# 探讨建筑给排水施工中的质量控制

云南景辉工程技术开发有限公司云南昆明650200

摘要：近年来建筑行业的迅速发展，给排水工程已经成为成为建筑行业不可或缺的部分。建筑给排水工程关乎到人们能否安全的用水，因此，我们必须重视建筑给排水工程的施工质量，保证居民用水的安全性。

关键词：建筑给排水；工程质量；安全性

前言

在建筑给排水工程施工时，有许多因素都影响着工程质量好坏，例如施工所用的原材料好坏、施工机械、施工人员等等。如果要保证施工安全、稳定、有序的进行，那么我们就必须解决这些问题。下面就建筑给排水施工中的质量控制措施进行分析。

1.生活给水施工中质量存在的问题

1.1有很多因素都影响着施工质量问题，例如施工时候用的原材料、施工人员的水平、施工机械的好坏等等。在施工的过程中，有一些施工单位为了减少施工成本获取更多的利益，往往会在施工材料和施工速度上做文章。施工单位在施工时选择施工材料成本较低的低劣产品，这些原材料在使用初期和其他质量较好的材料无异，但在长期水流冲刷的情况下，所用的管材会出现老化和损坏等问题，造成水管渗漏或安全事故，有些管材在通过热水时会发生化学反应，使水质造成污染，对人们的身体健康造成威胁。

1.2施工环境对施工质量的影响，例如施工时外部环境温度变化较大，塑料管材对外部温度要求较高，容易发生热胀冷缩等情况，从而导致管材变形或损坏，如果使用前没有提早发现管材的变化，把损坏的材料装混凝于楼板中继续使用，那么就会造成泄漏等不安全情况的发生。我们应尽可能避免这种不安全情况发生，提早检查管材是否损坏或变形，不使用有问题的管材进行施工，使用材料质量较好的管材进行安装。

1.3生活水池必须修建防污措施。有些小型施工单位因为施工技术欠缺，只考虑到施工材料的好坏，没有考虑到进水管网的粗细程度，使进水管的直径大于溢流管的管径，这样如果水池里的水被污染，那么溢流管起不到相应的作用。有些施工单位在没有采取任何防护措施的情况下，在水管插进水的源头，这样可能会造成水质污染或安全事故的发生。源头没有任何防护措施使尘土、垃圾或者小动物掉进水里，那样将会造成水质污染，如果人饮用了里边的水将会对身体健康带来危害；还可能造成水中积累的臭气回流，也可能造成水质污染。要想避免这些不安全的情况发生，那么我们可以通过加大溢流管的管径来完成。

2.给水通路质量的控制

2.1感温喷头的设计及注意事项

在建筑给水工程的时候，要注意感温喷头的设计，感温喷头的设计主要是为了预防房屋内发生火灾，如果发生火灾感温喷头可以起到自救作用，感温喷头的设计不能距离屋内的墙壁较远，因为一旦发生火灾那么距离太远就会造成喷头感应延迟，那么不利于火灾的扑灭，起不到保护作用。有些施工单位在建设消防管网时，没有设计安装排水管道，在发生火灾时消防水用完之后造成不出可排，有可能造成生活水污染。

2.2施工单位在建设消防管网设计

施工单位在建设消防管网时必须按照国标进行选材和安装以及设计，消防水关乎到人们的生命财产安全，所以必须认真施工。为了保证消防水的畅通，消防水的管材我们尽可能使用钢制材料，因为塑料管材对温度要求较高，一旦发生火灾塑料管材可能会发生变形或损坏，如果出现以上情况就可能水流泄漏，导致压力过小喷出水量不足，无法将火熄灭造成不必要的人身伤亡或经济损失。

2.3水表的正确安装防止空转

有些施工单位在施工过程中，由于施工不当将水表没用用正确的方法进行安装，导致水表在没有水流通过时，水表自动转动，这样会给建筑户造成不必要的经济损失，因此在施工时必须注意水表的正确安装，造成这一原因的还有可能是因为水表的质量不好，在长时间运行表头发生错误，因此水表应该买正规厂家的产品。

2.4管道的吹洗和试验阶段的控制

在施工完成后要对所安装的管网进行严格的检查，检查管网的密封性，如果是饮用水管道必须进行吹洗，吹洗的目的是将里边的杂物清洗出来以满足卫生要求；还必须进行测压，测验过程中出现的问题必须立即找出并进行解决，解决完成后继续进行检查直到合格后方可验收。

3.排水管网的施工质量的控制

排水施工时也要注意管材的选择，生活污水的排水管网主要采用铸铁管道、水泥混凝土管道等，目前水泥管道在城市中被广泛的应用。室内的排污管一般都使用塑料的PVC管，它的优点是安装简单、韧性强不容易损坏。

3.1排水管在安装后必须进行增压

在建设排水管网时，也应该注意管网的选材，有些人认为排水管网不重要，在安全过程中选择便宜的劣质材料进行安装，经常会发现家里的管网破裂或是堵塞，最后花费大量的人力物力重新安装。排水管在安装完成后必须进行测压处理，测压主要就是用成倍的水压来测试管道的抗压能力，以免安装完毕后发现渗漏等情况。增压测试的方法是在1.5倍的水压下进行无漏水证明一切正常，可以进行安装。

3.2地漏的安装必须按照标准进行

地漏的安装一般都在地面以下，有些施工单位为了方便将地漏装在地面上，这样如果出现漏水情况屋里就会形成积水造成不必要的麻烦。地漏的正确安装是既不能太深也不能太浅，应该和房间里的地面保持一致，对于卫生间排水管的地漏一般采用格栅式地漏，因为地漏通过横断面的水流较小，所造成的悬浮物堆积起来容易进行清理。

3.3安装管道时必须疏通管腔及正确的安装方法

施工单位在安装管网时，应先检查管腔内是否通畅，如果有杂物应该先清除杂物，然后按照正确的安装方法进行安装，根据设计要求保持一定的坡度；在安装过程中遇到有些需要转弯的地方，尽可能把管网安装在容易维修的地方，这样一旦出现问题便于处理；在排水管道安装完毕掩埋的过程中，应该先用水进行检测排水是否通畅，如果在水平位置出现排水困难或缓慢等情况，证明里边有物应立即就行清理，待清理完成后再进行管网掩埋；在排水管设计过程中，在排水管的横管上设计2-3个清污口，便以后杂物的清理。

4.结束语

建筑给水排水工程的质量和我们的生活息息相关，提高给水排水工程的建筑质量是势在必行的，对于人们的生活质量的是有帮助的。给排水工程的施工质量包括很多类，管材的质量的好坏、建筑行业人员的施工以及设计等等都直接影响这排水的施工质量的好坏。建筑施工过程中应该结合施工环境进行施工，在保证施工质量的前提下尽可能为业主减少成本。只有在保证施工质量的情况下，建筑给水排水工程才能够飞速的发展。

参考文献：

[1]王树兵.如何控制好建筑给排水施工质量的探讨[J].经营管理者，2012，（09）：132-133.

[2]蔺吉瑞，孙兴，马利斌等.住宅给排水施工中安全与质量控制探讨[J].现代商贸工业，2012，（11）：141-142.

[3]张兴.对建筑给排水施工技术及质量控制探讨[J].建材与装饰：上旬，2013，（06）：117-118.

[4]张向才.探讨建筑给排水工程的施工质量控制[J].城市建设，2010，（16）：22-23.

[5]徐旭东.探讨建筑给排水施工中的方法和质量控制[J].建材与装饰：中旬，2011，（01）：167-168.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8f68fd5e68df5342b9d95a57.html