# 一种水利工程用启闭机论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种水利工程用启闭机，包括固定架和固定块，固定架的左右两端均固定有支撑架，且固定架的内部安装有支撑块，同时支撑块的内部通过限位槽和限位环与驱动杆相互连接，驱动杆的左右两端均固定有驱动轮，驱动轮的下端通过传动轮与传动柱相互连接，且传动柱的中部通过连接盘与固定架转动连接，驱动杆的外部包裹有连接套，且连接套的外端转动连接框，同时连接框的下端转动连接有连接杆，连接杆的下端通过承接块与连接管转动连接，固定块安装在传动柱的下端，固定块的上表面外端固定有缓冲柱，连接管的下端通过固定板与闸板相互连接，该水利工程用启闭机，不仅增加了电机对闸板的驱动效率，同时使装置整体更加稳定。

### 主设计要求

1.一种水利工程用启闭机，包括固定架（1）和固定块（21），其特征在于：所述固定架（1）的左右两端均固定有支撑架（2），且固定架（1）的内部安装有支撑块（3），同时支撑块（3）的内部通过限位槽（4）和限位环（5）与驱动杆（6）相互连接，所述驱动杆（6）的左右两端均固定有驱动轮（7），且驱动杆（6）的右端连接有电机（8），所述驱动轮（7）的下端通过传动轮（9）与传动柱（11）相互连接，且传动柱（11）的中部通过连接盘（10）与固定架（1）转动连接，所述驱动杆（6）的外部包裹有连接套（12），且连接套（12）的外端转动连接框（13），同时连接框（13）的下端转动连接有连接杆（14），所述连接杆（14）的下端通过承接块（15）与连接管（16）转动连接，且连接管（16）的内部下端通过连接环（17）和连接槽（18）与承接套（19）相互连接，同时连接槽（18）的底部安装有导辊（20），所述固定块（21）安装在传动柱（11）的下端，且传动柱（11）贯穿于承接套（19）的内部，所述固定块（21）的上表面外端固定有缓冲柱（22），且缓冲柱（22）的内部开设有缓冲槽（23），同时缓冲槽（23）的内部设置有缓冲轴（25），所述缓冲轴（25）的底部通过缓冲弹簧（24）与缓冲槽（23）相互连接，且缓冲轴（25）的上端通过卡槽（26）与钢球（27）相互连接，所述连接管（16）的下端通过固定板（28）与闸板（29）相互连接。

### 设计方案

1.一种水利工程用启闭机，包括固定架（1）和固定块（21），其特征在于：所述固定架（1）的左右两端均固定有支撑架（2），且固定架（1）的内部安装有支撑块（3），同时支撑块（3）的内部通过限位槽（4）和限位环（5）与驱动杆（6）相互连接，所述驱动杆（6）的左右两端均固定有驱动轮（7），且驱动杆（6）的右端连接有电机（8），所述驱动轮（7）的下端通过传动轮（9）与传动柱（11）相互连接，且传动柱（11）的中部通过连接盘（10）与固定架（1）转动连接，所述驱动杆（6）的外部包裹有连接套（12），且连接套（12）的外端转动连接框（13），同时连接框（13）的下端转动连接有连接杆（14），所述连接杆（14）的下端通过承接块（15）与连接管（16）转动连接，且连接管（16）的内部下端通过连接环（17）和连接槽（18）与承接套（19）相互连接，同时连接槽（18）的底部安装有导辊（20），所述固定块（21）安装在传动柱（11）的下端，且传动柱（11）贯穿于承接套（19）的内部，所述固定块（21）的上表面外端固定有缓冲柱（22），且缓冲柱（22）的内部开设有缓冲槽（23），同时缓冲槽（23）的内部设置有缓冲轴（25），所述缓冲轴（25）的底部通过缓冲弹簧（24）与缓冲槽（23）相互连接，且缓冲轴（25）的上端通过卡槽（26）与钢球（27）相互连接，所述连接管（16）的下端通过固定板（28）与闸板（29）相互连接。

2.根据权利要求1所述的一种水利工程用启闭机，其特征在于：所述驱动杆（6）通过限位环（5）和限位槽（4）与支撑块（3）转动连接，且限位环（5）与驱动杆（6）为焊接一体化结构。

3.根据权利要求1所述的一种水利工程用启闭机，其特征在于：所述驱动轮（7）和传动轮（9）的外表面均呈锯齿状结构，且二者呈90°啮合连接，同时驱动轮（7）关于驱动杆（6）的垂直轴线对称分布有两个。

4.根据权利要求1所述的一种水利工程用启闭机，其特征在于：所述连接框（13）与连接套（12）转动连接，且连接套（12）的内表面和驱动杆（6）的外表面均呈螺纹状结构，同时驱动杆（6）外表面的螺纹结构左右两端方向相反。

5.根据权利要求1所述的一种水利工程用启闭机，其特征在于：所述传动柱（11）的外表面和承接套（19）的内表面均呈螺纹状结构，且二者螺纹连接。

6.根据权利要求1所述的一种水利工程用启闭机，其特征在于：所述承接套（19）通过连接槽（18）和连接环（17）与连接管（16）转动连接，且连接槽（18）和连接环（17）的横截面均呈圆环状结构。

7.根据权利要求1所述的一种水利工程用启闭机，其特征在于：所述缓冲轴（25）通过缓冲槽（23）和缓冲弹簧（24）与缓冲柱（22）构成伸缩机构，且该伸缩机构在固定板（28）的上表面均匀分布有四个，同时缓冲弹簧（24）的初始长度等于缓冲槽（23）的深度。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及水利工程技术领域，具体为一种水利工程用启闭机。

背景技术

水利工程是为了控制、利用和保护地表及地下的水资源与环境而修建的各项工程建设的总称，为消除水害和开发利用水资源而修建的工程，水利工程规划的目的是全面考虑、合理安排地面和地下水资源的控制、开发和使用方式，最大限度地做到安全、经济、高效。

大多数水利工程需要采用启闭机对闸门进行控制，从而控制水流的通过量，但是目前大多数启闭机对闸门的控制动力不足，导致装置效率较低，影响水流的控制。针对上述问题，在原有水利工程用启闭机的基础上进行创新设计。

发明内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种水利工程用启闭机，解决了目前大多数启闭机对闸门的控制动力不足，导致装置效率较低，影响水流的控制的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种水利工程用启闭机，包括固定架和固定块，所述固定架的左右两端均固定有支撑架，且固定架的内部安装有支撑块，同时支撑块的内部通过限位槽和限位环与驱动杆相互连接，所述驱动杆的左右两端均固定有驱动轮，且驱动杆的右端连接有电机，所述驱动轮的下端通过传动轮与传动柱相互连接，且传动柱的中部通过连接盘与固定架转动连接，所述驱动杆的外部包裹有连接套，且连接套的外端转动连接框，同时连接框的下端转动连接有连接杆，所述连接杆的下端通过承接块与连接管转动连接，且连接管的内部下端通过连接环和连接槽与承接套相互连接，同时连接槽的底部安装有导辊，所述固定块安装在传动柱的下端，且传动柱贯穿于承接套的内部，所述固定块的上表面外端固定有缓冲柱，且缓冲柱的内部开设有缓冲槽，同时缓冲槽的内部设置有缓冲轴，所述缓冲轴的底部通过缓冲弹簧与缓冲槽相互连接，且缓冲轴的上端通过卡槽与钢球相互连接，所述连接管的下端通过固定板与闸板相互连接。

优选的，所述驱动杆通过限位环和限位槽与支撑块转动连接，且限位环与驱动杆为焊接一体化结构。

优选的，所述驱动轮和传动轮的外表面均呈锯齿状结构，且二者呈90°啮合连接，同时驱动轮关于驱动杆的垂直轴线对称分布有两个。

优选的，所述连接框与连接套转动连接，且连接套的内表面和驱动杆的外表面均呈螺纹状结构，同时驱动杆外表面的螺纹结构左右两端方向相反。

优选的，所述传动柱的外表面和承接套的内表面均呈螺纹状结构，且二者螺纹连接。

优选的，所述承接套通过连接槽和连接环与连接管转动连接，且连接槽和连接环的横截面均呈圆环状结构。

优选的，所述缓冲轴通过缓冲槽和缓冲弹簧与缓冲柱构成伸缩机构，且该伸缩机构在固定板的上表面均匀分布有四个，同时缓冲弹簧的初始长度等于缓冲槽的深度。

本实用新型提供了一种水利工程用启闭机。具备以下有益效果：

（1）、该水利工程用启闭机，驱动杆与支撑块的转动连接增加了驱动杆的稳定性，避免驱动杆的左右倾斜造成的闸板的倾斜，增加了装置的稳定性，驱动轮与传动轮的啮合连接增加了二者连接的稳固性，同时便于电机同时对左右两端的传动柱进行控制，增加装置整体对闸板的控制力，提高装置的使用效率，连接框与连接套的结构便于拉动连接杆的上端的左右移动，为闸板的上下移动提供了帮助。

（2）、该水利工程用启闭机，传动柱与承接套的结构增加了二者之间的连接稳固性，同时为承接套的上下移动提供了帮助，承接套与连接管的结构便于使承接套带动连接管向上移动，连接槽与连接环的结构缩小了连接管与承接套之间的接触面积，使承接套与连接管之间的摩擦力减小，增加装置整体的使用寿命，缓冲轴与缓冲柱的结构便于对下压的承接套进行缓冲，避免承接套与固定板的撞击，增加装置整体的安全性。

附图说明

图1为本实用新型正面结构示意图；

图2为本实用新型俯视结构示意图；

图3为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型图1中B处放大结构示意图。

图中：1、固定架；2、支撑架；3、支撑块；4、限位槽；5、限位环；6、驱动杆；7、驱动轮；8、电机；9、传动轮；10、连接盘；11、传动柱；12、连接套；13、连接框；14、连接杆；15、承接块；16、连接管；17、连接环；18、连接槽；19、承接套；20、导辊；21、固定块；22、缓冲柱；23、缓冲槽；24、缓冲弹簧；25、缓冲轴；26、卡槽；27、钢球；28、固定板；29、闸板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1-4所示，本实用新型提供一种技术方案：一种水利工程用启闭机，包括固定架1、支撑架2、支撑块3、限位槽4、限位环5、驱动杆6、驱动轮7、电机8、传动轮9、连接盘10、传动柱11、连接套12、连接框13、连接杆14、承接块15、连接管16、连接环17、连接槽18、承接套19、导辊20、固定块21、缓冲柱22、缓冲槽23、缓冲弹簧24、缓冲轴25、卡槽26、钢球27、固定板28和闸板29，固定架1的左右两端均固定有支撑架2，且固定架1的内部安装有支撑块3，同时支撑块3的内部通过限位槽4和限位环5与驱动杆6相互连接，驱动杆6的左右两端均固定有驱动轮7，且驱动杆6的右端连接有电机8，驱动轮7的下端通过传动轮9与传动柱11相互连接，且传动柱11的中部通过连接盘10与固定架1转动连接，驱动杆6的外部包裹有连接套12，且连接套12的外端转动连接框13，同时连接框13的下端转动连接有连接杆14，连接杆14的下端通过承接块15与连接管16转动连接，且连接管16的内部下端通过连接环17和连接槽18与承接套19相互连接，同时连接槽18的底部安装有导辊20，固定块21固定在传动柱11的下端，且传动柱11贯穿于承接套19的内部，固定块21的上表面外端固定有缓冲柱22，且缓冲柱22的内部开设有缓冲槽23，同时缓冲槽23的内部设置有缓冲轴25，缓冲轴25的底部通过缓冲弹簧24与缓冲槽23相互连接，且缓冲轴25的上端通过卡槽26与钢球27相互连接，连接管16的下端通过固定板28与闸板29相互连接。

驱动杆6通过限位环5和限位槽4与支撑块3转动连接，且限位环5与驱动杆6为焊接一体化结构，驱动杆6与支撑块3的转动连接增加了驱动杆6的稳定性，避免驱动杆6的左右倾斜造成的闸板29的倾斜，增加了装置的稳定性。

驱动轮7和传动轮9的外表面均呈锯齿状结构，驱动轮7与传动轮9的啮合连接增加了二者连接的稳固性，且二者呈90°啮合连接，同时驱动轮7关于驱动杆6的垂直轴线对称分布有两个，便于电机8同时对左右两端的传动柱11进行控制，增加装置整体对闸板29的控制力，提高装置的使用效率。

连接框13与连接套12转动连接，且连接套12的内表面和驱动杆6的外表面均呈螺纹状结构，同时驱动杆6外表面的螺纹结构左右两端方向相反，连接框13与连接套12的结构便于拉动连接杆14的上端的左右移动，为闸板29的上下移动提供了帮助。

传动柱11的外表面和承接套19的内表面均呈螺纹状结构，且二者螺纹连接，传动柱11与承接套19的结构增加了二者之间的连接稳固性，同时为承接套19的上下移动提供了帮助；

承接套19通过连接槽18和连接环17与连接管16转动连接，且连接槽18和连接环17的横截面均呈圆环状结构，承接套19与连接管16的结构便于使承接套19带动连接管16向上移动，连接槽18与连接环17的结构缩小了连接管16与承接套19之间的接触面积，使承接套19与连接管16之间的摩擦力减小，增加装置整体的使用寿命。

缓冲轴25通过缓冲槽23和缓冲弹簧24与缓冲柱22构成伸缩机构，且该伸缩机构在固定板28的上表面均匀分布有四个，同时缓冲弹簧24的初始长度等于缓冲槽23的深度，缓冲轴25与缓冲柱22的结构便于对下压的承接套19进行缓冲，避免承接套19与固定板28的撞击，增加装置整体的安全性。

使用时，首先当使用者需要对闸板29进行上升时，只需开启电机8的顺时针转动，此处电机8为伺服电机，此时电机8带动驱动杆6进行顺时针转动，同时驱动杆6通过与连接套12的螺纹连接带动连接框13向限位环5位置移动，同时连接框13带动连接杆14的上端向驱动杆6的中部移动，并且驱动杆6通过驱动轮7与传动轮9的啮合连接带动传动柱11进行顺时针转动，传动柱11通过与承接套19的螺纹连接，带动承接套19向上移动，同时承接套19通过连接槽18和连接环17带动连接管16向上移动，连接槽18底部的导辊20可以减少连接环17与连接槽18之间的摩擦力，并且拉动连接杆14的下端向上移动，同时拉动闸板29向上移动，完成装置整体对闸板29的向上移动，当使用者需要对闸板进行放下时，只需开启电机8进行逆时针转动即可，并且当承接套19的下端给与钢球27向下的压力时，钢球27通过卡槽26给与缓冲轴25向下的压力，同时缓冲轴25向缓冲槽23的内部收缩，此时处于收缩状态的缓冲弹簧24给与缓冲轴25向上的弹力，使缓冲轴25带动钢球27向上移动，对承接套19向下的压力进行缓冲，避免承接套19与固定板28的碰撞，增加了装置的安全性，这就是该水利工程用启闭机的工作原理，同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

综上可得，该水利工程用启闭机，驱动杆6与支撑块3的转动连接增加了驱动杆6的稳定性，避免驱动杆6的左右倾斜造成的闸板29的倾斜，增加了装置的稳定性，驱动轮7与传动轮9的啮合连接增加了二者连接的稳固性，同时便于电机8同时对左右两端的传动柱11进行控制，增加装置整体对闸板29的控制力，提高装置的使用效率，连接框13与连接套12的结构便于拉动连接杆14的上端的左右移动，为闸板29的上下移动提供了帮助，并且传动柱11与承接套19的结构增加了二者之间的连接稳固性，同时为承接套19的上下移动提供了帮助，承接套19与连接管16的结构便于使承接套19带动连接管16向上移动，连接槽18与连接环17的结构缩小了连接管16与承接套19之间的接触面积，使承接套19与连接管16之间的摩擦力减小，增加装置整体的使用寿命，缓冲轴25与缓冲柱22的结构便于对下压的承接套19进行缓冲，避免承接套19与固定板28的撞击，增加装置整体的安全性。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920298089.2

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:21(辽宁)

授权编号:CN209703437U

授权时间:20191129

主分类号:E02B7/26

专利分类号:E02B7/26;E02B7/36

范畴分类:36B;36E;

申请人:朱明明

第一申请人:朱明明

申请人地址:121013 辽宁省锦州市太和区市府路59号锦州市水利局

发明人:朱明明;王聪;张文阳;刘名;付默菡;李程瑶

第一发明人:朱明明

当前权利人:朱明明

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8fa2d6c1638db222174bbc7c.html