# 一种幼儿早教玩具车论文和设计-李春红

### 全文摘要

本实用新型公开了一种幼儿早教玩具车，包括车身、前转轮和后转轮，所述车身底部一端通过安装架安装有前转轮，所述车身底部另一端通过安装架安装有后转轮，所述前转轮和后转轮的转轴一侧均通过螺栓连接有刹盘，所述刹盘上端设置有刹闸，所述车身一侧设置有脚踏台阶，所述脚踏台阶顶部一端通过螺丝安装有第一刹车板，所述脚踏台阶顶部另一端通过螺丝安装有第二刹车板，所述车身顶部通过安装架安装有儿童座椅，所述儿童座椅一侧通过增高座安装有家长座椅，所述车身顶部一端设置有操作台。本实用新型能方便家长对幼儿的驾驶进行监督，还能方便为乘坐人员遮挡风雨，安全性能佳，适合被广泛推广和使用。

### 主设计要求

1.一种幼儿早教玩具车，包括车身(1)、前转轮(2)和后转轮(3)，其特征在于：所述车身(1)底部一端通过安装架安装有前转轮(2)，所述车身(1)底部另一端通过安装架安装有后转轮(3)，所述前转轮(2)和后转轮(3)的转轴一侧均通过螺栓连接有刹盘(4)，所述刹盘(4)上端设置有刹闸(5)，所述车身(1)一侧设置有脚踏台阶(21)，所述脚踏台阶(21)顶部一端通过螺丝安装有第一刹车板(7)，所述脚踏台阶(21)顶部另一端通过螺丝安装有第二刹车板(8)，所述车身(1)顶部通过安装架安装有儿童座椅(12)，所述儿童座椅(12)一侧通过增高座(14)安装有家长座椅(13)，所述车身(1)顶部一端设置有操作台(9)，所述操作台(9)顶部一端通过螺栓安装有mp3播放器(10)，所述操作台(9)顶部另一端通过螺栓连接有固定板(16)，所述固定板(16)顶部通过固定座安装有套筒(17)，所述套筒(17)顶端套设有套杆(18)，所述套杆(18)顶部通过转轴连接有气囊伞(22)，所述套筒(17)一侧通过安装板安装有手压式打气泵(20)。

### 设计方案

1.一种幼儿早教玩具车，包括车身(1)、前转轮(2)和后转轮(3)，其特征在于：所述车身(1)底部一端通过安装架安装有前转轮(2)，所述车身(1)底部另一端通过安装架安装有后转轮(3)，所述前转轮(2)和后转轮(3)的转轴一侧均通过螺栓连接有刹盘(4)，所述刹盘(4)上端设置有刹闸(5)，所述车身(1)一侧设置有脚踏台阶(21)，所述脚踏台阶(21)顶部一端通过螺丝安装有第一刹车板(7)，所述脚踏台阶(21)顶部另一端通过螺丝安装有第二刹车板(8)，所述车身(1)顶部通过安装架安装有儿童座椅(12)，所述儿童座椅(12)一侧通过增高座(14)安装有家长座椅(13)，所述车身(1)顶部一端设置有操作台(9)，所述操作台(9)顶部一端通过螺栓安装有mp3播放器(10)，所述操作台(9)顶部另一端通过螺栓连接有固定板(16)，所述固定板(16)顶部通过固定座安装有套筒(17)，所述套筒(17)顶端套设有套杆(18)，所述套杆(18)顶部通过转轴连接有气囊伞(22)，所述套筒(17)一侧通过安装板安装有手压式打气泵(20)。

2.根据权利要求1所述的一种幼儿早教玩具车，其特征在于：所述第一刹车板(7)和第二刹车板(8)均通过刹车线(6)连接对应的刹闸(5)。

3.根据权利要求1所述的一种幼儿早教玩具车，其特征在于：所述车身(1)一端通过螺栓连接有防撞挡板(11)，所述车身(1)另一端通过安装槽安装有警示反光板(15)。

4.根据权利要求1所述的一种幼儿早教玩具车，其特征在于：所述套杆(18)一侧设置有通孔且通孔的数量为多个，所述套筒(17)一侧设置有与通孔对应的紧固螺钉(19)。

5.根据权利要求1所述的一种幼儿早教玩具车，其特征在于：所述手压式打气泵(20)的输出端通过输气管连接气囊伞(22)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及幼儿早教技术领域，特别涉及一种幼儿早教玩具车。

背景技术

当前，随着人们生活水平的不断提高，人们对于幼儿早教也越来越关注，其中，玩具车作为有效的早教设施，被广泛应用，以往的玩具车不能方便家长对幼儿的驾驶进行监督，不能方便为乘坐人员遮挡风雨，为此，我们提出一种幼儿早教玩具车。

实用新型内容

本实用新型的主要目的在于提供一种幼儿早教玩具车，通过设置第一刹车板和第二刹车板，工作时，儿童和家长分别坐在儿童座椅和家长座椅上，脚部均置于脚踏台阶上，需要刹车时，儿童可以踩住第一刹车板，第一刹车板拉紧对应的刹闸，刹闸夹紧刹盘，从而完成刹车功能，家长在遇到紧急情况时，可以踩住第二刹车板，使本玩具车停下，从而方便家长对儿童的驾驶进行监督，通过设置气囊伞，人员按压手压式打气泵，可以方便给气囊伞进行充气，气囊伞充气完毕时，可以方便为乘坐人员遮风挡雨，不需要使用时，只需要将气囊伞中的气放掉便可进行收拢，可以有效解决技术背景中的问题。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

一种幼儿早教玩具车，包括车身、前转轮和后转轮，所述车身底部一端通过安装架安装有前转轮，所述车身底部另一端通过安装架安装有后转轮，所述前转轮和后转轮的转轴一侧均通过螺栓连接有刹盘，所述刹盘上端设置有刹闸，所述车身一侧设置有脚踏台阶，所述脚踏台阶顶部一端通过螺丝安装有第一刹车板，所述脚踏台阶顶部另一端通过螺丝安装有第二刹车板，所述车身顶部通过安装架安装有儿童座椅，所述儿童座椅一侧通过增高座安装有家长座椅，所述车身顶部一端设置有操作台，所述操作台顶部一端通过螺栓安装有mp3播放器，所述操作台顶部另一端通过螺栓连接有固定板，所述固定板顶部通过固定座安装有套筒，所述套筒顶端套设有套杆，所述套杆顶部通过转轴连接有气囊伞，所述套筒一侧通过安装板安装有手压式打气泵。

进一步地，所述第一刹车板和第二刹车板均通过刹车线连接对应的刹闸。

进一步地，所述车身一端通过螺栓连接有防撞挡板，所述车身另一端通过安装槽安装有警示反光板。

进一步地，所述套杆一侧设置有通孔且通孔的数量为多个，所述套筒一侧设置有与通孔对应的紧固螺钉。

进一步地，所述手压式打气泵的输出端通过输气管连接气囊伞。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

1.通过设置第一刹车板和第二刹车板，工作时，儿童和家长分别坐在儿童座椅和家长座椅上，脚部均置于脚踏台阶上，需要刹车时，儿童可以踩住第一刹车板，第一刹车板拉紧对应的刹闸，刹闸夹紧刹盘，从而完成刹车功能，家长在遇到紧急情况时，可以踩住第二刹车板，使本玩具车停下，从而方便家长对儿童的驾驶进行监督。

2.通过设置mp3播放器，人员驾驶时，打开mp3播放器，方便播放音乐，从而便于愉悦身心。

3.通过设置防撞挡板，防撞挡板可以在意外磕碰时有效降低本玩具车车身的损坏程度，减轻损失，再通过设置警示反光板，警示反光板可以在有灯光照射时反射平行光，从而增加本玩具车的安全性。

4.通过设置气囊伞，人员按压手压式打气泵，可以方便给气囊伞进行充气，气囊伞充气完毕时，可以方便为乘坐人员遮风挡雨，不需要使用时，只需要将气囊伞中的气放掉便可进行收拢，通过设置套杆和套筒，人员根据需要调节套杆在套筒内的上下高度，再通过设置紧固螺钉，利用紧固螺钉与套杆上对应的通孔连接，从而方便根据需要对套杆的位置进行固定。

附图说明

图1为本实用新型一种幼儿早教玩具车的整体结构示意图。

图2为本实用新型一种幼儿早教玩具车的套杆和套筒示意图。

图中：1、车身；2、前转轮；3、后转轮；4、刹盘；5、刹闸；6、刹车线；7、第一刹车板；8、第二刹车板；9、操作台；10、mp3播放器；11、防撞挡板；12、儿童座椅；13、家长座椅；14、增高座；15、警示反光板；16、固定板；17、套筒；18、套杆；19、紧固螺钉；20、手压式打气泵；21、脚踏台阶；22、气囊伞。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

如图1-2所示，一种幼儿早教玩具车，包括车身1、前转轮2和后转轮3，所述车身1底部一端通过安装架安装有前转轮2，所述车身1底部另一端通过安装架安装有后转轮3，所述前转轮2和后转轮3的转轴一侧均通过螺栓连接有刹盘4，所述刹盘4上端设置有刹闸5，所述车身1一侧设置有脚踏台阶21，所述脚踏台阶21顶部一端通过螺丝安装有第一刹车板7，所述脚踏台阶21顶部另一端通过螺丝安装有第二刹车板8，所述车身1顶部通过安装架安装有儿童座椅12，所述儿童座椅12一侧通过增高座14安装有家长座椅13，所述车身1顶部一端设置有操作台9，所述操作台9顶部一端通过螺栓安装有mp3播放器10，所述操作台9顶部另一端通过螺栓连接有固定板16，所述固定板16顶部通过固定座安装有套筒17，所述套筒17顶端套设有套杆18，所述套杆18顶部通过转轴连接有气囊伞22，所述套筒17一侧通过安装板安装有手压式打气泵20。

其中，所述第一刹车板7和第二刹车板8均通过刹车线6连接对应的刹闸5。

本实施例中如图1所示，需要刹车时，儿童可以踩住第一刹车板7，第一刹车板7拉紧对应的刹闸4，刹闸4夹紧刹盘4，从而完成刹车功能，家长在遇到紧急情况时，可以踩住第二刹车板8，使本玩具车停下，从而方便家长对儿童的驾驶进行监督。

其中，所述车身1一端通过螺栓连接有防撞挡板11，所述车身1另一端通过安装槽安装有警示反光板15。

本实施例中如图1所示，防撞挡板11可以在意外磕碰时有效降低本玩具车车身1的损坏程度，减轻损失，警示反光板15可以在有灯光照射时反射平行光，从而增加本玩具车的安全性。

其中，所述套杆18一侧设置有通孔且通孔的数量为多个，所述套筒17一侧设置有与通孔对应的紧固螺钉19。

本实施例中如图2所示，人员根据需要调节套杆18在套筒17内的上下高度，再利用紧固螺钉19与套杆18上对应的通孔连接，从而方便根据需要对套杆18的位置进行固定。

其中，所述手压式打气泵20的输出端通过输气管连接气囊伞22。

本实施例中如图1所示，人员按压手压式打气泵20，可以方便给气囊伞22进行充气，气囊伞22充气完毕时，可以方便为乘坐人员遮风挡雨，不需要使用时，只需要将气囊伞22中的气放掉便可进行收拢。

需要说明的是，本实用新型为一种幼儿早教玩具车，工作时，儿童和家长分别坐在儿童座椅12和家长座椅13上，脚部均置于脚踏台阶21上，需要刹车时，儿童可以踩住第一刹车板7，第一刹车板7拉紧对应的刹闸4，刹闸4夹紧刹盘4，从而完成刹车功能，家长在遇到紧急情况时，可以踩住第二刹车板8，使本玩具车停下，从而方便家长对儿童的驾驶进行监督，驾驶时，打开mp3播放器10，方便播放音乐，从而便于愉悦身心，防撞挡板11可以在意外磕碰时有效降低本玩具车车身1的损坏程度，减轻损失，警示反光板15可以在有灯光照射时反射平行光，从而增加本玩具车的安全性，人员按压手压式打气泵20(义乌市翔骞工艺品有限公司生产)，可以方便给气囊伞22进行充气，气囊伞22充气完毕时，可以方便为乘坐人员遮风挡雨，不需要使用时，只需要将气囊伞22中的气放掉便可进行收拢，人员根据需要调节套杆18在套筒17内的上下高度，再利用紧固螺钉19与套杆18上对应的通孔连接，从而方便根据需要对套杆18的位置进行固定。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920009227.0

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209454930U

授权时间:20191001

主分类号:B62K 9/00

专利分类号:B62K9/00;B62L3/04;B62J3/00;B62J6/20;B62J17/08;B62J27/00

范畴分类:32C;

申请人:李春红

第一申请人:李春红

申请人地址:515400 广东省揭阳市揭西县大溪镇大园村委新光村176之一号

发明人:李春红

第一发明人:李春红

当前权利人:李春红

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/902d9851ed949f256ff26293.html