# 一种水银滑环连接装置论文和设计-胡文军

### 全文摘要

本实用新型公开了一种水银滑环连接装置，包括弹性连接套，所述弹性连接套的一端套装在水银滑环旋转端上，弹性连接套的另一端套装在加热辊的末端；所述弹性连接套的套壁上沿轴向开设有一条收紧槽口，所述弹性连接套的两端分别设置有收紧装置，分别将水银滑环旋转端和加热辊的末端与弹性连接套固定在一起。本新型弹性连接套避免加热辊与水银滑环之间直接接触，防止加热辊在高速旋转过程中产生的径向跳动或者轴向移动直接作用于水银滑环上，通过设置卡箍使得加热辊与水银滑环的旋转端连接，从而带动水银滑环的旋转端旋转，并且缓解加热辊的径向跳动或者轴向移动产生的力作用在水银滑环上，提高水银滑环的使用寿命，降低成本。

### 主设计要求

1.一种水银滑环连接装置，其特征在于：包括弹性连接套，所述弹性连接套的一端套装在水银滑环旋转端上，弹性连接套的另一端套装在加热辊的末端；所述弹性连接套的套壁上沿轴向开设有一条收紧槽口，所述弹性连接套的两端分别设置有收紧装置分别将水银滑环旋转端和加热辊的末端与弹性连接套固定在一起。

### 设计方案

1.一种水银滑环连接装置，其特征在于：包括弹性连接套，所述弹性连接套的一端套装在水银滑环旋转端上，弹性连接套的另一端套装在加热辊的末端；所述弹性连接套的套壁上沿轴向开设有一条收紧槽口，所述弹性连接套的两端分别设置有收紧装置分别将水银滑环旋转端和加热辊的末端与弹性连接套固定在一起。

2.如权利要求1所述的水银滑环连接装置，其特征在于：所述弹性连接套采用耐热绝缘材料制得。

3.如权利要求2所述的水银滑环连接装置，其特征在于：所述弹性连接套的材料为EPGC。

4.如权利要求2所述的水银滑环连接装置，其特征在于：所述弹性连接套的材料为PA尼龙或者MC尼龙。

5.如权利要求1所述的水银滑环连接装置，其特征在于：所述收紧装置为卡箍，所述弹性连接套的表面设置有与卡箍相适配的凹槽。

6.如权利要求1所述的水银滑环连接装置，其特征在于：所述弹性连接套的中间段沿弹性连接套的圆周方向设置有一组减重散热孔。

7.如权利要求6所述的水银滑环连接装置，其特征在于：所述减重散热孔在圆周方向上均匀设置有三个。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及分装设备技术领域，尤其是涉及一种水银滑环连接装置。

背景技术

目前已有水银滑环固定连接方式一般都是通过紧定螺丝或者夹具固定。紧定螺丝的力直接作用在水银滑环上，水银滑环容易损坏。加热辊在高速旋转过程中产生的径向跳动或者轴向移动直接作用于水银滑环上，水银滑环也容易因此而损坏。为改善上述连接方式的不足，如中国专利申请号为201620549713.8公开了一种分装机粉盘震荡器的导电滑环装置，其包括：水银滑环固定套、水银滑环、同心轴套、连接轴、旋转轴固定套及旋转轴；所述旋转轴一端固定于旋转轴固定套中，另一端与粉盘相连；所述水银滑环镶嵌于所述水银滑环固定套中，所述水银滑环一端的电极固定于所述同心轴套中；所述同心轴套与所述旋转轴固定套通过所述连接轴连接。该连接结构零件多，装配复杂，配合精度要求高，成本高。又如中国专利申请号为201621448384.4公开了一种新型水银滑环连接装置，它主要解决了现有技术中加热辊在生产过程中存在尺寸偏差，在高速旋转的过程中会产生径向跳动或者轴向移动，所产生力会直接作用到水银滑环上，水银滑环容易因此而损坏的问题，包括机架、加热辊、轴承，所述加热辊通过轴承可转动地设置在机架上，所述加热辊的一端伸出机架外，所述机架外侧面上位于与加热辊伸出端相同侧固定设置有固定装置，所述固定装置上安装有水银滑环，所述加热辊的伸出一端与水银滑环的旋转端之间设置有用于缓解加热辊在高速旋转过程中产生的径向跳动或者轴向移动的弹性连接套。该结构的缺点是橡胶连接套容易受加热辊的温度变化产生硬度变化，影响机械稳定性，并且橡胶产品受高温影响时间长容易老化，使用寿命短。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种水银滑环连接装置，解决在现有水银滑环连接结构不稳定，使用寿命短的问题。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种水银滑环连接装置，包括弹性连接套，所述弹性连接套的一端套装在水银滑环旋转端上，弹性连接套的另一端套装在加热辊的末端；所述弹性连接套的套壁上沿轴向开设有一条收紧槽口，所述弹性连接套的两端分别设置有收紧装置，分别将水银滑环旋转端和加热辊的末端与弹性连接套固定在一起。

为提高弹性连接套配合的可靠性和使用寿命，所述弹性连接套采用耐热绝缘材料制得。

优选的，所述弹性连接套的材料为EPGC。

可替代的，所述弹性连接套的材料为PA尼龙或者MC尼龙。

优选的，所述收紧装置为卡箍，所述弹性连接套的表面设置有与卡箍相适配的凹槽。

为减少弹性连接套自身的重量，提高动平衡，所述弹性连接套的中间段沿弹性连接套的圆周方向设置有一组减重散热孔。

优选的，所述减重散热孔在圆周方向上均匀设置有三个。

本实用新型的有益效果：本新型弹性连接套避免加热辊与水银滑环之间直接接触，防止加热辊在高速旋转过程中产生的径向跳动或者轴向移动直接作用于水银滑环上，通过设置卡箍使得加热辊与水银滑环的旋转端连接，从而带动水银滑环的旋转端旋转，并且缓解加热辊的径向跳动或者轴向移动产生的力作用在水银滑环上，提高水银滑环的使用寿命，降低成本；进一步的，该弹性连接套装配方便，并通过设置卡箍夹紧水银滑环，使得水银滑环的更换更方便，不容易损坏，降低维修难度。

以下将结合附图和实施例，对本实用新型进行较为详细的说明。

附图说明

图1为本实用新型的剖视图。

图2为图1中A-A位置处弹性连接套的截面图。

图3为图1中B-B位置处弹性连接套的截面图。

具体实施方式

实施例，如图1至3所示，一种水银滑环连接装置，包括弹性连接套1，弹性连接套1的主体呈中空的筒状结构，所述弹性连接套1的一端设置有与水银滑环旋转端2相适配的沉头孔101，水银滑环旋转端2套装在沉头孔101内且端部压在呈头孔101的沉头台阶上，实现水银滑环旋转端2的轴向定位。弹性连接套1另一端的孔径与加热辊3的末端尺寸相适配，加热辊3末端套装在弹性连接套1内。所述加热辊3的末端设置有安装轴301，安装轴301与加热辊3主体间设置有过渡台阶面302，所述安装轴301装入弹性连接套1内，加热辊3的过渡台阶面302压在弹性连接套1的端面上。所述弹性连接套1的套壁上沿轴向开设有一条收紧槽口102，使弹性连接套1的截面呈一个开口环结构，所述弹性连接套1的两端分别设置有收紧装置，分别将水银滑环旋转端2和加热辊3的末端与弹性连接套1固定在一起。通过收紧装置收紧使开口环收缩，与水银滑环旋转端2和加热辊3配合的孔径变小，从而压紧水银滑环旋转端2和加热辊3，实现固定。所述收紧装置优选卡箍4，所述弹性连接套1的表面设置有与卡箍4相适配的凹槽103，如图1所示，卡箍4的卡带卡在凹槽103内。卡箍4具有安装简单，收紧力好，且方便日后维护。

为提高弹性连接套1的耐用性，所述弹性连接套1采用耐热绝缘材料制得。优先选用机械强度好的EPGC材料，也可以选用PA尼龙或者MC尼龙替代。所述弹性连接套1除与水银滑环旋转端2和加热辊3配合的两端外，其中间段沿弹性连接套1的圆周方向设置有一组减重散热孔104，所述减重散热孔104的截面为扇形结构。该减重散热孔104即能够减轻弹性连接套1的重量，有能够增大弹性连接套1的散热面积，使加热辊3传导过来的热量能够尽快的散发，从而改善弹性连接套1及其另一端水银滑环的工作环境，提高使用寿命。所述减重散热孔104在圆周方向上均匀设置有三个，且大小相同，使减重散热孔104间形成三根连接柱105，所述收紧槽口102从其中一条连接柱105的中间经过。该结构能够最大限度的减重和提高散热，同时保证弹性连接套1的转动平衡性。

以上结合附图对本实用新型进行了示例性描述。显然，本实用新型具体实现并不受上述方式的限制。只要是采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进；或未经改进，将本实用新型的上述构思和技术方案直接应用于其它场合的，均在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822279286.8

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209217391U

授权时间:20190806

主分类号:H01R 39/08

专利分类号:H01R39/08;H01R39/02

范畴分类:38E;

申请人:黄山富田精工制造有限公司

第一申请人:黄山富田精工制造有限公司

申请人地址:245000 安徽省黄山市经济开发区蓬莱路18号

发明人:胡文军;刘伟;杨训玉

第一发明人:胡文军

当前权利人:黄山富田精工制造有限公司

代理人:叶绿林;杨大庆

代理机构:44240

代理机构编号:深圳市百瑞专利商标事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9145f83a36dc4c09f7367810.html