# 一种婴儿车用可拆卸式睡篮论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供了一种婴儿车用可拆卸式睡篮，包括婴儿车架，所述婴儿车架与睡篮活动相连接，所述睡篮与睡篮围挡活动相连接；所述睡篮包括座位，所述座位的一端连接有脚踏布，所述脚踏布的中部设有跨带；所述睡篮围挡包括前围，所述前围的一端连接有第一围挡盖，所述前围的两侧分别连接有第二围挡盖和第三围挡盖，所述第一围挡盖、所述第二围挡盖和所述第三围挡盖均与所述前围垂直相连接；所述第一围挡盖能够罩住所述脚踏布，所述第二围挡盖和所述第三围挡盖能够分别罩住所述座位的两侧；该婴儿车用可拆卸式睡篮，四季通用，简单方便，且实用性强。

### 主设计要求

1.一种婴儿车用可拆卸式睡篮，包括婴儿车架(1)，其特征在于：所述婴儿车架(1)与睡篮(2)活动相连接，所述睡篮(2)与睡篮围挡(3)活动相连接；所述睡篮(2)包括座位(201)，所述座位(201)的一端连接有脚踏布(202)，所述脚踏布(202)的中部设有跨带(203)；所述睡篮围挡(3)包括前围(301)，所述前围(301)的一端连接有第一围挡盖(401)，所述前围(301)的两侧分别连接有第二围挡盖(402)和第三围挡盖(403)，所述第一围挡盖(401)、所述第二围挡盖(402)和所述第三围挡盖(403)均与所述前围(301)垂直相连接；所述第一围挡盖(401)能够罩住所述脚踏布(202)，所述第二围挡盖(402)和所述第三围挡盖(403)能够分别罩住所述座位(201)的两侧。

### 设计方案

1.一种婴儿车用可拆卸式睡篮，包括婴儿车架(1)，其特征在于：所述婴儿车架(1)与睡篮(2)活动相连接，所述睡篮(2)与睡篮围挡(3)活动相连接；

所述睡篮(2)包括座位(201)，所述座位(201)的一端连接有脚踏布(202)，所述脚踏布(202)的中部设有跨带(203)；

所述睡篮围挡(3)包括前围(301)，所述前围(301)的一端连接有第一围挡盖(401)，所述前围(301)的两侧分别连接有第二围挡盖(402)和第三围挡盖(403)，所述第一围挡盖(401)、所述第二围挡盖(402)和所述第三围挡盖(403)均与所述前围(301)垂直相连接；

所述第一围挡盖(401)能够罩住所述脚踏布(202)，所述第二围挡盖(402)和所述第三围挡盖(403)能够分别罩住所述座位(201)的两侧。

2.根据权利要求1所述的一种婴儿车用可拆卸式睡篮，其特征在于：所述前围(301)与所述第一围挡盖(401)相离的一端为凹弧形。

3.根据权利要求1所述的一种婴儿车用可拆卸式睡篮，其特征在于：所述第二围挡盖(402)和所述第三围挡盖(403)与所述第一围挡盖(401)相邻一侧的垂直长度大于与所述第一围挡盖(401)相离一侧的垂直长度。

4.根据权利要求1所述的一种婴儿车用可拆卸式睡篮，其特征在于：所述座位(201)的两侧分别设有第一睡篮翼(501)和第二睡篮翼(502)，所述座位(201)与所述脚踏布(202)相离的一端设有睡篮后翼(503)；所述第一睡篮翼(501)、所述第二睡篮翼(502)和所述睡篮后翼(503)上均设有挂件(6)。

5.根据权利要求4所述的一种婴儿车用可拆卸式睡篮，其特征在于：所述挂件(6)的一侧分别与所述第一睡篮翼(501)、所述第二睡篮翼(502)和所述睡篮后翼(503)相挂接；所述挂件(6)的另一侧分别与所述婴儿车架(1)相挂接；所述挂件(6)的一侧与所述挂件(6)的另一侧通过粘合活动相连接。

6.根据权利要求5所述的一种婴儿车用可拆卸式睡篮，其特征在于：所述睡篮后翼(503)包括第一层(5031)和第二层(5032)，所述第一层(5031)的一侧与所述第二层(5032)的一侧相连接，所述第一层(5031)的另一侧与所述座位(201)相连接。

7.根据权利要求6所述的一种婴儿车用可拆卸式睡篮，其特征在于：所述第一层(5031)为网状，所述第二层(5032)为布状。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及生活工具类，尤其涉及一种婴儿车用可拆卸式睡篮。

背景技术

婴儿车是一种为婴儿户外活动提供便利而设计的工具车，有各种车型，一般1到2岁的孩子玩的是婴儿车，2岁以上玩的是有带轮子的玩具车，婴儿车会给孩子的智力发育带来一定的好处，增加孩子的头脑发育。

但是，现阶段婴儿车无法四季通用，特别是冬天，婴儿腿部大部分都处于暴露的状态，保暖性差。

实用新型内容

本实用新型的目的在于针对上述现有技术的不足，提供了一种婴儿车用可拆卸式睡篮，四季通用，冬天，更暖和、夏天，更通风。

为实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

本实用新型提供了一种婴儿车用可拆卸式睡篮，包括婴儿车架，所述婴儿车架与睡篮活动相连接，所述睡篮与睡篮围挡活动相连接；

所述睡篮包括座位，所述座位的一端连接有脚踏布，所述脚踏布的中部设有跨带；

所述睡篮围挡包括前围，所述前围的一端连接有第一围挡盖，所述前围的两侧分别连接有第二围挡盖和第三围挡盖，所述第一围挡盖、所述第二围挡盖和所述第三围挡盖均与所述前围垂直相连接；

所述第一围挡盖能够罩住所述脚踏布，所述第二围挡盖和所述第三围挡盖能够分别罩住所述座位的两侧。

进一步，所述前围与所述第一围挡盖相离的一端为凹弧形。

进一步，所述第二围挡盖和所述第三围挡盖与所述第一围挡盖相邻一侧的垂直长度大于与所述第一围挡盖相离一侧的垂直长度。

进一步，所述座位的两侧分别设有第一睡篮翼和第二睡篮翼，所述座位与所述脚踏布相离的一端设有睡篮后翼；所述第一睡篮翼、所述第二睡篮翼和所述睡篮后翼上均设有挂件。

进一步，所述挂件的一侧分别与所述第一睡篮翼、所述第二睡篮翼和所述睡篮后翼相挂接；所述挂件的另一侧分别与所述婴儿车架相挂接；所述挂件的一侧与所述挂件的另一侧通过粘合活动相连接。

进一步，所述睡篮后翼包括第一层和第二层，所述第一层的一侧与所述第二层的一侧相连接，所述第一层的另一侧与所述座位相连接。

进一步，所述第一层为网状，所述第二层为布状。

本实用新型的有益效果为：该婴儿车用可拆卸式睡篮，四季通用，简单方便，且实用性强；

1)睡篮外套有睡篮围栏，由于睡篮围栏与睡篮套接相连接，从而使得座位密封性能好，且睡篮与睡篮围栏套接设置，方便套装和分开；

2)睡篮围栏靠近婴儿头部，为弧形设计，正好使婴儿的头部，露出，设计人性化；

3)睡篮后翼设有网纱与布料相结合的方式，冬天时，布料能够保持座位的密封性；夏天时，网纱能够保持座位的透气性。

附图说明

图1为本实用新型婴儿车架的结构示意图；

图2为睡篮和睡篮围栏的安装结构示意图；

图3为睡篮的结构示意图之一；

图4为睡篮的结构示意图之二；

图5为睡篮围栏的结构示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，下面结合附图，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

请参阅图1，一种婴儿车用可拆卸式睡篮，包括婴儿车架1，所述婴儿车架1与睡篮2活动相连接，所述睡篮2与睡篮围挡3活动相连接；

请参阅图3，所述睡篮2包括座位201，所述座位201的一端连接有脚踏布202，所述脚踏布202的中部设有跨带203；

其中，座位201为放置婴儿区，婴儿在座位201上可坐可睡；脚踏布 202和跨带203为放置婴儿脚的区域。

所述睡篮围挡3包括前围301，所述前围301的一端连接有第一围挡盖401，所述前围301的两侧分别连接有第二围挡盖402和第三围挡盖403，所述第一围挡盖401、所述第二围挡盖402和所述第三围挡盖403均与所述前围301垂直相连接；

请参阅图2，所述第一围挡盖401能够罩住所述脚踏布202，所述第二围挡盖402和所述第三围挡盖403能够分别罩住所述座位201的两侧。

其中，睡篮围挡3与睡篮2能够形成一个密闭区域，冬天时，能够挡风挡雨，能够使婴儿在睡篮2处更加舒适。

其中，第一围挡盖401与脚踏布202相套接，第一围挡盖401的底部与座位201底部相接触，高度合适，整体更加的美观。

请参阅图5，所述前围301与所述第一围挡盖401相离的一端为凹弧形。

所述第二围挡盖402和所述第三围挡盖403与所述第一围栏盖401相邻一侧的垂直长度大于与所述第一围挡盖401相离一侧的垂直长度。从而使得第二围挡盖402和第三围挡盖403与第一睡篮翼501和第二睡篮翼502相扣合，结构牢固，稳定性和美观性强。

所述座位201的两侧分别设有第一睡篮翼501和第二睡篮翼502，所述座位201与所述脚踏布202相离的一端设有睡篮后翼503；所述第一睡篮翼501、所述第二睡篮翼502和所述睡篮后翼503上均设有挂件6。

所述挂件6的一侧分别与所述第一睡篮翼501、所述第二睡篮翼502 和所述睡篮后翼503相挂接；所述挂件6的另一侧分别与所述婴儿车架1 相挂接；所述挂件6的一侧与所述挂件6的另一侧通过粘合活动相连接。

挂件6采用粘合式相扣接，能够方便睡篮2的拆卸。

所述睡篮后翼503包括第一层5031和第二层5032，所述第一层5031 的一侧与所述第二层5032的一侧相连接，所述第一层5031的另一侧与所述座位201相连接。

请参阅图4，所述第一层5031为网状，所述第二层5032为布状。由于第一层5031和第二层5032仅一端相固定，即，第二层5032能够从第一层5031表面掀开或盖合，

当夏天时，为了使座位201更加的透气，将第二层5032从第一层5031 表面掀开，网状的第一层5031能够使得座位201更加透气；

当冬天时，将第二层5032和第一层5031相贴合，布状的第二层5032 能够使座位201的密闭性好。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920292431.8

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:83(武汉)

授权编号:CN209833739U

授权时间:20191224

主分类号:B62B9/12

专利分类号:B62B9/12

范畴分类:32C;32G;

申请人:褚明成

第一申请人:褚明成

申请人地址:430065 湖北省武汉市武昌区百瑞景五期西区2栋

发明人:褚明成

第一发明人:褚明成

当前权利人:褚明成

代理人:李新昂

代理机构:11253

代理机构编号:北京中北知识产权代理有限公司 11253

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/916e9225e8eccfbeca3b42b8.html