# 深井水泥论文-郭小阳,张凯,李早元,常洪渠,姚坤全

导读:本文包含了深井水泥论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:超深井,小间隙,安全,注水泥

### 深井水泥论文文献综述

郭小阳,张凯,李早元,常洪渠,姚坤全[1]（2015）在《超深井小间隙安全注水泥技术研究与应用》一文中研究指出对于超深井小间隙来讲,注水泥施工设计较为重要,直接影响固井质量。由于井眼深、环空间隙小,在固井施工过程中摩阻大、泵压高、顶替效率差,易诱发井漏、污染等诸多实际问题,严重影响注水泥施工安全。针对以上难题开展技术攻关,提出了优化环空浆柱结构设计,抗污染先导浆设计,高效隔离液设计,防污染实验设计,结合浆体流变性对注替排量参数的设计等技术。该技术的运用,不仅保证了注水泥施工的安全,还提高了超深井小间隙固井质量。以双探1井?127 mm尾管悬挂固井为例介绍了超深井小间隙安全注水泥的技术措施与实施效果,现场应用表明该技术是适用的,能够保证注水泥时的施工安全,且固井质量合格。(本文来源于《石油钻采工艺》期刊2015年02期）

冯旭海[2]（2014）在《深井高压地面预注浆水泥基浆材料改性研究》一文中研究指出为了满足深井巷道高压地面预注浆技术对加固材料性能的要求,解决普通单液水泥浆易沉淀、扩散性差、初凝时间短等问题,结合工程应用情况,对新型水泥基注浆加固材料性能进行改性研究,以提高其稳定性、延长初凝时间。以水灰比1∶1浆液为研究对象,进行了缓凝剂、稳定剂筛选复配试验,选定了2种复合外加剂,使改性浆液的黏度达到25 s以上,初凝时间最长超过32 h,结石体的微观结构较改性前更为致密,28 d抗压强度与单液水泥浆基本一致,应用于深井巷道地面预注浆加固取得了良好效果。(本文来源于《煤炭科学技术》期刊2014年09期）

陈超[3]（2014）在《超深井注水泥塞新技术》一文中研究指出随着国内油气田勘探和开发不断深入,深井超深井的数量逐渐增多,由于井下落物,井斜超标,分隔高压层,井漏等原因,超深井注水泥塞也逐渐增多。由于井眼小,注灰量少,易混浆,井深替浆量大,准确计量困难,抽吸激动压力大,易引起井喷井漏等技术难题,超深井注水泥塞成功率一直不高。随着现在水泥浆性能的不断增强,运用于超深井的水泥浆体系已经基本上能满足高温高压井施工的需求,而国内开发用于专门注水泥塞工具基本上空白。在国内现场运用多数采用常规的平衡法注水泥塞,达不到封隔目的层,影响水泥塞固井质量,往往造成二次固井,影响施工周期。本文介绍了平衡塞法注水泥在超深井注水泥的利弊,介绍超深井注水泥新方法,通过现场具体案例与平衡塞法注水泥塞进行对比,能够在很大程度上提高超深井漏失井,侧钻井注水泥塞的质量,对超深井注水泥塞施工提供重要的借鉴作用。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2014年11期）

王治国,陈超,潘少敏,周鹏成[4]（2014）在《深井注水泥小间隙环空流动计算方法研究与应用——以塔河油田S井为例》一文中研究指出与常规固井相比,小间隙环空固井作业的某些技术控制指标发生了变化,从而使得井内压力平衡及注水泥流变学设计指标受到不同程度的影响,而目前小间隙环空固井还是按照常规井来处理的,对固井质量和施工安全造成不利的影响。为此对小间隙环空流态的判别方法、小间隙环空注水泥流动计算方法进行了研究,并对常规的计算方法进行修正。用修正后的方法以S井为例进行计算,其结果与实测数据非常吻合。(本文来源于《石油地质与工程》期刊2014年03期）

李瑞斌[5]（2013）在《浅谈高温高压深井薄层注水泥塞》一文中研究指出注水泥塞施工是在油层套管内注水泥浆,使井某一段位置上形成坚硬的水泥塞来实现某一层段的修井维护方法。通过现场应用证明了该工艺技术具有封堵效果良好,成功率高、成本低、现场应用比较广泛等优点,但对高产水层和气层及薄夹层封隔成功率低。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2013年19期）

宋正聪,李青,刘毅,董周丹,董杰[6]（2012）在《塔河油田超深井裸眼段打水泥塞事故原因分析及对策》一文中研究指出塔河油田超井深裸眼段在打水泥塞过程中,由于裸眼段井壁不规则、地层不稳定等原因导致现场施工风险很高,稍微不慎就会发生恶性事故,使措施作业周期延长,作业成本增加,甚至导致油井报废,造成巨大的经济损失。文章例举了塔河油田超深井裸眼段打水泥塞施工过程中发生的"插旗杆"、"灌香肠"事故,描述了事故发生的经过,分析了事故发生的原因,提出了针对性的防范措施,对以后的打水泥塞施工有很好的借鉴意义和参考价值。(本文来源于《钻采工艺》期刊2012年06期）

张然[7]（2012）在《超5000米深井固井用上了国产水泥外加剂》一文中研究指出本报讯（实习 张然）要在深度5000米以上、地温高达200摄氏度的条件下钻井不易，固井更难。可是在大庆钻探钻井工程技术研究院获悉，该院的完井技术研究所研发的高温水泥外加剂体系在达深303井的现场试验取得成功。 “尾管回接固(本文来源于《大庆日报》期刊2012-08-10）

王兴武,王时成,马小龙,石征峰,李韶利[8]（2012）在《超深井注水泥塞技术》一文中研究指出近几年,超深井逐年增多,由于井下落物、井斜超标、封隔高压层等原因,超深井注水泥塞也在增加。文章分析了超深井注水泥塞存在井下高温对水泥浆性能要求高;井下高压气层使水泥塞质量不好保证;井眼小、注灰量少,易混浆;井深替浆量大,准确计量困难等技术难点。针对以上问题进行研究,并根据川东北和塔里木注超深井水泥塞的现场实践经验,从做好水泥塞设计、水泥浆化验与损害试验、现场施工控制等方面介绍了注超深井水泥塞的技术对策,以川东北超深井YB3井(井深7450m)和塔里木超深井YQ6井(井深7510m)为例介绍了注超深水泥塞施工的技术措施与实施效果,并提出了注超深井水泥塞的建议,为今后超深井注水泥塞施工提供重要的借鉴作用。(本文来源于《钻采工艺》期刊2012年04期）

毕远志,陈季斌,张大林,毕永志,姜勇[9]（2011）在《用于深井巷道的纤维增韧水泥基复合材料研究》一文中研究指出为满足深井巷道支护结构高强高韧要求,改善素混凝土支护喷层脆性大、韧性差的问题,提出了用改性聚丙烯(粗)纤维掺加到水泥中形成水泥基复合材料来替代素混凝土喷层.通过对不同掺量改性聚丙烯(粗)纤维混凝土力学性能的试验研究,得到了优化配合比,与素混凝土相比,这种纤维混凝土的抗折强度、延性、弯曲韧性分别提高了0.22,8.1,9.9倍.经过3 a深井井下工业性试验,改性聚丙烯(粗)纤维混凝土试验段未出现开裂现象,而素混凝土在施工0.5 a后就出现了局部开裂和脱落现象.试验表明:改性聚丙烯(粗)纤维混凝土具有高韧性特点,用于深井巷道支护安全、可靠.(本文来源于《建筑材料学报》期刊2011年06期）

冯志军,古广平,杨宝春,刘德平,何文平[10]（2011）在《龙岗001-3深井长井段水泥卡钻事故处理》一文中研究指出龙岗001-3井完钻井深6643.89m,在尾管固井过程中发生水泥凝固卡钻事故,落鱼长1847.60m。经研究分析认为,只有通过长井段套铣作业才能够打捞落鱼,顺利完钻。为保证铣筒和Ф177.8mm套管的安全,对铣圈进行改进,达到了既能套铁又能套水泥且不损伤Ф177.8mm套管的要求;通过控制转盘扭矩降低了套铣弯曲落鱼对铣圈的损害;找出了套铣后对外形不规则落鱼的打捞方法,确保了水泥封固井段3896.79~4733.40m钻具的套铣打捞作业顺利实施,对铣筒和套管没有造成损害,为同类井的施工提供了借鉴。(本文来源于《石油钻采工艺》期刊2011年04期）

### 深井水泥论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了满足深井巷道高压地面预注浆技术对加固材料性能的要求,解决普通单液水泥浆易沉淀、扩散性差、初凝时间短等问题,结合工程应用情况,对新型水泥基注浆加固材料性能进行改性研究,以提高其稳定性、延长初凝时间。以水灰比1∶1浆液为研究对象,进行了缓凝剂、稳定剂筛选复配试验,选定了2种复合外加剂,使改性浆液的黏度达到25 s以上,初凝时间最长超过32 h,结石体的微观结构较改性前更为致密,28 d抗压强度与单液水泥浆基本一致,应用于深井巷道地面预注浆加固取得了良好效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 深井水泥论文参考文献

[1].郭小阳,张凯,李早元,常洪渠,姚坤全.超深井小间隙安全注水泥技术研究与应用[J].石油钻采工艺.2015

[2].冯旭海.深井高压地面预注浆水泥基浆材料改性研究[J].煤炭科学技术.2014

[3].陈超.超深井注水泥塞新技术[J].中国石油和化工标准与质量.2014

[4].王治国,陈超,潘少敏,周鹏成.深井注水泥小间隙环空流动计算方法研究与应用——以塔河油田S井为例[J].石油地质与工程.2014

[5].李瑞斌.浅谈高温高压深井薄层注水泥塞[J].中国石油和化工标准与质量.2013

[6].宋正聪,李青,刘毅,董周丹,董杰.塔河油田超深井裸眼段打水泥塞事故原因分析及对策[J].钻采工艺.2012

[7].张然.超5000米深井固井用上了国产水泥外加剂[N].大庆日报.2012

[8].王兴武,王时成,马小龙,石征峰,李韶利.超深井注水泥塞技术[J].钻采工艺.2012

[9].毕远志,陈季斌,张大林,毕永志,姜勇.用于深井巷道的纤维增韧水泥基复合材料研究[J].建筑材料学报.2011

[10].冯志军,古广平,杨宝春,刘德平,何文平.龙岗001-3深井长井段水泥卡钻事故处理[J].石油钻采工艺.2011

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/91f5a0743849bd0a76e27b08.html