# 一种独立风冷充电机论文和设计-丁赟

### 全文摘要

本实用新型公开了一种独立风冷充电机，包括防护板、预留槽、盖板和壳体，所述壳体底端的一侧安装有第一仪表面板，所述壳体底端的另一侧安装有第二仪表面板，所述壳体的底端安装有指示灯面板，所述壳体的顶端安装有控制面板，且控制面板的内部安装有单片机，所述壳体顶端的一侧安装有蜂鸣报警器，所述壳体的一侧通过转轴固定有集线架，所述壳体的一端固定有盖板，且盖板的边缘处设置有密封圈，所述烟雾传感器和控制面板的输出端分别通过导线与单片机的输入端电性连接。本实用新型通过在壳体的四个拐角处均设置有防护板，且防护板与壳体之间皆均匀固定有减震弹簧，提高本装置的防护性，不易损坏，增加抗摔能力。

### 主设计要求

1.一种独立风冷充电机，包括防护板(1)、预留槽(12)、盖板(13)和壳体(15)，其特征在于：所述壳体(15)底端的一侧安装有第一仪表面板(19)，所述壳体(15)底端的另一侧安装有第二仪表面板(21)，所述壳体(15)的底端安装有指示灯面板(20)，所述壳体(15)的顶端安装有控制面板(17)，且控制面板(17)的内部安装有单片机(16)，所述壳体(15)顶端的一侧安装有蜂鸣报警器(18)，所述壳体(15)的一侧通过转轴固定有集线架(4)，所述壳体(15)一侧的顶端安装有第一接线口(3)，所述壳体(15)一侧的底端安装有第二接线口(5)，所述壳体(15)的另一侧安装有烟雾传感器(11)，所述壳体(15)一端的两侧皆均匀设置有散热鳍片(2)，所述壳体(15)的一端固定有盖板(13)，且盖板(13)的边缘处设置有密封圈(10)，所述烟雾传感器(11)和控制面板(17)的输出端分别通过导线与单片机(16)的输入端电性连接，所述单片机(16)的输出端通过导线与蜂鸣报警器(18)的输入端电性连接。

### 设计方案

1.一种独立风冷充电机，包括防护板(1)、预留槽(12)、盖板(13)和壳体(15)，其特征在于：所述壳体(15)底端的一侧安装有第一仪表面板(19)，所述壳体(15)底端的另一侧安装有第二仪表面板(21)，所述壳体(15)的底端安装有指示灯面板(20)，所述壳体(15)的顶端安装有控制面板(17)，且控制面板(17)的内部安装有单片机(16)，所述壳体(15)顶端的一侧安装有蜂鸣报警器(18)，所述壳体(15)的一侧通过转轴固定有集线架(4)，所述壳体(15)一侧的顶端安装有第一接线口(3)，所述壳体(15)一侧的底端安装有第二接线口(5)，所述壳体(15)的另一侧安装有烟雾传感器(11)，所述壳体(15)一端的两侧皆均匀设置有散热鳍片(2)，所述壳体(15)的一端固定有盖板(13)，且盖板(13)的边缘处设置有密封圈(10)，所述烟雾传感器(11)和控制面板(17)的输出端分别通过导线与单片机(16)的输入端电性连接，所述单片机(16)的输出端通过导线与蜂鸣报警器(18)的输入端电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种独立风冷充电机，其特征在于：所述盖板(13)一端的两侧均设置有预留槽(12)，且预留槽(12)内部的顶端和底端均安装铰接座(22)，同时铰接座(22)之间铰接有把手(9)，预留槽(12)内侧的盖板(13)上均设置有散热窗(7)，把手(9)通过铰接座(22)与预留槽(12)之间构成翻转结构。

3.根据权利要求1所述的一种独立风冷充电机，其特征在于：所述盖板(13)一端的顶部和底端均安装有散热风机(8)，且散热风机(8)关于盖板(13)的水平中心线对称分布。

4.根据权利要求1所述的一种独立风冷充电机，其特征在于：所述壳体(15)的顶端和底端皆均匀固定有安装脚(14)，且安装脚(14)与壳体(15)之间呈焊接一体化结构。

5.根据权利要求1所述的一种独立风冷充电机，其特征在于：所述壳体(15)的四个拐角处均设置有防护板(1)，且防护板(1)与壳体(15)之间皆均匀固定有减震弹簧(6)，防护板(1)通过减震弹簧(6)与壳体(15)之间构成减震结构。

6.根据权利要求1所述的一种独立风冷充电机，其特征在于：所述壳体(15)的外侧壁上均匀设置有碳纤维耐腐蚀层。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电动车配件技术领域，具体为一种独立风冷充电机。

背景技术

风冷充电机是一种用于电动车动力电池慢充补电的设备，充电机是以微处理器作为处理控制中心，是将繁杂的硬件模拟电路烧录于微处理器中，以软件程序的方式来控制UPS的运行，现有的风冷充电机存在以下几点缺陷：

1、传统的风冷充电机没有防护结构，容易摔坏，使用寿命短。

2、传统的风冷充电机不便于携带，使用非常不方便，同时功能性差，没有烟雾报警功能。

3、传统的风冷充电机没有集线功能，电缆接线后容易缠绕在一起，影响美观和实用性。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种独立风冷充电机，以解决上述背景技术中提出的没有防护结构，容易摔坏，使用寿命短、不便于携带，使用非常不方便，同时功能性差，没有烟雾报警功能和没有集线功能，电缆接线后容易缠绕在一起，影响美观和实用性的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种独立风冷充电机，包括防护板、预留槽、盖板和壳体，所述壳体底端的一侧安装有第一仪表面板，所述壳体底端的另一侧安装有第二仪表面板，所述壳体的底端安装有指示灯面板，所述壳体的顶端安装有控制面板，且控制面板的内部安装有单片机，所述壳体顶端的一侧安装有蜂鸣报警器，所述壳体的一侧通过转轴固定有集线架，所述壳体一侧的顶端安装有第一接线口，所述壳体一侧的底端安装有第二接线口，所述壳体的另一侧安装有烟雾传感器，所述壳体一端的两侧皆均匀设置有散热鳍片，所述壳体的一端固定有盖板，且盖板的边缘处设置有密封圈，所述烟雾传感器和控制面板的输出端分别通过导线与单片机的输入端电性连接，所述单片机的输出端通过导线与蜂鸣报警器的输入端电性连接。

优选的，所述盖板一端的两侧均设置有预留槽，且预留槽内部的顶端和底端均安装铰接座，同时铰接座之间铰接有把手，预留槽内侧的盖板上均设置有散热窗，把手通过铰接座与预留槽之间构成翻转结构。

优选的，所述盖板一端的顶部和底端均安装有散热风机，且散热风机关于盖板的水平中心线对称分布。

优选的，所述壳体的顶端和底端皆均匀固定有安装脚，且安装脚与壳体之间呈焊接一体化结构。

优选的，所述壳体的四个拐角处均设置有防护板，且防护板与壳体之间皆均匀固定有减震弹簧，防护板通过减震弹簧与壳体之间构成减震结构。

优选的，所述壳体的外侧壁上均匀设置有碳纤维耐腐蚀层。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该独立风冷充电机结构合理，具有以下优点：

1、通过在壳体的四个拐角处均设置有防护板，且防护板与壳体之间皆均匀固定有减震弹簧，提高本装置的防护性，不易损坏，增加抗摔能力。

2、通过安装有烟雾传感器和蜂鸣报警器，烟雾传感器对烟雾进行检测，同时将数据发送给单片机，当有烟雾产生时，蜂鸣报警器发出报警声，提醒用户及时处理，同时通过在盖板一端的两侧均设置有预留槽，且预留槽内部的顶端和底端均设置有铰接座，铰接座之间铰接有把手，使得本装置便于携带。

3、通过在壳体的一侧通过转轴固定有集线架，接线时，将多余长度的电缆缠绕在集线架上，整洁美观，提高实用性，同时壳体的外侧壁上均匀设置有碳纤维耐腐蚀层，增加耐腐蚀能力，延长使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型的正视结构示意图；

图2为本实用新型的壳体俯视结构示意图；

图3为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型的系统框图。

图中：1、防护板；2、散热鳍片；3、第一接线口；4、集线架；5、第二接线口；6、减震弹簧；7、散热窗；8、散热风机；9、把手；10、密封圈；11、烟雾传感器；12、预留槽；13、盖板；14、安装脚；15、壳体；16、单片机；17、控制面板；18、蜂鸣报警器；19、第一仪表面板；20、指示灯面板；21、第二仪表面板；22、铰接座。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种独立风冷充电机，包括防护板1、预留槽12、盖板13和壳体15，壳体15底端的一侧安装有第一仪表面板19，壳体15的四个拐角处均设置有防护板1，且防护板1与壳体15之间皆均匀固定有减震弹簧6，防护板1通过减震弹簧6与壳体15之间构成减震结构，增加抗摔能力，壳体15的外侧壁上均匀设置有碳纤维耐腐蚀层，增加耐腐蚀能力，壳体15的顶端和底端皆均匀固定有安装脚14，且安装脚14与壳体15之间呈焊接一体化结构，增加结构的稳固性，壳体15底端的另一侧安装有第二仪表面板21，壳体15的底端安装有指示灯面板20，壳体15的顶端安装有控制面板17，且控制面板17的内部安装有单片机16，单片机16的型号可为HT66F018，壳体15顶端的一侧安装有蜂鸣报警器18，蜂鸣报警器18的型号可为HRB-KM，壳体15的一侧通过转轴固定有集线架4，壳体15一侧的顶端安装有第一接线口3，壳体15一侧的底端安装有第二接线口5，壳体15的另一侧安装有烟雾传感器11，烟雾传感器11的型号可为JTY-GD-CA2001L，壳体15一端的两侧皆均匀设置有散热鳍片2，壳体15的一端固定有盖板13，且盖板13的边缘处设置有密封圈10，盖板13一端的顶部和底端均安装有散热风机8，且散热风机8关于盖板13的水平中心线对称分布，优化结构，提高散热效果，盖板13一端的两侧均设置有预留槽12，且预留槽12内部的顶端和底端均安装铰接座22，同时铰接座22之间铰接有把手9，预留槽12内侧的盖板13上均设置有散热窗7，把手9通过铰接座22与预留槽12之间构成翻转结构，使得本装置便于携带，烟雾传感器11和控制面板17的输出端分别通过导线与单片机16的输入端电性连接，单片机16的输出端通过导线与蜂鸣报警器18的输入端电性连接。

工作原理：使用时，可以通过安装脚14将本安装在工作区域，起到固定作用，充电时，将电缆与第一接线口3或第二接线口5连接，同时将多余长度的电缆缠绕在集线架4上，起到集线的功能，整洁美观，翻转预留槽12内铰接的把手9，使得本装置便于携带，使用更加方便，防护板1与壳体15之间皆均匀固定有减震弹簧6，提高本装置的防护性，不易损坏，增加抗摔能力，烟雾传感器11对烟雾进行检测，同时将数据发送给单片机16，当有烟雾产生时，蜂鸣报警器18发出报警声，提醒用户及时处理。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920000937.7

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209776201U

授权时间:20191213

主分类号:B60L53/302

专利分类号:B60L53/302;G08B17/10

范畴分类:32B;37C;

申请人:上海西埃新能源科技有限公司

第一申请人:上海西埃新能源科技有限公司

申请人地址:200949 上海市宝山区长江西路2311号二层210-55室

发明人:丁赟;何慜;梁朝升

第一发明人:丁赟

当前权利人:上海西埃新能源科技有限公司

代理人:王程远

代理机构:11496

代理机构编号:北京君泊知识产权代理有限公司 11496

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/92e4a3d57e4f1ab4cc014c26.html