# 一种无胶中密度纤维板桌面论文和设计-姚国良

### 全文摘要

本实用新型涉及家具技术领域，且公开了一种无胶中密度纤维板桌面，包括中密度纤维板、上木板和下木板，上木板的上表面固定连接有图案层，图案层的上表面固定连接有上耐火层，上耐火层的上表面涂覆有油漆层，下木板的下表面固定连接有下耐火层，下耐火层的下表面固定连接有两个对称分布的第一滚动轴承，第一滚动轴承的内壁固定连接有螺纹筒，螺纹筒的内壁螺纹连接有螺纹杆，两个螺纹杆的底端共同固定连接有安装板，下耐火层的下表面固定连接有驱动机构。本实用新型提高了桌面的美观性，也提高了桌面的安全性，同时能够有效提高桌面使用的舒适性，且调节过程省时省力。

### 主设计要求

1.一种无胶中密度纤维板桌面，包括中密度纤维板(1)、上木板(2)和下木板(3)，其特征在于，所述上木板(2)的上表面固定连接有图案层(4)，所述图案层(4)的上表面固定连接有上耐火层(5)，所述上耐火层(5)的上表面涂覆有油漆层(6)，所述下木板(3)的下表面固定连接有下耐火层(7)，所述下耐火层(7)的下表面固定连接有两个对称分布的第一滚动轴承(8)，所述第一滚动轴承(8)的内壁固定连接有螺纹筒(9)，所述螺纹筒(9)的内壁螺纹连接有螺纹杆(10)，所述两个所述螺纹杆(10)的底端共同固定连接有安装板(11)，所述下耐火层(7)的下表面固定连接有驱动机构。

### 设计方案

1.一种无胶中密度纤维板桌面，包括中密度纤维板(1)、上木板(2)和下木板(3)，其特征在于，所述上木板(2)的上表面固定连接有图案层(4)，所述图案层(4)的上表面固定连接有上耐火层(5)，所述上耐火层(5)的上表面涂覆有油漆层(6)，所述下木板(3)的下表面固定连接有下耐火层(7)，所述下耐火层(7)的下表面固定连接有两个对称分布的第一滚动轴承(8)，所述第一滚动轴承(8)的内壁固定连接有螺纹筒(9)，所述螺纹筒(9)的内壁螺纹连接有螺纹杆(10)，所述两个所述螺纹杆(10)的底端共同固定连接有安装板(11)，所述下耐火层(7)的下表面固定连接有驱动机构。

2.根据权利要求1所述的一种无胶中密度纤维板桌面，其特征在于，所述驱动机构包括与两个与下耐火层(7)下表面固定连接的支撑板(12)，两个所述支撑板(12)相对的一端均开设有圆形通孔，且圆形通孔的孔壁均固定连接有第二滚动轴承(13)，两个所述第二滚动轴承(13)的内壁共同固定连接有转杆(14)，所述转杆(14)的两端均固定连接有第一斜齿轮(15)，两个所述螺纹筒(9)的外壁均固定套接有第二斜齿轮(16)，两个所述第二斜齿轮(16)的外壁分别与相邻的第一斜齿轮(15)的外壁垂直啮合，所述转杆(14)的杆壁固定套接有第三斜齿轮(17)，所述安装板(11)的上表面固定连接有驱动电机(18)，所述驱动电机(18)的输出端固定连接有第四斜齿轮(19)，所述第四斜齿轮(19)的侧壁与第三斜齿轮(17)的侧壁垂直啮合。

3.根据权利要求1所述的一种无胶中密度纤维板桌面，其特征在于，所述下耐火层(7)的下表面四周边缘处固定连接有挡布(20)，所述挡布(20)的下表面与安装板(11)的上表面垂直固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种无胶中密度纤维板桌面，其特征在于，所述安装板(11)内开设有多个空腔，且空腔的内壁固定连接有加强筋。

5.根据权利要求1所述的一种无胶中密度纤维板桌面，其特征在于，所述安装板(11)的上表面固定连接有蓄电池(21)。

6.根据权利要求1所述的一种无胶中密度纤维板桌面，其特征在于，两个所述螺纹杆(10)的螺纹方向相反。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及家具技术领域，尤其涉及一种无胶中密度纤维板桌面。

背景技术

桌子是我们日常生活中最常使用的家具类日用品之一，在家庭居室或是单位办公地或是各类公共场所，人们都能看到它的影子，桌子的种类繁多，有用于工作、学习的办公桌，有用于召开大小会议的各种会议桌，有用于家庭用餐的小餐桌及宾馆、酒店用餐的大餐桌，有用于休闲、娱乐的休闲桌，还有用于摆放电脑的电脑桌等等。

现有的桌子的桌面高度通常不便调节，不同身高的人使用所需要的桌面高度不同，影响桌面使用的舒适性，另外，现有的中密度纤维板桌面颜色单调，美观性较差。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中桌面高度通常不便调节，不同身高的人使用所需要的桌面高度不同，影响桌面使用的舒适性，以及中密度纤维板桌面颜色单调，美观性较差的问题，而提出的一种无胶中密度纤维板桌面。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种无胶中密度纤维板桌面，包括中密度纤维板、上木板和下木板，所述上木板的上表面固定连接有图案层，所述图案层的上表面固定连接有上耐火层，所述上耐火层的上表面涂覆有油漆层，所述下木板的下表面固定连接有下耐火层，所述下耐火层的下表面固定连接有两个对称分布的第一滚动轴承，所述第一滚动轴承的内壁固定连接有螺纹筒，所述螺纹筒的内壁螺纹连接有螺纹杆，所述两个所述螺纹杆的底端共同固定连接有安装板，所述下耐火层的下表面固定连接有驱动机构。

优选的，所述驱动机构包括与两个与下耐火层下表面固定连接的支撑板，两个所述支撑板相对的一端均开设有圆形通孔，且圆形通孔的孔壁均固定连接有第二滚动轴承，两个所述第二滚动轴承的内壁共同固定连接有转杆，所述转杆的两端均固定连接有第一斜齿轮，两个所述螺纹筒的外壁均固定套接有第二斜齿轮，两个所述第二斜齿轮的外壁分别与相邻的第一斜齿轮的外壁垂直啮合，所述转杆的杆壁固定套接有第三斜齿轮，所述安装板的上表面固定连接有驱动电机，所述驱动电机的输出端固定连接有第四斜齿轮，所述第四斜齿轮的侧壁与第三斜齿轮的侧壁垂直啮合。

优选的，所述下耐火层的下表面四周边缘处固定连接有挡布，所述挡布的下表面与安装板的上表面垂直固定连接。

优选的，所述安装板内开设有多个空腔，且空腔的内壁固定连接有加强筋。

优选的，所述安装板的上表面固定连接有蓄电池。

优选的，两个所述螺纹杆的螺纹方向相反。

与现有技术相比，本实用新型提供了一种无胶中密度纤维板桌面，具备以下有益效果：

1、该无胶中密度纤维板桌面，通过设置有上耐火层、下耐火层和图案层，当桌面使用的时候，通过上耐火层和下耐火层可以提高桌面的耐火性能，同时通过图案层可以使桌面色彩多样，避免桌面同种色彩单调的问题，该结构提高了桌面的美观性，同时也提高了桌面的安全性。

2、该无胶中密度纤维板桌面，通过设置有驱动电机、转杆、螺纹筒和螺纹杆，当人使用桌面发现过高或者过低的时候，通过启动驱动电机，驱动电机带动第四斜齿轮转动，第四斜齿轮通过第三斜齿轮、转杆和第一斜齿轮使第二斜齿轮转动，第二斜齿轮使螺纹筒转动，螺纹筒使螺纹杆升降，以便实现改变桌面的高度，适应不同身高的人使用，该结构能够有效提高桌面使用的舒适性，且调节过程省时省力。

该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型提高了桌面的美观性，也提高了桌面的安全性，同时能够有效提高桌面使用的舒适性，且调节过程省时省力。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种无胶中密度纤维板桌面的结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种无胶中密度纤维板桌面A部分的结构示意图。

图中：1中密度纤维板、2上木板、3下木板、4图案层、5上耐火层、6油漆层、7下耐火层、8第一滚动轴承、9螺纹筒、10螺纹杆、11安装板、12支撑板、13第二滚动轴承、14转杆、15第一斜齿轮、16第二斜齿轮、17第三斜齿轮、18驱动电机、19第四斜齿轮、20挡布、21蓄电池。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

参照图1-2，一种无胶中密度纤维板桌面，包括中密度纤维板1、上木板2和下木板3，上木板2的上表面固定连接有图案层4，图案层4的上表面固定连接有上耐火层5，上耐火层5的上表面涂覆有油漆层6，油漆层6能够对桌面上的图案进行保护，提高桌面的使用寿命，下木板3的下表面固定连接有下耐火层7，下耐火层7的下表面固定连接有两个对称分布的第一滚动轴承8，第一滚动轴承8的内壁固定连接有螺纹筒9，螺纹筒9的内壁螺纹连接有螺纹杆10，两个螺纹杆10的底端共同固定连接有安装板11，下耐火层7的下表面固定连接有驱动机构。

驱动机构包括与两个与下耐火层7下表面固定连接的支撑板12，两个支撑板12相对的一端均开设有圆形通孔，且圆形通孔的孔壁均固定连接有第二滚动轴承13，两个第二滚动轴承13的内壁共同固定连接有转杆14，转杆14的两端均固定连接有第一斜齿轮15，两个螺纹筒9的外壁均固定套接有第二斜齿轮16，两个第二斜齿轮16的外壁分别与相邻的第一斜齿轮15的外壁垂直啮合，转杆14的杆壁固定套接有第三斜齿轮17，安装板11的上表面固定连接有驱动电机18，驱动电机18的输出端固定连接有第四斜齿轮19，第四斜齿轮19的侧壁与第三斜齿轮17的侧壁垂直啮合，该结构能够有效提高桌面使用的舒适性，且调节过程省时省力。

下耐火层7的下表面四周边缘处固定连接有挡布20，挡布20的下表面与安装板11的上表面垂直固定连接，挡布20能够遮挡驱动机构，提高桌板的美观性。

安装板11内开设有多个空腔，且空腔的内壁固定连接有加强筋，加强筋能够增加安装板11的强度。

安装板11的上表面固定连接有蓄电池21，蓄电池21通过控制开关与驱动电机18电性连接，蓄电池21能够对驱动电机18进行供电，同时该电性连接为现有技术，且为本领域技术人员所公知，在此不再赘述。

两个螺纹杆10的螺纹方向相反，以便保障两根螺纹杆10能够同时升降。

本实用新型中，当桌面使用的时候，通过上耐火层5和下耐火层7可以提高桌面的耐火性能，同时通过图案层4可以使桌面色彩多样，避免桌面同种色彩单调的问题，该结构提高了桌面的美观性，同时也提高了桌面的安全性，当人使用桌面发现过高或者过低的时候，通过启动驱动电机18，驱动电机18带动第四斜齿轮19转动，第四斜齿轮19通过第三斜齿轮17、转杆14和第一斜齿轮15使第二斜齿轮16转动，第二斜齿轮16使螺纹筒9转动，螺纹筒9使螺纹杆10升降，以便实现改变桌面的高度，适应不同身高的人使用，该结构能够有效提高桌面使用的舒适性，且调节过程省时省力。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920092995.7

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209660792U

授权时间:20191122

主分类号:A47B 13/08

专利分类号:A47B13/08;A47B9/04;B32B33/00;B32B21/00;B32B21/04

范畴分类:15C;

申请人:江西世纪星校具实业有限公司

第一申请人:江西世纪星校具实业有限公司

申请人地址:344700 江西省抚州市南城县株良镇世厚村红山岗

发明人:姚国良;曹贵明

第一发明人:姚国良

当前权利人:江西世纪星校具实业有限公司

代理人:付龙

代理机构:36138

代理机构编号:南昌智旭知识产权代理事务所(普通合伙) 36138

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/92f7b3c47db2a163b679fd11.html