# 一种加工涂料用过滤装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种加工涂料用过滤装置，针对现有的过滤装置滤网不易清理的问题，现提出如下方案，其包括支撑架和接料桶，所述支撑架顶面设有一电机，所述电机的输出端固定连接有一主动齿轮，所述电机的前方设有一弧形过滤框，所述弧形过滤框的底端开有漏孔，所述漏孔的上表面设有滤网，所述弧形过滤框右侧固定连接有转杆，所述转杆的两端通过轴承活动连接在支撑架上，所述转杆靠近电机的一端设有从动齿轮，所述转杆的下方的支撑架顶部设有一废渣出口。本实用新型过滤装置具有滤网易清理且操作简单的特点。

### 主设计要求

1.一种加工涂料用过滤装置，包括支撑架(1)和接料桶(2)，其特征在于，所述支撑架(1)顶面设有一电机(3)，所述电机(3)的输出端固定连接有一主动齿轮(4)，所述电机(3)的前方设有一弧形过滤框(5)，所述弧形过滤框(5)的底端开有漏孔(12)，所述漏孔(12)的上表面设有滤网(6)，所述弧形过滤框(5)右侧固定连接有转杆(8)，所述转杆(8)的两端通过轴承(9)活动连接在支撑架(1)上，所述转杆(8)靠近电机(3)的一端设有从动齿轮(10)，所述转杆(8)的下方的支撑架(1)顶部设有一废渣出口(11)。

### 设计方案

1.一种加工涂料用过滤装置，包括支撑架(1)和接料桶(2)，其特征在于，所述支撑架(1)顶面设有一电机(3)，所述电机(3)的输出端固定连接有一主动齿轮(4)，所述电机(3)的前方设有一弧形过滤框(5)，所述弧形过滤框(5)的底端开有漏孔(12)，所述漏孔(12)的上表面设有滤网(6)，所述弧形过滤框(5)右侧固定连接有转杆(8)，所述转杆(8)的两端通过轴承(9)活动连接在支撑架(1)上，所述转杆(8)靠近电机(3)的一端设有从动齿轮(10)，所述转杆(8)的下方的支撑架(1)顶部设有一废渣出口(11)。

2.根据权利要求1所述一种加工涂料用过滤装置，其特征在于，所述弧形过滤框(5)正下方设置有接料桶(2)的进料口。

3.根据权利要求1所述一种加工涂料用过滤装置，其特征在于，所述滤网(6)的四角出设有螺栓(7)。

4.根据权利要求1所述一种加工涂料用过滤装置，其特征在于，所述主动齿轮(4)与从动齿轮(10)之间配合连接。

5.根据权利要求1所述一种加工涂料用过滤装置，其特征在于，所述弧形过滤框(5)通过右侧固定连接的转杆(8)上的从动齿轮(10)和轴承(9)转动连接在支撑架(1)右侧顶部。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及过滤装置领域，尤其涉及一种加工涂料用过滤装置。

背景技术

涂料在生产过程中，往往需要利用过滤罐设备对涂料中所添加的辅助物料和残渣进行过滤。目前市场上的涂料过滤设备体积庞大，占地面积大，结构复杂，制造成本较高，过滤网不易取出，基于此，现有技术确实有待于改进。

实用新型内容

本实用新型提出的一种加工涂料用过滤装置，解决了现有过滤技术中滤网不易取出的问题。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种加工涂料用过滤装置，包括支撑架和接料桶，所述支撑架顶面设有一电机，所述电机的输出端固定连接有一主动齿轮，所述电机的前方设有一弧形过滤框，所述弧形过滤框的底端开有漏孔，所述漏孔的上表面设有滤网，所述弧形过滤框右侧固定连接有转杆，所述转杆的两端通过轴承活动连接在支撑架上，所述转杆靠近电机的一端设有从动齿轮，所述转杆的下方的支撑架顶部设有一废渣出口。

优选的，弧形过滤框正下方设置有接料桶的进料口。

优选的，滤网的四角出设有螺栓。

优选的，主动齿轮与从动齿轮之间配合连接。

优选的，弧形过滤框通过右侧固定连接的转杆上的从动齿轮和轴承转动连接在支撑架右侧顶部。

本实用新型中的有益效果是：通过在弧形过滤框的右侧加设转杆，转杆上连接有从动齿轮，且从动齿轮配合连接有与电机固定连接的主动齿轮，从而使得弧形过滤框可以顺时针转动，转向支撑架的右侧，从而达到清空、清理弧形过滤框上的滤网，使得本装置具有滤网易清理的特点。

附图说明

图1为本实用新型的一种加工涂料用过滤装置的结构的剖视图。

图2为本实用新型的一种加工涂料用过滤装置的俯视图。

图3为本实用新型的一种加工涂料用过滤装置的右视图。

图中标号：1支撑架、2接料桶、3电机、4主动齿轮、5弧形过滤框、6滤网、7螺栓、8转杆、9轴承、10从动齿轮、11废渣出口、12漏孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-3，一种加工涂料用过滤装置，包括支撑架1和接料桶2，所述支撑架1顶面设有一电机3，所述电机3的输出端固定连接有一主动齿轮4，所述电机3的前方设有一弧形过滤框5，所述弧形过滤框5的底端开有漏孔12，所述漏孔12的上表面设有滤网6，所述弧形过滤框5右侧固定连接有转杆8，所述转杆8的两端通过轴承9活动连接在支撑架1上，所述转杆8靠近电机1的一端设有从动齿轮10，所述转杆8的下方的支撑架1顶部设有一废渣出口11。

本实施例中，弧形过滤框5正下方设置有接料桶2的进料口，滤网6的四角出设有螺栓7，主动齿轮4与从动齿轮10之间配合连接，弧形过滤框5通过右侧固定连接的转杆8上的从动齿轮10和轴承9转动连接在支撑架1右侧顶部。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

工作原理：本使用新型装置中电机3上设置有正反转按钮，使用这在使用时，当滤网6中残渣较多是可按动电机3上的正转按钮，使得弧形过滤框5顺时针转动，然后其内的残渣会通过废渣出口11落下，需要冲洗时拿水冲洗即可，完毕后按动电机3上的反转按钮让其回落至支撑架1上即可。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920307843.4

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:83(武汉)

授权编号:CN209662718U

授权时间:20191122

主分类号:B01D 29/03

专利分类号:B01D29/03;B01D29/94

范畴分类:23A;

申请人:武汉德宇涂料有限公司

第一申请人:武汉德宇涂料有限公司

申请人地址:430000 湖北省武汉市汉南区纱帽街东江村1栋1-2层

发明人:文建军

第一发明人:文建军

当前权利人:武汉德宇涂料有限公司

代理人:王新生

代理机构:11212

代理机构编号:北京轻创知识产权代理有限公司 11212

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/92fb46f4dcc2ea4c9e3d6574.html