# 包调度论文_刘炜,庞新富,柴天佑

导读:本文包含了包调度论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:钢包,无线网络,数据包,算法,频谱,信道,大权。

### 包调度论文文献综述

刘炜,庞新富,柴天佑[1]（2019）在《炼钢-精炼-连铸脱磷钢包调度算法研究》一文中研究指出针对炼钢厂采用人工方式进行钢包调度,在钢包温度、寿命、材质方面随意性较大,导致钢包选配结果优化程度偏低的问题,在炉次的加工时间已知、炉次对钢包的脱磷工艺要求已知的条件下,以钢包温度最高、钢包寿命最长、钢包剩余在线时间最大为性能指标,以钢包温度在规定范围内、钢包寿命在规定范围内和钢包维护结束时间早于炉次加工时间为约束,采用分类一致性方法给出了脱磷钢包选配规则,通过规则推理为进行脱磷的炉次决策脱磷钢包。采用仿真实验测试算法的性能,实验结果表明,相对于现场人工调度,算法能够使钢包周转更加流畅,提升生产效率,提高了企业的经济效益。(本文来源于《控制工程》期刊2019年04期）

凌晨[2]（2018）在《异构网络中基于MPTCP多径传输的数据包调度机制研究》一文中研究指出随着通信技术的快速发展,越来越多的通信设备成为具有Wi-Fi、3G、蓝牙、红外等多个接口的多宿主终端,然而,传统TCP协议只能使用端系统之间的一条可达路径传输数据,为了充分利用多宿终端的带宽资源,人们提出了 MPTCP(Multi-Path TCP),该协议是对传统TCP协议的扩展,利用多条路径对数据进行并行传输,并与TCP兼容,提高了网络的吞吐率量。在基于MPTCP的异构网络环境中,网络性能受到通信双方间各条端到端路径的时延、丢包率、带宽等参数差异以及接收端缓存大小的限制。由于网络的异构性和接收端缓存受限,而MPTCP协议保证对应用层按序交付,导致接收端队首阻塞(Head-Of-Line Blocking,HOL),解决此问题成为MPTCP传输的研究热点。本文分析和比较了现有的数据调度算法,在此基础上,提出了一种基于最大阻塞时延预估数据调度算法,论文的主要工作如下:(1)针对接收端阻塞问题,本文提出了异构网络中基于阻塞时延预估的数据包调度算法MPTCP-BT,算法综合考虑了拥塞窗口、RTT、每个数据包发送时间及接收端缓存大小,估算路径阻塞时延;进而根据拥塞避免阶段的拥塞窗口变化方法,计算该阻塞时延内路径传输的数据量,选择不会造成接收端阻塞的路径进行数据传输。(2)利用NS-3仿真平台,更改其中MPTCP内核调度算法,实现轮询、DAPS、OTIAS及本文提出调度算法,分析算法性能特点并进行对比。在“网络传输数据完成时间”和“乱序包数量”两个指标与现有算法进行了充分的模拟实验,其中“数据传输完成时间”选取了“长/短数据流、接收端缓存、带宽、RTT”四个参数。实验结果表明,MPTCP-BT算法有效缓解接收端发生阻塞,提升了网络吞吐量。(本文来源于《湖南师范大学》期刊2018-06-01）

陈小锋[3]（2017）在《Ad hoc网络中带重传的最大权包调度模型的研究》一文中研究指出如今,人们对无线设备(如传感器,PDA,无线基站等)的需求在迅速增加而其价格在下降。因此,发展无线网络是至关重要的。由于基于IEEE 802.11的无线局域网(WLAN)的普及流行,人们对ad hoc网络的兴趣也在增加。因为无线网络的不稳定性,以及容易受到干扰的天性,无线网络更容易发生传输错误。传输失败则容易导致队列积压或队头阻塞问题,这时候就需要引入重传来解决传输失败的问题。重传是通信协议基本构建块,利用它可以实现数据包的可靠传输。然而,802.11的立即重传,由于可能的干扰继续而导致接下来的多次重传都失败了。多跳无线网络中的大多数流量是弹性的,并且在数据包传输的时候小的延迟是可预期的和可容忍的。为了减少数据丢失,就要使用重传方案,如前所述,不受控制的重传可能会显着增加网络负载并且因此导致的数据包高丢失率与重传的目的背道而驰。因此我们提出了一种带重传的包调度方案。将重传的调度也加入调度考虑中,从而实现更高的吞吐量和更优的服务。大多数重传方案是在单基站网络中的研究的,在本文中,我们提出了一种在多跳无线网络中带概率重传的最大权分组调度方案,它将分组调度和重传以统一的方式集成在MAC层上,以尽量减少传输错误对网络性能的负面影响.在所提出的方案中主要有如下特点:(1)现有的最大权调度算法并没有考虑队列溢出的情况,认为队列无限长,这是不现实的,在所提出的算法中把队列的长度加入到了调度决策中。(2)使用了一种改进的链路预测方法来预测链路的状态好坏。(3)流的传输优先级是由队列的拥塞程度和传输数据包的时延决定的,以保证网络的吞吐量。(4)流的重传优先级是由其传输过程链路潜在的可靠性、队列的拥塞程度以及数据包的时延共同决定的。(5)另外,把数据包的重传推迟到流的下一次服务时间,这样的目的是可以消除因立即重传引起的对其它流的额外延迟并且可以保护预期服务资源的分配。(本文来源于《暨南大学》期刊2017-04-01）

杜奕航,王可人,焦传海[4]（2017）在《联合包调度频谱切换和功率分配的跨层设计方案》一文中研究指出针对认知无线网络频谱切换造成系统吞吐量损失和切换延迟较大的问题,提出了联合包调度频谱切换和功率分配的跨层设计方案。该方案根据连续时间马尔科夫链模型预测信道状态信息,调度器采用包调度算法对预繁忙信道次用户进行调度,并重新分配认知节点功率以提升系统吞吐量。仿真结果表明,相对于传统频谱切换算法,该方案可在降低认知用户中断率的同时使系统吞吐量提升约5%。(本文来源于《探测与控制学报》期刊2017年01期）

杨姝[5]（2016）在《大型数据中心光电混合交换中的包调度算法研究》一文中研究指出云计算应用的快速增长使数据中心里东西向流量远超南北向流量,对网络基础架构带来了前所未有的挑战。为应对大带宽和低延时的需求,光交换成为一种可行的支撑技术。与传统的电交换相比,光交换虽然提供了大带宽和低的链路延时,但是由于光交换机在进行建链和拆链时的时间消耗较长,因此为弥补这种长时间建拆链带来的时延开销,电缓存和包调度策略受到关注。本文基于光电混合交换的数据中心,从两方面着手为高性能、大容量、可扩展、节能的数据中心提供了一个新的交换调度解决方案。论文一方面对单个交换机的包调度算法和交换性能进行了研究,提出了时延差异化光包交换调度策略;另一方面针对多级交换网络设计了相应的包调度算法,并对网络的性能进行了分析。为了满足多种多样新兴的云服务需求,数据中心需要针对每种应用提供不同的QoS保障。例如像实时视频流这类应用通常需要严格的时延和充足的带宽保障;诸如邮件服务这样的应用则对时延的要求并不严格,却十分看重对丢包率的保证。为了支持不同的服务,数据中心不同模块之间的数据传输和交换需要更加灵活多样。论文重点分析了Crossbar输入排队交换机中的时延差异化调度,并提出了两个启发式算法,在保障无丢包的前提下,尽最大努力满足预先定义的差异化端到端时延约束。算法的核心思想是根据时延约束矩阵将流量矩阵分解成多个带权值的配置矩阵,同时根据时延约束的紧迫程度来决定数据包传输的优先顺序。论文针对上述算法进行了大量的数值仿真实验,验证了算法机制的有效性和灵活性。另外,由于数据中心所承载的应用越来越多元化,越来越具动态性,因此数据中心需要应对不均衡的流量需求。本文从数据中心多级交换的角度,研究在流量分布不均匀的叁级Clos网络中,如何保证无丢包并通过均衡带宽利用率来最小化时延。为此,本文提出两个启发式算法。首先把负载均衡的思想应用到矩阵分解的过程中,将流量矩阵分解为多个带权值的互置矩阵;其次,充分利用配置矩阵中的空闲时隙,提出一种多跳策略,并通过该策略实现负载均衡,进而最小化交换时延。论文对上述两个算法进行了一系列的仿真实验,并对仿真结果进行了对比,进一步证明了所提多跳策略的高效性。(本文来源于《天津大学》期刊2016-12-01）

陈持鑫[6]（2016）在《无线网络包调度算法研究》一文中研究指出近年来,无线网络技术迅速发展,人们对于无线网络的需求越来越大,因此,提高无线网络的性能成了当务之急的任务。无线网络调度算法是解决这一任务的关键途径,因此,越来越多的科研人员将目光集中在无线网络调度算法的研究上。本文在Ad hoc网络上设计了基于延迟和多信道的最大权调度算法(PSADC)和基于拥塞控制的最大权调度算法(PSAC)。基于延迟和多信道的最大权调度算法根据队列长度和延迟等信息对每一条队列进行权值计算,选择权值最大的队列并为其分配信道进行数据包的传送。该算法能在保持具有较高网络吞吐量的同时,减少数据包的延迟。基于拥塞控制的最大权调度算法联合调度算法和拥塞控制,根据节点当前队列和下一个节点的队列情况计算节点中所有流的权值,选择权值最大的队列进行调度,同时根据网络拥塞情况,调节数据流的发送速率,该算法使得网络中不同的流具有更好的公平性。本文最后通过在NS2仿真平台下,对提出的算法进行性能分析。实验表明,基于延迟和多信道的最大权调度算法能够维持网络高吞吐量,减少数据包延迟,较好的平衡网络吞吐量和数据包延迟之间的关系。本文还将基于拥塞控制的最大权调度算法和传统的TCP+802.11MAC协议进行比较,结果显示基于拥塞控制的最大权调度算法具有更好的公平性。(本文来源于《暨南大学》期刊2016-06-01）

冯凯,贺东风,徐安军,汪红兵[7]（2015）在《钢包调度评价方法研究》一文中研究指出针对以钢包周转个数为基础的钢包运行评价难以反映实际调度现状的问题,提出一种基于生产计划和钢包待用时间解析的钢包调度现状评价方法.首先,利用钢包运行过程中重包个数的波动表征生产计划对钢包运行情况的影响.然后,通过解析钢包待用时间,给出额外周转包个数和钢包调度离线率的计算方法,分别用以表征不同状态钢包的调度,并通过实际数据确定钢包调度现状的综合评定方法.最后,以实际生产数据对该评价方法进行验证.结果表明,该评价方法可以准确评价钢包调度现状,并可为生产实践提供相应的指导.(本文来源于《东北大学学报(自然科学版)》期刊2015年12期）

张璐[8]（2015）在《无线多跳网络中截止期限感知的自适应数据包调度与传输》一文中研究指出在过去的几十年中,随着无线通信技术的发展,在无线网络中出现了许多具有传输时延约束的应用,例如无线蜂窝网络中的流媒体服务,无线传感器网络中的实时监控等。在这些有严格的截止期限要求的应用中,数据包必须在截止期限内到达其目的节点,否则就会失效并被其目的节点丢弃,相应的会降低网络的服务质量。因此,研究具有截止期限约束的数据包传输越来越为人们所重视。在协作网络中,网络支持包括网络编码在内的多种协作中继方式。一方面,网络编码因其可以在中继节点编码数据包而有效减少传输所需时隙,另一方面网络编码也会带来编码延时,因此在支持多种传输方式的无线协作网络中必须灵活地选取合适的传输方式。基于这一目的,本文提出了基于截止期限感知的自适应数据包调度与传输方案。本文首先对网络编码进行了简要介绍,对传统网络编码和物理层网络编码过程传输时间的计算给出了详细的表达式。接着对本文所研究的问题给出了具体的最优化问题描述,并提出了一种基于遍历搜索的最优方案。为了降低算法复杂度,本文提出了基于马尔科夫近似方法的调度与传输方案。首先对原最优化问题进行了近似,并构建一个马尔科夫链,通过状态转移使得马尔科夫链达到平稳状态,得到与最优解十分接近的次优解。但是该方案的计算复杂度与很多因素有关,依然较高。在观察最优传输方案的特点的基础上,本文提出了另一种多项式时间复杂度的算法,即基于动态图模型的调度与传输方案。仿真结果表明,该方案能够得到与最优解性能接近的次优解。本文最后对两种方案进行了对比仿真分析。从计算复杂度、丢包率、仿真时间和不同信道状态等方面,比较分析两种方案的性能表现,说明其各自的优缺点及各自的适用场景。(本文来源于《东北大学》期刊2015-06-01）

乐凯[9]（2015）在《无线网络中基于链路状态的概率重传包调度算法》一文中研究指出随着时代的迅速发展,无线网络已经发生了日新月异的变化,已然成为人们生产生活中必不可少的一部分。然而,作为当前发展最快的通信技术之一的无线网络,如何保证其满足不同业务流的服务质量(Qo S)要求,解决服务的实时性与可靠性,这一问题使得针对无线网络Qo S进行相关的研究显得十分必要。好的无线网络数据包调度算法能大大提高无线网络的性能。在进行数据调度算法研究的时候,需要结合无线网络的具体特性进行分析:(1)地理位置的依赖性。(2)突发性错误。(3)无线网络低带宽以及随时间不断变化的WLAN性能。因此无线网络是不稳定的。“队头阻塞”问题的频繁发生正是由于不稳定的链路状态造成的。现存的一些用于有线网络的调度策略显然已经不适用于无线环境。针对这种情况,本文提出了一种基于无线网络链路状态的概率重传包调度算法(CSDPS+PRB)。新的调度算法有如下特点:(1)设定调度权值的时候考虑了链路状态跟发包队列拥塞程度两方面因素。(2)在考虑链路状态时采用了链路估测方法。(3)在重传调度时进行了概率性重传。最后,实验结果表明新提出的算法可及时处理瓶颈节点处的累积数据包并提高整个无线网络的吞吐量,避免了由于数据包过分堆积对Qo S带来的严重影响。(本文来源于《暨南大学》期刊2015-05-01）

周莺,张基宏,梁永生[10]（2014）在《结合视频运动特性的数据包调度策略研究》一文中研究指出为了提高传输效率和视频播出质量,提出一种结合视频运动特性数据包调度策略。在率失真模型和人眼视觉感知模型的基础上,将人眼对不同视频内容运动变化的敏感度作为数据包重要性的分析依据之一,在带宽和时延约束条件下,使接收视频质量最优。NS2仿真结果表明,该调度策略能够提高视频播出质量,对于运动变化剧烈的复杂视频同样效果明显。(本文来源于《计算机应用研究》期刊2014年12期）

### 包调度论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着通信技术的快速发展,越来越多的通信设备成为具有Wi-Fi、3G、蓝牙、红外等多个接口的多宿主终端,然而,传统TCP协议只能使用端系统之间的一条可达路径传输数据,为了充分利用多宿终端的带宽资源,人们提出了 MPTCP(Multi-Path TCP),该协议是对传统TCP协议的扩展,利用多条路径对数据进行并行传输,并与TCP兼容,提高了网络的吞吐率量。在基于MPTCP的异构网络环境中,网络性能受到通信双方间各条端到端路径的时延、丢包率、带宽等参数差异以及接收端缓存大小的限制。由于网络的异构性和接收端缓存受限,而MPTCP协议保证对应用层按序交付,导致接收端队首阻塞(Head-Of-Line Blocking,HOL),解决此问题成为MPTCP传输的研究热点。本文分析和比较了现有的数据调度算法,在此基础上,提出了一种基于最大阻塞时延预估数据调度算法,论文的主要工作如下:(1)针对接收端阻塞问题,本文提出了异构网络中基于阻塞时延预估的数据包调度算法MPTCP-BT,算法综合考虑了拥塞窗口、RTT、每个数据包发送时间及接收端缓存大小,估算路径阻塞时延;进而根据拥塞避免阶段的拥塞窗口变化方法,计算该阻塞时延内路径传输的数据量,选择不会造成接收端阻塞的路径进行数据传输。(2)利用NS-3仿真平台,更改其中MPTCP内核调度算法,实现轮询、DAPS、OTIAS及本文提出调度算法,分析算法性能特点并进行对比。在“网络传输数据完成时间”和“乱序包数量”两个指标与现有算法进行了充分的模拟实验,其中“数据传输完成时间”选取了“长/短数据流、接收端缓存、带宽、RTT”四个参数。实验结果表明,MPTCP-BT算法有效缓解接收端发生阻塞,提升了网络吞吐量。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 包调度论文参考文献

[1].刘炜,庞新富,柴天佑.炼钢-精炼-连铸脱磷钢包调度算法研究[J].控制工程.2019

[2].凌晨.异构网络中基于MPTCP多径传输的数据包调度机制研究[D].湖南师范大学.2018

[3].陈小锋.Adhoc网络中带重传的最大权包调度模型的研究[D].暨南大学.2017

[4].杜奕航,王可人,焦传海.联合包调度频谱切换和功率分配的跨层设计方案[J].探测与控制学报.2017

[5].杨姝.大型数据中心光电混合交换中的包调度算法研究[D].天津大学.2016

[6].陈持鑫.无线网络包调度算法研究[D].暨南大学.2016

[7].冯凯,贺东风,徐安军,汪红兵.钢包调度评价方法研究[J].东北大学学报(自然科学版).2015

[8].张璐.无线多跳网络中截止期限感知的自适应数据包调度与传输[D].东北大学.2015

[9].乐凯.无线网络中基于链路状态的概率重传包调度算法[D].暨南大学.2015

[10].周莺,张基宏,梁永生.结合视频运动特性的数据包调度策略研究[J].计算机应用研究.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/93399d6be1b3a7f35deaa3c3.html