# 岩溶水养护条件下改性水泥-水玻璃浆液性能试验研究

### 论文摘要

为了解岩溶水条件下粉煤灰改性水泥-水玻璃浆液特性,通过正交试验,研究水灰比、粉煤灰掺量、水玻璃浓度、水玻璃掺量等4个因素对浆液及结石体力学性能和凝结时间的影响,并得到最佳配比。试验结果表明:影响凝胶时间最主要的因素是水玻璃的掺量,其次是水灰比和粉煤灰掺量;影响结石体早期（3 d和7 d）强度的主要因素按影响程度从大到小依次为:水玻璃浓度,粉煤灰掺量,水玻璃掺量和水灰比。随着养护时间的增长,60,90和120 d强度主要受水灰比影响,粉煤灰掺量次之,水玻璃掺量和水玻璃浓度影响最小。

### 论文目录

- 1 试验因素与水平

- 2 试验指标及岩溶水配置

- 3 试件尺寸及养护

- 4 正交试验结果分析

- 4.1 抗压强度极差分析

- 4.2 凝胶时间极差分析

- 4.3 强度机理分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨秀竹,雷金山,张屿庆,刘毅,康镜,刘佳

关键词: 正交试验,水灰比,粉煤灰掺量,水玻璃浓度,水玻璃掺量

来源: 铁道科学与工程学报 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 中南大学土木工程学院,高速铁路建造技术国家工程实验室

基金: 湖南省自然科学基金资助项目(2017JJ2316),中南大学研究生自主探索创新项目(2017zzts024)

分类号: TQ172.1;TQ177.4

DOI: 10.19713/j.cnki.43-1423/u.2019.12.013

页码: 2999-3004

总页数: 6

文件大小: 436K

下载量: 74

### 相关论文文献

- [1].隧道富水破碎围岩水泥-水玻璃注浆参数研究[J]. 福建建筑 2019(12)

- [2].新型水玻璃-酯类注浆材料及其固沙体特性研究[J]. 岩土力学 2020(06)

- [3].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定水玻璃再生砂中残余氧化钠含量[J]. 铸造 2016(12)

- [4].酯硬化水玻璃石英砂旧砂再生及性能工艺研究[J]. 中国铸造装备与技术 2017(02)

- [5].活性染料冷轧堆法染色,为何要施加水玻璃?有何替代产品?[J]. 印染 2015(23)

- [6].温度对硫酸—水玻璃浆液黏度及凝胶时间影响的研究[J]. 山西建筑 2016(19)

- [7].脉冲电流对水玻璃改性的影响[J]. 铸造 2015(01)

- [8].水泥-水玻璃灌浆材料行业标准的制定[J]. 中国建筑防水 2020(04)

- [9].水溶性植物胶改性水泥–水玻璃封堵材料试验研究[J]. 岩土工程学报 2020(07)

- [10].关于水玻璃的性能[J]. 热处理 2018(02)

- [11].水玻璃混凝土抗压抗渗性能的研究[J]. 安阳工学院学报 2017(04)

- [12].改性水玻璃酯硬砂在铸造生产中的应用[J]. 山西化工 2017(04)

- [13].水玻璃涂料渗透深度的影响因素研究[J]. 涂料工业 2015(08)

- [14].水泥-水玻璃基本性能研究[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版) 2013(01)

- [15].水泥-水玻璃浆液凝固特性试验研究[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2012(04)

- [16].浅析水玻璃涂料固化机理及提高其耐水性的途径[J]. 上海涂料 2011(09)

- [17].改性水玻璃粘结剂的分析与应用[J]. 包头职业技术学院学报 2008(03)

- [18].基于激光固化冻结陶瓷浆料的水玻璃发泡问题研究[J]. 陶瓷学报 2020(01)

- [19].超声改性水玻璃及水玻璃型(芯)砂性能的改善[J]. 科技视界 2012(13)

- [20].水玻璃凝胶灭火材料在涡北煤矿的应用[J]. 能源技术与管理 2009(01)

- [21].改性水玻璃对钼矿浮选的影响[J]. 新疆有色金属 2009(04)

- [22].水泥-水玻璃浆液注浆在隧道施工中的应用[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2008(03)

- [23].水泥水玻璃压力注浆地基加固[J]. 建设监理 2008(04)

- [24].改性水玻璃的红外光谱分析[J]. 铸造 2008(08)

- [25].X射线荧光光谱法测定水玻璃中主次成分含量[J]. 中国无机分析化学 2018(03)

- [26].X射线荧光光谱法测定液体水玻璃化学成分[J]. 无机盐工业 2013(04)

- [27].水玻璃渣和赤泥在蒸压粉煤灰砖中的应用研究[J]. 新型建筑材料 2013(06)

- [28].水玻璃组成快速测定方法改进[J]. 广东化工 2010(02)

- [29].稻壳灰制取水玻璃工艺研究[J]. 山东化工 2018(02)

- [30].水玻璃凝胶堵剂的制备及在注水开发油藏中的应用[J]. 油田化学 2018(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9370fbd63c10bd5b8506f1d5.html