# 可伸缩式空调挡风板论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种可伸缩式空调挡风板，属于空调配件领域，包括面板和骨架连杆，面板包括主面板、左面板和右面板，主面板的两端设置插槽，左面板的一侧边插进主面板的插槽内，右面板的一侧边插进主面板的另一个插槽内，左面板和右面板可以根据需要在主面板内横向移动，主面板插槽的顶部中间位置与骨架连杆铰接，骨架连杆设有两个，骨架连杆的一端与主面板铰接，另一端通过挂钩挂在空调内机上。本实用新型的可伸缩式空调挡风板的左右面板可以在主面板内伸缩，左右面板伸缩进主面板以后可以减小挡风板的运输面积，方便运输，同时伸缩式的设计也方便安装。

### 主设计要求

1.可伸缩式空调挡风板，其特征在于：包括面板和骨架连杆，所述面板包括主面板、左面板和右面板，主面板的两端设置插槽，左面板的一侧边插进主面板的插槽内，右面板的一侧边插进主面板的另一个插槽内，左面板、右面板插进插槽的那一端设置限位板，左面板和右面板可以根据需要在主面板内横向移动，主面板插槽的顶部中间位置与骨架连杆铰接，所述骨架连杆设有两个，骨架连杆的一端与主面板铰接，另一端通过挂钩挂在空调内机上。

### 设计方案

1.可伸缩式空调挡风板，其特征在于：包括面板和骨架连杆，所述面板包括主面板、左面板和右面板，主面板的两端设置插槽，左面板的一侧边插进主面板的插槽内，右面板的一侧边插进主面板的另一个插槽内，左面板、右面板插进插槽的那一端设置限位板，左面板和右面板可以根据需要在主面板内横向移动，主面板插槽的顶部中间位置与骨架连杆铰接，所述骨架连杆设有两个，骨架连杆的一端与主面板铰接，另一端通过挂钩挂在空调内机上。

2.根据权利要求1所述的可伸缩式空调挡风板，其特征在于：所述骨架连杆包括连杆、挂钩座和挂钩，连杆的一端与主面板铰接，另一端与挂钩座铰接，挂钩插在挂钩座内。

3.根据权利要求1所述的可伸缩式空调挡风板，其特征在于：所述主面板上均布多个通孔。

4.根据权利要求1所述的可伸缩式空调挡风板，其特征在于：所述左面板上设置多个通孔，通孔可以根据需要排列组合成不同的图案。

5.根据权利要求1所述的可伸缩式空调挡风板，其特征在于：所述右面板上设置多个通孔，通孔可以根据需要排列组合成不同的图案。

6.根据权利要求1所述的可伸缩式空调挡风板，其特征在于：所述主面板内侧的中间部位竖向设置加强筋，加强筋设有两个，两个加强筋相对应设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及空调配件领域，具体地说，本实用新型涉及一种可伸缩式空调挡风板。

背景技术

目前家庭中的室内空调内机的出风口大多对着床，空调风直接吹到人体身上，尤其夏天冷风会使人感冒，也对人体关节有伤害。目前市场上有空调导风帘、空调导风板可有效解决以上问题。导风帘的结构简单，导风帘垂直的挡住空调出风口的位置来改变风向，会导致空调出风不顺畅，空调的制冷或制热的效率低。采用空调导风板改变风向，空调导风板的导风板倾斜的安装在空调出风口的底部，现有的导风板安装比较麻烦不易于调节。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单、安装方便的空调挡风板。

为了解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：可伸缩式空调挡风板，包括面板和骨架连杆，所述面板包括主面板、左面板和右面板，主面板的两端设置插槽，左面板的一侧边插进主面板的插槽内，右面板的一侧边插进主面板的另一个插槽内，左面板、右面板插进插槽的那一端设置限位板，左面板和右面板可以根据需要在主面板内横向移动，主面板插槽的顶部中间位置与骨架连杆铰接，所述骨架连杆设有两个，骨架连杆的一端与主面板铰接，另一端通过挂钩挂在空调内机上。

优选的，所述骨架连杆包括连杆、挂钩座和挂钩，连杆的一端与主面板铰接，另一端与挂钩座铰接，挂钩插在挂钩座内。

优选的，所述主面板上均布多个通孔。

优选的，所述左面板上设置多个通孔，通孔可以根据需要排列组合成不同的图案。

优选的，所述右面板上设置多个通孔，通孔可以根据需要排列组合成不同的图案。

优选的，所述主面板内侧的中间部位竖向设置加强筋，加强筋设有两个，两个加强筋相对应设置。

采用本实用新型的技术方案，能得到以下的有益效果：

本实用新型的可伸缩式空调挡风板的左右面板可以在主面板内伸缩，左右面板伸缩进主面板以后可以减小挡风板的运输面积，方便运输，同时伸缩式的设计也方便安装。

附图说明

下面对本说明书各附图所表达的内容及图中的标记作出简要的说明：

图1为本装置的结构示意图一；

图2为本装置的结构示意图二；

图3为左面板的结构示意图；

图4为主面板的结构示意图；

图5为挂钩座的结构示意图；

图6为连杆的结构示意图；

上述图中的标记均为：1、主面板；2、左面板；3、右面板；4、骨架连杆；41、连杆；42、挂钩座；43、挂钩；5、插槽；6、加强筋；7、限位板；8、通孔。

具体实施方式

下面对照附图，通过对实施例的描述，对本实用新型的具体实施方式如所涉及的各构件的形状、构造、各部分之间的相互位置及连接关系、各部分的作用及工作原理等作进一步的详细说明。

如图1、2、3、4所示，本可伸缩式空调挡风板包括面板和骨架连杆4，面板包括主面板1、左面板2和右面板3，主面板1的两端设置插槽5，左面板2的一侧边插进主面板2的插槽5内，右面板3的一侧边插进主面板1的另一个插槽5内，左面板2、右面板3插进插槽5的那一端设置限位板7，限位板7可以防止左面板2和右面板3被抽出脱离主面板1，左面板2和右面板3可以根据需要在主面板1内横向移动，主面板1上的插槽5的顶部中间位置与骨架连杆4铰接，骨架连杆4设有两个，骨架连杆4的一端与主面板1铰接，另一端通过挂钩43挂在空调内机上。

如图5、6所示，骨架连杆4包括连杆41、挂钩座42和挂钩43，连杆41的一端与主面板1铰接，另一端与挂钩座42铰接，挂钩43插在挂钩座42内。

如图1、2所示，主面板1上均布多个通孔8，左面板2上设置多个通孔8，通孔8可以根据需要排列组合成不同的图案，右面板3上设置多个通孔8，通孔8可以根据需要排列组合成不同的图案，挡风板上的通孔8可以让水汽通过防止挡风板上聚集水滴。

如图1所示，主面板1内侧的中间部位竖向设置加强筋6，加强筋6设有两个，两个加强筋6相对应设置。

本可伸缩式空调挡风板的左右面板可以在主面板1内伸缩，左右面板伸缩进主面板1以后可以减小挡风板的运输面积，方便运输，同时伸缩式的设计也方便安装。

使用时将左面板2和右面板3在主面板1内展开，然后将挂钩43挂在空调内机上即可，可以根据需要调整挡风板主面板1的倾斜角度，调整空调的出风风向。

上面结合附图对本实用新型进行了示例性描述，显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制，只要采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进，或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其它场合的，均在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920297086.7

申请日:2019-03-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209623055U

授权时间:20191112

主分类号:F24F 13/08

专利分类号:F24F13/08

范畴分类:35C;

申请人:芜湖贝石商贸有限公司

第一申请人:芜湖贝石商贸有限公司

申请人地址:241200安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区东区标准化厂房45幢（电子商务产业园）

发明人:吴远远

第一发明人:吴远远

当前权利人:芜湖贝石商贸有限公司

代理人:胡伟伟

代理机构:34133

代理机构编号:安徽深蓝律师事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/937a29c34dd0921b0b06e9f8.html