# 一种果汁生产线用传输装置论文和设计-还振宁

### 全文摘要

本实用新型公开了一种果汁生产线用传输装置，包括主支撑侧板，所述主支撑侧板的一侧边对接有辅助支撑侧板，所述主支撑侧板与辅助支撑侧板的底面靠近两端位置垂直向下焊接有底支撑杆，所述底支撑杆之间侧边垂直焊接有固定杆，所述主支撑侧板与辅助支撑侧板在靠近两端位置开设有穿透通孔，所述主支撑侧板与辅助支撑侧板之间内侧边开设有卡接活动槽，所述穿透通孔的内部插接有主传动杆，所述主支撑侧板在远离主传动杆的一端插接有辅助传动杆，所述主传动杆的外侧面套接有传动滚轮，所述传动滚轮的外侧边均匀开设有卡接传动块。本实用新型结构简单传输稳定且在采用多条形传输带使得路径可以进行弯曲变形而不受影响。

### 主设计要求

1.一种果汁生产线用传输装置，包括主支撑侧板（1），其特征在于：所述主支撑侧板（1）的一侧边对接有辅助支撑侧板（2），所述主支撑侧板（1）与辅助支撑侧板（2）的底面靠近两端位置垂直向下焊接有底支撑杆（3），所述底支撑杆（3）之间侧边垂直焊接有固定杆（4），所述主支撑侧板（1）与辅助支撑侧板（2）在靠近两端位置开设有穿透通孔（5），所述主支撑侧板（1）与辅助支撑侧板（2）之间内侧边开设有卡接活动槽（6），所述穿透通孔（5）的内部插接有主传动杆（7），所述主支撑侧板（1）在远离主传动杆（7）的一端插接有辅助传动杆（8），所述主传动杆（7）的外侧面套接有传动滚轮（9），所述传动滚轮（9）的外侧边均匀开设有卡接传动块（10），所述主传动杆（7）贯穿穿透通孔（5）的一端水平焊接有主传动电机（11），且主传动电机（11）通过螺栓垂直连接在主支撑侧板（1）的后侧面一端，所述传动滚轮（9）的外侧边套接有传送载物条（12），所述传送载物条（12）的底面靠近两端位置对称开设有卡接凹槽（13），所述传送载物条（12）的两端侧边开设有隐藏凹槽（14），所述隐藏凹槽（14）的内部垂直插接有连接转动杆（15），所述连接转动杆（15）的外侧面套接有滚动轮（16），所述传送载物条（12）相互之间靠近两端位置卡接有连接链（17），所述主支撑侧板（1）与辅助支撑侧板（2）的顶面靠近两端位置垂直向上焊接有上支撑杆（18），所述上支撑杆（18）之间侧边水平螺栓连接有阻挡导向板（19）。

### 设计方案

1.一种果汁生产线用传输装置，包括主支撑侧板（1），其特征在于：所述主支撑侧板（1）的一侧边对接有辅助支撑侧板（2），所述主支撑侧板（1）与辅助支撑侧板（2）的底面靠近两端位置垂直向下焊接有底支撑杆（3），所述底支撑杆（3）之间侧边垂直焊接有固定杆（4），所述主支撑侧板（1）与辅助支撑侧板（2）在靠近两端位置开设有穿透通孔（5），所述主支撑侧板（1）与辅助支撑侧板（2）之间内侧边开设有卡接活动槽（6），所述穿透通孔（5）的内部插接有主传动杆（7），所述主支撑侧板（1）在远离主传动杆（7）的一端插接有辅助传动杆（8），所述主传动杆（7）的外侧面套接有传动滚轮（9），所述传动滚轮（9）的外侧边均匀开设有卡接传动块（10），所述主传动杆（7）贯穿穿透通孔（5）的一端水平焊接有主传动电机（11），且主传动电机（11）通过螺栓垂直连接在主支撑侧板（1）的后侧面一端，所述传动滚轮（9）的外侧边套接有传送载物条（12），所述传送载物条（12）的底面靠近两端位置对称开设有卡接凹槽（13），所述传送载物条（12）的两端侧边开设有隐藏凹槽（14），所述隐藏凹槽（14）的内部垂直插接有连接转动杆（15），所述连接转动杆（15）的外侧面套接有滚动轮（16），所述传送载物条（12）相互之间靠近两端位置卡接有连接链（17），所述主支撑侧板（1）与辅助支撑侧板（2）的顶面靠近两端位置垂直向上焊接有上支撑杆（18），所述上支撑杆（18）之间侧边水平螺栓连接有阻挡导向板（19）。

2.根据权利要求1所述的一种果汁生产线用传输装置，其特征在于：所述主支撑侧板（1）与辅助支撑侧板（2）之间两侧边的距离为主传动杆（7）的长度，且主支撑侧板（1）与辅助支撑侧板（2）相互之间平行。

3.根据权利要求1所述的一种果汁生产线用传输装置，其特征在于：所述穿透通孔（5）贯穿主支撑侧板（1）和辅助支撑侧板（2）的一侧边延伸至另一侧边，卡接活动槽（6）为环形绕在两个穿透通孔（5）的两外侧边。

4.根据权利要求1所述的一种果汁生产线用传输装置，其特征在于：所述主传动杆（7）与辅助传动杆（8）在同一水平面相互平行，且均插接在主支撑侧板（1）和辅助支撑侧板（2）之间位置，传动滚轮（9）的个数为四个，且均两两套接在主传动杆（7）与辅助传动杆（8）的外侧面。

5.根据权利要求1所述的一种果汁生产线用传输装置，其特征在于：所述传送载物条（12）的两端插接在卡接活动槽（6）的内部，卡接凹槽（13）的内部插接有卡接传动块（10）。

6.根据权利要求1所述的一种果汁生产线用传输装置，其特征在于：所述滚动轮（16）的外侧面对接在卡接活动槽（6）的内侧面上，上支撑杆（18）的个数为四根，且阻挡导向板（19）顺着主支撑侧板（1）与辅助支撑侧板（2）方向连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及生产线输送技术领域，尤其涉及一种果汁生产线用传输装置。

背景技术

果汁(浆)及果汁饮料(品)类，它的定义为用新鲜或冷藏水果为原料，经加工制成的制品。其大都采用打浆工艺将水果或水果的可食部分加工制成未发酵但能发酵的浆液或在浓缩果浆中加入果浆在浓缩时失去的天然水分等量的水，制成的具有原水果果肉的色泽、风味和可溶性固形物含量的制品。

对于果汁饮料的生产线离不开的就是传输过程，传统的传输带对饮料传输时容易造成饮料的倾斜或遗漏造成泼洒，同时还伴随着传输带的硬性条件使得传送路径单一，使得传输过程造成了麻烦。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种果汁生产线用传输装置，通过结构简单传输稳定且在采用多条形传输带使得路径可以进行弯曲变形而不受影响。

根据本实用新型的目的在于提供一种果汁生产线用传输装置，包括主支撑侧板，所述主支撑侧板的一侧边对接有辅助支撑侧板，所述主支撑侧板与辅助支撑侧板的底面靠近两端位置垂直向下焊接有底支撑杆，所述底支撑杆之间侧边垂直焊接有固定杆，所述主支撑侧板与辅助支撑侧板在靠近两端位置开设有穿透通孔，所述主支撑侧板与辅助支撑侧板之间内侧边开设有卡接活动槽，所述穿透通孔的内部插接有主传动杆，所述主支撑侧板在远离主传动杆的一端插接有辅助传动杆，所述主传动杆的外侧面套接有传动滚轮，所述传动滚轮的外侧边均匀开设有卡接传动块，所述主传动杆贯穿穿透通孔的一端水平焊接有主传动电机，且主传动电机通过螺栓垂直连接在主支撑侧板的后侧面一端，所述传动滚轮的外侧边套接有传送载物条，所述传送载物条的底面靠近两端位置对称开设有卡接凹槽，所述传送载物条的两端侧边开设有隐藏凹槽，所述隐藏凹槽的内部垂直插接有连接转动杆，所述连接转动杆的外侧面套接有滚动轮，所述传送载物条相互之间靠近两端位置卡接有连接链，所述主支撑侧板与辅助支撑侧板的顶面靠近两端位置垂直向上焊接有上支撑杆，所述上支撑杆之间侧边水平螺栓连接有阻挡导向板。

进一步的，所述主支撑侧板与辅助支撑侧板之间两侧边的距离为主传动杆的长度，且主支撑侧板与辅助支撑侧板相互之间平行。

进一步的，所述穿透通孔贯穿主支撑侧板和辅助支撑侧板的一侧边延伸至另一侧边，卡接活动槽为环形绕在两个穿透通孔的两外侧边。

进一步的，所述主传动杆与辅助传动杆在同一水平面相互平行，且均插接在主支撑侧板和辅助支撑侧板之间位置，传动滚轮的个数为四个，且均两两套接在主传动杆与辅助传动杆的外侧面。

进一步的，所述传送载物条的两端插接在卡接活动槽的内部，卡接凹槽的内部插接有卡接传动块。

进一步的，所述滚动轮的外侧面对接在卡接活动槽的内侧面上，上支撑杆的个数为四根，且阻挡导向板顺着主支撑侧板与辅助支撑侧板方向连接。

本实用新型与现有技术相比具有的有益效果是：

1、通过将果汁饮料放置到传送载物条上，在主传动电机的通电作用下使得主传动杆转动带动着辅助传动杆进行转动，在传动滚轮上的卡接传动块对传送载物条底面的卡接凹槽进行插接传动，使得传送载物条载着饮料进行传输，且在传送载物条两侧端的隐藏凹槽内部的滚动轮的作用下使得减少阻力，

2、通过可以将传输路径进行弯曲调整，使路径可以多变化而不受影响，在上端的上支撑杆连接的阻挡导向板的阻挡导向作用下使得饮料不会出现遗漏或倾倒现象，结构简单传输稳定且在采用多条形传输带使得路径可以进行弯曲变形而不受影响。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为本实用新型提出的一种果汁生产线用传输装置的立体结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种果汁生产线用传输装置的主支撑侧板正视细节结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种果汁生产线用传输装置的主传动杆侧视细节结构示意图；

图4为本实用新型提出的一种果汁生产线用传输装置的传送载物条仰视细节结构示意图；

图5为本实用新型提出的一种果汁生产线用传输装置的传送载物条正视细节结构示意图

图中：1-主支撑侧板、2-辅助支撑侧板、3-底支撑杆、4-固定杆、5-穿透通孔、6-卡接活动槽、7-主传动杆、8-辅助传动杆、9-传动滚轮、10-卡接传动块、11-主传动电机、12-传送载物条、13-卡接凹槽、14-隐藏凹槽、15-连接转动杆、16-滚动轮、17-连接链、18-上支撑杆、19-阻挡导向板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

参照图1-5，一种果汁生产线用传输装置，包括主支撑侧板1，主支撑侧板1的一侧边对接有辅助支撑侧板2，主支撑侧板1与辅助支撑侧板2之间两侧边的距离为主传动杆7的长度，且主支撑侧板1与辅助支撑侧板2相互之间平行，主支撑侧板1与辅助支撑侧板2的底面靠近两端位置垂直向下焊接有底支撑杆3，底支撑杆3之间侧边垂直焊接有固定杆4，主支撑侧板1与辅助支撑侧板2在靠近两端位置开设有穿透通孔5，穿透通孔5贯穿主支撑侧板1和辅助支撑侧板2的一侧边延伸至另一侧边，卡接活动槽6为环形绕在两个穿透通孔5的两外侧边，主支撑侧板1与辅助支撑侧板2之间内侧边开设有卡接活动槽6，穿透通孔5的内部插接有主传动杆7，主支撑侧板1在远离主传动杆7的一端插接有辅助传动杆8，主传动杆7与辅助传动杆8在同一水平面相互平行，且均插接在主支撑侧板1和辅助支撑侧板2之间位置，传动滚轮9的个数为四个，且均两两套接在主传动杆7与辅助传动杆8的外侧面，主传动杆7的外侧面套接有传动滚轮9，传动滚轮9的外侧边均匀开设有卡接传动块10，主传动杆7贯穿穿透通孔5的一端水平焊接有主传动电机11，且主传动电机11通过螺栓垂直连接在主支撑侧板1的后侧面一端，传动滚轮9的外侧边套接有传送载物条12，传送载物条12的两端插接在卡接活动槽6的内部，卡接凹槽13的内部插接有卡接传动块10，传送载物条12的底面靠近两端位置对称开设有卡接凹槽13，传送载物条12的两端侧边开设有隐藏凹槽14，隐藏凹槽14的内部垂直插接有连接转动杆15，连接转动杆15的外侧面套接有滚动轮16，滚动轮16的外侧面对接在卡接活动槽6的内侧面上，上支撑杆18的个数为四根，且阻挡导向板19顺着主支撑侧板1与辅助支撑侧板2方向连接，传送载物条12相互之间靠近两端位置卡接有连接链17，主支撑侧板1与辅助支撑侧板2的顶面靠近两端位置垂直向上焊接有上支撑杆18，上支撑杆18之间侧边水平螺栓连接有阻挡导向板19。

使用时，通过将果汁饮料放置到传送载物条12上，在主传动电机11的通电作用下使得主传动杆7转动带动着辅助传动杆8进行转动，在传动滚轮9上的卡接传动块10对传送载物条12底面的卡接凹槽13进行插接传动，使得传送载物条12载着饮料进行传输，且在传送载物条12两侧端的隐藏凹槽14内部的滚动轮16的作用下使得减少阻力，同时还可以将传输路径进行弯曲调整，使路径可以多变化而不受影响，在上端的上支撑杆18连接的阻挡导向板19的阻挡导向作用下使得饮料不会出现遗漏或倾倒现象。

本实用新型未详述之处，均为本领域技术人员的公知技术。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920043700.7

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209651156U

授权时间:20191119

主分类号:B65G 17/06

专利分类号:B65G17/06;B65G21/20

范畴分类:32F;

申请人:江苏汇源食品饮料有限公司

第一申请人:江苏汇源食品饮料有限公司

申请人地址:224000 江苏省盐城市江苏亭湖经济开发区飞驰大道26号（18）

发明人:还振宁

第一发明人:还振宁

当前权利人:江苏汇源食品饮料有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/94735388948c3689eba0d968.html