# 一种低烟无卤阻燃耐火屏蔽电缆论文和设计-冯业平

### 全文摘要

本实用新型涉及一种低烟无卤阻燃耐火屏蔽电缆，包括导线组、填充层、保护层，填充层充斥在导线组周围，保护层包裹在导线组和填充层外侧，保护层由护套、屏蔽层、外绝缘层组成，护套包裹在屏蔽层外侧，屏蔽层包裹在外绝缘层外侧，导线组分为四根同质线，每根同质线由导线线芯、内绝缘层、云母带组成，所述云母带包裹在导线线芯外侧，内绝缘层包裹在云母带外侧。本实用新型利既优化电缆的设计，改进了传统导线所采用的单层外绝缘层的设置，提高安全保护绝缘性能，另外云母带起到绝缘阻燃的作用，另外屏蔽层可以防止电磁信号的干扰，进一步增加了电力运输的可靠性，所采用的均为环保新型材料，耐火防高温，可靠耐用，宜推广使用。

### 主设计要求

1.一种低烟无卤阻燃耐火屏蔽电缆，其特征在于，包括导线组（3）、填充层（2）、保护层（1），所述填充层（2）充斥在导线组（3）周围，所述保护层（1）包裹在导线组（3）和填充层（2）外侧，所述保护层（1）由护套（5）、屏蔽层（6）、外绝缘层（7）组成，所述护套（5）包裹在屏蔽层（6）外侧，所述屏蔽层（6）包裹在外绝缘层（7）外侧，所述导线组（3）分为四根同质线（4），所述每根同质线（4）由导线线芯（9）、内绝缘层（8）、云母带（10）组成，所述云母带（10）包裹在导线线芯（9）外侧，所述内绝缘层（8）包裹在云母带（10）外侧。

### 设计方案

1.一种低烟无卤阻燃耐火屏蔽电缆，其特征在于，包括导线组（3）、填充层（2）、保护层（1），所述填充层（2）充斥在导线组（3）周围，所述保护层（1）包裹在导线组（3）和填充层（2）外侧，所述保护层（1）由护套（5）、屏蔽层（6）、外绝缘层（7）组成，所述护套（5）包裹在屏蔽层（6）外侧，所述屏蔽层（6）包裹在外绝缘层（7）外侧，所述导线组（3）分为四根同质线（4），所述每根同质线（4）由导线线芯（9）、内绝缘层（8）、云母带（10）组成，所述云母带（10）包裹在导线线芯（9）外侧，所述内绝缘层（8）包裹在云母带（10）外侧。

2.根据权利要求1所述的一种低烟无卤阻燃耐火屏蔽电缆，其特征在于，所述同质线（4）分为黄A相（A）、绿B相（B）、红C相（C）、蓝N相（N）四种。

3.根据权利要求1所述的一种低烟无卤阻燃耐火屏蔽电缆，其特征在于，所述云母带（10）由耐火云母材料制成，所述导线线芯（9）由铜丝材料并扎制成，所述填充层（2）由胶条和麻绳混合编织制成，所述屏蔽层（6）由电工软铜丝制成，所述外绝缘层（7）和内绝缘层（8）由尼龙PA66GF材料制成，护套（5）由黑色低烟无卤阻燃塑料制成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电气领域，尤其涉及一种低烟无卤阻燃耐火屏蔽电缆。

背景技术

电缆是我们现在社会生活当中所需要的电力，输送、使用都会用到的材料，没有电缆电力就无法输送，也无法使用，现在有很多地方所采用的电缆均为单芯单外绝缘层的设计，不安全不可靠，万一发生自燃，或者发生外力燃烧，都会造成电缆的人损坏，从而导致电力传输故障，因此设计一种新型的电缆。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种低烟无卤阻燃耐火屏蔽电缆，以解决上述技术问题，为实现上述目的本实用新型采用以下技术方案：

一种低烟无卤阻燃耐火屏蔽电缆，包括导线组、填充层、保护层，所述填充层充斥在导线组周围，所述保护层包裹在导线组和填充层外侧，所述保护层由护套、屏蔽层、外绝缘层组成，所述护套包裹在屏蔽层外侧，所述屏蔽层包裹在外绝缘层外侧，所述导线组分为四根同质线，所述每根同质线由导线线芯、内绝缘层、云母带组成，所述云母带包裹在导线线芯外侧，所述内绝缘层包裹在云母带外侧。

在上述技术方案基础上，所述同质线分为黄A相A、绿B相B、红C相C、蓝N相N四种。

在上述技术方案基础上，所述云母带由耐火云母材料制成，所述导线线芯由铜丝材料并扎制成，所述填充层由胶条和麻绳混合编织制成，所述屏蔽层由电工软铜丝制成，所述外绝缘层和内绝缘层由尼龙PAGF材料制成，护套由黑色低烟无卤阻燃塑料制成。

与现有技术相比，本实用新型具有以下优点：本实用新型利既优化电缆的设计，改进了传统导线所采用的单层外绝缘层的设置，提高安全保护绝缘性能，另外云母带起到绝缘阻燃的作用，另外屏蔽层可以防止电磁信号的干扰，进一步增加了电力运输的可靠性，所采用的均为环保新型材料，耐火防高温，可靠耐用，宜推广使用。

附图说明

图1为本实用新型总体外观状态图。

图2为本实用新型侧剖面细节示意图。

图中：1-保护层，2-填充层，3-导线组，4-同质线，5-护套，6-屏蔽层，7-外绝缘层，8-内绝缘层，9-导线线芯，10-云母带，A-黄A相，B-绿B相， C-红C相，N-蓝N相。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细阐述。

一种低烟无卤阻燃耐火屏蔽电缆，包括导线组3、填充层2、保护层1，所述填充层2充斥在导线组3周围，所述保护层1包裹在导线组3和填充层2外侧，所述保护层1由护套5、屏蔽层6、外绝缘层7组成，所述护套5包裹在屏蔽层6外侧，所述屏蔽层6包裹在外绝缘层7外侧，所述导线组3分为四根同质线4，所述每根同质线4由导线线芯9、内绝缘层8、云母带10组成，所述云母带10包裹在导线线芯9外侧，所述内绝缘层8包裹在云母带10外侧。

所述同质线4分为黄A相A、绿B相B、红C相C、蓝N相N四种。

所述云母带10由耐火云母材料制成，所述导线线芯9由铜丝材料并扎制成，所述填充层2由胶条和麻绳混合编织制成，所述屏蔽层6由电工软铜丝制成，所述外绝缘层7和内绝缘层8由尼龙PA66GF材料制成，护套5由黑色低烟无卤阻燃塑料制成。

本实用新型工作原理：设备的内绝缘层和外绝缘层起到内部电力传输，外界不会产生漏电的情况，设备内的护套起到防摩擦、防晒、耐腐蚀、阻燃等作用，填充层的作用起到内部导线组和保护层之间的摩擦，会减少摩擦而产生的热量和磨损，屏蔽层的作用起到内部的电力传输不会在电缆附近感应的电力传输而带来的电磁场等一系列损害。

以上所述为本实用新型较佳实施例，对于本领域的普通技术人员而言，根据本实用新型的教导，在不脱离本实用新型的原理与精神的情况下，对实施方式所进行的改变、修改、替换和变型仍落入本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920044288.0

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209374149U

授权时间:20190910

主分类号:H01B 9/02

专利分类号:H01B9/02;H01B7/02;H01B7/29;H01B7/295;H01B7/18;H01B7/28

范畴分类:38A;37D;

申请人:深圳讯道实业股份有限公司

第一申请人:深圳讯道实业股份有限公司

申请人地址:518126 广东省深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区同和工业园2号

发明人:冯业平

第一发明人:冯业平

当前权利人:深圳讯道实业股份有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/947d09c3c42fe5a9be51f838.html