# 市政施工中地下管线施工技术探讨李春霞

宁波汇颖建筑工程有限公司315300

摘要：地下管线是市政施工中的一项重要环节，也正是由于地下管线施工同城市居民的日常生活有着密切不可分的关联，因此也就对其施工水平提出了更高的要求。在地下管线施工中，施工人员一定具备应有的安全防护意识，在施工正式开始之前做好全方位的勘查工作，结合勘察结果来制定出科学可行的施工方案。所以，相关人员有必要针对市政施工中的地下管线施工技术进行相关论述和探析，以制定合理的施工方案，保护已有地下管线，确保市政工程施工的顺利进行。本文分析了市政施工中地下管线施工技术，并阐述了市政施工中地下管线施工要点。

关键词：市政施工；地下管线；施工技术

随着社会的不断发展，市政施工中的地下管线在一定程度上成为影响大家日常生活和工作的重要因素。目前，我们市政施工中的地下管线主要包括燃气管、水管、电缆和通讯设备等。这些管线与人们的日常生活和工作息息相关。所以，在进行施工时，如果施工技术不达标，不仅会影响人们的日常生活和工作，还会给社会带来巨大的经济损失。因此，应引起大家的高度重视，提高施工技术，合理施工，并做好地下管线的防护工作。

一、市政施工中地下管线的施工现状

在当前的经济背景下，我国的市政基础设施与使用功能正在日趋完善，相对应的，地下管线施工技术的种类也变得更为复杂，具体表现为如下的几个方面：首先，现代城市的工程项目表现出了聚集化与多元化的发展态势，地下管线的施工频率持续提升，其不仅要全方位的满足城市居民的基本生活需求，同时还要确保管线的使用寿命与实用性；其次，市政施工中的地下管线施工项目难度更高，管道与管道之间存在着严重的相互重叠与交叉情况，在低下管线的铺排设计中，施工人员难以避免的要同时应对不同类型、不同深度的地下管道，从而大大提升了开挖与维修难度；最后，纵观我国当前的地下管线施工现状来看，绝大多数的施工人员都并没有认识到安全维护的重要性，在管线施工的前期并没有做好充足的安全准备工作，进而埋下了十分严重的安全隐患。

二、市政施工中地下管线施工技术

1、浅埋管线加盖法施工技术。浅埋管线加盖法施工技术指的是针对地下管线施工埋设过程中所应用的一种支护保护施工技术内容，其能够有效的达到提高管线材料稳定性和牢固性的施工目的。具体来讲针对内径较大的管线通常都会采用混凝土浇筑以及管线埋置的土墩上架设钢架板的方式完成相应的保护措施设置，而针对内径较小的管线材料一般都会使用加槽盖法施工技术，保证加槽盖法能够为管线提供有效的保护措施，进而更好的完成剩余的地下管线埋设工作。

2、深埋管线注浆法施工技术。深埋管线注浆法施工技术则指的是在地下管线的整体施工过程中，部分管线存在着内径较大和埋设位置较深的现象，一部分管线甚至直接达到了工程地基的深度，因此施工单位必须加强对深埋管线的保护措施设置，提高深埋管线的保护性能以减少地基工程施工过程对管线造成的不利影响。深埋管线注浆法指的是利用管线埋设位置土层的不同特性，采用分层注浆的方式将混凝土浆液分层的散播在管道土体中，提高管道周围土体的坚硬性以提高对管道的保护程度，有效的达到深埋管线保护的目的。

3、井室砌筑施工。为了保证井室砌筑之前，应提前清理砌筑区域，同时对其施以洒水处理。在对井室进行砌筑施工时，除了要注意其中心位置之外，也需要注意其尺寸。一般来说，井室需使用丁砖砌法，同时分层砌筑。同时两层砖之间需要错开纵向的缝。另外横向以及纵向砖缝内所填充的灰浆，应保持饱满，同时在施工过程中，应防止灰缝受到污染，从而保持其干净、整洁。

三、市政施工中地下管线施工要点

1、加强对管线的有效保护。市政地下管线工程在实际的施工时，为了能够充分的发挥出地下管线的使用意义，会对每一个地下管线实施相应的保护措施，从而避免受到各种因素的影响而造成管线的损坏，保证地下管线的正常使用。所以，施工中必须要具体地分析施工地点的地质条件，通过相应的专业方法保护措施来对地下管线进行保护，从而提高地下管线的安全性能。市政地下管线的施工过程中，我们通常会遇到大量的地下管线重叠问题发生，这就需要我们通过挖样洞来进行管线具体位置的仔细观察，通过与各相关单位进行管线协调搬移，来防止地下管线中出现断裂损害问题。除此之外，还要做好处理各种问题发生的应对措施，保证施工中不会出现妨碍地下管线施工的事情发生。对于各个管线的部门协调问题，我们可以建立一个多方联动机制，从而保证施工过程中没有任何安全隐患的发生，只有我们的各部门相互进行协调，才能保证施工的安全质量。

2、加强对管线施工的全程控制。在进行地下管线施工中进行全程质量控制，有助于提高市政工程的质量，当施工中出现各种问题时，能够及时的进行处理，使得地下管线的自身功能还有作用都能够发挥出来。随着我国信息技术的快速发展，在城市地下管线施工过程中，可以通过建立一套完善的电子监控装置，来进行地下管线施工的实时监控管理，当施工中发现问题时，能够使施工人员及时的发现，并且有效的进行解决。因此，在构建电子监控系统时，我们必须要仔细的观察地下管线周边的具体情况，通过利用专业的软件进行科学模拟，从而保证地下管线的施工能够顺利进行。另外，利用地下管线的电子监控系统来对整个市政工程施工进行综合评估，这样能够降低企业的施工成本，还能够高市政工程的施工质量。

3、完善市政工程信息的管理制度。地下管线属于市政建设的一部分，那么就要加强市政工程的管理。管理工作看似容易，要想做到有效的工程管理，必须不断的进行创新。新时期发展背景下，可以将管理工作与先进的计算机技术进行结合，从而使市政工程管理得到加强。智能的计算机系统能够准确的完成地下管线的施工流程，同时将施工的实际状况全面的反应出来。这样对整个地下管线的施工起到了相应的保护作用，还能为其他市政工程建设提供必要的帮助。

4、规范市政工程的综合设计。市政工程的设计与地下管线施工质量的好坏有着直接的关系。如果市政工程设计的科学合理，那么我们在实际的施工中地下管线的施工质量就会有保证。市政工程的综合设计对整个城市的市政工程发展有着非常巨大的帮助，所以必须要引起我们的市政工程设计单位的足够重视。在设计前，必须要认真的将施工地点的各种情况勘察清楚，包括地下管线的情况以及施工周围土质情况等，尽可能的避免出现新、旧管线的冲突。若冲突不可避免，那么就要制定出相关的解决方案来进行有效的解决。实际的施工中，必须要立足实际施工情况来选择恰当的施工方案，从而将地下管线的损坏程度降低到最低。

总之，地下管线是市政施工中的一项重要环节，也正是由于地下管线施工同城市居民的日常生活有着密切不可分的关联，因此也就对其施工水平提出了更高的要求。在地下管线施工中，施工人员一定具备应有的安全防护意识，在施工正式开始之前做好全方位的勘查工作，结合勘察结果来制定出科学可行的施工方案。在进入到施工环节以后，施工单位还要严格按照设计方案中的内容来进行作业，唯有如此才能够让地下管线的施工质量水平达到新高度。

参考文献

[1]武占军，何立江.在市政施工中地下管线施工技术的应用分析[J].黑龙江科技信息，2015（5）：223.

[2]闫阜东.探讨市政工程施工中地下管线施工技术[J].低碳世界，2016（32）：193-194.

[3]张耀助.市政施工中地下管线施工关键技术及质控思路刍议[J].山东工业技术，2015，11：110.

[4]刘博奕，李世波.在市政施工中地下管线施工技术的研究[J].黑龙江科技信息，2014，（3）：183

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/948f3a5ecb59c3c50a7f6a7c.html