# 一种摄像装置论文和设计-原超超

### 全文摘要

本实用新型提供一种摄像装置，该摄像装置应用于移动终端，包括：固定支架，固定支架用于与移动终端可拆卸连接；镜头组件，镜头组件与固定支架连接；防雾镜片，防雾镜片设置于镜头组件上，防雾镜片内嵌设有电阻丝；连接接头，连接接头设置于镜头组件上并与电阻丝电连接，连接接头用于与移动终端的接口电连接；在固定支架与移动终端连接的情况下，防雾镜片位于镜头组件的远离移动终端的第一端的端部。由于在镜头组件的远离移动终端的第一端的端部设置有防雾镜片，且防雾镜片内嵌设电阻丝，从而使得摄像装置能够利用电阻丝进行加热去除镜片表面的水珠，这样，能够使得摄像装置的镜片更加不容易因环境问题产生雾化现象，从而能够改善成像效果。

### 主设计要求

1.一种摄像装置，应用于移动终端，其特征在于，包括：固定支架，所述固定支架用于与所述移动终端可拆卸连接；镜头组件，所述镜头组件与所述固定支架连接；防雾镜片，所述防雾镜片设置于所述镜头组件上，所述防雾镜片内嵌设有电阻丝；连接接头，所述连接接头设置于所述镜头组件上并与所述电阻丝电连接，所述连接接头用于与所述移动终端的接口电连接；其中，在所述固定支架与所述移动终端连接的情况下，所述防雾镜片位于所述镜头组件的远离所述移动终端的第一端的端部。

### 设计方案

1.一种摄像装置，应用于移动终端，其特征在于，包括：

固定支架，所述固定支架用于与所述移动终端可拆卸连接；

镜头组件，所述镜头组件与所述固定支架连接；

防雾镜片，所述防雾镜片设置于所述镜头组件上，所述防雾镜片内嵌设有电阻丝；

连接接头，所述连接接头设置于所述镜头组件上并与所述电阻丝电连接，

所述连接接头用于与所述移动终端的接口电连接；

其中，在所述固定支架与所述移动终端连接的情况下，所述防雾镜片位于所述镜头组件的远离所述移动终端的第一端的端部。

2.根据权利要求1所述的摄像装置，其特征在于，所述电阻丝靠近所述防雾镜片的边缘设置。

3.根据权利要求1或2所述的摄像装置，其特征在于，所述电阻丝呈环形，且所述电阻丝的几何中心位于与所述防雾镜片的中轴线上。

4.根据权利要求1所述的摄像装置，其特征在于，所述摄像装置还包括：

聚光灯，所述聚光灯设置于所述第一端的端部，且所述聚光灯与所述连接接头电连接。

5.根据权利要求4所述的摄像装置，其特征在于，所述聚光灯的数量为多个，多个所述聚光灯沿所述第一端的周向均匀分布。

6.根据权利要求1所述的摄像装置，其特征在于，所述摄像装置还包括：

避让孔，所述避让孔开设于所述镜头组件上，所述避让孔用于避让所述移动终端的摄像头；

其中，在所述固定支架与所述移动终端连接的情况下，所述避让孔位于所述镜头组件的靠近所述移动终端的第二端的端部。

7.根据权利要求1所述的摄像装置，其特征在于，所述固定支架包括：相对设置的第一夹持件和第二夹持件，所述第一夹持件的一端与所述第二夹持件的一端通过转轴连接，且所述第一夹持件与所述第二夹持件之间设置有拉簧；

所述第一夹持件与所述镜头组件连接，所述第一夹持件的靠近所述第二夹持件的一侧设置有第一缓冲件；

所述第二夹持件的靠近所述第一夹持件的一侧设置有第二缓冲件，所述第二缓冲件与所述第一缓冲件相对设置。

8.根据权利要求7所述的摄像装置，其特征在于，所述固定支架还包括：

内螺纹孔，所述内螺纹孔开设于所述第二夹持件上，所述内螺纹孔贯通所述第二夹持件的朝向所述第一夹持件的表面及背向所述第一夹持件的表面；

调节螺栓，所述调节螺栓与所述内螺纹孔匹配，所述调节螺栓穿过所述内螺纹孔与所述第二缓冲件连接，所述调节螺栓驱动所述第二缓冲件朝向或背向所述第一夹持件移动。

9.根据权利要求7所述的摄像装置，其特征在于，在所述固定支架与所述移动终端连接的情况下，所述镜头组件还具有靠近所述移动终端的第二端；

所述第一夹持件上开设有安装孔，所述安装孔贯穿所述第一夹持件的朝向所述第二夹持件的表面及背向所述第二夹持件的表面；

所述第二端通过所述安装孔与所述第一夹持件可拆卸连接，所述第二端的端部位于所述安装孔内。

10.根据权利要求1所述的摄像装置，其特征在于，所述镜头组件包括广角镜头、微距镜头、鱼眼镜头和长焦镜头其中至少之一。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及通信技术领域，尤其涉及一种摄像装置。

背景技术

随着通讯技术的发展，移动终端逐渐得到普及。现有的移动终端通常配备有供用户进行拍摄的摄像头，然而，因受安装空间等因素的限制，移动终端自带的摄像头的性能一般较差，难以满足某些用户的需求，于是，外接摄像装置应运而生。

移动终端外接摄像装置，即是在移动终端自带的摄像头外侧设置外接摄像装置，通过外接摄像装置与自带摄像头的配合使用来达到不一样的拍摄效果。目前，应用于移动终端的外接摄像装置在用于拍摄时，其最外层镜片容易因环境问题产生雾化现象，从而导致成像效果较差。

实用新型内容

本实用新型实施例提供一种摄像装置，以解决移动终端的外接摄像装置在用于拍摄时，其最外层镜片容易因环境问题产生雾化现象，从而导致成像效果较差的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型是这样实现的：

第一方面，本实用新型实施例提供了一种摄像装置，应用于移动终端，包括：

固定支架，所述固定支架用于与所述移动终端可拆卸连接；

镜头组件，所述镜头组件与所述固定支架连接；

防雾镜片，所述防雾镜片设置于所述镜头组件上，所述防雾镜片内嵌设有电阻丝；

连接接头，所述连接接头设置于所述镜头组件上并与所述电阻丝电连接，所述连接接头用于与所述移动终端的接口电连接；

其中，在所述固定支架与所述移动终端连接的情况下，所述防雾镜片位于所述镜头组件的远离所述移动终端的第一端的端部。

在本实用新型实施例中，由于在镜头组件的远离所述移动终端的第一端的端部设置有防雾镜片，即在镜头组件的最外层设置有防雾镜片，且防雾镜片内嵌设有电阻丝，从而使得摄像装置能够利用电阻丝进行加热去除防雾镜片表面的水珠，这样，能够使得摄像装置最外层的镜片更加不容易因环境问题产生雾化现象，从而能够改善成像效果。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对本实用新型实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型实施例提供的摄像装置的局部剖视图；

图2是本实用新型实施例提供的摄像装置的局部结构图；

图3是本实用新型实施例提供的摄像装置中的防雾镜片的第一视角的结构图；

图4是本实用新型实施例提供的摄像装置中的防雾镜片的第二视角的结构图；

图5是本实用新型实施例提供的摄像装置中的镜头组件的举例图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1至图4所示，本实用新型实施例提供一种摄像装置，应用于移动终端，包括：

固定支架1，所述固定支架1用于与所述移动终端可拆卸连接；

镜头组件2，所述镜头组件2与所述固定支架1连接；

防雾镜片3，所述防雾镜片3设置于所述镜头组件2上，所述防雾镜片3内嵌设有电阻丝4；

连接接头5，所述连接接头5设置于所述镜头组件2上并与所述电阻丝4电连接，所述连接接头5用于与所述移动终端的接口电连接；

其中，在所述固定支架1与所述移动终端连接的情况下，所述防雾镜片3位于所述镜头组件2的远离所述移动终端的第一端的端部。

本实用新型实施例中，上述摄像装置具体可以理解为外接摄像装置。上述移动终端可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(personal digital assistant，简称PDA)、移动上网装置(Mobile InternetDevice，简称MID)或可穿戴式设备(Wearable Device)等。

上述固定支架1可以通过夹持移动终端来实现与移动终端的可拆卸连接；也可以利用磁力吸附作用来实现与移动终端的可拆卸连接，例如，固定支架1可以采用磁性材料制成，移动终端的壳体可以采用金属材料制成，这样，固定支架1就可以直接吸附在移动终端的壳体上，以实现与移动终端的可拆卸连接。

上述固定支架1可以用于支撑和固定上述镜头组件2，也就是说，在具体使用时，上述镜头组件2可以是通过上述固定支架1固定安装到移动终端的后置摄像头或前置摄像头的位置处。

上述镜头组件2与所述固定支架1连接可以理解为镜头组件2与所述固定支架2固定连接，也可以理解为镜头组件2与所述固定支架1可拆卸连接。当镜头组件2与固定支架1可拆卸连接时，能够更加便于摄像装置的携带、存放和维修。

上述电阻丝4可以位于上述防雾镜片3的任意位置，例如，位于防雾镜片3的中间部位或边缘位置，对此，本实用新型实施例不作限定。

上述连接接头5可以通过与移动终端的接口电连接来对电阻丝进行供电，以使电阻丝4发热。在所述固定支架1与所述移动终端连接的情况下，上述连接接头5可以位于所述镜头组件2的靠近所述移动终端的第二端，更具体的，可以位于镜头组件2的靠近所述移动终端的第二端的端部；这样，能够进一步缩短连接接头5与移动终端的接口的距离，从而能够更加便于连接接头5与移动终端的接口的连接。

上述连接接头5可以采用通用串行总线(Universal Serial Bus，简称USB)接头，当连接接头5为USB接头时，该连接接头5可以用于与移动终端的USB接口电连接，这样，由于连接接口5可以直接与移动终端现有的USB接口电连接，从而提高了摄像装置的通用性。可以理解，在一些实施方式中，上述连接接头5也可以采用非USB接头。

上述镜头组件2可以仅包括一个或多个镜头，此处，镜头也可以称为光学镜头；除了包括一个或多个镜头以外，上述镜头组件2还可以包括壳体。当上述镜头组件2仅包括一个或多个镜头时，上述防雾镜片3可以设置在镜头组件2的目标镜头的第一目标端的端部，其中，目标镜头为：在固定支架1与所述移动终端连接的情况下，镜头组件2中距离移动终端最远的镜头，第一目标端为：在固定支架1与所述移动终端连接的情况下，目标镜头的远离移动终端的一端。当上述镜头组件2还包括壳体时，上述防雾镜片3还可以设置在壳体的第二目标端的端部，其中，壳体的第二目标端为：在固定支架1与所述移动终端连接的情况下，壳体的远离移动终端的一端。

在本实用新型实施例中，由于在镜头组件的远离所述移动终端的第一端的端部设置有防雾镜片，即在镜头组件的最外层设置有防雾镜片，且防雾镜片内嵌设有电阻丝，从而使得摄像装置能够利用电阻丝进行加热去除防雾镜片表面的水珠，这样，能够使得摄像装置最外层的镜片更加不容易因环境问题产生雾化现象，从而能够改善成像效果。

可选的，所述电阻丝4靠近所述防雾镜片3的边缘设置。

由于电阻丝靠近防雾镜片的边缘设置，从而能够减小电阻丝对光线透过时的影响，进而能够使得成像效果更好。

可选的，所述电阻丝4呈环形，且所述电阻丝4的几何中心41位于与所述防雾镜片3的中轴线31上。

其中，上述防雾镜片3的中轴线31可以是：穿过防雾镜片3的几何中心且垂直于防雾镜片3所在平面的直线。

由于电阻丝呈环形，且电阻丝的几何中心位于与所述防雾镜片的中轴线上，从而使得电阻丝的加热能够更加均匀，进而能够改善除雾效果。

可选的，所述摄像装置还包括：

聚光灯6，所述聚光灯6设置于所述镜头组件2的第一端的端部，且所述聚光灯6与所述连接接头5电连接。

其中，上述聚光灯6具体可以是发光二极管(Light Emitting Diode，简称LED)聚光灯，也可以是非LED聚光灯。上述连接接头5还可以通过与移动终端的接口电连接来对聚光灯6进行供电，以点亮聚光灯6。

当上述镜头组件2仅包括一个或多个镜头时，上述聚光灯6设置于所述镜头组件2的第一端的端部可以理解为：聚光灯6设置在镜头组件2中的目标镜头的第一目标端的端部，其中，目标镜头为：在固定支架1与所述移动终端连接的情况下，镜头组件2中距离移动终端最远的镜头，第一目标端为：在固定支架1与所述移动终端连接的情况下，目标镜头的远离移动终端的一端。当上述镜头组件2还包括壳体时，上述聚光灯6设置于所述镜头组件2的第一端的端部还可以理解为：聚光灯6设置于壳体的第二目标端的端部，其中，壳体的第二目标端为：在固定支架1与所述移动终端连接的情况下，壳体的远离移动终端的一端。

需要指出的是，为了实现对聚光灯6的灵活控制，当上述连接接头5与移动终端的接口电连接时，移动终端上可以生成对应的虚拟控制按钮，用户可以通过操作该虚拟控制按钮来实现对上述聚光灯6的工作状态的控制。当然，也可以在连接接头5与聚光灯6之间设置一开关，用户可以通过操作该开关来实现对上述聚光灯6的工作状态的控制。

由于在镜头组件的第一端的端部设置有聚光灯，从而不论移动终端自带的闪光灯是否被外接摄像装置所遮挡，都能够使摄像装置更好的进行采光拍摄，这样，能够更加有利于摄像装置进行夜间拍摄，且结构简单，操作方便。

可选的，所述聚光灯6的数量为多个，多个所述聚光灯6沿所述镜头组件2的第一端的周向均匀分布。

由于聚光灯的数量为多个，且多个所述聚光灯沿所述第一端的周向均匀分布，从而能够使得摄像装置的补光能力更强和补光更加均匀，进而能够使摄像装置更好的进行采光拍摄。

可选的，所述摄像装置还包括：

避让孔7，所述避让孔7开设于所述镜头组件2上，所述避让孔7用于避让所述移动终端的摄像头；

其中，在所述固定支架1与所述移动终端连接的情况下，所述避让孔7位于所述镜头组件2的靠近所述移动终端的第二端的端部。

其中，上述移动终端的摄像头可以理解为移动终端自带的摄像头，此处，移动终端自带的摄像头可以指移动终端的后置摄像头，也可以指移动终端的前置摄像头。

上述避让孔7用于避让所述移动终端的摄像头可以理解为：上述避让孔7与移动终端的摄像头适配。上述避让孔7与镜头组件2中最接近避让孔7的镜头可以是相互连通的，以使镜头组件2传出的光线能够穿过避让孔7进入移动终端的摄像头。

由于在镜头组件的靠近所述移动终端的第二端的端部设置有用于避让移动终端的摄像头的避让孔，从而能够有效避免摄像装置安装于移动终端时，镜头组件对移动终端凸出的自带摄像头造成磕碰，进而能够减少对移动终端的自带摄像头的损坏。

可选的，所述固定支架1包括：相对设置的第一夹持件11和第二夹持件12，所述第一夹持件11的一端与所述第二夹持件12的一端通过转轴13连接，且所述第一夹持件11与所述第二夹持件12之间设置有拉簧14；

所述第一夹持件11与所述镜头组件2连接，所述第一夹持件11的靠近所述第二夹持件12的一侧设置有第一缓冲件15；

所述第二夹持件12的靠近所述第一夹持件11的一侧设置有第二缓冲件16，所述第二缓冲件16与所述第一缓冲件15相对设置。

其中，上述第一夹持件11与上述第二夹持件12可以是整体呈U型。上述第一夹持件11与所述第二夹持件12之间设置有拉簧14可以理解为：拉簧14的一端与第一夹持件11连接，拉簧14的另一端与第二夹持件12连接；此处，拉簧14的一端可以通过一拉簧座17与第一夹持件11连接，拉簧14的另一端也可以通过一拉簧座17与第二夹持件12连接。

上述第一缓冲件15可以是橡胶垫或泡棉，上述第一缓冲件15可以与第一夹持件11的朝向第二夹持件12的表面连接。上述第一缓冲件15可以是呈圆环状。上述第二缓冲件16也可以是橡胶垫或泡棉，上述第二缓冲件16可以与第二夹持件12的朝向第一夹持件11的表面连接。上述第二缓冲件16可以是呈圆环状。

由于固定支架包括第一夹持件、第二夹持件和拉簧，从而通过将第一夹持件与第二夹持件分别夹持于移动终端的两侧，即可在拉簧的作用下实现固定支架与移动终端的可拆卸连接，结构简单，使用方便；同时，由于在第一夹持件的靠近所述第二夹持件的一侧设置有第一缓冲件，在所述第二夹持件的靠近所述第一夹持件的一侧设置有第二缓冲件，从而能够减小移动终端与两个夹持件接触位置的摩擦，进而能够减小固定支架安装过程中对移动终端的损坏。

可选的，所述固定支架1还包括：

内螺纹孔，所述内螺纹孔开设于所述第二夹持件12上，所述内螺纹孔贯通所述第二夹持件12的朝向所述第一夹持件11的表面及背向所述第一夹持件11的表面；

调节螺栓18，所述调节螺栓18与所述内螺纹孔匹配，所述调节螺栓18穿过所述内螺纹孔与所述第二缓冲件16连接，所述调节螺栓18驱动所述第二缓冲件16朝向或背向所述第一夹持件11移动。

由于设置有调节螺栓，调节螺栓能够驱动所述第二缓冲件朝向或背向所述第一夹持件移动，从而能够通过旋转调节螺栓实现对夹持空间的调整，这样，使得固定支架能够更好地适应各种厚度的移动终端，提高固定支架的通用性。

可选的，在所述固定支架1与所述移动终端连接的情况下，所述镜头组件2还具有靠近所述移动终端的第二端；

所述第一夹持件11上开设有安装孔，所述安装孔贯穿所述第一夹持件11的朝向所述第二夹持件12的表面及背向所述第二夹持件12的表面；

所述镜头组件2的第二端通过所述安装孔与所述第一夹持件11可拆卸连接，所述镜头组件2的第二端的端部位于所述安装孔内。

其中，上述镜头组件2的第二端通过所述安装孔与所述第一夹持件11可拆卸连接可以理解为：在上述镜头组件2的第二端外表面设置有外螺纹，在安装孔内设置有内螺纹，镜头组件2的第二端通过与安装孔螺纹连接来实现与第一夹持件11的可拆卸连接。上述镜头组件2的第二端通过所述安装孔与所述第一夹持件11可拆卸连接也可以理解为：上述镜头组件2的第二端通过卡接于安装孔内来实现与第一夹持件11的可拆卸连接。

由于镜头组件的第二端通过所述安装孔与所述第一夹持件可拆卸连接，从而使得镜头组件能够更加便捷地实现与固定支架的组装和分离，进而能够更加便于装配、携带和维修。

可选的，所述镜头组件2包括广角镜头、微距镜头、鱼眼镜头和长焦镜头其中至少之一。

其中，上述广角镜头可以为一体镜头，也可以为组合体。上述广角镜头的可调角度范围可以为0-120°。上述鱼眼镜头整体可以呈圆柱型。上述鱼眼镜头的可调角度范围可以为0-198°。

上述广角镜头、微距镜头、鱼眼镜头和长焦镜头的镜片均可以采用清晰度大于预设值的镜片。上述广角镜头、微距镜头、鱼眼镜头和长焦镜头的镜片的双面均可以设置有至少一层纳米增透膜层，这样，能够提高透光率，使得整体的成像效果更接近于原画成像效果，并且成像清晰、亮点分布均匀。

当上述镜头组件2包括多个镜头时，各个镜头的镜片的几何中心均可以位于同一直线上，这样能够使得镜头组件2的成像效果更好。当上述镜头组件2包括多个镜头时，各个镜头之间可以通过螺纹连接。

具体使用时，上述广角镜头与上述微距镜头可以分别单独使用，也可以配合使用。上述广角镜头与上述鱼眼镜头可以分别单独使用，也可以配合使用。上述微距镜头可以与广角圆偏振镜(Circular-Polarizer，简称CPL)滤光镜、广角散射镜以及鱼眼镜头配合使用。上述长焦镜头可以与广角CPL滤光镜、广角散射镜、长焦CPL滤光镜、长焦散射镜配合使用。

上述镜头组件2还可以包括上端镜头，上端镜头可以位于镜头组件2的第二端，起到保护镜头组件2中的其他镜头的作用。

应理解，在实际应用中，上述镜头组件2可以根据需要设置一个或多个镜头以及设置一个或多个辅助拍摄部件；此处，辅助拍摄部件可以是广角CPL滤光镜、广角散射镜、长焦CPL滤光镜、长焦散射镜或散射镜片等。例如，如图5所示，在一具体实施例中，为了同时满足广角、微距、长焦和鱼眼等多种拍摄需求，其镜头组件2可以包括：上端镜头21、设置于上端镜头21一侧的广角镜头22、设置于广角镜头22一侧的微距镜头23、设置于微距镜头23一侧的鱼眼镜头24、设置于鱼眼镜头24一侧的广角CPL滤光镜25、设置于广角CPL滤光镜25一侧的广角散射镜26、设置于广角散射镜26一侧的长焦CPL滤光镜27、设置于所述长焦CPL滤光镜27一侧的长焦镜头28和长焦散射镜29以及设置于所述长焦散射镜29一侧的散射镜片30；其中，镜头组件2所包括的各个镜头和辅助拍摄部件之间可以通过螺纹进行连接；其中，在广角镜头22一端边缘处可以设置有活动的镜片调节环(图5中未示出)，该镜片调节环可以与广角CPL滤光镜25连接。

需要说明的是，本实用新型实施例中介绍的多种可选的实施方式，彼此可以相互结合实现，也可以单独实现，对此本实用新型实施例不作限定。

需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。

上面结合附图对本实用新型的实施例进行了描述，但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式，上述的具体实施方式仅仅是示意性的，而不是限制性的，本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下，在不脱离本实用新型宗旨和权利要求所保护的范围情况下，还可做出很多形式，均属于本实用新型的保护之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921254216.5

申请日:2019-08-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209845123U

授权时间:20191224

主分类号:H04N5/225

专利分类号:H04N5/225

范畴分类:申请人:维沃移动通信有限公司

第一申请人:维沃移动通信有限公司

申请人地址:523860 广东省东莞市长安镇乌沙步步高大道283号

发明人:原超超

第一发明人:原超超

当前权利人:维沃移动通信有限公司

代理人:许静;黄灿

代理机构:11243

代理机构编号:北京银龙知识产权代理有限公司 11243

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/94b268a83f0b3d13f2316a91.html