# 一种插接式安装的石英晶体振荡器论文和设计-崔应文

### 全文摘要

本实用新型公开了一种插接式安装的石英晶体振荡器，包括上层基座，上层基座的下方设置有下层基座，下层基座的底部四周固定连接有焊接头，上层基座的上表面开设有放置槽，放置槽的四周设置有金属胶盘，放置槽内设置有石英晶片，上层基座的内部四周设置有连接头，连接头的外壁固定连接有齿轮，齿轮啮合连接有齿条，连接头的顶端固定连接有蝶形转头，下层基座的内部设置有固定装置，固定装置包括绝缘环、通槽、导电环和弹簧片；本实用新型具有便于使用者根据具体的工作情况随时更换对应的石英晶片及其相关组件，且保持连接处相对稳定的优点。

### 主设计要求

1.一种插接式安装的石英晶体振荡器，包括上层基座(1)，其特征在于：所述上层基座(1)的下方设置有下层基座(2)，所述下层基座(2)的底部四周固定连接有焊接头(3)，所述上层基座(1)的上表面开设有放置槽，所述放置槽的四周设置有金属胶盘(4)，所述金属胶盘(4)和上层基座(1)的内壁固定连接，所述放置槽内设置有石英晶片(6)，所述上层基座(1)的内部四周设置有连接头(7)，所述连接头(7)的中部固定连接有齿轮(8)，所述齿轮(8)啮合连接有齿条(9)，所述齿条(9)设置在上层基座(1)的内部，所述上层基座(1)左右两端的连接头(7)通过齿轮(8)以及齿条(9)相连接，所述连接头(7)的顶端固定连接有蝶形转头(10)，所述下层基座(2)的内部设置有固定装置(11)，所述固定装置(11)设置在连接头(7)的正下方，所述固定装置(11)包括绝缘环(12)，所述绝缘环(12)和下层基座(2)的内壁固定连接，所述绝缘环(12)的中部开设有通槽(13)，所述绝缘环(12)的下方设置有导电环(14)，所述导电环(14)的底端固定连接有弹簧片(15)，所述弹簧片(15)的底端和下层基座(2)的内壁固定连接。

### 设计方案

1.一种插接式安装的石英晶体振荡器，包括上层基座(1)，其特征在于：所述上层基座(1)的下方设置有下层基座(2)，所述下层基座(2)的底部四周固定连接有焊接头(3)，所述上层基座(1)的上表面开设有放置槽，所述放置槽的四周设置有金属胶盘(4)，所述金属胶盘(4)和上层基座(1)的内壁固定连接，所述放置槽内设置有石英晶片(6)，所述上层基座(1)的内部四周设置有连接头(7)，所述连接头(7)的中部固定连接有齿轮(8)，所述齿轮(8)啮合连接有齿条(9)，所述齿条(9)设置在上层基座(1)的内部，所述上层基座(1)左右两端的连接头(7)通过齿轮(8)以及齿条(9)相连接，所述连接头(7)的顶端固定连接有蝶形转头(10)，所述下层基座(2)的内部设置有固定装置(11)，所述固定装置(11)设置在连接头(7)的正下方，所述固定装置(11)包括绝缘环(12)，所述绝缘环(12)和下层基座(2)的内壁固定连接，所述绝缘环(12)的中部开设有通槽(13)，所述绝缘环(12)的下方设置有导电环(14)，所述导电环(14)的底端固定连接有弹簧片(15)，所述弹簧片(15)的底端和下层基座(2)的内壁固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种插接式安装的石英晶体振荡器，其特征在于：所述下层基座(2)的前后两端均转动连接有固紧件(16)，所述固紧件(16)靠近下层基座(2)的一端内壁固定连接有弹簧网(17)，所述弹簧网(17)靠近下层基座(2)的一端固定连接有锁舌(18)。

3.根据权利要求1所述的一种插接式安装的石英晶体振荡器，其特征在于：上层基座(1)的右端转动连接有盖板(19)，所述盖板(19)的右端固定连接有按扣(20)，所述上层基座(1)的上表面左端开设有按扣槽(21)，所述按扣(20)和按扣槽(21)相匹配。

4.根据权利要求3所述的一种插接式安装的石英晶体振荡器，其特征在于：所述盖板(19)的上表面固定连接有密封圈(22)，所述密封圈(22)与放置槽的四周相匹配。

5.根据权利要求1所述的一种插接式安装的石英晶体振荡器，其特征在于：所述上层基座(1)的左端开设有拨槽(5)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及振荡器领域，更具体地说，涉及一种插接式安装的石英晶体振荡器。

背景技术

石英晶体振荡器又名石英谐振器，简称晶振，是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动，当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时，振动便变得很强烈，这就是晶体谐振特性的反应。利用这种特性，就可以用石英谐振器取代LC(线圈和电容)谐振回路、滤波器等。由于石英谐振器具有体积小、重量轻、可靠性高、频率稳定度高等优点，被应用于家用电器和通信设备中。

目前的石英晶体振荡器基本都是采用一体式焊接的方法与电路板相连接，但采用这种直接的焊接的方式会给之后的材料回收工作造成极大的困难，尤其是对石英晶体的回收更为复杂，进而导致材料的浪费，虽然目前也有一些可以通过温差法来对焊接的振荡器进行拆卸，但这种方式总体上来说也费时费力，同时在这种一体式的焊接的方式中，使用者无法根据具体的工作情况及时且便利的更换对应的石英晶体及其相关组件，而且有时会因为焊接处承受的载荷过重，进而导致整体装置与电路板脱离连接，进而使对应的工作发生中断，例如申请号为：201720171836.6，虽然其基座结构简单化，制作成本相对有所降低，但是其仍然采用传统的焊接方式与电路板相连接，仍然会出现上述问题，进而影响整体的工作效率。

实用新型内容

本实用新型针对现有技术的不足，提供一种插接式安装的石英晶体振荡器，以克服现有技术存在的缺陷，保证产品在使用过后，便于使用者可根据具体的工作情况随时更换对应的石英晶片及其相关组件且保持连接处相对稳定的优点。

本实用新型通过以下技术手段实现解决上述技术问题的：

一种插接式安装的石英晶体振荡器，包括上层基座，所述上层基座的下方设置有下层基座，所述下层基座的底部四周固定连接有焊接头，所述上层基座的上表面开设有放置槽，所述放置槽的四周设置有金属胶盘，所述金属胶盘和上层基座的内壁固定连接，所述放置槽内设置有石英晶片，所述上层基座的内部四周设置有连接头，所述连接头的中部固定连接有齿轮，所述齿轮啮合连接有齿条，所述齿条设置在上层基座的内部，所述上层基座左右两端的连接头通过齿轮以及齿条相连接，所述连接头的顶端固定连接有蝶形转头，所述下层基座的内部设置有固定装置，所述固定装置设置在连接头的正下方，所述固定装置包括绝缘环，所述绝缘环和下层基座的内壁固定连接，所述绝缘环的中部开设有通槽，所述绝缘环的下方设置有导电环，所述导电环的底端固定连接有弹簧片，所述弹簧片的底端和下层基座的内壁固定连接。

优选地，所述下层基座的前后两端均转动连接有固紧件，所述固紧件靠近下层基座的一端内壁固定连接有弹簧网，所述弹簧网靠近下层基座的一端固定连接有锁舌。

优选地，上层基座的右端转动连接有盖板，所述盖板的右端固定连接有按扣，所述上层基座的上表面左端开设有按扣槽，所述按扣和按扣槽相匹配。

优选地，所述盖板的上表面固定连接有密封圈，所述密封圈与放置槽的四周相匹配。

优选地，所述上层基座的左端开设有拨槽。

本实用新型的优点在于：

与现有的插接式安装的石英晶体振荡器相比，本实用新型具有便于使用者根据具体的工作情况，随时更换对应的石英晶片及其相关组件的优点，同时各类连接处均具有更强的稳定性；优选地，本实用新型所选用的石英晶片型号为49S的石英晶体谐振器内部的石英晶片，现有的插接式安装的石英晶体振荡器基本均采用焊接一体式的方式与外部电路连接，这种方式不仅难以随时更换内部的石英晶片，同时焊接处所承受的载荷过大，有时也会发生断裂，进而影响工作状况，而本实用新型主要采用上下两种基座形式，并且设置有对应的四个连接头，以便于使用者根据实际状况来连接，同时前后端的连接头分别独立，同前后端的连接头之间运用了齿轮的传动，大大提高了力的传递效率，即便于使用者将连接头的底部和导电环接入，同时弹簧弹片具有抗震减压的作用，可为下层基座的焊接片减轻负担，延长使用寿命。

进一步，使用者可转动固紧件，将其上的锁舌转动至上层基座的顶部，即通过弹簧网的伸缩性将锁舌卡死在上层基座上，防止上层基座和下层基座脱离，增大其连接的稳定性。

进一步，当使用者需要检查石英晶片的状况时，使用者可将盖板打开，使按扣与按扣槽脱离接触，并且也便于使用者对石英晶片及其相关组件的操作。

进一步，密封圈的设置可防止外界灰尘的进入对石英晶片的工作造成影响。

进一步，拨槽的设置可为使用者将盖板与上层基座脱离提供便利。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型上层基座与下层基座对应的剖视图；

图3为本实用新型固定装置的结构示意图。

图中标号说明：

1、上层基座；2、下层基座；3、焊接头；4、金属胶盘；5、拨槽；6、石英晶片；7、连接头；8、齿轮；9、齿条；10、蝶形转头；11、固定装置；12、绝缘环；13、通槽；14、导电环；15、弹簧片；16、固紧件；17、弹簧网；18、锁舌；19、盖板；20、按扣；21、按扣槽；22、密封圈。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

需要说明的是，当元件被称为“固定于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。

如图1-3所示，一种插接式安装的石英晶体振荡器，包括上层基座1，上层基座1的下方设置有下层基座2，下层基座2的底部四周固定连接有焊接头3，上层基座1的上表面开设有放置槽，放置槽的四周设置有金属胶盘4，金属胶盘4和上层基座1的内壁固定连接，放置槽内设置有石英晶片6，上层基座1的内部四周设置有连接头7，连接头7的中部固定连接有齿轮8，齿轮8啮合连接有齿条9，齿条9设置在上层基座1的内部，上层基座1左右两端的连接头7通过齿轮8以及齿条9相连接，连接头7的顶端固定连接有蝶形转头10，下层基座2的内部设置有固定装置11，固定装置11设置在连接头7的正下方，固定装置11包括绝缘环12，绝缘环12和下层基座2的内壁固定连接，绝缘环12的中部开设有通槽13，绝缘环12的下方设置有导电环14，导电环14的底端固定连接有弹簧片15，弹簧片15的底端和下层基座2的内壁固定连接；本实用新型中的焊接头3与外部电路相连通电，而使用者可通过旋转蝶形转头10，让连接头7转动使其的底部与绝缘环12的左右两端的凹槽相匹配，随着连接头7的转动，齿轮8也发生转动并且通过齿条9将力传递给同一个对应端面的齿轮8，进而使对应的连接头7也发生同轨迹的转动，当连接头7的底部卡入通槽13后，使用者可向下挤压导电环14，此时弹簧片15会带着导电环14向下移动，之后使用者可将连接头7再旋转30度左右即可松手，此时弹簧片15伸张并将连接头7的底部卡死在导电环14和绝缘环12之间，并将对应接受到的信号通过连接头输送到放置槽内的传输元件5中，进而再传递给石英晶片6，而弹簧片15的设置则可减轻本实用新型对焊接头3的压力，进而提高本实用新型的使用寿命。

优选的，下层基座2的前后两端均转动连接有固紧件16，固紧件16靠近下层基座2的一端内壁固定连接有弹簧网17，弹簧网17靠近下层基座2的一端固定连接有锁舌18；使用者可转动固紧件16，将其上的锁舌18转动至上层基座1的顶部，即通过弹簧网17的伸缩性将锁舌18卡死在上层基座1上，防止上层基座1和下层基座3脱离，增大其连接的稳定性。

优选的，上层基座1的右端转动连接有盖板19，盖板19的右端固定连接有按扣20，上层基座1的上表面左端开设有按扣槽21，按扣20和按扣槽21相匹配；当使用者需要检查石英晶片6的状况时，使用者可将盖板19打开，使按扣20与按扣槽21脱离接触，并且也便于使用者对石英晶片6及其相关组件的操作。

优选的，盖板19的上表面固定连接有密封圈22，密封圈22与放置槽的四周相匹配；密封圈22的设置可防止外界灰尘的进入对石英晶片6的工作造成影响。

优选的，上层基座1的左端开设有拨槽5；拨槽5的设置可为使用者将盖板19与上层基座1脱离提供便利。

本实用新型中的焊接头3与外部电路相连通电，而使用者可通过旋转蝶形转头10，让连接头7转动使其的底部与绝缘环12的左右两端的凹槽相匹配，随着连接头7的转动，齿轮8也发生转动并且通过齿条9将力传递给同一个对应端面的齿轮8，进而使对应的连接头7也发生同轨迹的转动，当连接头7的底部卡入通槽13后，使用者可向下挤压导电环14，此时弹簧片15会带着导电环14向下移动，之后使用者可将连接头7再旋转九十度左右即可松手，此时弹簧片15伸张并将连接头7的底部卡死在导电环14和绝缘环12之间，并将对应接受到的信号通过连接头输送到放置槽内的传输元件5中，进而再传递给石英晶片6，而弹簧片15的设置则可减轻本实用新型对焊接头3的压力，进而提高本实用新型的使用寿命，在使用过程中，使用者可转动固紧件16，将其上的锁舌18转动至上层基座1的顶部，即通过弹簧网17的伸缩性将锁舌18卡死在上层基座1上，防止上层基座1和下层基座3脱离，增大其连接的稳定性，同时当使用者需要检查石英晶片6的状况时，使用者可将盖板19打开，使按扣20与按扣槽21脱离接触，并且也便于使用者对石英晶片6及其相关组件的操作，而拨槽5的设置可为使用者将盖板19与上层基座1脱离提供便利，以及密封圈22的设置可防止外界灰尘的进入对石英晶片6的工作造成影响。

需要说明的是，在本文中，如若存在第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920108206.4

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209345113U

授权时间:20190903

主分类号:H03H 9/02

专利分类号:H03H9/02;H03H9/05;H03H9/10;H03H9/19

范畴分类:38K;

申请人:铜陵日科电子有限责任公司

第一申请人:铜陵日科电子有限责任公司

申请人地址:244000 安徽省铜陵市狮子山经济开发区栖凤路3609号

发明人:崔应文;张海翔

第一发明人:崔应文

当前权利人:铜陵日科电子有限责任公司

代理人:王红太

代理机构:34124

代理机构编号:合肥市浩智运专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/94c43809d6610f73509b0e31.html