# 一种便于安装的继电器论文和设计-钟红萍

### 全文摘要

本实用新型涉及继电器技术领域，且公开了一种便于安装的继电器，包括继电器本体，所述继电器本体的底部固定连接有支撑板，所述支撑板的底部固定连接有滑环，所述滑环的内壁滑动连接有支撑套筒，所述支撑套筒的上下两侧分别固定连接有第一隔板和第二隔板，所述第一隔板的内壁和第二隔板的内壁均通过轴承固定连接有螺纹杆，所述螺纹杆的表面螺纹连接有螺纹环。本实用新型通过设置滑环、支撑套筒、第一隔板、第二隔板、螺纹杆、螺纹环、第一连接杆、滑槽、密封机构和固定机构，在安装时，将吸盘与设备接触，然后按压继电器本体，使吸盘内部形成真空，通过吸盘将继电器本体固定在设备上，无需在设备上开孔，安装较为方便。

### 主设计要求

1.一种便于安装的继电器，包括继电器本体（1），其特征在于，所述继电器本体（1）的底部固定连接有支撑板（2），所述支撑板（2）的底部固定连接有滑环（3），所述滑环（3）的内壁滑动连接有支撑套筒（4），所述支撑套筒（4）的上下两侧分别固定连接有第一隔板（5）和第二隔板（6）；所述第一隔板（5）的内壁和第二隔板（6）的内壁均通过轴承固定连接有螺纹杆（7），所述螺纹杆（7）的表面螺纹连接有螺纹环（8），所述螺纹环（8）的内壁固定连接有第一连接杆（9），所述第一连接杆（9）远离螺纹杆（7）的一侧与滑环（3）的内壁固定连接，所述滑环（3）的表面开设有滑槽（10），所述滑槽（10）的内壁与第一连接杆（9）的表面滑动连接；所述螺纹杆（7）的表面固定连接有密封机构（11），所述密封机构（11）位于螺纹环（8）的下方，所述密封机构（11）的表面与支撑套筒（4）的内壁滑动连接，所述第二隔板（6）的底部开设有安装孔（12），所述安装孔（12）的内壁粘接有固定机构（13），所述支撑套筒（4）的表面开设有第一气孔（14），所述第一气孔（14）位于滑槽（10）的下方，所述螺纹环（8）的上表面和第一隔板（5）的底部均固定连接有弹簧（19）。

### 设计方案

1.一种便于安装的继电器，包括继电器本体（1），其特征在于，所述继电器本体（1）的底部固定连接有支撑板（2），所述支撑板（2）的底部固定连接有滑环（3），所述滑环（3）的内壁滑动连接有支撑套筒（4），所述支撑套筒（4）的上下两侧分别固定连接有第一隔板（5）和第二隔板（6）；

所述第一隔板（5）的内壁和第二隔板（6）的内壁均通过轴承固定连接有螺纹杆（7），所述螺纹杆（7）的表面螺纹连接有螺纹环（8），所述螺纹环（8）的内壁固定连接有第一连接杆（9），所述第一连接杆（9）远离螺纹杆（7）的一侧与滑环（3）的内壁固定连接，所述滑环（3）的表面开设有滑槽（10），所述滑槽（10）的内壁与第一连接杆（9）的表面滑动连接；

所述螺纹杆（7）的表面固定连接有密封机构（11），所述密封机构（11）位于螺纹环（8）的下方，所述密封机构（11）的表面与支撑套筒（4）的内壁滑动连接，所述第二隔板（6）的底部开设有安装孔（12），所述安装孔（12）的内壁粘接有固定机构（13），所述支撑套筒（4）的表面开设有第一气孔（14），所述第一气孔（14）位于滑槽（10）的下方，所述螺纹环（8）的上表面和第一隔板（5）的底部均固定连接有弹簧（19）。

2.根据权利要求1所述的一种便于安装的继电器，其特征在于，所述密封机构（11）包括支撑环（111），所述支撑环（111）的内壁固定连接有第二连接杆（112），所述第二连接杆（112）远离支撑环（111）的一侧固定连接有密封块（113），所述密封块（113）的表面与支撑套筒（4）的内壁滑动连接。

3.根据权利要求1所述的一种便于安装的继电器，其特征在于，所述固定机构（13）包括吸盘（131），所述吸盘（131）的表面与安装孔（12）的内壁粘接，所述吸盘（131）的内壁顶部开设有第二气孔（132）。

4.根据权利要求1所述的一种便于安装的继电器，其特征在于，所述第一气孔（14）的内壁固定连接有防尘网（15）。

5.根据权利要求3所述的一种便于安装的继电器，其特征在于，所述吸盘（131）的表面开设有通孔（16），所述通孔（16）的内壁粘接有限位杆（17），所述第二隔板（6）的上表面开设有限位槽（18），所述限位槽（18）的内壁与限位杆（17）的表面固定连接。

6.根据权利要求2所述的一种便于安装的继电器，其特征在于，所述密封块（113）的数量为四个，且四个密封块（113）以支撑环（111）为中心呈对称分布。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及继电器技术领域，尤其涉及一种便于安装的继电器。

背景技术

继电器是一种电控制器件，是当输入量（激励量）的变化达到规定要求时，在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。目前市场上的继电器，大多通过螺钉进行固定，继电器上螺钉的位置大多是固定的，在安装时，需要根据螺钉的位置，在设备上开设螺钉孔，进而将继电器安装在设备上，但不同型号的继电器，螺钉位置不同，需要在设备上重新开设螺钉孔，安装较为麻烦。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，如：在安装时，需要根据螺钉的位置，在设备上开设螺钉孔，进而将继电器安装在设备上，但不同型号的继电器，螺钉位置不同，需要在设备上重新开设螺钉孔，安装较为麻烦，而提出的一种便于安装的继电器。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种便于安装的继电器，包括继电器本体，所述继电器本体的底部固定连接有支撑板，所述支撑板的底部固定连接有滑环，所述滑环的内壁滑动连接有支撑套筒，所述支撑套筒的上下两侧分别固定连接有第一隔板和第二隔板。

所述第一隔板的内壁和第二隔板的内壁均通过轴承固定连接有螺纹杆，所述螺纹杆的表面螺纹连接有螺纹环，所述螺纹环的内壁固定连接有第一连接杆，所述第一连接杆远离螺纹杆的一侧与滑环的内壁固定连接，所述滑环的表面开设有滑槽，所述滑槽的内壁与第一连接杆的表面滑动连接。

所述螺纹杆的表面固定连接有密封机构，所述密封机构位于螺纹环的下方，所述密封机构的表面与支撑套筒的内壁滑动连接，所述第二隔板的底部开设有安装孔，所述安装孔的内壁粘接有固定机构，所述支撑套筒的表面开设有第一气孔，所述第一气孔位于滑槽的下方，所述螺纹环的上表面和第一隔板的底部均固定连接有弹簧。

优选的，所述密封机构包括支撑环，所述支撑环的内壁固定连接有第二连接杆，所述第二连接杆远离支撑环的一侧固定连接有密封块，所述密封块的表面与支撑套筒的内壁滑动连接。

优选的，所述固定机构包括吸盘，所述吸盘的表面与安装孔的内壁粘接，所述吸盘的内壁顶部开设有第二气孔。

优选的，所述第一气孔的内壁固定连接有防尘网。

优选的，所述吸盘的表面开设有通孔，所述通孔的内壁粘接有限位杆，所述第二隔板的上表面开设有限位槽，所述限位槽的内壁与限位杆的表面固定连接。

优选的，所述密封块的数量为四个，且四个密封块以支撑环为中心呈对称分布。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）本实用新型通过设置滑环、支撑套筒、第一隔板、第二隔板、螺纹杆、螺纹环、第一连接杆、滑槽、密封机构和固定机构，在安装时，将吸盘与设备接触，然后按压继电器本体，使吸盘内部形成真空，通过吸盘将继电器本体固定在设备上，无需在设备上开孔，安装较为方便，拆卸时，拉动继电器本体，通过滑环使螺纹杆转动，进而使密封机构转动，将第一气孔打开，使空气能通过第二气孔进入吸盘内部，使吸盘内部不处于真空状态，将吸盘与设备分离开，便于使用者将继电器本体拆卸下来。

（2）本实用新型通过设置防尘网，防尘网对灰尘起到过滤作用，防止灰尘通过第一气孔进入支撑套筒内，同时，通过设置限位杆和限位槽，限位杆对吸盘起到限位作用，防止在拉动继电器本体时，拉力过大，容易使吸盘与第二隔板之间连接处开裂。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处放大图；

图3为本实用新型图1中B-B处放大图；

图4为本实用新型结构的正视图；

图5为本实用新型结构的俯视图；

图6为本实用新型第一隔板的正视图。

图中：1、继电器本体；2、支撑板；3、滑环；4、支撑套筒；5、第一隔板；6、第二隔板；7、螺纹杆；8、螺纹环；9、第一连接杆；10、滑槽；11、密封机构；111、支撑环；112、第二连接杆；113、密封块；12、安装孔；13、固定机构；131、吸盘；132、第二气孔；14、第一气孔；15、防尘网；16、通孔；17、限位杆；18、限位槽；19、弹簧。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

参照图1-6，一种便于安装的继电器，包括继电器本体1，继电器本体1的底部固定连接有支撑板2，支撑板2的底部固定连接有滑环3，滑环3的内壁滑动连接有支撑套筒4，支撑套筒4的上下两侧分别固定连接有第一隔板5和第二隔板6。

第一隔板5的内壁和第二隔板6的内壁均通过轴承固定连接有螺纹杆7，螺纹杆7的表面螺纹连接有螺纹环8，螺纹杆7与螺纹环8之间不具有自锁作用，螺纹环8上下移动，使螺纹杆7转动，螺纹环8的内壁固定连接有第一连接杆9，第一连接杆9远离螺纹杆7的一侧与滑环3的内壁固定连接，滑环3上下移动，通过第一连接杆9带动螺纹环8上下移动，滑环3的表面开设有滑槽10，滑环3对滑槽10起到密封作用，滑槽10的内壁与第一连接杆9的表面滑动连接，滑槽10对第一连接杆9起到限位作用。

螺纹杆7的表面固定连接有密封机构11，密封机构11位于螺纹环8的下方，密封机构11的表面与支撑套筒4的内壁滑动连接，第二隔板6的底部开设有安装孔12，安装孔12的内壁粘接有固定机构13，支撑套筒4的表面开设有第一气孔14，支撑套筒4内外的空气通过第一气孔14流通，第一气孔14位于滑槽10的下方，第一气孔14的内壁固定连接有防尘网15，通过设置防尘网15，防尘网15对灰尘起到过滤作用，防止灰尘通过第一气孔14进入支撑套筒4内，螺纹环8的上表面和第一隔板5的底部均固定连接有弹簧19，弹簧19对螺纹环8起到推动作用，将该继电器倒置时，弹簧19的弹力大于螺纹环8对弹簧19的作用力，通过弹簧19使螺纹环8在不受外力的作用下，无法移动。

密封机构11包括支撑环111，支撑环111的内壁固定连接有第二连接杆112，第二连接杆112远离支撑环111的一侧固定连接有密封块113，密封块113对第一气孔14起到密封作用，密封块113的表面与支撑套筒4的内壁滑动连接，密封块113的数量为四个，且四个密封块113以支撑环111为中心呈对称分布。

固定机构13包括吸盘131，吸盘131的表面与安装孔12的内壁粘接，通过吸盘131将继电器本体1吸在设备上，吸盘131的内壁顶部开设有第二气孔132，吸盘131内外的空气通过第二气孔132流通，吸盘131的表面开设有通孔16，通孔16的内壁粘接有限位杆17，第二隔板6的上表面开设有限位槽18，限位槽18的内壁与限位杆17的表面固定连接，通过设置限位杆17和限位槽18，限位杆17对吸盘131起到限位作用，防止在拉动继电器本体1时，拉力过大，容易使吸盘131与第二隔板6之间连接处开裂。

本实用新型中，使用者使用该装置时，将吸盘131与设备接触，然后按压继电器本体1，使吸盘131内部形成真空，通过吸盘131将继电器本体1固定在设备上，拆卸时，拉动继电器本体1，通过滑环3使螺纹杆7转动，进而使密封机构11转动，将第一气孔14打开，使空气能通过第二气孔132进入吸盘131内部，使吸盘131内部不处于真空状态，将吸盘131与设备分离开。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921295905.0

申请日:2019-08-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209388948U

授权时间:20190913

主分类号:H01H 45/02

专利分类号:H01H45/02

范畴分类:38C;

申请人:广州市思正电子科技有限公司

第一申请人:广州市思正电子科技有限公司

申请人地址:510650 广东省广州市天河区白沙水路129号303房

发明人:钟红萍

第一发明人:钟红萍

当前权利人:广州市思正电子科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9540eaadc462e7721e80f90e.html