# 截水加强型土钉墙论文_冯力军

导读:本文包含了截水加强型土钉墙论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:墙基,拉拔,基坑,水泥,动态,论文,土钉墙。

### 截水加强型土钉墙论文文献综述

冯力军[1]（2008）在《截水加强型复合土钉墙在地下工程基坑支护中的应用》一文中研究指出本文结合工程实例,阐述了截水加强型复合土钉墙的加固原理,对场地狭小情况下的地下工程深度20米以内的深基坑支护施工事项进行介绍,旨在为类似工程提供借鉴。(本文来源于《四川建材》期刊2008年02期）

祝志明,冒小玲[2]（2006）在《截水加强型复合土钉墙在昆山时代广场地下工程中的应用》一文中研究指出截水加强型复合土钉墙技术可在不降水条件下采用,解决了城市建设中因环境限制不宜用人工降水的难题；在无环境限制时,可垂直开挖与支护,易于在场地狭小的条件下方便施工；在工程规模上,深度20m以内的深基坑均可根据具体条件,灵活、合理地使用。(本文来源于《建筑施工》期刊2006年08期）

高天[3]（2003）在《软土地区截水—加强型土钉墙在深基坑支护中的研究与应用》一文中研究指出随着城市建设的发展，在北京、上海和广州等城市出现了大量高层建筑，例如上海的金茂大厦，同时还出现了大量的市政工程。这些超大、超高工程的兴建必然出现大量的深基坑工程。而基坑工程是整个工程中的质量、工期和造价重要组成部分。无疑，基坑支护体系决定着整个基坑工程的成败。从20世纪90年代中期开始，我国北京、厦门、上海、深圳等地先后出现了复合型土钉墙的研究，其中中冶集团建筑科学研究总院（原冶金部建筑科学研究总院）对复合型土钉墙系列专题进行了系统研究和开发，并在深圳等地设计和施工了一批典型工程，建设部及深圳市将复合型土钉墙列入重点技术推广项目，更使复合型土钉墙技术的发展和工程应用进入了一个新阶段。本论文的研究旨在为截水-加强型土钉墙的设计与施工提供一定程度的指导作用，为截水-加强型土钉墙的研究起到抛砖引玉的作用。本论文主要研究复合型土钉墙中的一种——截水-加强型土钉墙在软土地区的应用。一、从普通土钉墙的概念入手，简要介绍了土钉支护技术在国内外的发展状况、与加筋墙的区别、土钉与锚杆的区别、截水-加强型土钉墙的优点及其局限性，对比了截水-加强型土钉墙与普通土钉墙的不同。二、用FLAC软件定量的分析了截水-加强型土钉墙的工作性能。对比分析了截水-加强型土钉墙支护体系、无预应力锚杆的支护体系和无水泥土搅拌桩止水帷幕的支护体系。利用FLAC软件分析结果，从水泥土搅拌桩、锚杆与土钉的联合作用解释截水-加强型土钉墙的作用机理。叁、着重介绍由于水泥土搅拌桩和锚杆的参与，其设计方法与普通土钉墙的不同，对其进行系统的归纳，并补充了墙底地基土承载力的验算。四、由于截水-加强型土钉墙多用于高水位、软土地区，在其施工过程中有很多突发性事件，对事件的处理措施决定着支护的成败。本论文根据具体工程介绍了相应于特殊情况的具体解决方法。五、对土钉现场抗拔试验进一步讨论和分析。现有的土钉现场测试方法确定的钉土界面极限粘结力情况不符合土钉正常工作状态下的受力情况，本论文根据土钉正常工作状态下土钉的受力情况和剪应力分布规律提出正常工作状态下粘结力的确定方法，编制相应的程序。对原规范规定的方法进行进一步讨论与分析，在原来的基础上尝试补充：正常工作状况下的界面粘结强度大于或等于设计时所采用的标准值的1.25倍，否则也要进行反馈设计。(本文来源于《重庆大学》期刊2003-11-15）

### 截水加强型土钉墙论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

截水加强型复合土钉墙技术可在不降水条件下采用,解决了城市建设中因环境限制不宜用人工降水的难题；在无环境限制时,可垂直开挖与支护,易于在场地狭小的条件下方便施工；在工程规模上,深度20m以内的深基坑均可根据具体条件,灵活、合理地使用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 截水加强型土钉墙论文参考文献

[1].冯力军.截水加强型复合土钉墙在地下工程基坑支护中的应用[J].四川建材.2008

[2].祝志明,冒小玲.截水加强型复合土钉墙在昆山时代广场地下工程中的应用[J].建筑施工.2006

[3].高天.软土地区截水—加强型土钉墙在深基坑支护中的研究与应用[D].重庆大学.2003

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9566974850e06269fa993036.html