# 一种可旋转式新型晾衣架论文和设计-李小波

### 全文摘要

本实用新型公开了一种可旋转式新型晾衣架，包括衣架主杆，衣架主杆的中部设有挂钩，两端固定有衣架侧杆，相对的两个衣架侧杆之间支撑有定位杆，定位杆的外侧套设有若干个撑开机构；撑开机构包括滑环、收纳套、压缩弹簧、滑杆、顶头和紧固旋钮，滑环套设在定位杆的外侧，滑环的一侧固定有收纳套，收纳套中滑动连接有滑杆，滑杆的内端通过压缩弹簧与收纳套内腔底面固连，外端固定有顶头，滑环另一侧与紧固旋钮螺接。本实用新型利用定位杆来支撑多个撑开机构，实现多点撑开；撑开机构在定位杆上的位置可调节，组合式撑杆的角度也可以调节，加上每个撑开机构可根据受力情况自动调节撑开距离，利于通风，水分蒸发较快，减少衣服晾干时间。

### 主设计要求

1.一种可旋转式新型晾衣架，包括衣架主杆，所述衣架主杆的中部设有挂钩，其特征在于：所述衣架主杆的两端固定有衣架侧杆，相对的两个所述衣架侧杆之间支撑有定位杆，所述定位杆的外侧套设有若干个撑开机构；所述撑开机构包括滑环、收纳套、压缩弹簧、滑杆、顶头和紧固旋钮，所述滑环套设在定位杆的外侧并能沿其杆体长度方向移动，所述滑环的一侧固定有收纳套，所述收纳套中滑动连接有滑杆，所述滑杆的内端通过压缩弹簧与收纳套内腔底面固连，所述滑杆的外端固定有顶头，所述滑环的另一侧开设有螺纹孔，所述紧固旋钮螺接在螺纹孔处，所述紧固旋钮通过旋进与定位杆抵紧，实现滑环在定位杆上位置的固定。

### 设计方案

1.一种可旋转式新型晾衣架，包括衣架主杆，所述衣架主杆的中部设有挂钩，其特征在于：所述衣架主杆的两端固定有衣架侧杆，相对的两个所述衣架侧杆之间支撑有定位杆，所述定位杆的外侧套设有若干个撑开机构；所述撑开机构包括滑环、收纳套、压缩弹簧、滑杆、顶头和紧固旋钮，所述滑环套设在定位杆的外侧并能沿其杆体长度方向移动，所述滑环的一侧固定有收纳套，所述收纳套中滑动连接有滑杆，所述滑杆的内端通过压缩弹簧与收纳套内腔底面固连，所述滑杆的外端固定有顶头，所述滑环的另一侧开设有螺纹孔，所述紧固旋钮螺接在螺纹孔处，所述紧固旋钮通过旋进与定位杆抵紧，实现滑环在定位杆上位置的固定。

2.根据权利要求1所述的可旋转式新型晾衣架，其特征在于：所述挂钩与衣架主杆转动连接，所述衣架主杆的中部开设有挂钩穿孔。

3.根据权利要求1所述的可旋转式新型晾衣架，其特征在于：所述衣架主杆的内侧均匀开设有若干便于顶头顶入的定位槽。

4.根据权利要求1所述的可旋转式新型晾衣架，其特征在于：所述衣架主杆的外侧呈拱形或平面形结构。

5.根据权利要求1所述的可旋转式新型晾衣架，其特征在于：所述衣架侧杆的内侧壁开设有卡接槽，所述定位杆能够通过自身弯曲形变使得两端部卡入对应的卡接槽中。

6.根据权利要求5所述的可旋转式新型晾衣架，其特征在于：所述定位杆的两端设有防止其转动的方形端头，对应地所述卡接槽为方形槽。

7.根据权利要求1所述的可旋转式新型晾衣架，其特征在于：所述定位杆为不锈钢管，外径为0.4-1cm。

8.根据权利要求1所述的可旋转式新型晾衣架，其特征在于：所述衣架主杆与两端的衣架侧杆为一体结构，由木质材料或塑料材料制成。

9.根据权利要求1所述的可旋转式新型晾衣架，其特征在于：所述撑开机构中滑环和收纳套为一体结构，滑杆和顶头为一体结构，所述滑环、收纳套、滑杆、顶头和紧固旋钮均由塑料材料制成。

10.根据权利要求1所述的可旋转式新型晾衣架，其特征在于：所述压缩弹簧由不锈钢材料制成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及晾衣架技术领域，尤其涉及一种可旋转式新型晾衣架。

背景技术

现有一般晾衣架都是带挂钩的支架，衣服搭在支架上，挂钩挂在晾衣绳上或壁橱里。由于晾衣架是长薄板结构，洗过的衣服搭在晾衣架上，湿衣服前后两面贴得较紧，不容易透风，水分蒸发较慢，衣服晾干时间较长，如果同时洗的衣服较多，特别是在潮湿地区和冬季冷天尤其是这样。

公开号为CN207384054U的专利说明书中公开了了一种晾衣架，包括衣架本体，衣架本体由挂钩和对称设于挂钩下方的两个侧杆组成，两个侧杆下端部分别设有一支架，该支架的中部与所述侧杆下端部铰接连接，沿一水平转轴转动，且转动方向垂直于衣架本体所在平面，所述支架为向内侧弯曲的半圆弧形。该晾衣架能通过撑开衣服使其充分于空气接触，加快衣物晾晒，再通过旋转叶片在风的作用下进行转动，进一步加快空气流动速度，提高效率、缩短时间。这种晾衣架在使用过程中存在不足之处，一是其撑开衣服的点较少，导致撑开效果不理想，其内的旋转叶片实际中由于衣服的阻挡作用很难有足够的风进入产生转动；二是不同的衣服其对撑开距离的要求是不同的，该晾衣架不能调节撑开的距离。

因此，需要提供一种新型晾衣架来解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的上述问题，提供一种可旋转式新型晾衣架。

为实现上述技术目的，达到上述技术效果，本实用新型是通过以下技术方案实现：

一种可旋转式新型晾衣架，包括衣架主杆，所述衣架主杆的中部设有挂钩，所述衣架主杆的两端固定有衣架侧杆，相对的两个所述衣架侧杆之间支撑有定位杆，所述定位杆的外侧套设有若干个撑开机构；所述撑开机构包括滑环、收纳套、压缩弹簧、滑杆、顶头和紧固旋钮，所述滑环套设在定位杆的外侧并能沿其杆体长度方向移动，所述滑环的一侧固定有收纳套，所述收纳套中滑动连接有滑杆，所述滑杆的内端通过压缩弹簧与收纳套内腔底面固连，所述滑杆的外端固定有顶头，所述滑环的另一侧开设有螺纹孔，所述紧固旋钮螺接在螺纹孔处，所述紧固旋钮通过旋进与定位杆抵紧，实现滑环在定位杆上位置的固定。

进一步地，上述可旋转式新型晾衣架中，所述挂钩与衣架主杆转动连接，所述衣架主杆的中部开设有挂钩穿孔。

进一步地，上述可旋转式新型晾衣架中，所述衣架主杆的内侧均匀开设有若干便于顶头顶入的定位槽。

进一步地，上述可旋转式新型晾衣架中，所述衣架主杆的外侧呈拱形或平面形结构。

进一步地，上述可旋转式新型晾衣架中，所述衣架侧杆的内侧壁开设有卡接槽，所述定位杆能够通过自身弯曲形变使得两端部卡入对应的卡接槽中。

进一步地，上述可旋转式新型晾衣架中，所述定位杆的两端设有防止其转动的方形端头，对应地所述卡接槽为方形槽。

进一步地，上述可旋转式新型晾衣架中，所述定位杆为不锈钢管，外径为0.4-1cm。

进一步地，上述可旋转式新型晾衣架中，所述衣架主杆与两端的衣架侧杆为一体结构，由木质材料或塑料材料制成。

进一步地，上述可旋转式新型晾衣架中，所述撑开机构中滑环和收纳套为一体结构，滑杆和顶头为一体结构，所述滑环、收纳套、滑杆、顶头和紧固旋钮均由塑料材料制成。

进一步地，上述可旋转式新型晾衣架中，所述压缩弹簧由不锈钢材料制成。

本实用新型的有益效果是：

1、通过在衣架主杆的下方设置定位杆，利用定位杆来支撑多个撑开机构，实现多点撑开；撑开机构使用时其在定位杆上的位置可调节，撑开机构中组合式撑杆的角度也可以调节，加上每个撑开机构可根据受力情况自动调节撑开距离，撑开的效果较好，利于通风，水分蒸发较快，减少衣服晾干时间。

2、衣架主杆的内侧设置有若干便于顶头顶入的定位槽，当撑开机构不使用时转动至与定位槽相抵，减少占用空间。

3、撑开机构结构简单，利于批量生产，制造成本低；当出现损坏需要更换撑开机构时，只用将定位杆拆卸，更换新的撑开机构，再将定位杆组装即可，使用者可自行购买撑开机构进行更换或根据实际需要调整每个晾衣架中撑开机构的数量。

当然，实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上的所有优点。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型在撑开机构收纳时的结构示意图；

图2为本实用新型在撑开机构使用时的结构示意图；

图3为本实用新型中衣架主杆的内部结构示意图；

图4为本实用新型中撑开机构的结构分解示意图；

附图中，各标号所代表的部件列表如下：

1-衣架主杆，101-挂钩穿孔，102-定位槽，2-挂钩，3-衣架侧杆，4-定位杆，5-撑开机构，501-滑环，502-收纳套，503-压缩弹簧，504-滑杆，505-顶头，506-紧固旋钮。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4所示，本实施例为一种可旋转式新型晾衣架，包括衣架主杆1，衣架主杆1的中部设有挂钩2，衣架主杆1的两端固定有衣架侧杆3，相对的两个衣架侧杆3之间支撑有定位杆4，定位杆5的外侧套设有若干个撑开机构5。

撑开机构5包括滑环501、收纳套502、压缩弹簧503、滑杆504、顶头505和紧固旋钮506，滑环501套设在定位杆4的外侧并能沿其杆体长度方向移动。滑环501的一侧固定有收纳套502，收纳套502中滑动连接有滑杆504。滑杆504的内端通过压缩弹簧503与收纳套502内腔底面固连，滑杆504的外端固定有顶头505。滑环501的另一侧开设有螺纹孔，紧固旋钮506螺接在螺纹孔处，紧固旋钮506通过旋进与定位杆4抵紧，实现滑环501在定位杆4上位置的固定。

挂钩2与衣架主杆1转动连接，衣架主杆1的中部开设有挂钩穿孔101。衣架主杆1的内侧均匀开设有若干便于顶头505顶入的定位槽102。衣架主杆1的外侧呈拱形或平面形结构。

衣架侧杆1的内侧壁开设有卡接槽，定位杆4能够通过自身弯曲形变使得两端部卡入对应的卡接槽中。定位杆4的两端设有防止其转动的方形端头，对应地卡接槽为方形槽。

衣架主杆1与两端的衣架侧杆1为一体结构，由木质材料或塑料材料制成。定位杆4为不锈钢管，外径为0.4-1cm。

撑开机构5中滑环501和收纳套502为一体结构，滑杆504和顶头505为一体结构，滑环501、收纳套502、滑杆504、顶头505和紧固旋钮506均由塑料材料制成，压缩弹簧503由不锈钢材料制成。

本实施例的一个具体应用为：本实施例通过在衣架主杆1的下方设置定位杆4，利用定位杆4来支撑多个撑开机构5，实现多点撑开；撑开机构5使用时其在定位杆4上的位置可调节，撑开机构5中组合式撑杆的角度也可以调节，加上每个撑开机构5可根据受力情况自动调节撑开距离，撑开的效果较好，利于通风，水分蒸发较快，减少衣服晾干时间。衣架主杆的内侧设置有若干便于顶头505顶入的定位槽102，当撑开机构不使用时转动至与定位槽102相抵，减少占用空间。撑开机构5结构简单，利于批量生产，制造成本低；当出现损坏需要更换撑开机构5时，只用将定位杆4拆卸，更换新的撑开机构5，再将定位杆4组装即可，使用者可自行购买撑开机构5进行更换或根据实际需要调整每个晾衣架中撑开机构5的数量。

在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822279853.X

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:51(四川)

授权编号:CN209574280U

授权时间:20191105

主分类号:A47G 25/28

专利分类号:A47G25/28

范畴分类:15P;

申请人:李小波

第一申请人:李小波

申请人地址:638513 四川省广安市邻水县荆坪乡对角村2组

发明人:李小波

第一发明人:李小波

当前权利人:李小波

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/95812b39aa1db3a7a6fbea19.html