# 径向刚度论文_李烈,孙蓓蓓,华海涛

导读:本文包含了径向刚度论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:刚度,滚子,轴承,载荷,圆柱,弹簧,游隙。

### 径向刚度论文文献综述

李烈,孙蓓蓓,华海涛[1]（2019）在《动力吸振器中橡胶衬套径向刚度分析（英文）》一文中研究指出为了研究橡胶衬套各结构参数对其径向刚度的影响规律,根据橡胶材料的本构关系,通过理论计算得到了橡胶衬套的无量纲径向刚度系数计算公式,计算结果能同时在长衬套和短衬套工况下与已有理论研究结果保持较好的一致性.为了验证理论计算的正确性,进行了径向刚度的有限元实例验证.为了获取仿真中所需橡胶材料的主要参数,进行了轴向压缩试验.结果表明,理论结果和仿真结果的误差仅为2.75%.进而进行了系列化仿真并与前人研究成果对比,计算误差仅为5%左右.最后,利用动力吸振器进行橡胶衬套的径向刚度实验,得到了橡胶衬套各结构参数对其径向刚度的影响规律.结果表明,橡胶衬套径向刚度随长度和内径的增大而增大,随外径的增大而减少.(本文来源于《Journal of Southeast University(English Edition)》期刊2019年03期）

时可可,张帅军,李凌霄,王明杰,张天立[2]（2019）在《弹性支承轴承套圈径向刚度检测方法研究》一文中研究指出针对比值计算法在鼠笼式弹性支承轴承套圈径向刚度检测上的局限性,提出了基于最小二乘法的套圈径向刚度检测方法,与比值计算法进行了对比分析,并建立有限元模型进行了进一步验证。结果表明,最小二乘法更好地体现了套圈所受载荷与相应变形量之间存在的线性关系,且计算结果的准确性和稳定性更好。(本文来源于《轴承》期刊2019年04期）

杨杰,买买提明·艾尼,王晓亮,武园园,王国建[3]（2018）在《弹流润滑条件下的深沟球轴承径向刚度及油膜厚度分析》一文中研究指出针对传统深沟球轴承弹流润滑条件下轴承径向刚度计算未考虑油膜润滑影响的问题,建立了深沟球轴承综合径向刚度的数学计算模型,基于C++编写计算轴承综合径向刚度和油膜厚度的程序,并分析了轴承径向载荷、转速及润滑油黏度对轴承综合径向刚度及套圈沟道与钢球的中心油膜厚度的影响。结果表明:随径向载荷的增大,综合径向刚度增大,中心油膜厚度减小;随润滑油黏度及轴承转速的增大,轴承综合径向刚度减小,中心油膜厚度增大。(本文来源于《轴承》期刊2018年09期）

张志达,李韶华,周军魏[4]（2018）在《重型汽车轮胎径向刚度实验研究》一文中研究指出为研究重型汽车轮胎径向刚度的非线性特性,选取全钢丝10.00R20子午轮胎分别进行静态和动态实验。实验测试结果表明:轮胎静态径向刚度与轮胎变形量、充气压力之间存在非线性关系;动态径向刚度与轮胎变形量、充气压力和振动频率之间也存在非线性关系;且不同激振频率下轮胎所表现出的迟滞特性有所不同。基于实验数据分别建立了轮胎静态和动态径向刚度的非线性模型,可以反映轮胎变形量、充气压力、振动频率等因素对重型汽车轮胎径向刚度非线性特性的影响,该模型可进一步用于轮胎力学和车辆系统动力学的研究。(本文来源于《石家庄铁道大学学报(自然科学版)》期刊2018年02期）

李传喜,段浩,王云[5]（2017）在《角接触球轴承径向刚度仿真》一文中研究指出角接触球轴承是涡轮泵发射系统中的关键元件之一。轴承的径向支撑刚度对涡轮泵发射系统的性能有着十分重要的影响,为了获取可靠的轴承径向支撑刚度,以Hertz接触理论和轴承几何关系为基础,推导了角接触球轴承径向刚度计算模型,考虑了系统轴向预紧载荷与径向载荷的耦合作用、径向间隙和过盈量,分析了不同因素对轴承径向刚度的非线性影响规律。文中的分析结果可为旋转机械整体分析提供参考。(本文来源于《水下无人系统学报》期刊2017年05期）

时可可,张帅军,孟艳艳,康延辉,王典仁[6]（2017）在《一种弹性支承轴承套圈的径向刚度检测装置》一文中研究指出基于刚度理论提出一种带外安装边轴承套圈径向刚度的检测方案并设计了相应的检测装置及固定部件和加载部件。实际应用表明:该检测装置的测量精度高且具有较好的重复性和稳定性。(本文来源于《轴承》期刊2017年07期）

杨家鹏,李柳湘,李正美,安琦[7]（2017）在《单列球面滚子轴承径向刚度计算方法》一文中研究指出以单列球面滚子轴承为研究对象,采用基于数值离散的切片法,综合考虑了球面滚子结构参数、轴承内圈偏转以及弹流润滑效应的影响,建立了单列球面滚子轴承径向综合刚度的计算模型.利用Matlab编程,通过数值计算的方法,研究了滚子轮廓半径、内圈偏转角、轴承转速、径向外载荷、弹流润滑等因素对轴承径向刚度的影响规律.研究结果表明,单列球面滚子轴承的径向刚度随着径向外载荷、内圈偏转角的增大而增大,随着轴承转速、滚子轮廓半径的增大而减小.(本文来源于《中国工程机械学报》期刊2017年03期）

沈宇涵,宋爱平,彭云,邱林[8]（2017）在《径向游隙对圆柱滚子轴承径向刚度的影响》一文中研究指出通过Palmgren公式推导出轴承内外圈相对径向位移与径向游隙的关系,得出圆柱滚子轴承在不同径向游隙下径向刚度的计算方法,并分析了径向游隙对轴承径向刚度的影响。结果表明:随着径向游隙在一定范围内减小,滚子所受载荷分布更加均匀,承载滚子数量变多,滚子最大载荷减小,由径向载荷引起的内外圈相对径向位移减小,轴承径向刚度增加。(本文来源于《轴承》期刊2017年06期）

袁东东[9]（2016）在《混流式水轮机顶盖径向刚度分析和优化》一文中研究指出混流式水轮机顶盖径向刚度是影响其工作稳定性的关键因素,径向刚度太弱会造成机组强烈振动。文章以某混流式水轮机为例,对其径向刚度进行了分析计算,并对顶盖结构进行了优化,改善了水轮机顶盖的径向刚度。(本文来源于《电机技术》期刊2016年06期）

郭世杰,宋彬,吕建刚,张仲志[10]（2016）在《车辆非充气主辅弹簧结构车轮径向刚度设计》一文中研究指出为提高传统充气橡胶轮胎在安全性和环境适应性等方面的性能,提出一种由结构尺寸不同的金属圆柱螺旋压缩弹簧相互编织、勾连而成的主辅弹簧结构车轮。结合车轮主辅簧相互勾连、受力复杂的特性,建立了车轮径向刚度的简化力学模型,对车轮静态承载时奇数圈和偶数圈两种接地状态的径向刚度分别进行了理论计算和仿真分析,两者结果吻合较好,验证了车轮设计的可行性。仿真分析了主簧不同结构参数对车轮径向刚度的影响,结果表明,主簧丝径增大、圈数增多、中径减小,车轮径向刚度增大,为车轮结构的优化设计提供数据支撑。(本文来源于《计算机仿真》期刊2016年11期）

### 径向刚度论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对比值计算法在鼠笼式弹性支承轴承套圈径向刚度检测上的局限性,提出了基于最小二乘法的套圈径向刚度检测方法,与比值计算法进行了对比分析,并建立有限元模型进行了进一步验证。结果表明,最小二乘法更好地体现了套圈所受载荷与相应变形量之间存在的线性关系,且计算结果的准确性和稳定性更好。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 径向刚度论文参考文献

[1].李烈,孙蓓蓓,华海涛.动力吸振器中橡胶衬套径向刚度分析（英文）[J].JournalofSoutheastUniversity(EnglishEdition).2019

[2].时可可,张帅军,李凌霄,王明杰,张天立.弹性支承轴承套圈径向刚度检测方法研究[J].轴承.2019

[3].杨杰,买买提明·艾尼,王晓亮,武园园,王国建.弹流润滑条件下的深沟球轴承径向刚度及油膜厚度分析[J].轴承.2018

[4].张志达,李韶华,周军魏.重型汽车轮胎径向刚度实验研究[J].石家庄铁道大学学报(自然科学版).2018

[5].李传喜,段浩,王云.角接触球轴承径向刚度仿真[J].水下无人系统学报.2017

[6].时可可,张帅军,孟艳艳,康延辉,王典仁.一种弹性支承轴承套圈的径向刚度检测装置[J].轴承.2017

[7].杨家鹏,李柳湘,李正美,安琦.单列球面滚子轴承径向刚度计算方法[J].中国工程机械学报.2017

[8].沈宇涵,宋爱平,彭云,邱林.径向游隙对圆柱滚子轴承径向刚度的影响[J].轴承.2017

[9].袁东东.混流式水轮机顶盖径向刚度分析和优化[J].电机技术.2016

[10].郭世杰,宋彬,吕建刚,张仲志.车辆非充气主辅弹簧结构车轮径向刚度设计[J].计算机仿真.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/95c619993f68818965330eb5.html