# 一种应用于定位激励器的防信号碰撞和抗同频干扰电路论文和设计-戚奇平

### 全文摘要

本实用新型公开了一种应用于定位激励器的防信号碰撞和抗同频干扰电路，该防信号碰撞和抗同频干扰电路包括无线收发芯片电路和晶振震荡电路，所述无线收发芯片电路主要包括无线收发芯片U12，所述无线收发芯片电路与晶振震荡电路电性连接，所述晶振震荡电路主要用于电路的轮询调度，本实用新型科学合理，使用安全方便，利用无线收发芯片U12的126和1MHz带宽的信道，提供了频分复用的可能性，为信号的防碰撞设计提供了支撑，结合晶振震荡电路的时分复用，可以真正的实现无线信号传输的防碰撞功能，利用与主控之间的无线通讯，主控电路对其进行轮询调度，保证每次发射是只有一个从机在发射125K信号，可以有效的解决无线信号同频干扰的问题。

### 主设计要求

1.一种应用于定位激励器的防信号碰撞和抗同频干扰电路，其特征在于：该防信号碰撞和抗同频干扰电路包括无线收发芯片电路和晶振震荡电路；所述无线收发芯片电路主要包括无线收发芯片U12，所述无线收发芯片电路与晶振震荡电路电性连接，所述晶振震荡电路主要用于电路的轮询调度。

### 设计方案

1.一种应用于定位激励器的防信号碰撞和抗同频干扰电路，其特征在于：该防信号碰撞和抗同频干扰电路包括无线收发芯片电路和晶振震荡电路；

所述无线收发芯片电路主要包括无线收发芯片U12，所述无线收发芯片电路与晶振震荡电路电性连接，所述晶振震荡电路主要用于电路的轮询调度。

2.根据权利要求1所述的一种应用于定位激励器的防信号碰撞和抗同频干扰电路，其特征在于：所述无线收发芯片电路还包括分压电路和信号收发电路；

所述分压电路与无线收发芯片U12电性连接，所述信号收发电路与无线收发芯片U12电性连接。

3.根据权利要求2所述的一种应用于定位激励器的防信号碰撞和抗同频干扰电路，其特征在于：所述信号收发电路包括电容C39、电容C40、电感L5、电感L7、电感L8、电容C33、电容C34、电阻R13、电阻R14、2.4G外接天线接口P7和PCB板；

所述电容C39、电容C40和电感L8的第一端均匀无线收发芯片U12的第十一引脚电性连接，所述电容C39和电容C40的第二端与地电性连接，所述电感L8的第二端分别与无线收发芯片U12的第十二引脚和电感L7的第一端电性连接，所述电感L7的第二端分别与无线收发芯片U12第十三引脚和电感L5第一端电性连接，所述电感L5第二端与电容C33第一端电性连接，所述电容C33第二端分别与电容C34第一端、电阻R13第一端和电阻R14第一端电性连接，所述电容C34第二端与地电性连接，所述电阻R14第二端与2.4G外接天线接口P7第一端电性连接，所述2.4G外接天线接口P7第二端与地电性连接，所述电阻R13第二端与PCB板第一引脚电性连接，所述PCB板第二引脚与地电性连接。

4.根据权利要求2所述的一种应用于定位激励器的防信号碰撞和抗同频干扰电路，其特征在于：所述分压电路包括电容C38、电阻R15、电容C31和电容C32；

所述电容C38第一端与无线收发芯片U12第十九引脚电性连接，所述无线收发芯片U12第二十引脚与电容C38第二端电性连接，所述电容C38第二端与地电性连接，所述电阻R15第一端与无线收发芯片U12第十六引脚电性连接，所述电阻R15第二端与地电性连接，所述无线收发芯片U12第十七引脚与地电性连接，所述无线收发芯片U12第十八引脚和第十五引脚与电源VCC2电性连接，所述电容C31和电容C32的第一端均与无线收发芯片U12的第十八引脚和第十五引脚电性连接，所述电容C31和电容C32的第二端均与地电性连接。

5.根据权利要求1所述的一种应用于定位激励器的防信号碰撞和抗同频干扰电路，其特征在于：所述晶振震荡电路包括贴片晶振X1、电阻R11、电容C35和电容C36；

所述贴片晶振X1的型号为16M-3225，所述贴片晶振X1的第二引脚与地电性连接，所述贴片晶振X1的第一引脚和第三引脚分别与无线收发芯片U12的第九引脚和第十引脚电性连接，所述电阻R11第一端、电容C35的第一端均与贴片晶振X1的第一引脚电性连接，所述电阻R11第二端和电容C36的第一端均与贴片晶振X1的第三引脚电性连接，所述电容C35第二端和电容C36第二端均与地电性连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及定位激励器技术领域，具体是一种应用于定位激励器的防信号碰撞和抗同频干扰电路。

背景技术

目前市场可见的相关技术由125KHz定位基站的激励模式为电阻分压型电压激励模式，效率比较低，定位基站的布局就是一个令人头疼的难题，不仅所需要的定位基站数量较多，由于场地不规则导致定位覆盖交叉重叠，相互干扰，特定应用场景会带来定位干扰和定位信息缺失等情况，导致无定位或者错误定位状态出现，而且由于触发激励的时隙控制复杂，容易导致同类定位器同频干扰，所以，人们急需一种应用于定位激励器的防信号碰撞和抗同频干扰电路来解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种应用于定位激励器的防信号碰撞和抗同频干扰电路，以解决现有技术中提出的的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种应用于定位激励器的防信号碰撞和抗同频干扰电路，该防信号碰撞和抗同频干扰电路包括无线收发芯片电路、晶振震荡电路和主控电路；

所述无线收发芯片电路主要包括无线收发芯片U12，所述无线收发芯片电路与晶振震荡电路电性连接，所述晶振震荡电路主要用于电路的轮询调度，所述无线收发芯片电路与主控电路电性连接。

作为优选技术方案，所述无线收发芯片电路还包括分压电路和信号收发电路；

所述分压电路与无线收发芯片U12电性连接，所述信号收发电路与无线收发芯片U12电性连接。

作为优选技术方案，所述信号收发电路包括电容C39、电容C40、电感L5、电感L7、电感L8、电容C33、电容C34、电阻R13、电阻R14、2.4G外接天线接口P7和PCB板；

所述电容C39、电容C40和电感L8的第一端均匀无线收发芯片U12的第十一引脚电性连接，所述电容C39和电容C40的第二端与地电性连接，所述电感L8的第二端分别与无线收发芯片U12的第十二引脚和电感L7的第一端电性连接，所述电感L7的第二端分别与无线收发芯片U12第十三引脚和电感L5第一端电性连接，所述电感L5第二端与电容C33第一端电性连接，所述电容C33第二端分别与电容C34第一端、电阻R13第一端和电阻R14第一端电性连接，所述电容C34第二端与地电性连接，所述电阻R14第二端与2.4G外接天线接口P7第一端电性连接，所述2.4G外接天线接口P7第二端与地电性连接，所述电阻R13第二端与PCB板第一引脚电性连接，所述PCB板第二引脚与地电性连接。

作为优选技术方案，所述分压电路包括电容C38、电阻R15、电容C31和电容C32；

所述电容C38第一端与无线收发芯片U12第十九引脚电性连接，所述无线收发芯片U12第二十引脚与电容C38第二端电性连接，所述电容C38第二端与地电性连接，所述电阻R15第一端与无线收发芯片U12第十六引脚电性连接，所述电阻R15第二端与地电性连接，所述无线收发芯片U12第十七引脚与地电性连接，所述无线收发芯片U12第十八引脚和第十五引脚与电源VCC2电性连接，所述电容C31和电容C32的第一端均与无线收发芯片U12的第十八引脚和第十五引脚电性连接，所述电容C31和电容C32的第二端均与地电性连接。

作为优选技术方案，所述晶振震荡电路包括贴片晶振X1、电阻R11、电容C35和电容C36；

所述贴片晶振X1的型号为16M-3225，所述贴片晶振X1的第二引脚与地电性连接，所述贴片晶振X1的第一引脚和第三引脚分别与无线收发芯片U12的第九引脚和第十引脚电性连接，所述电阻R11第一端、电容C35的第一端均与贴片晶振X1的第一引脚电性连接，所述电阻R11第二端和电容C36的第一端均与贴片晶振X1的第三引脚电性连接，所述电容C35第二端和电容C36第二端均与地电性连接。

作为优选技术方案，所述主控电路主要为STM32F051C8芯片，最大频率48MHZ，64KBflash，8KB RAM，并带有丰富的外设，配合晶振电路，实现了对整个电路的控制。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、利用无线收发芯片U12的126和1MHz带宽的信道，提供了频分复用的可能性，为信号的防碰撞设计提供了支撑，结合晶振震荡电路的时分复用，可以真正的实现无线信号传输的防碰撞功能。

2、利用与主控之间的无线通讯，主控电路对其进行轮询调度，保证每次发射是只有一个从机在发射125K信号，可以有效的解决无线信号同频干扰的问题，使得无线信号的发射与传输更加额顺畅。

附图说明

图1为本实用新型一种应用于定位激励器的防信号碰撞和抗同频干扰电路的结构示意图；

图2为本实用新型一种应用于定位激励器的防信号碰撞和抗同频干扰电路中无源晶振电路的结构示意图；

图3为本实用新型一种应用于定位激励器的防信号碰撞和抗同频干扰电路中主控电路的结构示意图；

图4为本实用新型一种应用于定位激励器的防信号碰撞和抗同频干扰电路中主控电路所连接晶振电路的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例：如图1-4所示，本实用新型提供一种技术方案，一种应用于定位激励器的防信号碰撞和抗同频干扰电路，该防信号碰撞和抗同频干扰电路包括无线收发芯片电路和晶振震荡电路；

所述无线收发芯片电路主要包括无线收发芯片U12，所述无线收发芯片电路与晶振震荡电路电性连接，所述晶振震荡电路主要用于电路的轮询调度。

所述无线收发芯片电路还包括分压电路和信号收发电路；

所述分压电路与无线收发芯片U12电性连接，所述信号收发电路与无线收发芯片U12电性连接。

所述信号收发电路包括电容C39、电容C40、电感L5、电感L7、电感L8、电容C33、电容C34、电阻R13、电阻R14、2.4G外接天线接口P7和PCB板；

所述电容C39、电容C40和电感L8的第一端均匀无线收发芯片U12的第十一引脚电性连接，所述电容C39和电容C40的第二端与地电性连接，所述电感L8的第二端分别与无线收发芯片U12的第十二引脚和电感L7的第一端电性连接，所述电感L7的第二端分别与无线收发芯片U12第十三引脚和电感L5第一端电性连接，所述电感L5第二端与电容C33第一端电性连接，所述电容C33第二端分别与电容C34第一端、电阻R13第一端和电阻R14第一端电性连接，所述电容C34第二端与地电性连接，所述电阻R14第二端与2.4G外接天线接口P7第一端电性连接，所述2.4G外接天线接口P7第二端与地电性连接，所述电阻R13第二端与PCB板第一引脚电性连接，所述PCB板第二引脚与地电性连接。

在上述技术方案中，利用无线收发芯片U12的126个信道，配合电感L5、电感L7和电感L8，利用2.4G外接天线接口P7实现对无线信号的发射和接收，同时，避免了无线信号之间的相互碰撞。

所述分压电路包括电容C38、电阻R15、电容C31和电容C32；

所述电容C38第一端与无线收发芯片U12第十九引脚电性连接，所述无线收发芯片U12第二十引脚与电容C38第二端电性连接，所述电容C38第二端与地电性连接，所述电阻R15第一端与无线收发芯片U12第十六引脚电性连接，所述电阻R15第二端与地电性连接，所述无线收发芯片U12第十七引脚与地电性连接，所述无线收发芯片U12第十八引脚和第十五引脚与电源VCC2电性连接，所述电容C31和电容C32的第一端均与无线收发芯片U12的第十八引脚和第十五引脚电性连接，所述电容C31和电容C32的第二端均与地电性连接。

在上述技术方案中，利用分压电容C38、电容C31和电容C32以及分压电阻C15，实现对电路的分压。

所述晶振震荡电路包括贴片晶振X1、电阻R11、电容C35和电容C36；

所述贴片晶振X1的型号为16M-3225，所述贴片晶振X1的第二引脚与地电性连接，所述贴片晶振X1的第一引脚和第三引脚分别与无线收发芯片U12的第九引脚和第十引脚电性连接，所述电阻R11第一端、电容C35的第一端均与贴片晶振X1的第一引脚电性连接，所述电阻R11第二端和电容C36的第一端均与贴片晶振X1的第三引脚电性连接，所述电容C35第二端和电容C36第二端均与地电性连接。

在上述技术方案中，利用贴片晶振X1配合电阻R11、电容C35和电容C36，组成无源晶振震荡电路，为无线信号的传输提供频分复用的可能，防止发生无线信号的碰撞。

本实用新型的工作原理是：在电路的工作过程中，利用晶振震荡电路产生时钟震荡，为无线信号使用不同的信道提供可能，然后利用无线收发芯片U12提供126个信道，使得可以实现无线信号的分信道和分时间发射，保证每次发射时只有一个从机在发射125K信号，有效的防止了无线信号之间的碰撞和干扰，使得信号的传输更加精准。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921109251.8

申请日:2019-07-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209710085U

授权时间:20191129

主分类号:H04B1/40

专利分类号:H04B1/40

范畴分类:申请人:常州爱索电子有限公司

第一申请人:常州爱索电子有限公司

申请人地址:213001 江苏省常州市新北区高新科技园创业中心D座二楼

发明人:戚奇平;薛建良;周步全

第一发明人:戚奇平

当前权利人:常州爱索电子有限公司

代理人:陈健阳

代理机构:11676

代理机构编号:北京华际知识产权代理有限公司 11676

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/962056b4589b1c7b44f35be9.html