# 一种电梯钢丝绳表面清洁润滑装置论文和设计-王海涛

### 全文摘要

本实用新型是一种电梯钢丝绳表面清洁润滑装置，包括箱体，其特征在于，所述箱体内顶部固接有清洁筒Ⅰ，所述清洁筒Ⅰ底部固接有清洁筒Ⅱ，所述清洁筒Ⅰ上的所述通道圆周内壁上可拆卸安有清洁刷Ⅰ，所述清洁筒Ⅱ上的所述通道圆周内壁上可拆卸安有清洁刷Ⅱ，所述润滑箱对应所述通道的位置竖直设有吸油毛毡板，所述润滑箱内两侧壁均滑动设有推板，所述润滑箱内所述推板和所述吸油毛毡板之间设有海绵体，所述箱体两侧外壁顶部固接有油箱，所述油箱底部连接有油管。本实用新型结构简单，避免了人工清洗钢丝绳，省时省力，清洁润滑效果好，可及时清理电梯钢丝绳表面油污，并且重新润滑涂油，且不影响电梯的正常使用。

### 主设计要求

1.一种电梯钢丝绳表面清洁润滑装置，包括箱体(1)，其特征在于，所述箱体(1)内顶部固接有清洁筒Ⅰ(2)，所述清洁筒Ⅰ(2)底部固接有清洁筒Ⅱ(5)，所述清洁筒Ⅰ(2)和所述清洁筒Ⅱ(5)轴心位置竖直设有与钢丝绳匹配的通道(3)，所述清洁筒Ⅰ(2)上的所述通道(3)圆周内壁上可拆卸安有清洁刷Ⅰ(4)，所述清洁筒Ⅱ(5)上的所述通道(3)圆周内壁上可拆卸安有清洁刷Ⅱ(6)，所述清洁筒Ⅱ(5)底部安有润滑箱(7)，所述润滑箱(7)对应所述通道(3)的位置竖直设有吸油毛毡板(13)，所述润滑箱(7)内两侧均滑动设有推板(11)，所述推板(11)靠近所述润滑箱(7)侧壁的一侧水平固接有推杆(12)，所述推杆(12)穿过所述润滑箱(7)和所述箱体(1)的侧壁，所述润滑箱(7)内所述推板(11)和所述吸油毛毡板(13)之间设有海绵体(10)，所述箱体(1)两侧外壁顶部固接有油箱(8)，所述油箱(8)底部连接有油管(9)，所述油管(9)的出油口穿过所述润滑箱(7)两侧壁顶部并位于所述海绵体(10)上方，所述箱体(1)的顶部和底部对应所述通道(3)设有开口。

### 设计方案

1.一种电梯钢丝绳表面清洁润滑装置，包括箱体(1)，其特征在于，所述箱体(1)内顶部固接有清洁筒Ⅰ(2)，所述清洁筒Ⅰ(2)底部固接有清洁筒Ⅱ(5)，所述清洁筒Ⅰ(2)和所述清洁筒Ⅱ(5)轴心位置竖直设有与钢丝绳匹配的通道(3)，所述清洁筒Ⅰ(2)上的所述通道(3)圆周内壁上可拆卸安有清洁刷Ⅰ(4)，所述清洁筒Ⅱ(5)上的所述通道(3)圆周内壁上可拆卸安有清洁刷Ⅱ(6)，所述清洁筒Ⅱ(5)底部安有润滑箱(7)，所述润滑箱(7)对应所述通道(3)的位置竖直设有吸油毛毡板(13)，所述润滑箱(7)内两侧均滑动设有推板(11)，所述推板(11)靠近所述润滑箱(7)侧壁的一侧水平固接有推杆(12)，所述推杆(12)穿过所述润滑箱(7)和所述箱体(1)的侧壁，所述润滑箱(7)内所述推板(11)和所述吸油毛毡板(13)之间设有海绵体(10)，所述箱体(1)两侧外壁顶部固接有油箱(8)，所述油箱(8)底部连接有油管(9)，所述油管(9)的出油口穿过所述润滑箱(7)两侧壁顶部并位于所述海绵体(10)上方，所述箱体(1)的顶部和底部对应所述通道(3)设有开口。

2.根据权利要求1所述的一种电梯钢丝绳表面清洁润滑装置，其特征在于，所述清洁刷Ⅰ(4)和所述清洁刷Ⅱ(6)为铜丝刷。

3.根据权利要求2所述的一种电梯钢丝绳表面清洁润滑装置，其特征在于，所述清洁刷Ⅱ(6)上的铜丝比所述清洁刷Ⅰ(4)上的铜丝密集。

4.根据权利要求3所述的一种电梯钢丝绳表面清洁润滑装置，其特征在于，所述油箱(8)铰接有箱盖。

5.根据权利要求4所述的一种电梯钢丝绳表面清洁润滑装置，其特征在于，所述油管(9)上设有阀门。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电梯钢丝绳表面处理技术领域，尤其涉及一种电梯钢丝绳表面清洁润滑装置。

背景技术

目前，各种机械传动中使用的钢丝绳由于长期工作时，接触摩擦等因素的影响，以致钢丝绳使用到一定的时间后油脂会变稀渗出。钢丝绳受尘土等物质的侵蚀，钢丝绳的表面油脂中沾染了很多尘土，影响钢丝绳的使用和寿命。传统的处理方式是采用人工清洗润滑，费时、费力，效果不理想，特别在高层电梯中，钢丝绳较长，表面油污较多，清洗润滑耗费时间较长，影响电梯的正常使用。

发明内容

本实用新型旨在解决现有技术的不足，而提供一种电梯钢丝绳表面清洁润滑装置。

本实用新型为实现上述目的，采用以下技术方案：一种电梯钢丝绳表面清洁润滑装置，包括箱体，其特征在于，所述箱体内顶部固接有清洁筒Ⅰ，所述清洁筒Ⅰ底部固接有清洁筒Ⅱ，所述清洁筒Ⅰ和所述清洁筒Ⅱ轴心位置竖直设有与钢丝绳匹配的通道，所述清洁筒Ⅰ上的所述通道圆周内壁上可拆卸安有清洁刷Ⅰ，所述清洁筒Ⅱ上的所述通道圆周内壁上可拆卸安有清洁刷Ⅱ，所述清洁筒Ⅱ底部安有润滑箱，所述润滑箱对应所述通道的位置竖直设有吸油毛毡板，所述润滑箱内两侧均滑动设有推板，所述推板靠近所述润滑箱侧壁的一侧水平固接有推杆，所述推杆穿过所述润滑箱和所述箱体的侧壁，所述润滑箱内所述推板和所述吸油毛毡板之间设有海绵体，所述箱体两侧外壁顶部固接有油箱，所述油箱底部连接有油管，所述油管的出油口穿过所述润滑箱两侧壁顶部并位于所述海绵体上方，所述箱体的顶部和底部对应所述通道设有开口。

特别的，所述清洁刷Ⅰ和所述清洁刷Ⅱ为铜丝刷。

特别的，所述清洁刷Ⅱ上的铜丝比所述清洁刷Ⅰ上的铜丝密集。

特别的，所述油箱铰接有箱盖。

特别的，所述油管上设有阀门。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，通过设置箱体、清洁筒Ⅰ、清洁刷Ⅰ、清洁筒Ⅱ、清洁刷Ⅱ，且清洁刷Ⅱ上的铜丝比清洁刷Ⅰ上的铜丝密集，可对钢丝绳进行两次清洁，清洁效果好，避免了人工清洗钢丝绳，省时省力；通过设置润滑箱、油箱、油管、海绵体、推板、推杆、吸油毛毡板，可及时清理电梯钢丝绳表面油污，并且重新润滑涂油，避免了人工涂油，省时省力，且不影响电梯的正常使用。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图中：1-箱体；2-清洁筒Ⅰ；3-通道；4-清洁刷Ⅰ；5-清洁筒Ⅱ；6-清洁刷Ⅱ；7-润滑箱；8-油箱；9-油管；10-海绵体；11-推板；12-推杆；13-吸油毛毡板；

以下将结合本实用新型的实施例参照附图进行详细叙述。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

如图1所示，一种电梯钢丝绳表面清洁润滑装置，包括箱体1，其特征在于，所述箱体1内顶部固接有清洁筒Ⅰ2，所述清洁筒Ⅰ2底部固接有清洁筒Ⅱ5，所述清洁筒Ⅰ2和所述清洁筒Ⅱ5轴心位置竖直设有与钢丝绳匹配的通道3，所述清洁筒Ⅰ2上的所述通道3圆周内壁上可拆卸安有清洁刷Ⅰ4，所述清洁筒Ⅱ5上的所述通道3圆周内壁上可拆卸安有清洁刷Ⅱ6，所述清洁筒Ⅱ5底部安有润滑箱7，所述润滑箱7对应所述通道3的位置竖直设有吸油毛毡板13，所述润滑箱7内两侧均滑动设有推板11，所述推板11靠近所述润滑箱7侧壁的一侧水平固接有推杆12，所述推杆12穿过所述润滑箱7和所述箱体1的侧壁，所述润滑箱7内所述推板11和所述吸油毛毡板13之间设有海绵体10，所述箱体1两侧外壁顶部固接有油箱8，所述油箱8底部连接有油管9，所述油管9的出油口穿过所述润滑箱7两侧壁顶部并位于所述海绵体10上方，所述箱体1的顶部和底部对应所述通道3设有开口。

特别的，所述清洁刷Ⅰ4和所述清洁刷Ⅱ6为铜丝刷。

特别的，所述清洁刷Ⅱ6上的铜丝比所述清洁刷Ⅰ4上的铜丝密集。

特别的，所述油箱8铰接有箱盖。

特别的，所述油管9上设有阀门。

本实用新型工作时，电梯钢丝绳穿过箱体1顶部的开口进入通道3中，钢丝绳在向下移动时，清洁刷Ⅰ4对其进行初次清洁，清洁刷Ⅱ6对其进行二次清洁，进入润滑箱7时，打开油管9上的阀门，使油箱8内的润滑油进过油管9进入海绵体10内，同时推动推杆12，挤压海绵体10，使润滑油浸入吸油毛毡板13内，钢丝绳通过润滑箱7时，钢丝绳表面开始润滑涂油。本实用新型结构简单，避免了人工清洗钢丝绳，省时省力，清洁润滑效果好，可及时清理电梯钢丝绳表面油污，并且重新润滑涂油，且不影响电梯的正常使用。

上面结合附图对本实用新型进行了示例性描述，显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制，只要采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的各种改进，或未经改进直接应用于其它场合的，均在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822247631.X

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209322239U

授权时间:20190830

主分类号:B66B 7/12

专利分类号:B66B7/12

范畴分类:32F;

申请人:天津高盛钢丝绳有限公司

第一申请人:天津高盛钢丝绳有限公司

申请人地址:301600 天津市静海县经济开发区北区一号路1号

发明人:王海涛;韩丹;刘艳;赵启程;陆则龙

第一发明人:王海涛

当前权利人:天津高盛钢丝绳有限公司

代理人:张强

代理机构:12104

代理机构编号:天津市新天方有限责任专利代理事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/967faba74f4163127dd4e37b.html