# 论装表接电在降损过程中的重要性吴丽霞

（国网朔州供电公司山西朔州036000）

摘要：随着社会的进步和国民经济的发展，人们在日常生产和生活活动当中对电能质量和数量的要求越来越高。而在电能输送的过程中，会由于一些外部环境因素和人为因素的影响，导致线损过大的问题出现，不仅给电力企业的生产经营效益形成了严重的影响，还会给电力用户的用电安全带来严重的威胁。装表接电工作属于对电力线损形成良好控制的关键性工作之一，对其加以良好的管控具有非常重要的作用，值得广大从业人员更为深入的探索。

关键词：装表接电；降损过程；重要性

引言

线损是电能从发电厂传输到客户过程中，在输电、变电、配电和营销各环节中所产生的电能损耗和损失；按照产生的原因可分为管理线损和技术线损，技术线损主要体现在电流、电压、功率因数和负荷曲线形状系数等四大类方面，而管理线损主要体现在窃电、漏电、电能表误差、抄表影响等方面。营销所指装表接电工作涵盖了计量装置的查勘、设计、设备选型、配置、安装、验收、检验、故障处理等各个环节，计量装表接电各个环节规范、合理、准确与否对管理线损、技术线损均存在不同程度的影响，对线损的统计是否准确息息相关。

1装表接电在降损过程中的重要性

在大力倡导智能电网、绿色能源的今天，衡量我们电力系统营销现代化水平程度高低的“量、价、费、损、优”五个关键指标中，损（节能降耗）是响应国家节能减排、国家电网建设智能电网、提供绿色能源重要举措，在电力系统中，节能降耗的出发点和落脚点都体现在“降损”这个关键点上，而装表接电工作各个环节的规范程度直接关系着计量装置的准确性和合理性，因此装表接电工作在电力系统降损过程中有着至关重要的作用。

2装表接电工作给降损形成的影响

2.1现场查勘影响

查勘工作主要是结合用户用电申请，针对其接入到电力系统的方式、具体接入点、供电回路以及电源等加以现场查验，其工作质量将直接影响到线损管理工作的质量。通常体现在两个方面：①电力工作人员在查勘工作当中并没有对现场供电的管理关系形成深入了解，造成对电源接入点的描述错误，将会导致母线线损率的误差。②查勘工作准备不够充分。针对即将接入的变电站、线路以及相线负荷等并没有做出全面测算，造成过负荷情况的出现，实际负荷呈现出严重不平衡的问题，从而导致电流互感器的铁芯磁通饱和，且计量装置准确性大幅下降，线损出现异常。此外，台区三相负荷的不均衡，不仅会导致电能表和互感器等计量准确度受限，还会造成电量损失大幅增加、供电质量降低。

2.2计量装置的设计配置

对计量装置开展的设计配置指的主要是结合用户用电负荷、供电方式以及电压等级等，获得用户计量电流互感器、电压互感器、电能表等的规格、型号以及精度等参数。①对电压互感器的设计和配置不够合理，对线损的影响主要表现在供电电压跟电压互感器的额定电压之间不匹配，造成电压互感器的精度较低，并没有严格依据电能计量装置相应的技术管理标准对电压互感器进行选择。各种配置不合理问题都将会造成计量装置不够准确，使线损失真。②对电流互感器的设计和配置不够合理对于线损的影响，包括电流比、电流互感器的精度、供电线路等方面的问题。③二次回路的选择和配置不够合理对线损形成的影响，包括所选用互感器的二次回路导线过细、电压和电流二次回路的不专用、没有依据安装需求配置熔断器等。④所选择电能表的不合理问题，包括电能表精度、规格型号、电能表电流以及电能表未符合技术管理要求等。

2.3计量装置的安装质量

在装表接电的工作当中，如果对计量装置安装的效果较差，将会直接导致错误接线、计量不合理、安全隐患以及窃电隐患的存在。其中，错误接线处理，除了由于工作质量而导致的欠压和欠流等互感器的极性错误与相位问题之外，还有两种比较容易被忽略：①在安装计量装置的过程当中，没有依据定义的正反向与电流互感器极性形成对应。②单相表安装过程中没有依据1、3端子进相线以及零线的要求接线，会带来较为严重的窃电与安全隐患。

2.4装表接电工作中计量装置安装质量对线损的影响，装

表接电工作中计量装置安装质量差所带来的直接后果就是存在错误接线、不合理计量的情况、存在窃电隐患和安全隐患，其中错误接线情况除了大家普遍认为的因工作质量造成失压、欠压、失流、欠流、电流电压互感器极性错误、相位不对应等情况外，还有两种种情况很容易让大家忽视，一种就是计量装置在安装时未按照定义的正反向来对应电流互感器的极性，此类情况主要发生在变电站和用户升降压站，电力系统内均定义为电流方向流出母线为正，流入母线为反，当在计量装置安装时未按照上述定义对应电流互感器极性，那么就会造成电量统计时供电量和售电量统计失准，线路线损、分压线损、母线平衡率、网损均出现异常；另外一种是单相表计在安装时未按照1、3端子进相线和零线的要求进行接线，错误的接成了1端子进零线，3端子进相线，这种接线在正常情况下能正确的计量电量，但是这种接线方式存在严重的窃电和安全隐患，当用户利用接地体采用一线一地方式用电时，表计将无法计量这部分电量，且当接地电阻不满足要求时，在接地点处将会存在危及人身安全的电压；另外计量装置的现场施封不全、不规范，也会留下窃电的隐患，造成电量跑冒滴漏，造成线损异常。

3针对于装表接电工作对降损工作影响的对策

（1）落实计量管理相关工作制度的执行，将装表接电各个环节管控以制度化责任到部门、班组、人员，出台装表接电工作质量相关考核制度，对于装表接电工作过程中所出现的故障差错和不合理计量情况，严格按照原因不查清不放过、当事人未吸取教训不放过、责任人未受到处罚不放过、同工种人员未受到警示不放过的原则进行闭环管控，杜绝类似错误、问题再次发生；（2）完善计量装置标准化作业指导书，将装表接电各个环节写进标准化作业指导书，让作业人员对于装表接电工作按照既定的步骤、标准去执行，且每个环节注明存在的危险点和相应的防控措施，比如装表接电工作需至少两人进行，工作过程中加强监护和相互检查等等，防范因工作质量原因造成计量失准、线损统计失真；（3）加强装表接电人员技能培训，首先从装表接电所涉及的计量基础知识入手、到相关规程规范的规定要求、再到施工工艺质量的强化、最后到人员的责任心全方位的进行培训学习，提升作业人员的业务技能水平和素质，从源头防范问题、事故、质量事件的发生，确保计量的准确可靠，线损管理水平的提升；（4）规范开展计量专业化管理相关工作，即开展送电后的首次检定工作、开展计量装置的巡检工作、开展计量装置的周期检定工作、开展计量装置的状态轮换工作、开展用电检查工作等等，真正意义上的实现堵漏，将问题对线损的影响时间、后果缩小至最短、最小；（5）充分利用技术手段和电力用户用电信息采集系统的平台支撑，加强电能计量装置的在线监测和四分线损的管理，通过采集系统实时监测各计量装置的运行状况，及时发现、分析、处理异常，同时通过采集系统的线损模块，实时掌握和了解四分线损（即分区、分压、分线、分台区）的情况，实时对高损、负损情况进行分析，并下发异常工单进行闭环消缺管理。

结语

随着电力企业的社会化职能日益凸显，降损增效成了电力企业关注的热点，在当前科学技术发展，电力需求量与日俱增，社会生活现代化，计量器具的智能化的趋势下，装表接电工作作为降损增效工作中的重要一环，应适应标准更高、管理更精、技能更优的时代要求；随着智能电网的建设，电力用户全采集、全覆盖、全费控的目标指日可待，在营销现代化的指引下、电力用户用电信息采集系统的平台支撑下，装表接电工作和降损增效工作将会呈现出装表接电工作服务于降损增效工作，降损增效工作促进装表接电工作更加规范、标准、准确的良性发展局面，为实现电网经济运行、提高企业经济效益，国家节能减排作出巨大的贡献。

参考文献：

[1]宋春芹，屈世娟，田维占.基于智能电网的装表接电技术研究[J].电子测试，2017（02）：73-74.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/96b88359b13ea845e46d6d18.html