# 一种自动清除蚊虫残骸的杀虫灯论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种自动清除蚊虫残骸的杀虫灯，包括防雨罩，所述防雨罩上分别安装有太阳能电源、开源单片机、物联装置、调节机构和灯座，灯座上分别安装有电网和节能宽谱诱虫灯，且电网环绕包围节能宽谱诱虫灯进行设置，本杀虫灯，通过太阳能电源作为供电设备，节能环保，通过物联装置对该杀虫灯进行远程控制，其智能化程度高，控制方便，通过升降机构带动清洁刷进行上下运动，从而对残留在电网上的虫子进行清洁，其清洁方便，避免电网上残留虫子而引起火灾，保证了该灭虫器的使用安全性，同时也避免了人力清洁对清洁人员造成的不适感。

### 主设计要求

1.一种自动清除蚊虫残骸的杀虫灯，包括防雨罩(1)，其特征在于：所述防雨罩(1)上分别安装有太阳能电源(2)、开源单片机(5)、物联装置(7)、调节机构(16)和灯座(11)，灯座(11)上分别安装有电网(6)和节能宽谱诱虫灯(10)，且电网(6)环绕包围节能宽谱诱虫灯(10)进行设置，所述调节机构(16)的底部安装有升降机构(15)，升降机构(15)上安装有清洁刷(12)，所述太阳能电源(2)的输出端电连接开源单片机(5)的输入端，开源单片机(5)的输出端分别与电网(6)和节能宽谱诱虫灯(10)的输入端电连接。

### 设计方案

1.一种自动清除蚊虫残骸的杀虫灯，包括防雨罩(1)，其特征在于：所述防雨罩(1)上分别安装有太阳能电源(2)、开源单片机(5)、物联装置(7)、调节机构(16)和灯座(11)，灯座(11)上分别安装有电网(6)和节能宽谱诱虫灯(10)，且电网(6)环绕包围节能宽谱诱虫灯(10)进行设置，所述调节机构(16)的底部安装有升降机构(15)，升降机构(15)上安装有清洁刷(12)，所述太阳能电源(2)的输出端电连接开源单片机(5)的输入端，开源单片机(5)的输出端分别与电网(6)和节能宽谱诱虫灯(10)的输入端电连接。

2.根据权利要求1所述的一种自动清除蚊虫残骸的杀虫灯，其特征在于：所述物联装置(7)包括无线收发器(3)和信号防干扰器(4)，无线收发器(3)和信号防干扰器(4)均安装在防雨罩(1)上，所述开源单片机(5)的输出端电连接信号防干扰器(4)的输入端，开源单片机(5)与无线收发器(3)双向电连接。

3.根据权利要求2所述的一种自动清除蚊虫残骸的杀虫灯，其特征在于：所述调节机构(16)包括导轨(14)，导轨(14)固定在防雨罩(1)上，所述导轨(14)通过滑块活动连接有直线电机(13)，所述开源单片机(5)的输出端电连接直线电机(13)的输入端。

4.根据权利要求3所述的一种自动清除蚊虫残骸的杀虫灯，其特征在于：所述升降机构(15)包括电动推杆(8)，电动推杆(8)安装在直线电机(13)上，所述电动推杆(8)的伸缩端固定有连接座(9)，清洁刷(12)安装在连接座(9)上，所述开源单片机(5)的输出端电连接电动推杆(8)的输入端。

5.根据权利要求4所述的一种自动清除蚊虫残骸的杀虫灯，其特征在于：所述清洁刷(12)为弧形结构，清洁刷(12)有四组，四组清洁刷(12)旋转阵列设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及杀虫灯技术领域，具体为一种自动清除蚊虫残骸的杀虫灯。

背景技术

现有技术中：授权公布号CN 207185709 U的专利公开了一种自动清除蚊虫残骸的杀虫灯，包括底座，底座顶部设置有防护金属网，所述防护金属网内部设置有通电金属网，所述通电金属网和所述防护金属网之间有间隙，所述通电金属网顶部设有灯管，底座内部设置有液泵、杀虫剂存储腔体及供电部件，所述液泵与所述杀虫剂存储腔体连通，所述液泵与设置在所述底座顶部的喷头连通，通电金属网和所述灯管均与所述供电部件电连接；

其在工作过程中使用杀虫剂，环保性差，电网上容易残留虫子尸体，长时间使用容易造成火灾，在进行人力清洁时存在一些问题，如操作者容易对虫子尸体产生不适感。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种自动清除蚊虫残骸的杀虫灯，节能环保，使用安全性好，清洁方便，省时省力，避免了人力清洁对清洁人员造成的不适感，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种自动清除蚊虫残骸的杀虫灯，包括防雨罩，所述防雨罩上分别安装有太阳能电源、开源单片机、物联装置、调节机构和灯座，灯座上分别安装有电网和节能宽谱诱虫灯，且电网环绕包围节能宽谱诱虫灯进行设置，所述调节机构的底部安装有升降机构，升降机构上安装有清洁刷，所述太阳能电源的输出端电连接开源单片机的输入端，开源单片机的输出端分别与电网和节能宽谱诱虫灯的输入端电连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述物联装置包括无线收发器和信号防干扰器，无线收发器和信号防干扰器均安装在防雨罩上，所述开源单片机的输出端电连接信号防干扰器的输入端，开源单片机与无线收发器双向电连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述调节机构包括导轨，导轨固定在防雨罩上，所述导轨通过滑块活动连接有直线电机，所述开源单片机的输出端电连接直线电机的输入端。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述升降机构包括电动推杆，电动推杆安装在直线电机上，所述电动推杆的伸缩端固定有连接座，清洁刷安装在连接座上，所述开源单片机的输出端电连接电动推杆的输入端。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述清洁刷为弧形结构，清洁刷有四组，四组清洁刷旋转阵列设置。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本杀虫灯，通过太阳能电源作为供电设备，节能环保，通过物联装置对该杀虫灯进行远程控制，其智能化程度高，控制方便，通过升降机构带动清洁刷进行上下运动，从而对残留在电网上的虫子进行清洁，其清洁方便，避免电网上残留虫子而引起火灾，保证了该灭虫器的使用安全性，同时也避免了人力清洁对清洁人员造成的不适感。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型结构剖面图；

图3为本实用新型结构电路框架图。

图中：1防雨罩、2太阳能电源、3无线收发器、4信号防干扰器、5开源单片机、6电网、7物联装置、8电动推杆、9连接座、10节能宽谱诱虫灯、11灯座、12清洁刷、13直线电机、14导轨、15升降机构、16调节机构。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种自动清除蚊虫残骸的杀虫灯，包括防雨罩1，防雨罩1用于防水，便于该杀虫灯在户外进行使用，防雨罩1上分别安装有太阳能电源2、开源单片机5、物联装置7、调节机构16和灯座11，灯座11上分别安装有电网6和节能宽谱诱虫灯10，且电网6环绕包围节能宽谱诱虫灯10进行设置，调节机构16的底部安装有升降机构15，升降机构15上安装有清洁刷12，太阳能电源2的输出端电连接开源单片机5的输入端，开源单片机5的输出端分别与电网6和节能宽谱诱虫灯10的输入端电连接，通过开源单片机5控制节能宽谱诱虫灯10发出诱虫光波，虫子在光波的引诱下靠近电网6，通过开源单片机5控制电网6通电，从而将虫子电击致死，以此来完成杀虫过程，通过太阳能电源2作为供电设备，节能环保。

物联装置7包括无线收发器3和信号防干扰器4，无线收发器3和信号防干扰器4均安装在防雨罩1上，开源单片机5的输出端电连接信号防干扰器4的输入端，开源单片机5与无线收发器3双向电连接，通过开源单片机5控制信号防干扰器4对干扰信号进行屏蔽，保证了信号传输的稳定性，开源单片机5处理的信息通过无线收发器3发射到远程控制端，远程控制端对信息进行处理，并通过无线收发器3对处理信息进行反馈，以此来对该杀虫灯进行远程控制，其智能化程度高，控制方便。

在白天时，通过开源单片机5控制电网6断电。

调节机构16包括导轨14，导轨14固定在防雨罩1上，导轨14通过滑块活动连接有直线电机13，开源单片机5的输出端电连接直线电机13的输入端，通过开源单片机5控制直线电机13工作，直线电机13通过滑块在导轨14上做直线运动，从而使清洁刷12与电网6接触，便于进行清洁工作。

升降机构15包括电动推杆8，电动推杆8安装在直线电机13上，电动推杆8的伸缩端固定有连接座9，清洁刷12安装在连接座9上，开源单片机5的输出端电连接电动推杆8的输入端，通过开源单片机5控制电动推杆8工作，电动推杆8的输出端通过连接座9带动清洁刷12进行上下运动，从而对残留在电网6上的虫子进行清洁，其清洁方便，避免电网6上残留虫子而引起火灾，保证了该灭虫器的使用安全性，同时也避免了人力清洁对清洁人员造成的不适感。

清洁刷12为弧形结构，便于与电网6贴触，清洁刷12有四组，四组清洁刷12旋转阵列设置，通过多组设置，保证了清洁的效率。

开源单片机5控制电网6、节能宽谱诱虫灯10、无线收发器3、信号防干扰器4、直线电机13和电动推杆8均为现有技术中常用的方法，开源单片机5为PIC系列单片机。

在使用时：通过开源单片机5控制节能宽谱诱虫灯10发出诱虫光波，虫子在光波的引诱下靠近电网6，通过开源单片机5控制电网6通电，从而将虫子电击致死，以此来完成杀虫过程。

通过开源单片机5控制信号防干扰器4对干扰信号进行屏蔽，开源单片机5处理的信息通过无线收发器3发射到远程控制端，远程控制端对信息进行处理，并通过无线收发器3对处理信息进行反馈，以此来对该杀虫灯进行远程控制。

在白天时，通过开源单片机5控制电网6断电。

通过开源单片机5控制直线电机13工作，直线电机13通过滑块在导轨14上做直线运动，从而使清洁刷12与电网6接触。

通过开源单片机5控制电动推杆8工作，电动推杆8的输出端通过连接座9带动清洁刷12进行上下运动，从而对残留在电网6上的虫子进行清洁。

本实用新型通过太阳能电源2作为供电设备，节能环保，通过物联装置7对该杀虫灯进行远程控制，其智能化程度高，控制方便，通过升降机构15带动清洁刷12进行上下运动，从而对残留在电网6上的虫子进行清洁，其清洁方便，避免电网6上残留虫子而引起火灾，保证了该灭虫器的使用安全性，同时也避免了人力清洁对清洁人员造成的不适感。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920290919.7

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209693821U

授权时间:20191129

主分类号:A01M1/04

专利分类号:A01M1/04;A01M1/22;B08B1/00

范畴分类:申请人:咸宁职业技术学院

第一申请人:咸宁职业技术学院

申请人地址:437100 湖北省咸宁市咸安区咸宁大道118号

发明人:汪涛

第一发明人:汪涛

当前权利人:咸宁职业技术学院

代理人:汪彩彩;阳会用

代理机构:42249

代理机构编号:咸宁鸿信专利代理事务所(普通合伙) 42249

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/971ac14ba35bece0c81bbd6c.html