# 机壳自动喷漆设备论文和设计-汪宏俊

### 全文摘要

本实用新型主要目的是提供一种机壳自动喷漆设备，其可同时对机壳的内外圆周进行喷漆，以提高生产效率。一种机壳自动喷漆设备，包括旋转托盘，所述旋转托盘上设有若干用于支撑机壳的定位底座，旋转托盘周向侧设有若干工位，每个工位包括一个外圆喷射机构和内圆喷射机构，所述外圆喷射机构和内圆喷射机构均包括一个导轨、丝杆和第一电机，丝杆上配合有喷枪，电机驱动丝杆转动以使喷枪沿导轨和丝杆上下移动，每个工位侧设有一个检测传感器、升降驱动机构和自转驱动机构，所述自转驱动机构输出轴竖向设置，且自转驱动机构输出轴顶端设有摩擦块，升降驱动机构用于使自转驱动机构上下移动以使摩擦块与定位底座接触或相脱离。

### 主设计要求

1.一种机壳自动喷漆设备，其特征在于包括旋转托盘，所述旋转托盘上设有若干用于支撑机壳的定位底座，旋转托盘周向侧设有若干工位，每个工位包括一个外圆喷射机构和内圆喷射机构，所述外圆喷射机构和内圆喷射机构均包括一个导轨、丝杆和第一电机，丝杆上配合有喷枪，电机驱动丝杆转动以使喷枪沿导轨和丝杆上下移动，每个工位侧设有一个检测传感器、升降驱动机构和自转驱动机构，所述自转驱动机构输出轴竖向设置，且自转驱动机构输出轴顶端设有摩擦块，升降驱动机构用于使自转驱动机构上下移动以使摩擦块与定位底座接触或相脱离。

### 设计方案

1.一种机壳自动喷漆设备，其特征在于包括旋转托盘，所述旋转托盘上设有若干用于支撑机壳的定位底座，旋转托盘周向侧设有若干工位，每个工位包括一个外圆喷射机构和内圆喷射机构，所述外圆喷射机构和内圆喷射机构均包括一个导轨、丝杆和第一电机，丝杆上配合有喷枪，电机驱动丝杆转动以使喷枪沿导轨和丝杆上下移动，每个工位侧设有一个检测传感器、升降驱动机构和自转驱动机构，所述自转驱动机构输出轴竖向设置，且自转驱动机构输出轴顶端设有摩擦块，升降驱动机构用于使自转驱动机构上下移动以使摩擦块与定位底座接触或相脱离。

2.根据权利要求1所述的机壳自动喷漆设备，其特征在于所述旋转托盘外设有封闭框架，封闭框架上设有窗口并配合有玻璃窗。

3.根据权利要求1所述的机壳自动喷漆设备，其特征在于所述升降驱动机构包括升降气缸，升降气缸输出端设有固定板，固定板上设有所述自转驱动机构，所述自转驱动机构包括第二电机。

4.根据权利要求1所述的机壳自动喷漆设备，其特征在于所述定位底座与旋转托盘通过轴承固定，所述旋转托盘形成有上下贯穿以使摩擦块能与定位底座下端面接触的贯穿孔。

5.根据权利要求1所述的机壳自动喷漆设备，其特征在于所述丝杆上固定有丝杆螺母，所述丝杆螺母与导轨滑配，所述丝杆螺母上固定有夹持机构，所述夹持机构用于夹持喷枪，且所述夹持机构通过铰接螺栓与丝杆螺母铰接，所述铰接螺栓轴线与丝杆轴线垂直，所述铰接螺栓配合有锁紧螺母。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种机械设备，尤其是涉及一种机壳自动喷漆设备。

背景技术

机壳的内外圆周均为漆面，在传统技术中，通常在喷漆设备上分别对外圆或内圆喷漆，且喷漆后，如果想提高质量，在同台设备或其他设备上另行安排二次喷漆，生产效率较低。

发明内容

本实用新型主要目的是提供一种机壳自动喷漆设备，其可同时对机壳的内外圆周进行喷漆，以提高生产效率。

本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：一种机壳自动喷漆设备，包括旋转托盘，所述旋转托盘上设有若干用于支撑机壳的定位底座，旋转托盘周向侧设有若干工位，每个工位包括一个外圆喷射机构和内圆喷射机构，所述外圆喷射机构和内圆喷射机构均包括一个导轨、丝杆和第一电机，丝杆上配合有喷枪，电机驱动丝杆转动以使喷枪沿导轨和丝杆上下移动，每个工位侧设有一个检测传感器、升降驱动机构和自转驱动机构，所述自转驱动机构输出轴竖向设置，且自转驱动机构输出轴顶端设有摩擦块，升降驱动机构用于使自转驱动机构上下移动以使摩擦块与定位底座接触或相脱离。

作为优选，所述旋转托盘外设有封闭框架，封闭框架上设有窗口并配合有玻璃窗。上述设置以避免有风对喷枪喷出涂料造成影响，同时避免有人误操作触动喷枪或机壳。

作为优选，所述升降驱动机构包括升降气缸，升降气缸输出端设有固定板，固定板上设有所述自转驱动机构，所述自转驱动机构包括第二电机。

作为优选，所述定位底座与旋转托盘通过轴承固定，所述旋转托盘形成有上下贯穿以使摩擦块能与定位底座下端面接触的贯穿孔。

作为优选，所述丝杆上固定有丝杆螺母，所述丝杆螺母与导轨滑配，所述丝杆螺母上固定有夹持机构，所述夹持机构用于夹持喷枪，且所述夹持机构通过铰接螺栓与丝杆螺母铰接，所述铰接螺栓轴线与丝杆轴线垂直，所述铰接螺栓配合有锁紧螺母。能通过松开铰接螺栓的方式以使夹持机构能相对铰接螺栓转动，再通过锁紧螺母锁紧以实现夹持机构与丝杆螺母的固定，以使喷枪的角度可调节。

本实用新型具有能提高生产效率的优点。

附图说明

附图1是本实用新型的一种结构示意图；

附图2是附图1中A部分的放大图。

具体实施方式

下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

由图 、图2所示，本实用新型的一种机壳自动喷漆设备，包括旋转托盘1，旋转托盘1通过旋转气缸驱动，旋转托盘1上设有若干用于支撑机壳2的定位底座3，旋转托盘1周向侧设有若干工位，每个工位包括一个外圆喷射机构4和内圆喷射机构5，外圆喷射机构4和内圆喷射机构5均包括一个导轨61、丝杆62和第一电机，丝杆上配合有喷枪63，电机驱动丝杆62转动以使喷枪63沿导轨61和丝杆62上下移动，每个工位侧设有一个检测传感器7、一个升降驱动机构和一个自转驱动机构，自转驱动机构输出轴竖向设置，且自转驱动机构输出轴顶端设有摩擦块81，升降驱动机构用于使自转驱动机构上下移动以使摩擦块81与定位底座3接触或相脱离。

旋转托盘1外设有封闭框架11，封闭框架11上设有窗口并配合有玻璃窗13。

升降驱动机构包括升降气缸82，升降气缸82输出端设有固定板83，固定板83上设有自转驱动机构，自转驱动机构包括第二电机84。定位底座3与旋转托盘1通过轴承15固定，旋转托盘1形成有上下贯穿以使摩擦块81能与定位底座3下端面接触的贯穿孔。

丝杆62上固定有丝杆螺母66，丝杆螺母66与导轨61滑配，丝杆螺母66上固定有夹持机构67，夹持机构67用于夹持喷枪63，且夹持机构67通过铰接螺栓68与丝杆螺母66铰接，铰接螺栓68轴线与丝杆62轴线垂直，铰接螺栓68配合有锁紧螺母。

进行本实用新型设备的使用时，在旋转托盘上的定位底座上都放置待喷漆的机壳，然后控制旋转托盘转动，当检测传感器检测到有机壳移动至工位上，则旋转托盘停止转动，并使升降驱动机构带动自转驱动机构向上移动，以使自转驱动机构输出端的摩擦块与定位底座接触，摩擦块转动以带动定位底座转动，以使定位底座上机壳的内外面都能均匀喷漆，以提高生产效率和喷漆效果。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822266193.1

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209362799U

授权时间:20190910

主分类号:B05B 13/02

专利分类号:B05B13/02;B05B13/06

范畴分类:23B;

申请人:横店集团英洛华电气有限公司

第一申请人:横店集团英洛华电气有限公司

申请人地址:322118 浙江省金华市横店电子工业园工业大道196号

发明人:汪宏俊

第一发明人:汪宏俊

当前权利人:横店集团英洛华电气有限公司

代理人:林君勇

代理机构:33241

代理机构编号:杭州斯可睿专利事务所有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/97422282503e1813618318af.html