# 一种石材装饰板生产用压花装置的防护装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种石材装饰板生产用压花装置的防护装置，包括底壳，所述底壳的顶部固定连接有外壳，所述外壳内壁的左侧固定连接有第一轴承，所述第一轴承的内环固定连接有螺纹柱，所述外壳内壁的右侧固定连接有与第一轴承配合使用的第二轴承。本实用新型通过设置底壳、外壳、第一轴承、螺纹柱、第二轴承、螺纹套、移动板、滑柱、传动板、斜槽、升降板、连接板、防护板和压花机，解决了现有的压花装置在下压石材的过程中，石材容易崩裂，其碎裂的小石颗粒容易蹦到员工身上，从而伤害到员工的问题，该石材装饰板生产用压花装置的防护装置，具备防护的优点，提高了压花装置的实用性，便于使用者的使用。

### 主设计要求

1.一种石材装饰板生产用压花装置的防护装置，包括底壳(1)，其特征在于：所述底壳(1)的顶部固定连接有外壳(2)，所述外壳(2)内壁的左侧固定连接有第一轴承(3)，所述第一轴承(3)的内环固定连接有螺纹柱(4)，所述外壳(2)内壁的右侧固定连接有与第一轴承(3)配合使用的第二轴承(5)，所述第二轴承(5)的内环与螺纹柱(4)的表面固定连接，所述螺纹柱(4)的表面螺纹连接有螺纹套(6)，所述螺纹套(6)的底部固定连接有移动板(7)，所述移动板(7)的前侧固定连接有滑柱(8)，所述滑柱(8)的表面设置有传动板(9)，所述传动板(9)的表面开设有斜槽(10)，所述滑柱(8)滑动连接在斜槽(10)的内部，所述传动板(9)的底部固定连接有升降板(11)，所述升降板(11)的两侧均与外壳(2)的内壁滑动连接，所述升降板(11)的前侧固定连接有连接板(12)，所述连接板(12)的前侧贯穿外壳(2)并延伸至外壳(2)的外侧固定连接有防护板(13)，所述外壳(2)的顶部固定连接有压花机(14)。

### 设计方案

1.一种石材装饰板生产用压花装置的防护装置，包括底壳(1)，其特征在于：所述底壳(1)的顶部固定连接有外壳(2)，所述外壳(2)内壁的左侧固定连接有第一轴承(3)，所述第一轴承(3)的内环固定连接有螺纹柱(4)，所述外壳(2)内壁的右侧固定连接有与第一轴承(3)配合使用的第二轴承(5)，所述第二轴承(5)的内环与螺纹柱(4)的表面固定连接，所述螺纹柱(4)的表面螺纹连接有螺纹套(6)，所述螺纹套(6)的底部固定连接有移动板(7)，所述移动板(7)的前侧固定连接有滑柱(8)，所述滑柱(8)的表面设置有传动板(9)，所述传动板(9)的表面开设有斜槽(10)，所述滑柱(8)滑动连接在斜槽(10)的内部，所述传动板(9)的底部固定连接有升降板(11)，所述升降板(11)的两侧均与外壳(2)的内壁滑动连接，所述升降板(11)的前侧固定连接有连接板(12)，所述连接板(12)的前侧贯穿外壳(2)并延伸至外壳(2)的外侧固定连接有防护板(13)，所述外壳(2)的顶部固定连接有压花机(14)。

2.根据权利要求1所述的一种石材装饰板生产用压花装置的防护装置，其特征在于：所述底壳(1)底部的两侧均固定连接有支块(15)，所述支块(15)的底部设置有防滑纹。

3.根据权利要求1所述的一种石材装饰板生产用压花装置的防护装置，其特征在于：所述螺纹柱(4)表面的两端且位于螺纹套(6)的外侧均固定连接有限制板(16)，所述限制板(16)靠近螺纹套(6)的一侧固定连接有防撞板。

4.根据权利要求1所述的一种石材装饰板生产用压花装置的防护装置，其特征在于：所述螺纹柱(4)的右侧贯穿外壳(2)并延伸至外壳(2)的外侧固定连接有转盘(17)，所述转盘(17)的表面设置有防滑纹。

5.根据权利要求1所述的一种石材装饰板生产用压花装置的防护装置，其特征在于：所述滑柱(8)的前侧固定连接有限位套筒(18)，所述限位套筒(18)的背面远离传动板(9)。

6.根据权利要求1所述的一种石材装饰板生产用压花装置的防护装置，其特征在于：所述升降板(11)的两侧均固定连接有滑块(19)，所述外壳(2)的内壁开设有与滑块(19)配合使用的滑槽(20)，所述滑块(19)滑动连接在滑槽(20)的内部。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及石材装饰板生产技术领域，具体为一种石材装饰板生产用压花装置的防护装置。

背景技术

石材作为一种高档建筑装饰材料广泛应用于室内外装饰设计、幕墙装饰和公共设施建设。目前市场上常见的石材主要分为天然石和人造石、大理石。

石材装饰板在生产的过程中需要对其进行压花，而压花则需要用到压花装置，但是现有的压花装置在下压石材的过程中，石材容易崩裂，其碎裂的小石颗粒容易蹦到员工身上，从而伤害到员工，降低了压花装置的实用性，不便于使用者的使用。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种石材装饰板生产用压花装置的防护装置，具备防护的优点，解决了现有的压花装置在下压石材的过程中，石材容易崩裂，其碎裂的小石颗粒容易蹦到员工身上，从而伤害到员工的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种石材装饰板生产用压花装置的防护装置，包括底壳，所述底壳的顶部固定连接有外壳，所述外壳内壁的左侧固定连接有第一轴承，所述第一轴承的内环固定连接有螺纹柱，所述外壳内壁的右侧固定连接有与第一轴承配合使用的第二轴承，所述第二轴承的内环与螺纹柱的表面固定连接，所述螺纹柱的表面螺纹连接有螺纹套，所述螺纹套的底部固定连接有移动板，所述移动板的前侧固定连接有滑柱，所述滑柱的表面设置有传动板，所述传动板的表面开设有斜槽，所述滑柱滑动连接在斜槽的内部，所述传动板的底部固定连接有升降板，所述升降板的两侧均与外壳的内壁滑动连接，所述升降板的前侧固定连接有连接板，所述连接板的前侧贯穿外壳并延伸至外壳的外侧固定连接有防护板，所述外壳的顶部固定连接有压花机。

优选的，所述底壳底部的两侧均固定连接有支块，所述支块的底部设置有防滑纹。

优选的，所述螺纹柱表面的两端且位于螺纹套的外侧均固定连接有限制板，所述限制板靠近螺纹套的一侧固定连接有防撞板。

优选的，所述螺纹柱的右侧贯穿外壳并延伸至外壳的外侧固定连接有转盘，所述转盘的表面设置有防滑纹。

优选的，所述滑柱的前侧固定连接有限位套筒，所述限位套筒的背面远离传动板。

优选的，所述升降板的两侧均固定连接有滑块，所述外壳的内壁开设有与滑块配合使用的滑槽，所述滑块滑动连接在滑槽的内部。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过设置底壳、外壳、第一轴承、螺纹柱、第二轴承、螺纹套、移动板、滑柱、传动板、斜槽、升降板、连接板、防护板和压花机，解决了现有的压花装置在下压石材的过程中，石材容易崩裂，其碎裂的小石颗粒容易蹦到员工身上，从而伤害到员工的问题，该石材装饰板生产用压花装置的防护装置，具备防护的优点，提高了压花装置的实用性，便于使用者的使用。

2、本实用新型通过支块的设置，可将底壳抬起，避免了地面上的腐蚀物损坏底壳，通过限制板的设置，可限制螺纹套，便于使用者控制螺纹套的位置，通过转盘的设置，增加了螺纹柱与使用者之间的接触面积，便于使用者旋转螺纹柱，通过限位套筒的设置，增加了滑柱前侧的横截面积，防止了滑柱脱离斜槽，通过滑块和滑槽的设置，减小了升降板与外壳内壁之间的摩擦力，使升降板运动的更加顺畅，同时滑块和滑槽也起到了限位的作用。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型结构剖面图；

图3为本实用新型结构图2中的A部分放大图；

图4为本实用新型结构防护板俯视图。

图中：1底壳、2外壳、3第一轴承、4螺纹柱、5第二轴承、6螺纹套、7移动板、8滑柱、9传动板、10斜槽、11升降板、12连接板、13防护板、14压花机、15支块、16限制板、17转盘、18限位套筒、19滑块、20滑槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，一种石材装饰板生产用压花装置的防护装置，包括底壳1，底壳1底部的两侧均固定连接有支块15，支块15的底部设置有防滑纹，通过支块15的设置，可将底壳1抬起，避免了地面上的腐蚀物损坏底壳1，底壳1的顶部固定连接有外壳2，外壳2内壁的左侧固定连接有第一轴承3，第一轴承3的内环固定连接有螺纹柱4，螺纹柱4表面的两端且位于螺纹套6的外侧均固定连接有限制板16，限制板16靠近螺纹套6的一侧固定连接有防撞板，通过限制板16的设置，可限制螺纹套6，便于使用者控制螺纹套6的位置，螺纹柱4的右侧贯穿外壳2并延伸至外壳2的外侧固定连接有转盘17，转盘17的表面设置有防滑纹，通过转盘17的设置，增加了螺纹柱4与使用者之间的接触面积，便于使用者旋转螺纹柱4，外壳2内壁的右侧固定连接有与第一轴承3配合使用的第二轴承5，第二轴承5的内环与螺纹柱4的表面固定连接，螺纹柱4的表面螺纹连接有螺纹套6，螺纹套6的底部固定连接有移动板7，移动板7的前侧固定连接有滑柱8，滑柱8的前侧固定连接有限位套筒18，限位套筒18的背面远离传动板9，通过限位套筒18的设置，增加了滑柱8前侧的横截面积，防止了滑柱8脱离斜槽10，滑柱8的表面设置有传动板9，传动板9的表面开设有斜槽10，滑柱8滑动连接在斜槽10的内部，传动板9的底部固定连接有升降板11，升降板11的两侧均固定连接有滑块19，外壳2的内壁开设有与滑块19配合使用的滑槽20，滑块19滑动连接在滑槽20的内部，通过滑块19和滑槽20的设置，减小了升降板11与外壳1内壁之间的摩擦力，使升降板11运动的更加顺畅，同时滑块19和滑槽20也起到了限位的作用，升降板11的两侧均与外壳2的内壁滑动连接，升降板11的前侧固定连接有连接板12，连接板12的前侧贯穿外壳2并延伸至外壳2的外侧固定连接有防护板13，外壳2的顶部固定连接有压花机14。使用时，将石材放在底壳1的顶部，旋转转盘17，转盘17带动螺纹柱4旋转，螺纹柱4带动螺纹套6向右移动，螺纹套6带动移动板7向右移动，移动板7带动滑柱8向右移动，滑柱8通过斜槽10带动传动板9向下移动，传动板9带动升降板11向下移动，升降板11带动连接板12向下移动，连接板12带动防护板13向下移动，使防护板13将石材罩住，启动压花机14，使压花机14对石板进行压花。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920306546.8

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:65(新疆)

授权编号:CN209683301U

授权时间:20191126

主分类号:B44B5/00

专利分类号:B44B5/00;B44B5/02

范畴分类:15D;

申请人:新疆京奥宏博节能科技有限公司

第一申请人:新疆京奥宏博节能科技有限公司

申请人地址:830001 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路鲁达国际16楼

发明人:魏宗平

第一发明人:魏宗平

当前权利人:新疆京奥宏博节能科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/977f88cf25148090724fb4f3.html