# 一种直流无刷风扇电机论文和设计-余良辉

### 全文摘要

本实用新型公开了一种直流无刷风扇电机，包括无刷风扇电机本体、连接块和竖杆，所述无刷风扇电机本体的外侧设置有安装带，且安装带上安装有紧固螺栓，并且安装带通过紧固螺栓与无刷风扇电机相互连接，所述安装带上预留有安装孔，所述连接块位于散热板的下方，且散热板通过连接块和安装孔与安装带相互连接，所述顶杆的上方设置有复位弹簧，且顶杆通过复位弹簧与散热板相互连接，并且顶杆的下方安装有散热片。该直流无刷风扇电机，方便在无刷风扇电机本体进行工作的同时对其进行散热，避免无刷风扇电机本体的内部元件在高温环境下出现工作故障，同时散热板方便通过安装带进行安装或者拆卸以及改变安装位置，提高了散热的灵活性。

### 主设计要求

1.一种直流无刷风扇电机，包括无刷风扇电机本体(1)、连接块(6)和竖杆(9)，其特征在于：所述无刷风扇电机本体(1)的外侧设置有安装带(2)，且安装带(2)上安装有紧固螺栓(3)，并且安装带(2)通过紧固螺栓(3)与无刷风扇电机本体(1)相互连接，所述安装带(2)上预留有安装孔(4)，且安装带(2)的外侧设置有散热板(5)，所述连接块(6)位于散热板(5)的下方，且散热板(5)通过连接块(6)和安装孔(4)与安装带(2)相互连接，所述散热板(5)的内部开设有收纳槽(7)，且收纳槽(7)上预留有限位槽(8)，所述竖杆(9)位于收纳槽(7)的内侧，且竖杆(9)与散热板(5)相互连接，所述竖杆(9)的下方设置有顶杆(10)，且顶杆(10)上预留有竖槽(11)，并且顶杆(10)通过竖槽(11)与竖杆(9)相互连接，所述顶杆(10)的上方安装有限位板(12)，且限位板(12)与限位槽(8)相互连接，所述顶杆(10)的上方设置有复位弹簧(13)，且顶杆(10)通过复位弹簧(13)与散热板(5)相互连接，并且顶杆(10)的下方安装有散热片(14)。

### 设计方案

1.一种直流无刷风扇电机，包括无刷风扇电机本体(1)、连接块(6)和竖杆(9)，其特征在于：所述无刷风扇电机本体(1)的外侧设置有安装带(2)，且安装带(2)上安装有紧固螺栓(3)，并且安装带(2)通过紧固螺栓(3)与无刷风扇电机本体(1)相互连接，所述安装带(2)上预留有安装孔(4)，且安装带(2)的外侧设置有散热板(5)，所述连接块(6)位于散热板(5)的下方，且散热板(5)通过连接块(6)和安装孔(4)与安装带(2)相互连接，所述散热板(5)的内部开设有收纳槽(7)，且收纳槽(7)上预留有限位槽(8)，所述竖杆(9)位于收纳槽(7)的内侧，且竖杆(9)与散热板(5)相互连接，所述竖杆(9)的下方设置有顶杆(10)，且顶杆(10)上预留有竖槽(11)，并且顶杆(10)通过竖槽(11)与竖杆(9)相互连接，所述顶杆(10)的上方安装有限位板(12)，且限位板(12)与限位槽(8)相互连接，所述顶杆(10)的上方设置有复位弹簧(13)，且顶杆(10)通过复位弹簧(13)与散热板(5)相互连接，并且顶杆(10)的下方安装有散热片(14)。

2.根据权利要求1所述的一种直流无刷风扇电机，其特征在于：所述安装带(2)为环状结构，且安装带(2)的个数设置有2个，并且2个安装带(2)均为铁制金属材质。

3.根据权利要求1所述的一种直流无刷风扇电机，其特征在于：所述紧固螺栓(3)和安装孔(4)均在安装带(2)上等角度分布，且紧固螺栓(3)和安装孔(4)相互交错分布。

4.根据权利要求1所述的一种直流无刷风扇电机，其特征在于：所述散热板(5)为铜制金属材质，且散热板(5)下方的连接块(6)为磁铁材质。

5.根据权利要求1所述的一种直流无刷风扇电机，其特征在于：所述顶杆(10)嵌套在竖杆(9)的外侧，且竖杆(9)与散热板(5)为一体化结构。

6.根据权利要求1所述的一种直流无刷风扇电机，其特征在于：所述顶杆(10)与复位弹簧(13)构成伸缩结构，且顶杆(10)上的限位板(12)与限位槽(8)构成滑动结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电机技术领域，具体为一种直流无刷风扇电机。

背景技术

直流无刷风扇电机是一种用于风扇的电机设备，用于驱动扇叶进行旋转从而达到吹风的目的，具有体积小、重量轻、出力大的特点。

现有的直流无刷风扇电机在进行长时间的工作之后容易出现较为严重的发热情况，在持续发热的情况下进行工作容易缩短电机的使用寿命，从而需要反复进行维修，影响用户的使用体验。针对上述问题，在原有的直流无刷风扇电机的基础上进行创新设计。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种直流无刷风扇电机，以解决上述背景技术中提出的现有的直流无刷风扇电机在进行长时间的工作之后容易出现较为严重的发热情况，在持续发热的情况下进行工作容易缩短电机的使用寿命，从而需要反复进行维修，影响用户的使用体验的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种直流无刷风扇电机，包括无刷风扇电机本体、连接块和竖杆，所述无刷风扇电机本体的外侧设置有安装带，且安装带上安装有紧固螺栓，并且安装带通过紧固螺栓与无刷风扇电机相互连接，所述安装带上预留有安装孔，且安装带的外侧设置有散热板，所述连接块位于散热板的下方，且散热板通过连接块和安装孔与安装带相互连接，所述散热板的内部开设有收纳槽，且收纳槽上预留有限位槽，所述竖杆位于收纳槽的内侧，且竖杆与散热板相互连接，所述竖杆的下方设置有顶杆，且顶杆上预留有竖槽，并且顶杆通过竖槽与竖杆相互连接，所述顶杆的上方安装有限位板，且限位板与限位槽相互连接，所述顶杆的上方设置有复位弹簧，且顶杆通过复位弹簧与散热板相互连接，并且顶杆的下方安装有散热片。

优选的，所述安装带为环状结构，且安装带的个数设置有2个，并且2个安装带均为铁制金属材质。

优选的，所述紧固螺栓和安装孔均在安装带上等角度分布，且紧固螺栓和安装孔相互交错分布。

优选的，所述散热板为铜制金属材质，且散热板下方的连接块为磁铁材质。

优选的，所述顶杆嵌套在竖杆的外侧，且竖杆与散热板为一体化结构。

优选的，所述顶杆与复位弹簧构成伸缩结构，且顶杆上的限位板与限位槽构成滑动结构。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该直流无刷风扇电机，

1、方便在无刷风扇电机本体进行工作的同时对其进行散热，避免无刷风扇电机本体的内部元件在高温环境下出现工作故障，同时散热板方便通过安装带进行安装或者拆卸以及改变安装位置，提高了散热的灵活性；

2、散热板通过连接块和安装孔与安装带进行连接，方便散热板通过连接块吸附在安装带上进安装，方便进行安装使用，同时有利于对散热板进行拆卸更换，提高了散热板使用的灵活性；

3、顶杆在复位弹簧的推动下能够带动散热片顶紧贴合在无刷风扇电机本体上，有利于对热量进行快速传导，从而间接地提高了散热效率。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图；

图2为本实用新型侧视结构示意图；

图3为本实用新型散热板内部结构示意图。

图中：1、无刷风扇电机本体；2、安装带；3、紧固螺栓；4、安装孔；5、散热板；6、连接块；7、收纳槽；8、限位槽；9、竖杆； 10、顶杆；11、竖槽；12、限位板；13、复位弹簧；14、散热片。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种直流无刷风扇电机，包括无刷风扇电机本体1、连接块6和竖杆9，无刷风扇电机本体1的外侧设置有安装带2，且安装带2上安装有紧固螺栓3，并且安装带2通过紧固螺栓3与无刷风扇电机1相互连接，安装带2 为环状结构，且安装带2的个数设置有2个，并且2个安装带2均为铁制金属材质，方便散热板5进行稳定安装，安装带2上预留有安装孔4，且安装带2的外侧设置有散热板5，紧固螺栓3和安装孔4均在安装带2上等角度分布，且紧固螺栓3和安装孔4相互交错分布，有利于安装带2在无刷风扇电机本体1上进行稳定安装，避免发生松脱现象；

连接块6位于散热板5的下方，且散热板5通过连接块6和安装孔4与安装带2相互连接，散热板5为铜制金属材质，且散热板5下方的连接块6为磁铁材质，有利于散热板5对无刷风扇电机本体1进行散热，同时方便散热板5通过磁铁材质的连接块6进行安装，散热板5的内部开设有收纳槽7，且收纳槽7上预留有限位槽8；

竖杆9位于收纳槽7的内侧，且竖杆9与散热板5相互连接，竖杆9的下方设置有顶杆10，且顶杆10上预留有竖槽11，并且顶杆 10通过竖槽11与竖杆9相互连接，顶杆10嵌套在竖杆9的外侧，且竖杆9与散热板5为一体化结构，方便顶杆10与竖杆9保持连接，顶杆10的上方安装有限位板12，且限位板12与限位槽8相互连接，顶杆10的上方设置有复位弹簧13，且顶杆10通过复位弹簧13与散热板5相互连接，并且顶杆10的下方安装有散热片14，顶杆10与复位弹簧13构成伸缩结构，且顶杆10上的限位板12与限位槽8构成滑动结构，有利于顶杆10在复位弹簧13的推动下进行伸缩运动。

工作原理：根据图1-3所示，首先将安装带2通过紧固螺栓3安装在无刷风扇电机本体1的外侧，接着将散热板5通过磁铁材质的连接块6和安装孔4吸附安装在安装带2上，此时的散热板5便完成了稳定安装，在散热板5完成安装之后，顶杆10在复位弹簧13的推动下向下伸出收纳槽7；

根据图1-3所示，当顶杆10在复位弹簧13的推动下向下伸出收纳槽7的同时，顶杆10通过限位板12在限位槽8的内侧向下进行滑动，直至顶杆10带动散热片14顶紧在无刷风扇电机本体1的外侧，在顶杆10通过限位板12在限位槽8的内侧向下进行滑动的同时，顶杆10通过竖槽11在竖杆9上向下进行滑动伸出，从而顶杆10始终与竖杆9保持连接，从而在无刷风扇电机本体1工作发热的同时，无刷风扇电机本体1上的热量通过散热片14传递到顶杆10上，接着热量再通过顶杆10和竖杆9传递到散热板5上进行散除，从而实现了对无刷风扇电机本体1进行散热防护，这样一种直流无刷风扇电机方便人们的使用。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920027397.1

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209488335U

授权时间:20191011

主分类号:H02K 5/18

专利分类号:H02K5/18;H02K29/00;H02K7/14

范畴分类:37A;

申请人:佛山市南海区福尼达电器实业有限公司

第一申请人:佛山市南海区福尼达电器实业有限公司

申请人地址:528000 广东省佛山市南海区里水镇得胜村得金工业区南蛇墪四路9号二楼

发明人:余良辉

第一发明人:余良辉

当前权利人:佛山市南海区福尼达电器实业有限公司

代理人:刘晓敏

代理机构:44218

代理机构编号:深圳市千纳专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/97ed8acda7f795f4ec35a44d.html