# 电力通信电源新技术及应用研究高志兴

（国网朔州供电公司山西朔州036000）

摘要：电力作为一种最重要的能源在各国的发展中起到绝对的推动作用，所以各国都十分重视电力技术的更新，保证电力供应更加的稳定、高效。其中电力通信电源使电力通信系统中重要的模块，对于保证电力通信系统正常运转有重要作用。本文就电力通信电源新技术开展进行阐述，为同行提供一定的参考。

关键词：电力通信；电源；新技术；应用

1引言

我国各领域的发展基本都离不开电力网络的建设，而电力网络运行中对于电力通信稳定运维的要求较高，这是因为电力通信系统是客观及时反映电力系统中各部分运行信息的系统网络，同时也是电网中各部门间进行信息传输和数据共享的重要设备依据，因此电力通信系统的稳定运行意义非凡，而电力通信电源又是电力通信系统建设中的核心，在其中应用新技术可以提升电力通信电源的使用效率和稳定性。

2电力通信电源技术应用原理简述

电力通信电源在我国电力网络通信系统中占据着极其重要的地位，我们可以通过优化电力通信电源模块来提升电力通信体系的运行效率，由于在当前的趋势下，我国电力通信系统在不断完善，电力通信电源的相关新技术也在实践中不断融合，分散供电等技术是电力通信电源的技术发展的趋势，而传统的电力通信电源工作模式则为集中供电，在当前的发展中，这一工作模式的局限性不断显现，传统的电力通信电源必须要安装在电池室里来对电力通信系统中的相关设备提供电能供给，而传统电源的主要设备则是普通铅蓄电池，这一设备通常存在体积大、笨重且易出现噪音污染、还会存在酸雾污染问题的情况，而应用分散供电趋势下，我们在电源设备选择方面更趋向于使用体型小、使用更加灵便的设备，而新型电源技术的应用还可以同时提升通信系统的电压稳定性和供电可靠性。

3电力通信电源新技术的特性

第一，集成化的电力通信电源，是目前我国的电力通信电源发展的核心特性，电力通信电源的装备越是小巧，其工作起来越是方便灵活，因为它不会占用过多的工作场地，所以，随着电力通信电源技术的不断优化，小型的电源设备的使用率也越来越高。第二，电力通信电源的高频性能，由于我国电力通信设备的的广泛应用，电力通信设备的储存量也越来越大，为了避免过多的电能在实际使用过程中被过多浪费，电力企业的相关研究人员对通信电源的工作率提升工作做出了实际性的改变，电力通信电源运用其独有的高频率的优势，能够有效地节约我国的电力资源。第三，在电源实际工作时，电力通信电源的稳定性能，能够保持电源工作时的电压稳定，这样对电力通信设备的日常运行是有利的，不会有通信电源电压较高或者较低的现象发生，从而确保我国的电力通信设备的工作性能。第四，由于电力通信对于保障电力的传送具有重要意义，所以一定要保证其具有可靠的运作能力。而电力通信电源新技术则具有可靠的工作特性，在电力传输中电力通信电源能够持续不断的为多个电力设备提供稳定的电力供应。电力通信电源新技术采取直流供电系统，运用先进的整流器与电池采取了并联的方式，使电力系统变成整流模块并联方式，这样在某个模块出现问题时整个电力系统仍能正常运转。

4电力通信电源新技术的应用

4.1电源集中组网监控

现阶段，我国电力系统控制已经应用由先进技术制造的电源的集中组网监控，保障了电力通信电源能够稳定的提供电力；在管理手段上已经做到了自动化和智能化，使整个电力系统管理更加的高效，对于我国电力设备的正常运转起到了重要作用。采取集中组网监控能够进行遥感控制，同时还能够对设备的运行状态进行快速的检测，对于发现的问题能够及时显示出来，这样能够让技术人员进行及时的修复。此外，还能够将设备中的易损部位进行标记，从而有针对性的避免设备出现损坏，还能够保证电压和电流的稳定；从而，提高电力系统的工作效率。

4.2免维护蓄电池

传统的电力通信电源设备主要是安装一些大型的电池如开口型电池进行供电，并且在其供电过程中还需要不断对其补充蒸馏水，以免其水蒸发和充电终期分解。在此过程中，开口型电池会产生一些诸如酸雾等有害气体或物质，进而带来一定的环境污染，常常需要工作人员加大对电池的维护力度，增加了工作人员的难度。但在电力通信电源新技术的发展下，可以利用其免维护蓄电池进行供电，不仅能够有效解决传统供电模式的问题，还能不断加强电力通信电源系统运行的稳定性。免维护蓄电池的电解液和正负极板等具有较高的密封性，避免自由放电情况的发生，并且能够有效避免水分的蒸发，使电池保持较长的使用寿命。同时该电池具有良好的稳定性，在运行过程中能够有效降低故障的发生率，因此应积极使用免维护蓄电池进行供电。

4.3防雷网络

夏天剧烈的气候变化带来的雷电天气会为造成电力通信电源的故障率变高，所以防雷网络的构建对于避免雷电对电力通信设备的损害非常有必要。雷电对于电力通信电源的影响分为两个模式：第一种是直击雷模式，这种模式的反应是在雷雨天气，闪电会直接击中电力通信系统的输电线路，这个时候会沿着导线产生高电量的雷电流，在短时间内形成巨大的雷电压，使得导线与电力通信设备内部电压过大，超过承载能力，从而对导线或电源设备造成损害。第二种为感应雷模式，虽然很多人对感应雷并不是很了解，但是生活中电力设备的损坏有95%都是因为感应雷引起的。因为只要具备导电的条件就有感应雷发生的几率，它是通过雷击放电过程中产生的巨大电磁场以强电磁脉冲的形式对电力通信设备造成损害。通过对电力通信电源实行优化，配置防雷网络，避免电力通信设备受雷电的干扰，为电力通信设备的安全性提供了有力的保障。

4.4功率因素校正

一般情况下，在城市中心电路传送的电力电压都比较高。如果直接运用到实际的生产设备运转中，可能会造成整个生产设备的短路情况，极大地危害了生产设备的使用寿命。因此，在实际用电过程中，通常是将高压电流利用某种转换装置转变成为能够直接使用的交流电。开关整流器也是我国目前电力通信电源新技术的主要应用，能够通过内部结构中的三级变换模式，实现对整个电路电流的转换。这样能够使电流通过开关整流器的转换作用进行变化，极大地提高了整个电流的处理能力，且对生产设备的使用也发挥了重要作用。开关整流器能够对整个电压功率因素进行校正，生产设备在使用过程中可能由于受到电压的影响而发生严重的电路故障问题。但是，如果能够通过开关整流器促使整个生产设备的电流保持在相对稳定的状况，那么就会极大地减少整个设备出现故障的因素，保障电力通信设备正常运行。开关整流器能够利用内部的储能元件与非线性元件，将电网中的主要供电转化成为具有实际使用价值的电流。这样能够平稳地输入到实际生产设备，保障整个设备的正常运行。由于电压转换过程中可能会产生一系列危害，利用开关整流器时应能够尽量减少整个整流器对内部电压造成的影响，从而极大地保证施工人员的生命安全。

4.5其他新技术

以上是企业常应用的技术，但电力通信电源新技术中还包含着许多内容，因此在实际的应用中，还可利用交流不间断电源、通信逆变器、DC-DC变换器、接入网技术、先进的接地系统等不断改进电力企业的电力通信电源系统，以促进企业的发展。

5结束语

电力通信电源的应用中融入新技术可以提升电力系统在通信运行中的稳定性，提升电力通信对于电源故障的防治能力，电力通信电源中应用防雷技术、整流技术等新技术的方式在当前不断升级，对于电力通信系统的平稳运行具有极大的促进作用。

参考文献

[1]阳书拥,李智,刘伟,张志军.电力通信电源新技术及应用研究[J].中国新通信,2015,17(20):82-83.

[2]郑滟.电力通信设备电源新技术的要求及应用[J].无线互联科技,2017,(20):5-6.

[3]刘龙.电力通信电源新技术及应用分析[J].通讯世界,2016,(04):170-171.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9932364fd02e34ebab26b5ee.html