# 一种加工精密轴承用压盖机论文和设计-刘庆兴

### 全文摘要

本实用新型涉及压盖机技术领域，且公开了一种加工精密轴承用压盖机，包括柜体、两个固定杆、固定盘、放置板、升降机和压盘，两个所述固定杆底端均与柜体内壁的底部两侧固定连接，所述固定盘位于柜体顶部活动连接，所述放置板两端均与两个固定杆顶部固定连接，所述升降机外壁与放置板内壁活动连接，所述压盘位于升降机底部固定连接，所述柜体包括固定槽，所述固定槽开设与柜体顶部。该加工精密轴承用压盖机，通过滚轮与滑杆接触，使得滑杆外壁与滚轮外壁活动连接，通过弹簧与滑杆固定连接，使得固定盘与限位盒活动连接，通过设置限位盒，使得固定盘位移距离受到限制，从而调节压力的方向，方便轴承保持平衡。

### 主设计要求

1.一种加工精密轴承用压盖机，包括柜体(1)、两个固定杆(2)、固定盘(3)、放置板(4)、升降机(5)和压盘(6)，其特征在于：两个所述固定杆(2)底端均与柜体(1)内壁的底部两侧固定连接，所述固定盘(3)位于柜体(1)顶部活动连接，所述放置板(4)两端均与两个固定杆(2)顶部固定连接，所述升降机(5)外壁与放置板(4)内壁活动连接，所述压盘(6)位于升降机(5)底部固定连接，所述柜体(1)包括固定槽(101)，所述固定槽(101)开设于柜体(1)顶部，两个所述固定杆(2)包括两个螺纹杆(201)、两个固定螺母(202)和两个限位螺母(203)，所述固定盘(3)包括滑杆(31)、限位盒(32)、四个固定块(33)、四个滚轮(34)和弹簧(35)，所述滑杆(31)顶部与固定盘(3)底部固定连接，所述限位盒(32)顶部四角均与四个固定块(33)底部固定连接，四个所述固定块(33)相对一侧均与四个滚轮(34)相背一侧固定连接，所述滑杆(31)底端与弹簧(35)固定连接，所述弹簧(35)位于限位盒(32)内壁底部固定连接，所述放置板(4)包括两个螺纹槽(41)，两个所述螺纹槽(41)均开设于放置板(4)顶部，所述升降机(5)包括进油阀(51)、内杆(52)、密封圈(53)、连接圈(54)和两个螺栓(55)，所述进油阀(51)底部与升降机(5)顶部连通，所述内杆(52)位于升降机(5)内部活动连接，所述密封圈(53)内壁与内杆(52)外壁的顶部固定连接，所述连接圈(54)内壁与升降机(5)外壁固定连接，所述压盘(6)包括两个滑动轴承(61)。

### 设计方案

1.一种加工精密轴承用压盖机，包括柜体(1)、两个固定杆(2)、固定盘(3)、放置板(4)、升降机(5)和压盘(6)，其特征在于：两个所述固定杆(2)底端均与柜体(1)内壁的底部两侧固定连接，所述固定盘(3)位于柜体(1)顶部活动连接，所述放置板(4)两端均与两个固定杆(2)顶部固定连接，所述升降机(5)外壁与放置板(4)内壁活动连接，所述压盘(6)位于升降机(5)底部固定连接，所述柜体(1)包括固定槽(101)，所述固定槽(101)开设于柜体(1)顶部，两个所述固定杆(2)包括两个螺纹杆(201)、两个固定螺母(202)和两个限位螺母(203)，所述固定盘(3)包括滑杆(31)、限位盒(32)、四个固定块(33)、四个滚轮(34)和弹簧(35)，所述滑杆(31)顶部与固定盘(3)底部固定连接，所述限位盒(32)顶部四角均与四个固定块(33)底部固定连接，四个所述固定块(33)相对一侧均与四个滚轮(34)相背一侧固定连接，所述滑杆(31)底端与弹簧(35)固定连接，所述弹簧(35)位于限位盒(32)内壁底部固定连接，所述放置板(4)包括两个螺纹槽(41)，两个所述螺纹槽(41)均开设于放置板(4)顶部，所述升降机(5)包括进油阀(51)、内杆(52)、密封圈(53)、连接圈(54)和两个螺栓(55)，所述进油阀(51)底部与升降机(5)顶部连通，所述内杆(52)位于升降机(5)内部活动连接，所述密封圈(53)内壁与内杆(52)外壁的顶部固定连接，所述连接圈(54)内壁与升降机(5)外壁固定连接，所述压盘(6)包括两个滑动轴承(61)。

2.根据权利要求1所述的一种加工精密轴承用压盖机，其特征在于：所述柜体(1)顶部两端均开设有与两个固定杆(2)相互匹配的孔，且与两个固定杆(2)固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种加工精密轴承用压盖机，其特征在于：两个所述螺纹杆(201)底端均与两个固定杆(2)顶端固定连接，两个所述固定螺母(202)内壁均与两个螺纹杆(201)顶端的外壁螺纹连接，两个所述限位螺母(203)内壁均与两个螺纹杆(201)底端的外壁螺纹连接。

4.根据权利要求1所述的一种加工精密轴承用压盖机，其特征在于：所述限位盒(32)外壁与固定槽(101)内壁固定连接，所述滑杆(31)与限位盒(32)相互匹配。

5.根据权利要求1所述的一种加工精密轴承用压盖机，其特征在于：所述连接圈(54)开设有与螺栓(55)相互匹配的孔，且均与两个螺栓(55)螺纹连接，两个所述螺栓(55)外壁均与两个螺纹槽(41)内壁螺纹连接。

6.根据权利要求1所述的一种加工精密轴承用压盖机，其特征在于：所述压盘(6)两端均开设有与两个滑动轴承(61)相适配的孔，且均与滑动轴承(61)固定连接，两个所述滑动轴承(61)内壁与固定杆(2)外壁滑动连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及压盖机技术领域，具体为一种加工精密轴承用压盖机。

背景技术

轴承是当代机械设备中一种重要的零部件，它的主要功能是支撑机械旋转体，降低机械旋转体运动过程中的摩擦系数，并保证其回转精度。按运动元件摩擦性质的不同，轴承可分为滚动轴承和滑动轴承两大类，现在大多数压盖机的承压盘无法根据轴承需要进行调整，导致压合轴承时磨损轴承内壁，因为轴承内壁受到磨损导致运作时受到摩擦的影响降低使用时间。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种加工精密轴承用压盖机，具备调节压力的方向，方便轴承保持平衡和平稳的移动压片等优点，解决了压合轴承时磨损轴承内壁的问题。

(二)技术方案

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种加工精密轴承用压盖机，包括柜体、两个固定杆、固定盘、放置板、升降机和压盘，两个所述固定杆底端均与柜体内壁的底部两侧固定连接，所述固定盘位于柜体顶部活动连接，所述放置板两端均与两个固定杆顶部固定连接，所述升降机外壁与放置板内壁活动连接，所述压盘位于升降机底部固定连接，所述柜体包括固定槽，所述固定槽开设与柜体顶部，两个所述固定杆包括两个螺纹杆、两个固定螺母和两个限位螺母，所述固定盘包括滑杆、限位盒、四个固定块、四个滚轮和弹簧，所述滑杆顶部与固定盘底部固定连接，所述限位盒顶部四角均与四个固定块底部固定连接，所述四个固定块相对一侧均与四个滚轮相背一侧固定连接，所述滑杆底端与弹簧固定连接，所述弹簧位于限位盒内壁底部固定连接，所述放置板包括两个螺纹槽，两个所述螺纹槽均开设与放置板顶部，所述升降机包括进油阀、内杆、密封圈、连接圈和两个螺栓，所述进油阀底部与升降机顶部连通，所述内杆位于升降机内部活动连接，所述密封圈内壁与内杆外壁的顶部固定连接，所述连接圈内壁与升降机外壁固定连接，所述压盘包括两个滑动轴承。

进一步的，所述柜体顶部两端均开设有与两个固定杆相互匹配的孔，且与两个固定杆固定连接。

进一步的，两个所述螺纹杆底端均与两个固定杆顶端固定连接，两个所述固定螺母内壁均与两个螺纹杆顶端的外壁螺纹连接，两个所述限位螺母内壁均与两个螺纹杆底端的外壁螺纹连接。

进一步的，所述限位盒外壁与固定槽内壁固定连接，所述滑杆与限位盒相互匹配。

进一步的，所述连接圈开设有与螺栓相互匹配的孔，且均与两个螺栓螺纹连接，两个所述螺栓外壁均与两个螺纹槽内壁螺纹连接。

进一步的，所述压盘两端均开设有与两个滑动轴承相适配的孔，且均与滑动轴承固定连接，两个所述滑动轴承内壁与固定杆外壁滑动连接。

工作原理：通过启动升降机，使得内杆推动压盘移动，通过滑动轴承与固定杆活动连接，使得压盘延固定杆方向滑动，通过滚轮与滑杆接触，使得滑杆外壁与滚轮外壁活动连接，通过弹簧与滑杆固定连接，使得固定盘与限位盒活动连接，通过设置限位盒，使得固定盘位移距离受到限制。

本实用新型的有益效果是：

1、该加工精密轴承用压盖机，通过滚轮与滑杆接触，使得滑杆外壁与滚轮外壁活动连接，通过弹簧与滑杆固定连接，使得固定盘与限位盒活动连接，通过设置限位盒，使得固定盘位移距离受到限制，从而调节压力的方向，方便轴承保持平衡。

2、该加工精密轴承用压盖机，通过启动升降机，使得内杆推动压盘移动，通过滑动轴承与固定杆活动连接，使得压盘延固定杆方向滑动，达到了平稳的移动压片的效果。

附图说明

图1为本实用新型结构剖视图；

图2为本实用新型图1中A局部结构剖视图；

图3为本实用新型图1中B局部结构剖视图；

图4为本实用新型图1中C局部结构剖视图。

附图中标记分述如下：1柜体、101固定槽、2固定杆、201螺纹杆、202固定螺母、203限位螺母、3固定盘、31滑杆、32限位盒、33固定块、34滚轮、35弹簧、4放置板、41螺纹槽、5升降机、51进油阀、52内杆、53密封圈、54连接圈、55螺栓、6压盘、61滑动轴承。

具体实施方式

现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

请参阅图1-4，一种加工精密轴承用压盖机，包括柜体1、两个固定杆2、固定盘3、放置板4、升降机5和压盘6，两个固定杆2底端均与柜体1内壁的底部两侧固定连接，固定盘3位于柜体1顶部活动连接，放置板4两端均与两个固定杆2顶部固定连接，升降机5外壁与放置板4内壁活动连接，压盘6位于升降机5底部固定连接，柜体1包括固定槽101，固定槽101开设与柜体1顶部，柜体1顶部两端均开设有与两个固定杆2相互匹配的孔，且与两个固定杆2固定连接，两个固定杆2包括两个螺纹杆201、两个固定螺母202和两个限位螺母203，两个螺纹杆201底端均与两个固定杆2顶端固定连接，两个固定螺母202内壁均与两个螺纹杆201顶端的外壁螺纹连接，两个限位螺母203内壁均与两个螺纹杆201底端的外壁螺纹连接，固定盘3包括滑杆31、限位盒32、四个固定块33、四个滚轮34和弹簧35，滑杆31顶部与固定盘3底部固定连接，限位盒32顶部四角均与四个固定块33底部固定连接，四个固定块33相对一侧均与四个滚轮34相背一侧固定连接，滑杆31底端与弹簧35固定连接，弹簧35位于限位盒32内壁底部固定连接，限位盒32外壁与固定槽101内壁固定连接，滑杆31与限位盒32相互匹配，放置板4包括两个螺纹槽41，两个螺纹槽41均开设与放置板4顶部，升降机5包括进油阀51、内杆52、密封圈53、连接圈54和两个螺栓55，进油阀51底部与升降机5顶部连通，内杆52位于升降机5内部活动连接，密封圈53内壁与内杆52外壁的顶部固定连接，连接圈54内壁与升降机5外壁固定连接，连接圈54开设有与螺栓55相互匹配的孔，且均与两个螺栓55螺纹连接，两个螺栓55外壁均与两个螺纹槽41内壁螺纹连接，压盘6包括两个滑动轴承61，压盘6两端均开设有与两个滑动轴承61相适配的孔，且均与滑动轴承61固定连接，两个滑动轴承61内壁与固定杆2外壁滑动连接。

在使用时，通过启动升降机5，使得内杆52推动压盘6移动，通过滑动轴承61与固定杆2活动连接，使得压盘6延固定杆2方向滑动，通过滚轮34与滑杆31接触，使得滑杆31外壁与滚轮34外壁活动连接，通过弹簧35与滑杆31固定连接，使得33固定盘与限位盒32活动连接，通过设置限位盒32，使得固定盘3位移距离受到限制。

以上述依据本实用新型的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920006169.6

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209444727U

授权时间:20190927

主分类号:F16C 43/00

专利分类号:F16C43/00

范畴分类:27B;

申请人:河北德发轴承制造有限公司

第一申请人:河北德发轴承制造有限公司

申请人地址:057750 河北省邯郸市馆陶县精密轴承工业园

发明人:刘庆兴;刘安孝;李付善

第一发明人:刘庆兴

当前权利人:河北德发轴承制造有限公司

代理人:刘磊娜;杨瑞龙

代理机构:13129

代理机构编号:石家庄德皓专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/997a05afa7e205c76732d41b.html