# 防水卷材切毡装置论文和设计-陈欧洲

### 全文摘要

本实用新型公开了一种防水卷材切毡装置，其包括底座，所述底座上设置有带动物料移动的输送机构，所述底座上固设有门形支架，所述门形支架上设置有压紧机构和切割机构，所述压紧机构将沿底座长度方向移动的卷材压紧后，所述切割机构对卷材进行切割，所述底座上设置提升机构，所述提升机构设置于门形支架朝向来料方向的一侧，所述提升机构包括固设于底座上的竖槽，所述竖槽上滑动连接有横杆，所述横杆上设置有带动横杆沿竖槽长度方向往复移动的调位机构。本实用新型具有减小防水卷材与输送机构之间的相对移动，提高产品质量的效果。

### 主设计要求

1.一种防水卷材切毡装置，包括底座(11)，所述底座(11)上设置有带动物料移动的输送机构(12)，所述底座(11)上固设有门形支架(13)，所述门形支架(13)上设置有压紧机构(14)和切割机构(15)，所述压紧机构(14)将沿底座(11)长度方向移动的卷材压紧后，所述切割机构(15)对卷材进行切割，其特征在于：所述底座(11)上设置提升机构(2)，所述提升机构(2)设置于门形支架(13)朝向来料方向的一侧，所述提升机构(2)包括固设于底座(11)上的竖槽(21)，所述竖槽(21)上滑动连接有横杆(22)，所述横杆(22)上设置有带动横杆(22)沿竖槽(21)长度方向往复移动的调位机构(3)。

### 设计方案

1.一种防水卷材切毡装置，包括底座(11)，所述底座(11)上设置有带动物料移动的输送机构(12)，所述底座(11)上固设有门形支架(13)，所述门形支架(13)上设置有压紧机构(14)和切割机构(15)，所述压紧机构(14)将沿底座(11)长度方向移动的卷材压紧后，所述切割机构(15)对卷材进行切割，其特征在于：所述底座(11)上设置提升机构(2)，所述提升机构(2)设置于门形支架(13)朝向来料方向的一侧，所述提升机构(2)包括固设于底座(11)上的竖槽(21)，所述竖槽(21)上滑动连接有横杆(22)，所述横杆(22)上设置有带动横杆(22)沿竖槽(21)长度方向往复移动的调位机构(3)。

2.根据权利要求1所述的防水卷材切毡装置，其特征在于：所述调位机构(3)包括固定于底座(11)上的连接座(31)，所述连接座(31)上转动连接有绕自身轴线转动的调节螺套(32)，所述调节螺套(32)的轴线平行于竖槽(21)的长度方向，所述调节螺套(32)上螺纹连接有调节螺杆(33)，所述调节螺杆(33)远离调节螺套(32)的一端固设有套设于横杆(22)上的调位套(34)。

3.根据权利要求1所述的防水卷材切毡装置，其特征在于：所述底座(11)上设置有位于横杆(22)上方的限位杆(4)。

4.根据权利要求3所述的防水卷材切毡装置，其特征在于：所述限位杆(4)上设置有拉动机构(5)，所述拉动机构(5)包括固定于限位杆(4)上的拉绳(51)，所述底座(11)上固设有连接板(52)，所述连接板(52)上设置有绕自身轴线转动的导向轮(53)，所述拉绳(51)侧面抵压于导向轮(53)，所述拉绳(51)远离限位杆(4)的一端固定于压紧机构(14)的作动端。

5.根据权利要求4所述的防水卷材切毡装置，其特征在于：所述连接板(52)上固设有两个沿底座(11)长度方向设置的导向轮(53)，所述连接板(52)上固设有位于两个导向轮(53)之间的调位轮(54)，所述调位轮(54)上固设有调位轴(55)，所述连接板(52)上开设有容纳调位轴(55)穿过且引导调位轴(55)沿竖直方向滑动的让位孔(521)，所述调位轴(55)上螺纹连接有与连接板(52)抵压的调位螺母(56)。

6.根据权利要求1所述的防水卷材切毡装置，其特征在于：所述底座(11)上设置有测量机构(6)，所述测量机构(6)包括固定于底座(11)上的测量板(61)，所述测量板(61)上固设有测量轴(62)，所述测量轴(62)上套设有绕其轴线转动的测量环(63)，所述测量环(63)上固设有后杆(64)，所述后杆(64)上连接有前杆(65)，所述前杆(65)上固设有绕自身轴线转动的测量轮(66)。

7.根据权利要求6所述的防水卷材切毡装置，其特征在于：所述测量轴(62)侧面开设有位于测量环(63)两侧的限位环槽(621)，所述限位环槽(621)内嵌设有轴用弹性挡圈(67)；后杆(64)上穿设有穿过前杆(65)且轴线与测量轴(62)轴线平行的调节螺栓(68)，所述调节螺栓(68)上螺纹连接有将前杆(65)和后杆(64)压紧连接的调节螺母(69)。

8.根据权利要求1所述的防水卷材切毡装置，其特征在于：所述横杆(22)外套设有转动套(23)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及防水材料生产设备领域，尤其是涉及一种防水卷材切毡装置。

背景技术

防水卷材是由厚纸或纤维织物为胎基，经浸涂沥青或其他合成高分子防水材料制成的一种可卷曲成卷状的柔性防水建材产品。防水卷材是建筑业及其他相关行业所需要的重要功能材料，随着我国经济的快速发展，建筑、桥梁、隧道、农业水利和交通运输等领域对防水卷材提出了多品种、高质量的要求。

授权公告号为CN203062845U的中国实用新型专利公开了一种防水卷材切毡装置，包括切毡固定座板，在切毡固定座板正上方设置有压毡同步杆，压毡同步杆和切毡固定座板之间形成供防水卷材材体经过的间隙，固定座板之间形成供防水卷材材体经过的间隙，压毡同步杆与能够带动其竖直升降从而使压毡同步杆将防水卷材材体压于切毡固定座板上的升降驱动机构相连，切毡固定座板上设置有环形输送机构，在环形输送机构上设有至少一个切毡机构，环形输送机构与设置在切毡固定座板上的驱动机构相连。上述方案结构简单合理，操作方便，自动化程度高。

上述中的现有技术方案存在以下缺陷：当使用压紧机构对防水卷材进行压紧时，防水卷材受到环形输送机构的作用仍在继续，此时防水卷材与环形输送机构之间产生相对移动会对防水卷材表面造成磨损。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种防水卷材切毡装置，其具有减小防水卷材与输送机构之间的相对移动，提高产品质量的效果。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种防水卷材切毡装置，包括底座，所述底座上设置有带动物料移动的输送机构，所述底座上固设有门形支架，所述门形支架上设置有压紧机构和切割机构，所述压紧机构将沿底座长度方向移动的卷材压紧后，所述切割机构对卷材进行切割，所述底座上设置提升机构，所述提升机构设置于门形支架朝向来料方向的一侧，所述提升机构包括固设于底座上的竖槽，所述竖槽上滑动连接有横杆，所述横杆上设置有带动横杆沿竖槽长度方向往复移动的调位机构。

通过采用上述技术方案，防水卷材受到输送机构的作用沿底座长度方向移动，当防水卷材经过横杆时，防水卷材于横杆侧面移动；当需要对防水卷材进行切割时，压紧机构将防水卷材压紧，切割机构对防水卷材进行切割；当压紧机构将防水卷材压紧时，输送机构仍在对防水卷材施加作用力带动防水卷材移动，此时防水卷材受到横杆的作用朝向斜向上方向移动；减小防水卷材与输送机构表面的相对滑动造成的产品磨损，提高产品质量。

本实用新型进一步设置为：所述调位机构包括固定于底座上的连接座，所述连接座上转动连接有绕自身轴线转动的调节螺套，所述调节螺套的轴线平行于竖槽的长度方向，所述调节螺套上螺纹连接有调节螺杆，所述调节螺杆远离调节螺套的一端固设有套设于横杆上的调位套。

通过采用上述技术方案，转动调节螺套，从而调整调节螺杆与调节螺套之间的相对位置，实现调节螺杆位置的调整，从而调整调位套的高度，从而调整横杆与输送机构之间的间隙，适用不同厚度、型号的防水卷材与横杆抵触位置的调整。

本实用新型进一步设置为：所述底座上设置有位于横杆上方的限位杆。

通过采用上述技术方案，防水卷材沿输送机构移动时，位于横杆上方的限位杆能限制防水卷材受到横杆的作用朝上移动。

本实用新型进一步设置为：所述限位杆上设置有拉动机构，所述拉动机构包括固定于限位杆上的拉绳，所述底座上固设有连接板，所述连接板上设置有绕自身轴线转动的导向轮，所述拉绳侧面抵压于导向轮，所述拉绳远离限位杆的一端固定于压紧机构的作动端。

通过采用上述技术方案，当压紧机构将防水卷材压紧时，压紧机构带动拉绳移动，拉绳经导向轮的换向作用将限位杆上拉，此时限位杆与横杆之间的间隙增大，便于防水卷材向斜上方向移动。

本实用新型进一步设置为：所述连接板上固设有两个沿底座长度方向设置的导向轮，所述连接板上固设有位于两个导向轮之间的调位轮，所述调位轮上固设有调位轴，所述连接板上开设有容纳调位轴穿过且引导调位轴沿竖直方向滑动的让位孔，所述调位轴上螺纹连接有与连接板抵压的调位螺母。

通过采用上述技术方案，当需要调整调位轮的位置时，旋松调位螺母，沿让位孔长度方向移动调位轴到合适位置，调位轴带动调位轮移动到合适位置后，旋转调节螺母与连接板抵压，将调位轴与连接板压紧连接。

本实用新型进一步设置为：所述底座上设置有测量机构，所述测量机构包括固定于底座上的测量板，所述测量板上固设有测量轴，所述测量轴上套设有绕其轴线转动的测量环，所述测量环上固设有后杆，所述后杆上连接有前杆，所述前杆上固设有绕自身轴线转动的测量轮。

通过采用上述技术方案，套设于测量轴上的测量环能绕测量轴轴线转动，测量环转动带动后杆和前杆绕测量轴轴线转动，直至测量轮与防水卷材表面抵压，防水卷材受到输送机构的作用沿底座长度方向移动，测量轮侧面与防水卷材背向底座的表面抵压，防水卷材移动时带动测量轮绕测量轮自身轴线转动，通过对测量轮转动圈数的统计能测得经过的防水卷材的长度。

本实用新型进一步设置为：所述测量轴侧面开设有位于测量环两侧的限位环槽，所述限位环槽内嵌设有轴用弹性挡圈；后杆上穿设有穿过前杆且轴线与测量轴轴线平行的调节螺栓，所述调节螺栓上螺纹连接有将前杆和后杆压紧连接的调节螺母。

通过采用上述技术方案，将测量环套设于测量轴上，移动测量环到两个限位环槽之间，将轴用弹性挡圈装入限位环槽内，实现测量环与测量轴的转动连接；旋松调节螺母后，能绕调节螺杆轴线转动前杆，从而调整前杆和后杆之间的夹角，从而调整前杆、后杆和测量轮以测量轴产生的对防水卷材的力矩，使测量轮受到防水卷材的作用绕自身轴线转动同时测量轮对防水卷材的挤压作用力较小，减小测量轮对防水卷材移动时产生的阻力。

本实用新型进一步设置为：所述横杆外套设有转动套。

通过采用上述技术方案，防水卷材沿抵压于转动套侧面，防水卷材沿底座长度方向移动时，转动套绕横杆轴线转动，转动套能减小防水卷材与横杆之间的摩擦阻力，便于防水卷材的移动。

综上所述，本实用新型的有益效果为：

1、防水卷材受到输送机构的作用沿底座长度方向移动，当防水卷材经过横杆时，防水卷材于横杆侧面移动；当需要对防水卷材进行切割时，压紧机构将防水卷材压紧，切割机构对防水卷材进行切割；当压紧机构将防水卷材压紧时，输送机构仍在对防水卷材施加作用力带动防水卷材移动，此时防水卷材受到横杆的作用朝向斜向上方向移动；减小防水卷材与输送机构表面的相对滑动造成的产品磨损，提高产品质量；

2、转动调节螺套，从而调整调节螺杆与调节螺套之间的相对位置，实现调节螺杆位置的调整，从而调整调位套的高度，从而调整横杆与输送机构之间的间隙，适用不同厚度、型号的防水卷材与横杆抵触位置的调整；

3、压紧机构将防水卷材压紧时，压紧机构带动拉绳移动，拉绳经导向轮的换向作用将限位杆上拉，此时限位杆与横杆之间的间隙增大，便于防水卷材向斜上方向移动。

附图说明

图1是实施例的整体结构示意图；

图2是图1中A处放大图；

图3是图1中B处放大图；

图4是实施例中调位机构的结构示意图。

图中，11、底座；12、输送机构；13、门形支架；14、压紧机构；15、切割机构；2、提升机构；21、竖槽；22、横杆；23、转动套；3、调位机构；31、连接座；32、调节螺套；33、调节螺杆；34、调位套；4、限位杆；5、拉动机构；51、拉绳；52、连接板；521、让位孔；53、导向轮；54、调位轮；55、调位轴；56、调位螺母；57、连接套；6、测量机构；61、测量板；62、测量轴；621、限位环槽；63、测量环；64、后杆；65、前杆；66、测量轮；67、弹性挡圈；68、调节螺栓；69、调节螺母。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

实施例一

参照图1，为本实用新型公开了一种防水卷材切毡装置，包括放置于地面的底座11，底座11上设置有输送机构12，输送机构12的工作面上放置有沿底座11长度方向移动的防水卷材。底座11上设置有开口朝向底座11上表面的门形支架13，门形支架13上设置有压紧机构14，压紧机构14包括固定于门形支架13上的气缸，气缸的输出端使用螺钉压紧连接有压紧板，当气缸的输出端向下移动时带动压紧板移动直至压紧板与输送机构12上的防水卷材抵压。门形支架13上设置有切割机构15，切割机构15包括使用螺钉固定于门形支架13上的气缸，气缸的输出端使用螺钉压紧连接有切刀，压紧机构14将防水卷材压紧后，气缸带动切刀向下移动对防水卷材进行切割。

参照图1和图4，底座11上固定有提升机构2，提升机构2包括位于门形支架13朝向来料方向一侧的竖槽21，竖槽21设置有位于底座11宽度方向的两个，竖槽21的开口方向相对，两个竖槽21之间穿设有两端分别位于竖槽21内的横杆22，横杆22上设置有带动横杆22沿竖槽21长度方向往复移动的调位机构3。

参照图3，横杆22上套设有绕横杆22轴线转动的转动套23，防水卷材抵压于转动套23的侧面。

参照图1和图4，调位机构3设置有位于底座11宽度方向两端的两个，调位机构3包括使用螺钉压紧连接于底座11上的连接座31，连接座31上转动连接有绕自身轴线转动的调节螺套32，调节螺套32内侧设置有内传动螺纹，调节螺套32远离底座11的一端螺纹连接有旋入调节螺套32内侧的调节螺杆33，调节螺杆33伸出调节螺套32的一端螺纹接有套设于横杆22上的调位套34。

参照图1和图4，两个竖槽21之间设置有两端位于竖槽21内且沿竖槽21长度方向滑动的限位杆4。

参照图1和图2，限位杆4上设置有拉动机构5，拉动机构5设置有位于底座11宽度方向的两个。拉动机构5包括焊接于底座11上的连接板52，连接板52上使用螺钉压紧连接有两个导向轮53，两个导向轮53沿底座11长度方向间隔设置，连接板52上开设有位于两个导向轮53之间的让位孔521，让位孔521为长度沿竖直方向设置且贯穿连接板52的长圆孔。长圆孔内穿设有调位轴55，调位轴55外侧的一端开设有外螺纹，调位轴55上旋设有两个分别与连接板52的两表面抵压的调位螺母56，调位螺母56将调位轴55与连接板52压紧连接，调位轴55上穿设有绕调位轴55轴线转动的调位轮54。

参照图2，拉动机构5包括套设于限位杆4上的连接套57，连接套57上螺纹连接有穿过连接套57与限位杆4侧面抵压的螺钉。连接套57上固定连接有拉绳51，拉绳51依次经过导向轮53和调位轮54后与压紧机构14的输出端使用螺钉压紧连接。沿让位孔521长度方向移动调位轮54后，能调整拉绳51的有效长度，拉绳51带动限位杆4移动，从而调整限位杆4的最低位置。

参照图1和图3，底座11上设置有位于切割机构15来料方向一侧的测量机构6，测量机构6包括使用螺钉压紧连接于底座11宽度方向上的两个测量板61，两个测量板61上穿设有测量轴62，测量轴62上开设有三组限位环槽621，每组限位环槽621包括两个等间距的限位环槽621，限位环槽621为开设于测量轴62侧面的环形槽，限位环槽621内嵌设有弹性挡圈67，每组限位环槽621之间设置有一个套设于测量轴62且绕测量轴62轴线转动的测量环63，测量环63侧面焊接有后杆64，后杆64上转动连接有前杆65，后杆64上穿设有穿过前杆65的调节螺栓68，调节螺栓68上螺纹连接有能将前杆65和后杆64压紧连接的调节螺母69，前杆65朝向底座11的一端使用螺钉连接有测量轮66，测量轮66的侧面与位于底座11上的防水卷材的侧面抵压。

上述实施例的实施原理为：

防水卷材受到输送机构12的作用沿底座11长度方向移动，抵压于防水卷材上的测量轮66受到防水卷材的作用绕自身轴线转动，从而对防水卷材的输送长度进行测量；当防水卷材经过横杆22与限位杆4之间时，防水卷材于转动套23侧面移动；当需要对防水卷材进行切割时，压紧机构14将防水卷材压紧，切割机构15对防水卷材进行切割；当压紧机构14将防水卷材压紧时，输送机构12仍在对防水卷材施加作用力带动防水卷材移动，此时防水卷材受到横杆22的作用朝向斜向上方向移动，当压紧机构14下压时，压紧机构14通过拉绳51带动限位杆4上移，从而解除限位杆4为防水卷材的限制；减小防水卷材与输送机构12表面的相对滑动造成的产品磨损，提高产品质量。

本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920377191.1

申请日:2019-11-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209831728U

授权时间:20191224

主分类号:B26D1/06

专利分类号:B26D1/06;B26D7/02;B65H20/06

范畴分类:26G;

申请人:廊坊鸿禹乔防水材料有限公司

第一申请人:廊坊鸿禹乔防水材料有限公司

申请人地址:065000 河北省廊坊市永清县后奕镇李奉先村

发明人:陈欧洲;陈国强

第一发明人:陈欧洲

当前权利人:廊坊鸿禹乔防水材料有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/99aa7714bddd5743c5b43a94.html