# 钎焊金刚石耐磨涂层制备及其磨损性能

### 论文摘要

为提高农机刃具类零件的抗磨粒磨损性能,提出一种钎焊金刚石耐磨涂层制备方法,在Q235钢基体上制备了不同粒径及镀覆状态的金刚石耐磨涂层,并与65Mn钢的摩擦磨损和抗磨粒磨损性能进行对比。采用扫描电镜(SEM)对涂层表面、涂层与钢基体界面、涂层磨损后的表面微观形貌进行表征,并分析涂层的磨损规律及机理。结果表明:钎焊金刚石涂层与钢基体结合良好,金刚石在涂层中均匀分布,涂层厚度约370μm。钎焊金刚石涂层的耐磨性优于65Mn钢的,且随着金刚石粒径减小钎焊金刚石涂层的摩擦系数降低,涂层的耐磨性增大;钎焊镀钨金刚石涂层的抗摩擦磨损和磨粒磨损性能均高于钎焊未镀覆金刚石涂层的。

### 论文目录

- 1 实验材料及方法

- 1.1 钎焊金刚石涂层制备

- 1.2 钎焊金刚石涂层性能表征方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 钎焊金刚石涂层的微观形貌

- 2.2 钎焊金刚石涂层的摩擦磨损性能

- 2.2.1 摩擦磨损后的表面微观形貌

- 2.2.2 ZrO2 磨球磨痕的微观形貌

- 2.2.3 钎焊金刚石涂层及65Mn钢的摩擦系数

- 2.2.4 钎焊金刚石涂层的摩擦磨损机理

- 2.3 钎焊金刚石涂层的抗磨粒磨损性能

- 2.3.1 钎焊金刚石涂层磨粒磨损后的表面形貌

- 2.3.2 钎焊金刚石涂层的耐磨性

- 2.3.3 金刚石有无镀覆时涂层的抗磨粒磨损规律

- 2.3.4 钎焊金刚石涂层抗磨粒磨损机理

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 曹忠溪,周玉梅,张凤林,张桂霞,骆少明

关键词: 钎焊,金刚石,耐磨涂层,摩擦磨损,磨粒磨损

来源: 金刚石与磨料磨具工程 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑,农业科技

专业: 金属学及金属工艺,农业工程

单位: 仲恺农业工程学院,广东工业大学

基金: 广东省科技计划项目(2014A0202081305),广东省教育厅特色创新项目(2018)

分类号: S220.4;TG174.4

DOI: 10.13394/j.cnki.jgszz.2019.3.0015

页码: 93-101

总页数: 9

文件大小: 4007K

下载量: 192

### 相关论文文献

- [1].钎焊金刚石薄壁钻钻磨氮化硅陶瓷孔的试验研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2016(02)

- [2].固定剂对钎焊金刚石工具质量的影响[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2016(04)

- [3].钎焊金刚石薄壁钻钻磨氮化硅陶瓷的磨损研究[J]. 工具技术 2016(10)

- [4].钎焊金刚石工具性能影响因素研究[J]. 机械工程师 2010(07)

- [5].刃–孔协同分布钎焊金刚石微结构端面磨头加工氧化铝陶瓷性能的研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2020(02)

- [6].钎焊金刚石表面碳化物形成的动力学研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2008(01)

- [7].钎焊金刚石线锯拉伸力学性能及断口分析[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2016(05)

- [8].一种钎焊金刚石工具制造方法[J]. 石材 2015(11)

- [9].钎焊金刚石钎料适应性的研究[J]. 中原工学院学报 2009(01)

- [10].单层钎焊金刚石砂轮修整技术研究进展[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2017(03)

- [11].钎焊金刚石工具研究进展[J]. 科技导报 2015(12)

- [12].石材磨削中感应钎焊金刚石磨损特征研究[J]. 常熟理工学院学报 2009(10)

- [13].脉冲激光加热参数对钎焊金刚石温度场影响的仿真分析[J]. 超硬材料工程 2017(02)

- [14].感应钎焊金刚石线锯抗拉性能的研究[J]. 机械制造与自动化 2010(04)

- [15].钎焊金刚石线锯的制作工艺[J]. 机械制造与自动化 2009(03)

- [16].氨分解气氛保护下钎焊金刚石界面微观组织分析[J]. 焊接学报 2017(09)

- [17].脉冲激光钎焊金刚石工艺研究[J]. 超硬材料工程 2016(03)

- [18].钎焊金刚石取孔钻的制备及其钻削性能研究[J]. 超硬材料工程 2008(01)

- [19].提高钎焊金刚石工具质量的研究进展[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2010(03)

- [20].磨粒参数优化对钎焊金刚石磨抛盘磨抛性能的影响[J]. 粉末冶金技术 2014(04)

- [21].钎焊金刚石线锯切割铝合金厚板试验研究[J]. 机械制造与自动化 2010(04)

- [22].CuSnNiCr真空钎焊金刚石界面微结构分析[J]. 中国机械工程 2016(15)

- [23].Cu-Sn-Cr真空钎焊金刚石界面微结构分析[J]. 人工晶体学报 2015(10)

- [24].Ni-Cr合金对钎焊金刚石颗粒形貌与力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(09)

- [25].钎焊金刚石微刃砂轮的制备及其磨削AlSiC的性能研究[J]. 超硬材料工程 2019(04)

- [26].钎焊金刚石工具磨粒有序排布研究现状[J]. 广东科技 2010(02)

- [27].CuSnTiNi钎料真空钎焊金刚石[J]. 焊接学报 2017(06)

- [28].Ni-Cr合金真空钎焊金刚石的热损伤分析[J]. 焊接学报 2010(08)

- [29].Ni-Cr合金真空钎焊金刚石的表面石墨化[J]. 焊接学报 2009(09)

- [30].钎焊单层金刚石工具现状评述[J]. 广西轻工业 2010(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9a29a2d8cd3da58c74cbf594.html