# 不同价态Fe在煤系高岭石中晶格取代的DFT研究

### 论文摘要

为探索不同价态Fe在高岭石中晶格取代的形式及其对高岭石界面结构性质的影响,采用密度泛函理论（DFT）方法对不同价态Fe在高岭石晶体中的晶格取代进行了模拟计算,通过晶格取代能计算分析Fe元素的3种晶格取代的难易程度,并通过计算能带结构和前线轨道,分析了Fe元素的3种晶格取代对高岭石界面结构性质的影响.结果表明:不同价态Fe在高岭石晶体中的晶格取代形式主要有Fe2+取代铝氧八面体中的Al3+(Fe2+→Al3+)、Fe3+取代铝氧八面体中的Al3+(Fe3+→Al3+)及Fe3+取代硅氧四面体中的Si4+(Fe3+→Si4+)3种,其取代程度由易到难为:Fe2+→Al3+> Fe3+→Si4+> Fe3+→Al3+;高岭石经过不同价态Fe元素取代后,将导致高岭石晶格的能带带隙减小,最高占有分子轨道（HOMO）和最低占有分子轨道（LUMO）的反应活性发生改变.通过穆斯堡尔（M?ssbauer）谱仪对淮北矿区煤系高岭石中的铁占位进行了分析,淮北矿区煤系高岭石中的Fe占位主要为六配位Fe2+和四配位Fe3+,及极少量的六配位Fe3+,3种Fe的含量从大到小为:六配位Fe2+>四配位Fe3+>六配位Fe3+;同时,M?ssbauer谱测试结果进一步验证了DFT计算的正确性.

### 论文目录

- 1 试 验

- 1.1 试验样品

- 1.2 试验方法

- 1.2.1 M?ssbauer谱分析

- 1.2.2 DFT计算

- 2 结果及分析

- 2.1 Fe元素在煤系高岭石中的取代形式

- 2.1.1 体相结构优化及晶格取代能

- 2.1.2 能带结构分析

- 2.1.3 前线轨道分析

- 2.2 M?ssbauer谱图分析

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘令云,闵凡飞,陈军,张明旭,陆芳琴

关键词: 煤系高岭石,元素,穆斯堡尔谱,晶格取代,密度泛函理论

来源: 中国矿业大学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 安徽理工大学深部煤矿采动响应与灾害防控国家重点实验室,安徽理工大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51474011)

分类号: TD94

DOI: 10.13247/j.cnki.jcumt.001038

页码: 903-910

总页数: 8

文件大小: 3119K

下载量: 185

### 相关论文文献

- [1].水分子在高岭石(001)面吸附的密度泛函计算[J]. 硅酸盐通报 2020(01)

- [2].阳离子捕收剂对高岭石的捕收性能及动力学模拟[J]. 中国矿业 2017(05)

- [3].煤系高岭石的原始晶粒尺寸及结晶度对插层作用的影响[J]. 矿物学报 2015(02)

- [4].内蒙古准格尔煤系高岭石煅烧结构分析[J]. 中国非金属矿工业导刊 2012(03)

- [5].浮选过程中高岭石夹带行为研究[J]. 煤炭技术 2019(08)

- [6].基于多重散射光理论的高岭石沉降特性研究[J]. 煤炭科学技术 2016(11)

- [7].砂岩储层中自生高岭石的研究进展[J]. 中外能源 2016(03)

- [8].分步升温法制备有机硅烷嫁接高岭石[J]. 硅酸盐学报 2013(11)

- [9].不同温度下高岭石变形及破坏机理的分子动力学模拟[J]. 矿业科学学报 2019(01)

- [10].微细煤与高岭石颗粒间的分子动力学模拟研究[J]. 煤炭学报 2019(06)

- [11].高岭石-C体系高温碳热反应过程[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2010(04)

- [12].高岭石层面羟基的硅烷嫁接改性机理[J]. 矿物学报 2010(S1)

- [13].模拟计算压力对高岭石结构与力学性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2018(12)

- [14].不同结晶度高岭石的带电性研究[J]. 人工晶体学报 2018(09)

- [15].孔隙压力和含水量对煤系高岭石吸附甲烷能量影响的分子模拟研究[J]. 采矿与安全工程学报 2018(06)

- [16].高岭石/甲醇复合物结构及其脱嵌动力学研究[J]. 人工晶体学报 2018(02)

- [17].东营凹陷砂岩储层自生高岭石发育特征与成因机制[J]. 石油与天然气地质 2015(01)

- [18].基于短波红外的土壤黏土矿物高岭石含量定量建模[J]. 科学技术与工程 2010(03)

- [19].一水硬铝石型铝土矿中高岭石的常压碱溶动力学与溶出脱除机理（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019(12)

- [20].内蒙高岭石烧结性能与应用试验[J]. 山东冶金 2018(06)

- [21].高岭石甲烷吸附规律的分子模拟研究[J]. 油气地质与采收率 2019(04)

- [22].砂岩储层中自生高岭石的成因与演化[J]. 辽宁化工 2018(02)

- [23].高岭石型硫铁矿烧渣破碎粒度与解离度及磁选效果研究[J]. 非金属矿 2012(03)

- [24].用粉煤灰替代偏高岭石制备土聚水泥的试验研究[J]. 广东建材 2009(09)

- [25].高岭石热分解反应动力学计算方法对比[J]. 材料导报 2018(14)

- [26].高岭石型硫铁矿烧渣合成磁性4A沸石及其表征[J]. 材料导报 2014(06)

- [27].高岭土插层—剥片研究进展[J]. 中国非金属矿工业导刊 2010(02)

- [28].腐殖酸-高岭石胶体对铀(Ⅵ)在饱和多孔介质中迁移过程的影响[J]. 水土保持学报 2018(06)

- [29].砂岩高岭石赋存状态、成因机制及其对物性的影响——以酒泉盆地营尔凹陷下沟组为例[J]. 东北石油大学学报 2019(01)

- [30].高岭石改性及其对流化催化裂化催化剂性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2019(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9a82321ed5024992e0b0c7e9.html