# 一种循环次数可调式养殖废水处理装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供一种循环次数可调式养殖废水处理装置。所述循环次数可调式养殖废水处理装置包括：底板；循环机构，循环机构设置于所述底板的顶部，循环机构包括循环箱、水泵、第一循环管和第二循环管，循环箱的底部固定于所述底板的顶部的左侧，水泵的一侧固定于所述循环箱的一侧，第一循环管的一端连通于所述水泵的进水端，第一循环管的另一端贯穿所述循环箱的左侧的底部且延伸至所述循环箱的内部。本实用新型提供的循环次数可调式养殖废水处理装置，通过第一过滤板、第二过滤板和第三过滤板进行过滤处理，采用分级式过滤，提高了过滤效率和过滤效果，过滤次数可根据污水的污染程度进行选择，满足不同的使用者进行使用，提高了装置的实用性。

### 主设计要求

1.一种循环次数可调式养殖废水处理装置，其特征在于，包括：底板；循环机构，所述循环机构设置于所述底板的顶部，所述循环机构包括循环箱、水泵、第一循环管和第二循环管，所述循环箱的底部固定于所述底板的顶部的左侧，所述水泵的一侧固定于所述循环箱的一侧，所述第一循环管的一端连通于所述水泵的进水端，所述第一循环管的另一端贯穿所述循环箱的左侧的底部且延伸至所述循环箱的内部，所述第二循环管的一端连通于所述水泵的出水端；蓄水机构，所述蓄水机构包括蓄水箱、排水管和排水阀，所述蓄水箱的底部固定于所述底板的顶部的右侧；支撑板，所述支撑板的两侧分别固定于所述循环箱与所述蓄水箱相对的一侧的顶部；过滤箱，所述过滤箱的底部固定于所述支撑板的顶部，所述第二循环管的另一端贯穿所述过滤箱的左侧的顶部且延伸至所述过滤箱的内部；卡紧机构，所述卡紧机构分别设置于所述过滤箱的内壁的两侧，所述卡紧机构的数量为六个；过滤机构，所述过滤机构设置于所述过滤箱的内部，所述过滤机构包括第一过滤板、第二过滤板、第三过滤板和三个拉柄，所述第一过滤板、所述第二过滤板和第三过滤板的两侧从上至下分别设置于两个所述卡紧机构相对的一侧之间；启停机构，所述启停机构设置于所述循环箱上，所述启停机构包括移动板、两个弹簧、启动开关、配电箱和关闭开关，所述移动板的两侧分别滑动于所述循环箱的内壁的两侧的顶部，两个所述弹簧设置于所述移动板的顶部的两侧与所述循环箱的内壁的顶部的两侧之间，所述启动开关的顶部设置于所述循环箱的内壁的顶部，所述配电箱的底部固定于所述底板的顶部，所述关闭开关的一侧设置于所述循环箱的一侧的底部，所述配电箱与所述水泵电性连接；连通机构，所述连通机构设置于所述过滤箱上，所述连通机构包括连通管和连通阀，所述连通管的一端连通于所述过滤箱的左侧的底部，所述连通管的另一端贯穿所述循环箱的右侧的顶部且延伸至所述循环箱的内部，所述连通阀设置于所述连通管的表面。

### 设计方案

1.一种循环次数可调式养殖废水处理装置，其特征在于，包括：

底板；

循环机构，所述循环机构设置于所述底板的顶部，所述循环机构包括循环箱、水泵、第一循环管和第二循环管，所述循环箱的底部固定于所述底板的顶部的左侧，所述水泵的一侧固定于所述循环箱的一侧，所述第一循环管的一端连通于所述水泵的进水端，所述第一循环管的另一端贯穿所述循环箱的左侧的底部且延伸至所述循环箱的内部，所述第二循环管的一端连通于所述水泵的出水端；

蓄水机构，所述蓄水机构包括蓄水箱、排水管和排水阀，所述蓄水箱的底部固定于所述底板的顶部的右侧；

支撑板，所述支撑板的两侧分别固定于所述循环箱与所述蓄水箱相对的一侧的顶部；

过滤箱，所述过滤箱的底部固定于所述支撑板的顶部，所述第二循环管的另一端贯穿所述过滤箱的左侧的顶部且延伸至所述过滤箱的内部；

卡紧机构，所述卡紧机构分别设置于所述过滤箱的内壁的两侧，所述卡紧机构的数量为六个；

过滤机构，所述过滤机构设置于所述过滤箱的内部，所述过滤机构包括第一过滤板、第二过滤板、第三过滤板和三个拉柄，所述第一过滤板、所述第二过滤板和第三过滤板的两侧从上至下分别设置于两个所述卡紧机构相对的一侧之间；

启停机构，所述启停机构设置于所述循环箱上，所述启停机构包括移动板、两个弹簧、启动开关、配电箱和关闭开关，所述移动板的两侧分别滑动于所述循环箱的内壁的两侧的顶部，两个所述弹簧设置于所述移动板的顶部的两侧与所述循环箱的内壁的顶部的两侧之间，所述启动开关的顶部设置于所述循环箱的内壁的顶部，所述配电箱的底部固定于所述底板的顶部，所述关闭开关的一侧设置于所述循环箱的一侧的底部，所述配电箱与所述水泵电性连接；

连通机构，所述连通机构设置于所述过滤箱上，所述连通机构包括连通管和连通阀，所述连通管的一端连通于所述过滤箱的左侧的底部，所述连通管的另一端贯穿所述循环箱的右侧的顶部且延伸至所述循环箱的内部，所述连通阀设置于所述连通管的表面。

2.根据权利要求1所述的循环次数可调式养殖废水处理装置，其特征在于，所述第一过滤板、所述第二过滤板和所述第三过滤板的表面均贯穿所述过滤箱且延伸至所述过滤箱的外部，三个所述拉柄的表面分别固定于所述第一过滤板、所述第二过滤板和第三过滤板的表面。

3.根据权利要求1所述的循环次数可调式养殖废水处理装置，其特征在于，所述排水管的一端连通于所述蓄水箱的右侧的底部，所述排水阀设置于所述排水管的表面。

4.根据权利要求1所述的循环次数可调式养殖废水处理装置，其特征在于，所述过滤箱上设置有引水机构，所述引水机构包括引水管和引水阀，所述引水管的一端连通于所述过滤箱的右侧的底部，所述引水管的另一端贯穿所述蓄水箱的左侧的顶部且延伸至所述蓄水箱的内部，所述引水阀设置于所述引水管的表面。

5.根据权利要求1所述的循环次数可调式养殖废水处理装置，其特征在于，所述卡紧机构包括卡框、卡紧板、两个第一转动块、挤压弹簧、两个连杆和两个第二转动块，所述卡框的一侧固定于所述过滤箱的内壁的一侧，所述卡紧板的顶部和底部分别滑动于所述卡框的内壁的顶部和内壁的底部，两个所述第一转动块的一侧分别滑动于所述卡紧板的一侧的顶部和底部。

6.根据权利要求5所述的循环次数可调式养殖废水处理装置，其特征在于，所述弹簧设置于两个所述第一转动块相对的一侧之间，两个所述连杆的一端分别转动于两个所述第一转动块的一侧，两个所述第二转动块的一侧分别转动于两个所述连杆的一端，两个所述第二转动块的一侧分别与所述卡框的内壁的一侧的顶部和底部固定连接。

7.根据权利要求1所述的循环次数可调式养殖废水处理装置，其特征在于，所述底板的底部的两侧均设置有安装机构，所述安装机构包括安装块和安装孔，两个所述安装块的顶部分别固定于所述底板的底部的两侧，所述安装孔开设于所述安装块上，所述过滤箱的顶部的右侧连通有进水管。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及废水处理领域，尤其涉及一种循环次数可调式养殖废水处理装置。

背景技术

养殖业是利用畜禽等已经被人类驯化的动物，或者鹿、麝、狐、貂、水獭、鹌鹑等野生动物的生理机能，通过人工饲养、繁殖，使其将牧草和饲料等植物能转变为动物能，以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊绒、皮张、蚕丝和药材等畜产品的生产部门，废水是指居民活动过程中排出的水及径流雨水的总称。它包括生活污水、工业废水和初雨径流入排水管渠等其它无用水，一般指经过一定技术处理后不能再循环利用或者一级污染后制纯处理难度达不到一定标准的水。

现有的养殖业废水处理装置，在使用时只可进行单次过滤，其无法使废水达到可再利用的地步，实用性低，不利于广泛推广使用。

因此，有必要提供一种循环次数可调式养殖废水处理装置解决上述技术问题。

实用新型内容

本实用新型提供一种循环次数可调式养殖废水处理装置，解决了使用时只可进行单次过滤，其无法使废水达到可再利用的地步的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供的循环次数可调式养殖废水处理装置包括：底板；循环机构，所述循环机构设置于所述底板的顶部，所述循环机构包括循环箱、水泵、第一循环管和第二循环管，所述循环箱的底部固定于所述底板的顶部的左侧，所述水泵的一侧固定于所述循环箱的一侧，所述第一循环管的一端连通于所述水泵的进水端，所述第一循环管的另一端贯穿所述循环箱的左侧的底部且延伸至所述循环箱的内部，所述第二循环管的一端连通于所述水泵的出水端；蓄水机构，所述蓄水机构包括蓄水箱、排水管和排水阀，所述蓄水箱的底部固定于所述底板的顶部的右侧；支撑板，所述支撑板的两侧分别固定于所述循环箱与所述蓄水箱相对的一侧的顶部；过滤箱，所述过滤箱的底部固定于所述支撑板的顶部，所述第二循环管的另一端贯穿所述过滤箱的左侧的顶部且延伸至所述过滤箱的内部；卡紧机构，所述卡紧机构分别设置于所述过滤箱的内壁的两侧，所述卡紧机构的数量为六个；过滤机构，所述过滤机构设置于所述过滤箱的内部，所述过滤机构包括第一过滤板、第二过滤板、第三过滤板和三个拉柄，所述第一过滤板、所述第二过滤板和第三过滤板的两侧从上至下分别设置于两个所述卡紧机构相对的一侧之间；启停机构，所述启停机构设置于所述循环箱上，所述启停机构包括移动板、两个弹簧、启动开关、配电箱和关闭开关，所述移动板的两侧分别滑动于所述循环箱的内壁的两侧的顶部，两个所述弹簧设置于所述移动板的顶部的两侧与所述循环箱的内壁的顶部的两侧之间，所述启动开关的顶部设置于所述循环箱的内壁的顶部，所述配电箱的底部固定于所述底板的顶部，所述关闭开关的一侧设置于所述循环箱的一侧的底部，所述配电箱与所述水泵电性连接；连通机构，所述连通机构设置于所述过滤箱上，所述连通机构包括连通管和连通阀，所述连通管的一端连通于所述过滤箱的左侧的底部，所述连通管的另一端贯穿所述循环箱的右侧的顶部且延伸至所述循环箱的内部，所述连通阀设置于所述连通管的表面。

优选的，所述第一过滤板、所述第二过滤板和所述第三过滤板的表面均贯穿所述过滤箱且延伸至所述过滤箱的外部，三个所述拉柄的表面分别固定于所述第一过滤板、所述第二过滤板和第三过滤板的表面。

优选的，所述排水管的一端连通于所述蓄水箱的右侧的底部，所述排水阀设置于所述排水管的表面。

优选的，所述过滤箱上设置有引水机构，所述引水机构包括引水管和引水阀，所述引水管的一端连通于所述过滤箱的右侧的底部，所述引水管的另一端贯穿所述蓄水箱的左侧的顶部且延伸至所述蓄水箱的内部，所述引水阀设置于所述引水管的表面。

优选的，所述卡紧机构包括卡框、卡紧板、两个第一转动块、挤压弹簧、两个连杆和两个第二转动块，所述卡框的一侧固定于所述过滤箱的内壁的一侧，所述卡紧板的顶部和底部分别滑动于所述卡框的内壁的顶部和内壁的底部，两个所述第一转动块的一侧分别滑动于所述卡紧板的一侧的顶部和底部。

优选的，所述弹簧设置于两个所述第一转动块相对的一侧之间，两个所述连杆的一端分别转动于两个所述第一转动块的一侧，两个所述第二转动块的一侧分别转动于两个所述连杆的一端，两个所述第二转动块的一侧分别与所述卡框的内壁的一侧的顶部和底部固定连接。

优选的，所述底板的底部的两侧均设置有安装机构，所述安装机构包括安装块和安装孔，两个所述安装块的顶部分别固定于所述底板的底部的两侧，所述安装孔开设于所述安装块上，所述过滤箱的顶部的右侧连通有进水管。

与相关技术相比较，本实用新型提供的循环次数可调式养殖废水处理装置具有如下有益效果：

本实用新型提供一种循环次数可调式养殖废水处理装置，通过进水管将废水导入至过滤箱内，通过第一过滤板、第二过滤板和第三过滤板进行过滤处理，采用分级式过滤，提高了过滤效率和过滤效果，连通阀打开，通过连通管将水导入至循环箱内，当循环箱水位较高时，移动板上移，当移动板接触启动开关时，水泵工作，通过第一循环管和第二循环管将循环箱内的水重新导入至过滤箱内，再次进行过滤处理，如此往复工作，过滤次数可根据污水的污染程度进行选择，满足不同的使用者进行使用，提高了装置的实用性。

附图说明

图1为本实用新型提供的循环次数可调式养殖废水处理装置的一种较佳实施例的结构示意图；

图2为图1所示的过滤箱的表面的结构示意图；

图3为图1所示的A部放大示意图；

图4为图1所示的B部放大示意图。

图中标号：1、底板，2、循环机构，21、循环箱，22、水泵，23、第一循环管，24、第二循环管，3、蓄水机构，31、蓄水箱，32、排水管，33、排水阀，4、支撑板，5、过滤箱，6、卡紧机构，61、卡框，62、卡紧板，63、第一转动块，64、挤压弹簧，65、连杆，66、第二转动块，7、过滤机构，71、第一过滤板，72、第二过滤板，73、第三过滤板，74、拉柄，8、引水机构，81、引水管，82、引水阀，9、连通机构，91、连通管，92、连通阀，10、启停机构，101、移动板，102、弹簧，103、启动开关，104、配电箱，105、关闭开关，11、安装机构，111、安装块，112、安装孔。

具体实施方式

下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。

请结合参阅图1、图2、图3和图4，其中，图1为本实用新型提供的循环次数可调式养殖废水处理装置的一种较佳实施例的结构示意图；图2为图1所示的过滤箱的表面的结构示意图；图3为图1所示的A部放大示意图；图4为图1所示的B部放大示意图。循环次数可调式养殖废水处理装置包括：底板1；循环机构2，所述循环机构2设置于所述底板1的顶部，所述循环机构2包括循环箱21、水泵22、第一循环管23和第二循环管24，所述循环箱21的底部固定于所述底板1的顶部的左侧，所述水泵22的一侧固定于所述循环箱21的一侧，所述第一循环管23的一端连通于所述水泵22的进水端，所述第一循环管23的另一端贯穿所述循环箱21的左侧的底部且延伸至所述循环箱21的内部，所述第二循环管24的一端连通于所述水泵22的出水端；蓄水机构3，所述蓄水机构3包括蓄水箱31、排水管32和排水阀33，所述蓄水箱31的底部固定于所述底板1的顶部的右侧；支撑板4，所述支撑板4的两侧分别固定于所述循环箱21与所述蓄水箱31相对的一侧的顶部；过滤箱5，所述过滤箱5的底部固定于所述支撑板4的顶部，所述第二循环管24的另一端贯穿所述过滤箱5的左侧的顶部且延伸至所述过滤箱5的内部；卡紧机构6，所述卡紧机构6分别设置于所述过滤箱5的内壁的两侧，所述卡紧机构6的数量为六个；过滤机构7，所述过滤机构7设置于所述过滤箱5的内部，所述过滤机构7包括第一过滤板71、第二过滤板72、第三过滤板73和三个拉柄74，所述第一过滤板71、所述第二过滤板72和第三过滤板73的两侧从上至下分别设置于两个所述卡紧机构6相对的一侧之间；启停机构10，所述启停机构10设置于所述循环箱21上，所述启停机构10包括移动板101、两个弹簧102、启动开关103、配电箱104和关闭开关105，配电箱104通过外接电源线与外界电源连接，启动开关103用于控制水泵22工作，关闭开关105用于控制水泵22停止工作，所述移动板101的两侧分别滑动于所述循环箱21的内壁的两侧的顶部，两个所述弹簧102设置于所述移动板101的顶部的两侧与所述循环箱21的内壁的顶部的两侧之间，所述启动开关103的顶部设置于所述循环箱21的内壁的顶部，所述配电箱104的底部固定于所述底板1的顶部，所述关闭开关105的一侧设置于所述循环箱21的一侧的底部，所述配电箱104与所述水泵22电性连接；连通机构9，所述连通机构9设置于所述过滤箱5上，所述连通机构9包括连通管91和连通阀92，所述连通管91的一端连通于所述过滤箱5的左侧的底部，所述连通管91的另一端贯穿所述循环箱21的右侧的顶部且延伸至所述循环箱21的内部，所述连通阀92设置于所述连通管91的表面。

所述第一过滤板71、所述第二过滤板72和所述第三过滤板73的表面均贯穿所述过滤箱5且延伸至所述过滤箱5的外部，过滤箱5与第一过滤板71、第二过滤板72和第三过滤板73的贯穿处均设置有密封垫，三个所述拉柄74的表面分别固定于所述第一过滤板71、所述第二过滤板72和第三过滤板73的表面，通过拉柄74可将第一过滤板71、第二过滤板72和第三过滤板73抽出，以便于对第一过滤板71、第二过滤板72和第三过滤板73进行定时清理，防止其堵塞。

所述排水管32的一端连通于所述蓄水箱31的右侧的底部，所述排水阀33设置于所述排水管32的表面，排水阀33为蝶阀，通过排水管32可将蓄水箱31导入至用水处。

所述过滤箱5上设置有引水机构8，所述引水机构8包括引水管81和引水阀82，引水阀82为蝶阀，所述引水管81的一端连通于所述过滤箱5的右侧的底部，所述引水管81的另一端贯穿所述蓄水箱31的左侧的顶部且延伸至所述蓄水箱31的内部，所述引水阀82设置于所述引水管81的表面，引水管81用于将过滤箱5中的水导入至蓄水箱31中。

所述卡紧机构6包括卡框61、卡紧板62、两个第一转动块63、挤压弹簧64、两个连杆65和两个第二转动块66，所述卡框61的一侧固定于所述过滤箱5的内壁的一侧，所述卡紧板62的顶部和底部分别滑动于所述卡框61的内壁的顶部和内壁的底部，两个所述第一转动块63的一侧分别滑动于所述卡紧板62的一侧的顶部和底部。

所述弹簧64设置于两个所述第一转动块63相对的一侧之间，两个所述连杆65的一端分别转动于两个所述第一转动块63的一侧，两个所述第二转动块66的一侧分别转动于两个所述连杆65的一端，两个所述第二转动块66的一侧分别与所述卡框61的内壁的一侧的顶部和底部固定连接，第二转动块66和连杆65用于支撑第一转动块63，通过挤压弹簧64的弹力挤压卡紧板62，通过六个卡紧板62分别对第一过滤板71、第二过滤板72和第三过滤板73进行固定，使其包稳定。

所述底板1的底部的两侧均设置有安装机构11，所述安装机构11包括安装块111和安装孔112，通过安装块111和安装孔112可将装置安装在指定位置，两个所述安装块111的顶部分别固定于所述底板1的底部的两侧，所述安装孔112开设于所述安装块111上，所述过滤箱5的顶部的右侧连通有进水管12。

本实用新型提供的循环次数可调式养殖废水处理装置的工作原理如下：

使用时，通过进水管12将废水导入至过滤箱5内，通过第一过滤板71、第二过滤板72和第三过滤板73进行过滤处理，连通阀92打开，通过连通管91将水导入至循环箱21内，当循环箱21水位较高时，移动板101上移，当移动板101接触启动开关103时，水泵22工作，通过第一循环管23和第二循环管24将循环箱21内的水重新导入至过滤箱5内，再次进行过滤处理，如此往复工作，过滤结束后关闭连通阀92，打开引水阀82，将水导入至蓄水箱31内储存，循环箱21内部无水时，按压关闭开关105关闭水泵即可。

与相关技术相比较，本实用新型提供的循环次数可调式养殖废水处理装置有如下有益效果：

通过进水管12将废水导入至过滤箱5内，通过第一过滤板71、第二过滤板72和第三过滤板73进行过滤处理，采用分级式过滤，提高了过滤效率和过滤效果，连通阀92打开，通过连通管91将水导入至循环箱21内，当循环箱21水位较高时，移动板101上移，当移动板101接触启动开关103时，水泵22工作，通过第一循环管23和第二循环管24将循环箱21内的水重新导入至过滤箱5内，再次进行过滤处理，如此往复工作，过滤次数可根据污水的污染程度进行选择，满足不同的使用者进行使用，提高了装置的实用性。

以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其它相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920291303.1

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209752319U

授权时间:20191210

主分类号:B01D29/58

专利分类号:B01D29/58;B01D29/88

范畴分类:23A;

申请人:江西省万年中南环保产业协同研究院有限公司;中南大学

第一申请人:江西省万年中南环保产业协同研究院有限公司

申请人地址:335500 江西省上饶市万年县高新技术产业园丰收工业区建业大街（江西华鸿纺织有限公司内）

发明人:柴喜林;唐崇俭;谭志文

第一发明人:柴喜林

当前权利人:江西省万年中南环保产业协同研究院有限公司;中南大学

代理人:王丹

代理机构:43235

代理机构编号:长沙轩荣专利代理有限公司 43235

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9ad3cd8bc001ada1439f7091.html