# 一种智能电动止逆阀的阀片旋转控制装置论文和设计-邹仕梅

### 全文摘要

一种智能电动止逆阀的阀片旋转控制装置，涉及一种电动止逆阀，为了解决现有的止逆阀的阀片由于油垢粘连导致吸烟机的风力无法吹开阀片以及导致阀片无法关闭的问题。本新型的电路保护盒固定在阀体上；电机固定在电路保护盒内部，其旋转轴与转动轴刚性连接；转动轴与阀片刚性连接；多功能插头的正面为公接头，多功能插头背面为母接头；公接头与220V市电的供电插座相连，母接头与吸烟机的供电插头相连；限位块固定在电机旋转轴的侧壁上，在限位块随着电机旋转轴旋转时分别与第一限位片和第二限位片接触；驱动电路与多功能插头连接；驱动电路为电机提供驱动信号。有益效果为不会出现由于油垢粘连导致阀片无法开合的问题，适用于止逆阀阀片的旋转控制。

### 主设计要求

1.一种智能电动止逆阀的阀片旋转控制装置，其特征在于，该阀片旋转控制装置包括转动轴(3)、多功能插头(4)、电路保护盒(5)、第一限位片(7)、第二限位片(8)、电机(9)、限位块(11)和驱动电路；所述电路保护盒(5)固定在阀体(1)的外侧壁上；所述电机(9)固定在电路保护盒(5)内部，其旋转轴穿出电路保护盒(5)与转动轴(3)的固定端刚性连接；转动轴(3)的连接端由阀体(1)的侧壁穿过并与阀片(2)刚性连接；所述多功能插头(4)的正面为公接头，多功能插头(4)背面为母接头；公接头与220V市电的供电插座相连，母接头与吸烟机的供电插头相连；所述限位块(11)固定在电机(9)旋转轴的侧壁上，在限位块(11)随着电机(9)旋转轴旋转时分别与第一限位片(7)和第二限位片(8)接触；所述驱动电路的电源信号输入端通过连接导线(6)与多功能插头(4)连接；所述驱动电路为电机(9)提供驱动信号。

### 设计方案

1.一种智能电动止逆阀的阀片旋转控制装置，其特征在于，该阀片旋转控制装置包括转动轴(3)、多功能插头(4)、电路保护盒(5)、第一限位片(7)、第二限位片(8)、电机(9)、限位块(11)和驱动电路；

所述电路保护盒(5)固定在阀体(1)的外侧壁上；

所述电机(9)固定在电路保护盒(5)内部，其旋转轴穿出电路保护盒(5)与转动轴(3)的固定端刚性连接；转动轴(3)的连接端由阀体(1)的侧壁穿过并与阀片(2)刚性连接；

所述多功能插头(4)的正面为公接头，多功能插头(4)背面为母接头；公接头与220V市电的供电插座相连，母接头与吸烟机的供电插头相连；

所述限位块(11)固定在电机(9)旋转轴的侧壁上，在限位块(11)随着电机(9)旋转轴旋转时分别与第一限位片(7)和第二限位片(8)接触；

所述驱动电路的电源信号输入端通过连接导线(6)与多功能插头(4)连接；

所述驱动电路为电机(9)提供驱动信号。

2.根据权利要求1所述的一种智能电动止逆阀的阀片旋转控制装置，其特征在于，所述驱动电路包括电源电路、感应电路和电机连接电路；

所述电源电路包括电阻R1至电阻R4、整流桥芯片U1、电容C1至电容C4、稳压管D1和发光二极管D2；

整流桥芯片U1的型号为MB10F；

电阻R1的一端同时与220V供电端的火线以及电容C1的一端相连，电阻R1的另一端同时与整流桥芯片U1的1号引脚以及电容C1的另一端相连；

电阻R2的一端与220V供电端的零线相连，电阻R2的另一端与整流桥芯片U1的2号引脚相连；

整流桥芯片U1的3号引脚同时与电容C2的一端以及电阻R3的一端相连，并且其公共端为VOUT输出端；

电阻R3的另一端同时与稳压管D1的负极、电容C3的一端、电容C4的一端以及电阻R4的一端相连，并且其公共端为VCC输出端；

电阻R4的另一端与发光二极管D2的阳极相连；

发光二极管D2的阴极同时与电容C4的另一端、电容C3的另一端、稳压管D1的正极、电容C2的另一端以及整流桥芯片U1的4号引脚相连，并接地；

所述感应电路包括交流互感器U2、整流桥芯片U3、一号放大器U4、二号放大器U5、滑动变阻器R、继电器K、三极管Q、电阻R5至电阻R13、电容C5至电容C10和二极管D3；

交流互感器U2的型号为ZHT103C；整流桥芯片U3的型号为MB10F；继电器K的型号为RELAY-SPDT；

交流互感器U2设置在多功能插头(4)内；交流互感器U2的1号引脚与整流桥芯片U3的1号引脚相连，交流互感器U2的2号引脚与整流桥芯片U3的2号引脚相连；

整流桥芯片U3的3号引脚同时与电阻R5的一端、电阻R6的一端以及电容C5的一端相连；整流桥芯片U3的4号引脚同时与电阻R5的另一端以及电容C5的另一端相连，并接地；

电阻R6的另一端与一号放大器U4的同相信号输入端相连；

一号放大器U4的反相信号输入端同时与电阻R7的一端以及电阻R8的一端相连，电阻R8的另一端同时与电容C6的一端、电容C7的一端、电阻R9的一端以及一号放大器U4的输出端相连；

一号放大器U4的电源正极供电端与电源电路的VCC输出端相连；

一号放大器U4的电源负极供电端同时与电阻R7的另一端、电容C6的另一端以及电容C7的另一端相连，并接地；

电阻R9的另一端同时与电阻R10的一端以及二号放大器U5的同相信号输入端相连；

电阻R11的一端与电源电路的VCC输出端相连，电阻R11的另一端同时与电阻R12的一端、电容C9的一端、电容C8的一端以及二号放大器U5的反相信号输入端相连；

电阻R12的另一端与滑动变阻器R的滑动端连接，滑动变阻器R的一个固定端悬空，滑动变阻器R的另一个固定端同时与电容C9的另一端以及电容C8的另一端相连，并接地；

二号放大器U5的输出端同时与电阻R13的一端、电阻R10的另一端以及电容C10的一端连接，电容C10的另一端接地；

电阻R13的另一端与三极管Q的基极相连；

三极管Q的发射极接地；

三极管Q的集电极同时与二极管D3的阳极以及继电器K感应线圈的一端相连；

继电器K感应线圈的另一端同时与二极管D3的阴极以及电源电路的VOUT输出端相连；

继电器K的公共接线端与220V市电的零线相连；

继电器K的常闭触点为N1；

继电器K的常开触点为N2；

所述电机连接电路包括单刀双掷开关S和电容C11；

单刀双掷开关S的公共接线端与220V市电的火线相连；

单刀双掷开关S的常闭触点为b；

单刀双掷开关S的常开触点为a；

所述单刀双掷开关S与继电器K的开关联动；

电容C11的一端同时与继电器K的常闭触点N1、单刀双掷开关S的常开触点a以及电机(9)的正极相连；

电容C11的另一端同时与继电器K的常开触点N2、单刀双掷开关S的常闭触点b以及电机(9)的负极相连。

3.根据权利要求1所述的一种智能电动止逆阀的阀片旋转控制装置，其特征在于，第一限位片(7)与第二限位片(8)之间的距离保证电机(9)旋转轴的旋转角度为90度。

4.根据权利要求1所述的一种智能电动止逆阀的阀片旋转控制装置，其特征在于，该阀片旋转控制装置还包括电路板(10)；

所述电路板(10)固定在电路保护盒(5)内部；

所述驱动电路设置在电路板(10)上。

5.根据权利要求1所述的一种智能电动止逆阀的阀片旋转控制装置，其特征在于，所述转动轴(3)的连接端设有卡槽；

阀片(2)以插板的形式卡在转动轴(3)连接端的卡槽内。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种电动止逆阀。

背景技术

吸烟机是家庭必备的电器之一，止逆阀是吸烟机常用的配件之一；止逆阀安装在公共烟道的入户口处，并且现有的吸烟机止逆阀的阀片通过吸烟机的风力使其处于打开状态，通过阀片的自身重力使其关闭，也有在阀片上加装回复弹簧以助阀片关闭；为了保证吸烟机的风力可以吹开阀片，阀片重力或回复弹簧的回复力不宜过大，随着使用次数的增多，阀片易受油垢粘连，导致吸烟机的风力无法吹开阀片；或由于油垢粘连，导致阀片关闭的摩擦力增大，使阀片无法关闭；前者造成公共烟道的入户口堵塞，导致油烟无法及时排入公共烟道；后者导致阀片出现密闭性不严的问题，这样就有了吸烟机反味的烦恼。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有的止逆阀的阀片由于油垢粘连导致吸烟机的风力无法吹开阀片以及导致阀片无法关闭的问题，提出了一种智能电动止逆阀的阀片旋转控制装置。

本实用新型所述的一种智能电动止逆阀的阀片旋转控制装置包括转动轴、多功能插头、电路保护盒、第一限位片、第二限位片、电机、限位块和驱动电路；

所述电路保护盒固定在阀体的外侧壁上；

所述电机固定在电路保护盒内部，其旋转轴穿出电路保护盒与转动轴的固定端刚性连接；转动轴的连接端由阀体的侧壁穿过并与阀片刚性连接；

所述多功能插头的正面为公接头，多功能插头背面为母接头；公接头与220V市电的供电插座相连，母接头与吸烟机的供电插头相连；

所述限位块固定在电机旋转轴的侧壁上，在限位块随着电机旋转轴旋转时分别与第一限位片和第二限位片接触；

所述驱动电路的电源信号输入端通过连接导线与多功能插头连接；

所述驱动电路为电机提供驱动信号。

本实用新型的工作原理为：首先，将多功能插头的公接头插入市电的供电插座内，阀片处于关闭状态，此时，限位块与第一限位片接触，该状态为初始关闭状态；其次，当把吸烟机的供电插头插入多功能插头的母接头内，开通吸烟机开关后，由于吸烟机为耗电装置，因此多功能插头内有电流通过，该电流通过使得驱动电路发送正向驱动信号驱动电机的旋转轴正向旋转，使得限位块与第一限位片分离；并且，限位块随着电机旋转轴正向旋转，直至限位块与第二限位片接触后,使得驱动电机的旋转轴停止旋转，此时阀片处于打开状态；最后，当关断吸烟机开关后，吸烟机停止耗电，多功能插头内电流消失，驱动电路发送反向驱动信号驱动电机的旋转轴反向旋转，使得限位块与第二感应片分离；并且，限位块随着电机旋转轴反向旋转，直至限位块与第一感应片接触后，使得驱动电机的旋转轴停止旋转，此时阀片处于初始关闭状态。

本实用新型的有益效果是阀片的旋转通过电机旋转轴进行控制，不会出现由于油垢粘连导致阀片无法开合的问题，并且，该阀片旋转控制装置没有额外增设开关，而是随着吸烟机的打开和关闭，阀片的状态自动改变。

附图说明

图1为具体实施方式一所述的一种智能电动止逆阀的阀片旋转控制装置的结构示意图；

图2为具体实施方式一中电路保护盒内部结构示意图；

图3为具体实施方式二中电源电路的电路图；

图4为具体实施方式二中感应电路的电路图；

图5为具体实施方式二中电机连接电路的电路图。

具体实施方式

具体实施方式一：结合图1和图2说明本实施方式，本实施方式所述的一种智能电动止逆阀的阀片旋转控制装置，该阀片旋转控制装置包括转动轴3、多功能插头4、电路保护盒5、第一限位片7、第二限位片8、电机9、限位块11和驱动电路；

所述电路保护盒5固定在阀体1的侧壁；

所述电机9固定在电路保护盒5内部，其旋转轴穿出电路保护盒5与转动轴3的固定端刚性连接；转动轴3的连接端由阀体1的侧壁穿过并与阀片2刚性连接；

所述多功能插头4的正面为公接头，多功能插头4背面为母接头；公接头与220V市电的供电插座相连，母接头与吸烟机的供电插头相连；

所述限位块11固定在电机9旋转轴的侧壁上，在限位块11随着电机9旋转轴旋转时分别与第一限位片7和第二限位片8接触；

所述驱动电路的电源信号输入端通过连接导线6与多功能插头4连接；

所述驱动电路为电机9提供驱动信号。

具体实施方式二：结合图3至图5说明本实施方式，本实施方式是对具体实施方式一所述的一种智能电动止逆阀的阀片旋转控制装置进一步限定，在本实施方式中，所述驱动电路包括电源电路、感应电路和电机连接电路；

所述电源电路包括电阻R1至电阻R4、整流桥芯片U1、电容C1至电容C4、稳压管D1和发光二极管D2；

整流桥芯片U1的型号为MB10F；

电阻R1的一端同时与220V供电端的火线以及电容C1的一端相连，电阻R1的另一端同时与整流桥芯片U1的1号引脚以及电容C1的另一端相连；

电阻R2的一端与220V供电端的零线相连，电阻R2的另一端与整流桥芯片U1的2号引脚相连；

整流桥芯片U1的3号引脚同时与电容C2的一端以及电阻R3的一端相连，并且其公共端为VOUT输出端；

电阻R3的另一端同时与稳压管D1的负极、电容C3的一端、电容C4的一端以及电阻R4的一端相连，并且其公共端为VCC输出端；

电阻R4的另一端与发光二极管D2的阳极相连；

发光二极管D2的阴极同时与电容C4的另一端、电容C3的另一端、稳压管D1的正极、电容C2的另一端以及整流桥芯片U1的4号引脚相连，并接地；

所述感应电路包括交流互感器U2、整流桥芯片U3、一号放大器U4、二号放大器U5、滑动变阻器R、继电器K、三极管Q、电阻R5至电阻R13、电容C5至电容C10和二极管D3；

交流互感器U2的型号为ZHT103C；整流桥芯片U3的型号为MB10F；继电器K的型号为RELAY-SPDT；

交流互感器U2设置在多功能插头4内；交流互感器U2的1号引脚与整流桥芯片U3的1号引脚相连，交流互感器U2的2号引脚与整流桥芯片U3的2号引脚相连；

整流桥芯片U3的3号引脚同时与电阻R5的一端、电阻R6的一端以及电容C5的一端相连；整流桥芯片U3的4号引脚同时与电阻R5的另一端以及电容C5的另一端相连，并接地；

电阻R6的另一端与一号放大器U4的同相信号输入端相连；

一号放大器U4的反相信号输入端同时与电阻R7的一端以及电阻R8的一端相连，电阻R8的另一端同时与电容C6的一端、电容C7的一端、电阻R9的一端以及一号放大器U4的输出端相连；

一号放大器U4的电源正极供电端与电源电路的VCC输出端相连；

一号放大器U4的电源负极供电端同时与电阻R7的另一端、电容C6的另一端以及电容C7的另一端相连，并接地；

电阻R9的另一端同时与电阻R10的一端以及二号放大器U5的同相信号输入端相连；

电阻R11的一端与电源电路的VCC输出端相连，电阻R11的另一端同时与电阻R12的一端、电容C9的一端、电容C8的一端以及二号放大器U5的反相信号输入端相连；

电阻R12的另一端与滑动变阻器R的滑动端连接，滑动变阻器R的一个固定端悬空，滑动变阻器R的另一个固定端同时与电容C9的另一端以及电容C8的另一端相连，并接地；

二号放大器U5的输出端同时与电阻R13的一端、电阻R10的另一端以及电容C10的一端连接，电容C10的另一端接地；

电阻R13的另一端与三极管Q的基极相连；

三极管Q的发射极接地；

三极管Q的集电极同时与二极管D3的阳极以及继电器K感应线圈的一端相连；

继电器K感应线圈的另一端同时与二极管D3的阴极以及电源电路的VOUT输出端相连；

继电器K的公共接线端与220V市电的零线相连；

继电器K的常闭触点为N1；

继电器K的常开触点为N2；

所述电机连接电路包括单刀双掷开关S和电容C11；

单刀双掷开关S的公共接线端与220V市电的火线相连；

单刀双掷开关S的常闭触点为b；

单刀双掷开关S的常开触点为a；

所述单刀双掷开关S与继电器K的开关联动；

电容C11的一端同时与继电器K的常闭触点N1、单刀双掷开关S的常开触点a以及电机9的正极相连；

电容C11的另一端同时与继电器K的常开触点N2、单刀双掷开关S的常闭触点b以及电机9的负极相连。

在本实施方式中，电源电路为感应电路提供供电电压(VCC)和输出电压(VOUT)；感应电路用于根据多功能插头4中有无电流通过而控制继电器状态转换，电机连接电路用于根据感应电路中继电器状态的转换而使电机9的正负极互换的目的，达到对电机9的正反转转换控制。

在本实施方式中，多功能插头4的公接头插入市电的供电插座内，保持电源电路的持续供电；而设置在多功能插头4内的交流互感器U2用于感应通过其内部的电流，当吸烟机为关闭状态，单刀双掷开关S的常闭触点b以及继电器K的常闭触点N1接入电路，此时电机9为反向旋转状态，即限位块与第一限位片接触；

当吸烟机为开启状态，多功能插头4有电流通过，此时，交流互感器U2感应到电流依次通过一号放大器U4和二号放大器U5放大，使得三极管Q的基极转换为高电平，此时，三极管Q导通，继电器K感应线圈有电流通过，使得继电器K的开关由常闭触点为N1切换为常开触点为N2，而单刀双掷开关S与继电器K的开关联动，即单刀双掷开关S的常开触点a以及继电器K的常开触点N2接入电路，此时电机9正向旋转，直至限位块与第二限位片接触后,使得电机9的旋转轴停止旋转，阀片2处于打开状态；

当吸烟机关闭后，多功能插头4无电流通过，此时，交流互感器U2感应不到电流，使得三极管Q的基极转换为低电平，此时，三极管Q截止，继电器K感应线圈无电流通过，使得继电器K的开关由常开触点为N2切换为常闭触点为N1，而单刀双掷开关S与继电器K的开关联动，即单刀双掷开关S的常闭触点b以及继电器K的常闭触点N1接入电路，此时电机9反向旋转，直至限位块与第一限位片接触后,使得电机9的旋转轴停止旋转，阀片2处于关闭状态。

具体实施方式三：本实施方式是对具体实施方式一所述的一种智能电动止逆阀的阀片旋转控制装置进一步限定，在本实施方式中，第一限位片7与第二限位片8之间的距离保证电机9旋转轴的旋转角度为90度。

在本实施方式中，通过以上设置，保证阀片2在开启后的旋转角度为90度，此时，阀体1的通风量最大。

具体实施方式四：本实施方式是对具体实施方式一所述的一种智能电动止逆阀的阀片旋转控制装置进一步限定，在本实施方式中，该阀片旋转控制装置还包括电路板10；

所述电路板10固定在电路保护盒5内部；

所述驱动电路设置在电路板10上。

在本实施方式中，电路板10作为驱动电路的承载装置，能够有效防止驱动电路在外力作用下损坏。

具体实施方式五：本实施方式是对具体实施方式一所述的一种智能电动止逆阀的阀片旋转控制装置进一步限定，在本实施方式中，所述转动轴3的连接端设有卡槽；

阀片2以插板的形式卡在转动轴3连接端的卡槽内。

在本实施方式中，阀片2与转动轴3活动连接，这样在阀片2受损情况下方便更换。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920034843.1

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:93(哈尔滨)

授权编号:CN209262329U

授权时间:20190816

主分类号:F16K 15/00

专利分类号:F16K15/00;F16K31/04

范畴分类:27F;

申请人:邹仕梅

第一申请人:邹仕梅

申请人地址:150000 黑龙江省哈尔滨市道里区群力保利城三期9栋三单元401

发明人:邹仕梅;仲敏维

第一发明人:邹仕梅

当前权利人:邹仕梅

代理人:宋诗非

代理机构:23109

代理机构编号:哈尔滨市松花江专利商标事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9afe91c7cb1b85996d43c515.html