# 一种LED透明显示屏论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供了一种LED透明显示屏，适应于显示屏技术领域的生产与应用，LED透明显示屏包括，方形框架，所述方形框架由四根长度相同的钢条搭接而成，且所述方形框架内壁均匀且垂直布置有至少三个横板，所述横板顶端均匀开有至少三个槽孔，且所述横板前方布置有显示屏，所述显示屏由至少三个均匀排布的LED灯条所组成，且LED灯条包括熔接在其背部的上抵板，本实用新型的有益效果在于：通过设置横板、后盖板、上抵板、下夹板和弹簧，不仅便于使用者进行安装，同时能够避免LED灯条在安装时位置产生偏移而导致缝隙增大的问题，同时便于使用者对损坏的LED灯条进行维修，解决了现有LED透明显示屏难以维修和难以拼接的问题。

### 主设计要求

1.一种LED透明显示屏，其特征在于：所述LED透明显示屏包括：方形框架(1)，所述方形框架(1)由四根长度相同的钢条搭接而成，且所述方形框架(1)内壁均匀且垂直布置有至少三个横板(5)，所述横板(5)顶端均匀开有至少三个槽孔(6)，且所述横板(5)前方布置有显示屏(3)，所述显示屏(3)由至少三个均匀排布的LED灯条(4)所组成，且LED灯条(4)包括熔接在其背部的上抵板(7)，所述上抵板(7)正下方设有下夹板(8)，且上抵板(7)与下夹板(8)之间嵌接设置有弹簧(9)，所述上抵板(7)和下夹板(8)顶端中心处均开有位置对应的插槽(10)，且横板(5)夹合在上抵板(7)与下夹板(8)之间，所述方形框架(1)后方左右两侧均匀开有至少三个卡口(11)，且所述横板(5)左右两端均卡在卡口(11)内，所述方形框架(1)还包括铰接在其后方底端的后盖板(12)。

### 设计方案

1.一种LED透明显示屏，其特征在于：所述LED透明显示屏包括：

方形框架(1)，所述方形框架(1)由四根长度相同的钢条搭接而成，且所述方形框架(1)内壁均匀且垂直布置有至少三个横板(5)，所述横板(5)顶端均匀开有至少三个槽孔(6)，且所述横板(5)前方布置有显示屏(3)，所述显示屏(3)由至少三个均匀排布的LED灯条(4)所组成，且LED灯条(4)包括熔接在其背部的上抵板(7)，所述上抵板(7)正下方设有下夹板(8)，且上抵板(7)与下夹板(8)之间嵌接设置有弹簧(9)，所述上抵板(7)和下夹板(8)顶端中心处均开有位置对应的插槽(10)，且横板(5)夹合在上抵板(7)与下夹板(8)之间，所述方形框架(1)后方左右两侧均匀开有至少三个卡口(11)，且所述横板(5)左右两端均卡在卡口(11)内，所述方形框架(1)还包括铰接在其后方底端的后盖板(12)。

2.根据权利要求1所述的一种LED透明显示屏，其特征在于：所述槽孔(6)的直径与插槽(10)的直径相同。

3.根据权利要求1所述的一种LED透明显示屏，其特征在于：所述上抵板(7)通过弹簧(9)与下夹板(8)相连接。

4.根据权利要求1所述的一种LED透明显示屏，其特征在于：所述方形框架(1)下方通过螺栓固定有支撑主件(2)。

5.根据权利要求1所述的一种LED透明显示屏，其特征在于：所述卡口(11)深度与横板(5)宽度相等。

6.根据权利要求1所述的一种LED透明显示屏，其特征在于：所述后盖板(12)的长和宽与方形框架(1)的长和宽均相等。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及显示屏技术领域，尤其是涉及一种LED透明显示屏。

背景技术

透明屏互动展示是基于透明显示屏幕的一种新型展示手段，配合触摸以及软件视频，透明显示屏幕可做到屏幕如玻璃一般透明，保持透明度的同时又能保证动态画面的色彩丰富程度和显示细节，因此透明屏互动展示装置既能够让用户近距离透过屏幕观看背后的展品又能够让用户与透明显示屏的动态信息进行交互，现有的透明显示屏一般是由多个LED灯条拼接安装而成，但由于LED灯条的数量较多，在安装时线路容易出现偏差，导致显示屏缝隙较大，不便于安装，同时由于LED灯条均拼接在一起，损坏后，需要将损坏的LED灯条取出，而LED灯条均拥挤在一起，难以取出。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是：针对现有技术存在的问题，提供了一种LED透明显示屏，解决了现有LED透明显示屏难以维修和难以拼接的问题。

本实用新型要解决的技术问题采用以下技术方案来实现：一种LED透明显示屏包括：

方形框架，所述方形框架由四根长度相同的钢条搭接而成，且所述方形框架内壁均匀且垂直布置有至少三个横板，所述横板顶端均匀开有至少三个槽孔，且所述横板前方布置有显示屏，所述显示屏由至少三个均匀排布的LED灯条所组成，且LED灯条包括熔接在其背部的上抵板，所述上抵板正下方设有下夹板，且上抵板与下夹板之间嵌接设置有弹簧，所述上抵板和下夹板顶端中心处均开有位置对应的插槽，且横板夹合在上抵板与下夹板之间，所述方形框架后方左右两侧均匀开有至少三个卡口，且所述横板左右两端均卡在卡口内，所述方形框架还包括铰接在其后方底端的后盖板。

优选的，所述槽孔的直径与插槽的直径相同。

优选的，所述上抵板通过弹簧与下夹板相连接。

优选的，所述方形框架下方通过螺栓固定有支撑主件。

优选的，所述卡口深度与横板宽度相等。

优选的，所述后盖板的长和宽与方形框架的长和宽均相等。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：通过设置横板、后盖板、上抵板、下夹板和弹簧，不仅便于使用者进行安装，同时能够避免LED灯条在安装时位置产生偏移而导致缝隙增大的问题，同时便于使用者对损坏的LED灯条进行维修，解决了现有LED透明显示屏难以维修和难以拼接的问题。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图。

图2为本实用新型结构外框架局部示意图。

图3为本实用新型结构图2中LED灯条的A局部放大示意图。

图4为本实用新型结构LED灯条局部示意图。

图5为本实用新型结构方形框架背面局部示意图。

图中标记：1-方形框架，2-支撑主件，3-显示屏，4-LED灯条，5-横板，6-槽孔，7-上抵板，8-下夹板，9-弹簧，10-插槽，11-卡口，12-后盖板。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明，应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

如图1-4所示，一种LED透明显示屏，所述LED透明显示屏包括：方形框架1，所述方形框架1由四根长度相同的钢条搭接而成，且所述方形框架1内壁均匀且垂直布置有至少三个横板5，所述横板5顶端均匀开有至少三个槽孔6，且所述横板5前方布置有显示屏3，所述显示屏3由至少三个均匀排布的LED灯条4所组成，且LED灯条4包括熔接在其背部的上抵板7，所述上抵板7正下方设有下夹板8，且上抵板7与下夹板8之间嵌接设置有弹簧9，所述上抵板7通过弹簧9与下夹板8相连接，所述上抵板7和下夹板8顶端中心处均开有位置对应的插槽10，所述槽孔6的直径与插槽10的直径相同，且横板5夹合在上抵板7与下夹板8之间，使用者在安装LED灯条4时，可以先向下拉动弹簧9，弹簧9拉伸后，上抵板7与下夹板8之间的间距将扩张，然后使用者再将上抵板7抵在横板5顶端，然后松开弹簧9，弹簧9将立即收缩，且上抵板7与下夹板8之间的间距将缩小，同时再将插槽10对准槽孔6，并将用于固定的螺栓穿过插槽10和槽孔6，然后将螺栓拧紧，LED灯条4将与横板5固定，不仅便于使用者进行安装，同时能够避免LED灯条4在安装时位置产生偏移而导致缝隙增大的问题。

如图5所示，根据上述实施例，所述方形框架1后方左右两侧均匀开有至少三个卡口11，且所述横板5左右两端均卡在卡口11内，所述卡口11深度与横板5宽度相等，所述方形框架1还包括铰接在其后方底端的后盖板12，所述后盖板12的长和宽与方形框架1的长和宽均相等，同时，因横板5左右两端均卡在卡口11后，而且卡口11的深度与横板5宽度相等，因此，使用者在对LED灯条4进行维修时，可向后拉动损坏的LED灯条4上所固定的横板5，使横板5从卡口11中移出，然后使用者即可对损坏的LED灯条4，维修完毕后，再向前推动横板5，使横板5左右两端全部卡入卡口11内，然后向上翻转后盖板12，使后盖板12覆盖在方形框架1背部，并通过螺钉将后盖板12与方形框架1固定，后盖板12能对横板5起到倚靠的作用，能使横板5更为稳固的卡在卡口11中。

根据上述实施例，所述方形框架1下方通过螺栓固定有支撑主件2，支撑主件2能将方形框架1进行支撑，减少方形框架1与地面的磨损。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，应当指出的是，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920293414.6

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209515090U

授权时间:20191018

主分类号:G09F 9/33

专利分类号:G09F9/33;F16M11/20

范畴分类:15E;

申请人:上海奥德思智能科技有限公司

第一申请人:上海奥德思智能科技有限公司

申请人地址:201108 上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层AE1113室

发明人:白伟

第一发明人:白伟

当前权利人:上海奥德思智能科技有限公司

代理人:孙益青

代理机构:31297

代理机构编号:上海宏京知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9b19f5d435c67f73c23bf753.html