# 建筑工程深基坑施工及相应处理措施分析安冉冉

关键词：建筑工程；深基坑施工；处理措施

一、建筑工程深基坑支护施工技术的特点

1.1基坑深度越来越大

我国土地资源比较丰富，但是可用来建筑的土地却相当有限。在城市化进行不断加快的今天，建筑工程向大深度方向发展，不仅能使人们合理利用土地资源和空间，还有利于城市管理和保护人民。目前，在建筑工程下面开发地下空间是非常常见的，大多数城市地下室建设了2-3层，但是在沿海地区或者繁华的大城市，地下室深度建设到了6层。现在基坑深度开挖越来越大，最大估计有20m，目前还在向着更大深度发展。

1.2建筑工程施工条件越来越复杂

随着我国建筑用地逐渐减少，大多数开发商为了客观的收益开始改变投资方向，逐渐向地下空间发展。我国地形地质环境都比较复杂，给深基坑支护施工技术的有效开展造成了严重的影响。城市地下铺设的管道比较复杂，在很大程度上增加了建筑工程基坑支护的施工难度。如果基坑一旦开挖，不仅会影响到自身建筑的稳定性和安全性，还会对周围的建筑带来影响，埋下较大的安全隐患，甚至是直接损坏。

1.3容易诱发安全事故

由于深基坑工程开挖的地形地质复杂性，可能为施工过程带来了一定的安全隐患，容易引发安全事故。如果基坑工程支护不当或者失去作用，不但会破坏建筑自身的结构稳定，还会危及到周围建筑以及地下铺设的各种管道，为人们的正常生活和国家的稳定运行带来严重的影响。支护失效不仅会引起工程纠纷，还会加大施工企业的投资成本，给企业造成经济压力。因此在建筑工程深基坑开挖中，必须对施工现场进行全方位的考察，并结合周围建筑和地下管道的实际情况，制定出符合实际情况、科学合理的支护方案，监理人员和管理人员一定要监督施工人员按照设计方案进行施工，同时做好安全工作和安全预防。

二、建筑工程深基坑施工技术的常见问题

2.1施工现场和施工规划具有一定差距。对于施工现场而言，有的施工人员具有偷工减料的状况，对建筑工程的态度过于马马虎虎，在对待基坑施工时也同样如此。进行深基坑施工时，通常包括对搅拌桩进行施工。可是，有些施工人员却觉得基坑施工处于建筑地下，哪怕偷工减料也较难被发觉，所以，就会发生水泥材料预计量超出使用量、水泥掺入量不够的状况，使得基坑的支护措施强度降低，有的甚至还会发生裂缝的现象，这对建筑的质量都造成了影响。究其根本，是因为有的施工单位为了加快工作时间，不按照图纸进行施工，在建筑过程里经常出现消极怠工、指标掌控较松的情况。因为施工单位过于重视眼前的利益，从而使得建筑质量从整体上都存在隐患。通常来讲，建筑整体还没有建立空间结构，就要通过平面结构的要求对支护措施进行处理，进而确保建筑物在整体上的施工质量。

2.2较难控制对边坡的修整。针对深基坑施工而言，施工单位会通过人与机器的结合，让设备先进行大面积的开挖，之后再通过人工对挖开的部分进行细致的挖掘。可是，在现实当中，深基坑挖掘工作时常发生机械设施挖掘深度不够或者挖掘深度过深的状况，还有的设施操作人员因为对操作不熟练而令挖掘的面积过大。并且，由于设备挖掘基坑深度较大，对边坡的修整控制较难保障。可是如果通过人工进行挖掘，就会加大难度系数，也会对安全造成隐患。所以，深基坑挖掘和修整都存在操控困难的现象。

2.3基坑挖掘和边坡支护不一致。对于深基坑施工过程而言，因为一些施工企业不存在相关的资格证书，所以，经常会在施工当中出现操作不当的状况。从而会对施工现场的秩序造成影响，施工技术不按照规定进行操作，其技术之间就会出现矛盾。假如施工现场在管理方面产生问题，就会对建筑企业的施工进度和房建工程质量形成影响。

三、建筑工程深基坑施工处理措施

3.1做好深基坑工程施工前准备工作

在深基坑工程施工前，需要做好以下几个方面的准各工作：（1）认真审核施工图纸。有施工方组织相应的技术大员，根据施工合同相关内容对施工图纸进行仔细审议，并根据施工图纸内容，与相关大员取得联系，将工程细化，明确各方的责任以及工作范围。建设方将审议结果呈交给业主以及监理单位，做好工程设计变更工作。（2>制定完善的施工管理制度，使深基坑施工中各阶段工作有章可循。（3）明确工程质量目标，树立全员质量意识，制定完善的质量计划，落实相应施工的质量标准。（4）制定科学的施工方案，根据工程特点以及周边地质条件，征求每一方参建大员意见，对各方意见进行综合，确定切实可行的深基坑施工方案。（5）开挖前必须组织各方做好开挖条件验收，要求逐条达到设计要求的开挖条件，如支撑强度、降水深度等，才允许开挖施工。（6）施工前应完成监测点的布设并读取初始数据。

3.2提高土方开挖的合理性

（1）在施工点，相关施工大员需要对地质条件、周边环境等进行详细的了解，确认施工区域内地下管道、线路分布情况等。（2）根据地质勘察报告具体情况，并根据深基坑工程的实际要求，确定土方开挖的速度与步骤，同时做好相应的环境保护措施，避免对周边环境造成恶劣影响。开挖的顺序和方案必须与设计工况一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。（3）施工单位需要做好土方开挖的监测工作，推行信息化施工，确保土方开挖的合理性，避免出现基坑主体结构桩基变为等问题。（4）为防深基坑挖土后土体回弹变性过大，在基坑开挖过程中和开挖后，应保证井点降水正常进行，在挖至设计标高后，要尽快浇筑垫层和底板，减少基坑暴露时间。必要时，可对基础结构下部土层进行加固。

3.3加强深基坑施工质量管理与监测

深基坑工程包括土方开挖、支护、防水、基坑围护等多个环节，任何一个环节出现质量问题，对整个基坑工程质量都会造成巨大的影响，甚至酿成安全事故。所以，施工单位要做好每一个阶段的施工管理工作，确保每一阶段的施工严格按照施工图纸进行，落实施工质量计划。如在土方开挖过程中，检查是否采用了与施工方案相匹配的施工方法与步骤，在膨胀土地区是否避免了在雨季开挖，在软土地区开挖时，基坑大小是否适宜等。在支护阶段，要检查基坑底部隆起情况、支护结构顶部的水平位移情况以及支护结构的支撑轴力、地下水位、支撑立柱沉降等，如果发现异常情况应及时采取措施进行处理。

3.4做好深基坑施工应急预案

深基坑工程是建筑工程施工中的重点与难点，在施工过程中常常出现不可预见的工程问题，为了避免这此问题对工程质量造成太大的影响，施工单位就需要做好相应的施工应急预案。如基坑排水应急预案、气象异常预案、地下障碍物预案等等，只有全方面的工程应急预案，才能在紧急情况发生时的第一时间提出解决对策，为工程施工提供保障。

结语

总之，高层建筑深基坑施工是一项高位、高风险的项目，在深基坑的建设中融入了众多的学科内容以及复杂工艺深基坑的建设是整个工程的重点所在，做好深基坑的建设工作，就需要用科学的方法进行施工，对于施工中存在的问题要就是予以解决。不可有挺而走险，偷工减料的行为.

参考文献

［1］周子明．建筑工程中深基坑技术的应用浅析［J］．工程技术，2013，25（7）：68－69．

［2］陈晨，王宏伟．浅析建筑施工深基坑支护问题及处理措施［J］．建筑科学，2012，15（7）：124－125．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9b5b9f2f62fc2d464772147e.html