# 一种三合一光学系统的舞台灯论文和设计-钟易运

### 全文摘要

一种三合一光学系统的舞台灯，包括底座、舞台灯本体、支架和防护罩；底座为中空结构，底座的左侧壁上均匀设置有进气通孔，底座的右侧壁上均匀设置有排气通孔，且底座内设置有安装组件和散热组件；支架的顶端与舞台灯活动连接，支架的底端与底座的顶面连接；防护罩设置在底座上，并位于舞台灯本体的外侧，插销板通过插孔与底座活动连接，且插销板与插孔相适配，插销板上设置有插孔；防护罩的插销板通过安装组件与底座连接；安装组件设置有两组，并分别位于底座的两侧，引风机安装在底座的内部底面上，且引风机位于靠近进气通孔的一侧；散热片安装在两组固定管之间。本实用新型具有良好的散热效果，和通过防护罩对舞台灯本体起到保护作用的优点。

### 主设计要求

1.一种三合一光学系统的舞台灯，其特征在于，包括底座(1)、舞台灯本体(2)、支架(3)和防护罩(4)；底座(1)为中空结构，底座(1)的顶部设置有通孔；且底座(1)的顶面设置有四组插孔(6)；底座(1)的左侧壁上均匀设置有进气通孔(5)，底座(1)的右侧壁上均匀设置有排气通孔(16)，且底座(1)内设置有安装组件和散热组件；支架(3)的顶端与舞台灯本体(2)活动连接，支架(3)的底端与底座(1)的顶面连接；舞台灯本体(2)位于底座(1)通孔的正上方；防护罩(4)设置在底座(1)上，并位于舞台灯本体(2)的外侧，且防护罩(4)的底部等间距安装有四组插销板(17)；插销板(17)通过插孔(6)与底座(1)活动连接，且插销板(17)与插孔(6)相适配，插销板(17)上设置有穿孔(18)；防护罩(4)的插销板(17)通过安装组件与底座(1)连接；安装组件设置有两组，并分别位于底座(1)的两侧，且安装组件包括拉柄(8)、拉杆(9)、弹簧(10)、连接板(11)、活动杆(12)、固定管(13)和支撑杆(14)；底座(1)内并列设置有两组固定管(13)，固定管(13)通过支撑杆(14)与底座(1)连接，且固定管(13)为两端开口的中空结构；拉杆(9)穿过底座(1)的侧壁，并与底座(1)滑动连接；拉杆(9)的一端与拉柄(8)连接，拉杆(9)的另一端与连接板(11)连接；拉杆(9)的外部套接弹簧(10)；弹簧(10)的一端与底座(1)的内壁连接，弹簧(10)的另一端与连接板(11)连接；连接板(11)两端分别安装活动杆(12)；活动杆(12)与固定管(13)位于同一水平面上，活动杆(12)与固定管(13)活动连接，且活动杆(12)的外径与固定管(13)的内径相同；活动杆(12)与插销板(17)的穿孔(18)相适配；散热组件包括引风机(7)和散热片(15)；引风机(7)安装在底座(1)的内部底面上，且引风机(7)位于靠近进气通孔(5)的一侧；散热片(15)安装在两组固定管(13)之间。

### 设计方案

1.一种三合一光学系统的舞台灯，其特征在于，包括底座(1)、舞台灯本体(2)、支架(3)和防护罩(4)；底座(1)为中空结构，底座(1)的顶部设置有通孔；且底座(1)的顶面设置有四组插孔(6)；底座(1)的左侧壁上均匀设置有进气通孔(5)，底座(1)的右侧壁上均匀设置有排气通孔(16)，且底座(1)内设置有安装组件和散热组件；支架(3)的顶端与舞台灯本体(2)活动连接，支架(3)的底端与底座(1)的顶面连接；舞台灯本体(2)位于底座(1)通孔的正上方；防护罩(4)设置在底座(1)上，并位于舞台灯本体(2)的外侧，且防护罩(4)的底部等间距安装有四组插销板(17)；插销板(17)通过插孔(6)与底座(1)活动连接，且插销板(17)与插孔(6)相适配，插销板(17)上设置有穿孔(18)；防护罩(4)的插销板(17)通过安装组件与底座(1)连接；

安装组件设置有两组，并分别位于底座(1)的两侧，且安装组件包括拉柄(8)、拉杆(9)、弹簧(10)、连接板(11)、活动杆(12)、固定管(13)和支撑杆(14)；底座(1)内并列设置有两组固定管(13)，固定管(13)通过支撑杆(14)与底座(1)连接，且固定管(13)为两端开口的中空结构；拉杆(9)穿过底座(1)的侧壁，并与底座(1)滑动连接；拉杆(9)的一端与拉柄(8)连接，拉杆(9)的另一端与连接板(11)连接；拉杆(9)的外部套接弹簧(10)；弹簧(10)的一端与底座(1)的内壁连接，弹簧(10)的另一端与连接板(11)连接；连接板(11)两端分别安装活动杆(12)；活动杆(12)与固定管(13)位于同一水平面上，活动杆(12)与固定管(13)活动连接，且活动杆(12)的外径与固定管(13)的内径相同；活动杆(12)与插销板(17)的穿孔(18)相适配；

散热组件包括引风机(7)和散热片(15)；引风机(7)安装在底座(1)的内部底面上，且引风机(7)位于靠近进气通孔(5)的一侧；散热片(15)安装在两组固定管(13)之间。

2.根据权利要求1所述的一种三合一光学系统的舞台灯，其特征在于，防护罩(4)为半球型结构。

3.根据权利要求1所述的一种三合一光学系统的舞台灯，其特征在于，防护罩(4)由钢化玻璃材料制成的。

4.根据权利要求1所述的一种三合一光学系统的舞台灯，其特征在于，散热片(15)由金属铜的材料制成的。

5.根据权利要求1所述的一种三合一光学系统的舞台灯，其特征在于，底座(1)的内壁上设置有过滤层，且过滤层分别位于进气通孔(5)和排气通孔(16)处。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及舞台灯领域，尤其涉及一种三合一光学系统的舞台灯。

背景技术

目前，舞台灯光之所以能够有效地渲染舞台效果，舞台灯光设备所占据的位置至关重要。在日常中，舞台渲染一般是通过使用舞台灯以展现出各种样式的灯光；现有舞台灯一般包括色盘、图案盘和频闪片，通过色盘可对灯光进行调色；通过图案盘可对灯光进行调整图案；而频闪片则用于控制灯光的明亮程度。普通的舞台灯虽然也能够对灯光的颜色、图案、大小进行调节。

但是，现有的舞台灯存在以下缺陷：舞台灯属于易碎物品，然而对舞台灯没有进行保护，防止舞台灯因碰撞等原因而碎裂，且散热降温效果不明显，导致舞台灯使用寿命降低。为解决上述问题，本申请中提出一种三合一光学系统的舞台灯。

实用新型内容

(一)实用新型目的

为解决背景技术中存在的技术问题，本实用新型提出一种三合一光学系统的舞台灯，良好的散热效果，和通过防护罩对舞台灯本体起到保护作用。

(二)技术方案

为解决上述问题，本实用新型提出了一种三合一光学系统的舞台灯，包括底座、舞台灯本体、支架和防护罩；底座为中空结构，底座的顶部设置有通孔；且底座的顶面设置有四组插孔；底座的左侧壁上均匀设置有进气通孔，底座的右侧壁上均匀设置有排气通孔，且底座内设置有安装组件和散热组件；支架的顶端与舞台灯本体活动连接，支架的底端与底座的顶面连接；舞台灯本体位于底座通孔的正上方；防护罩设置在底座上，并位于舞台灯本体的外侧，且防护罩的底部等间距安装有四组插销板；插销板通过插孔与底座活动连接，且插销板与插孔相适配，插销板上设置有穿孔；防护罩的插销板通过安装组件与底座连接；

安装组件设置有两组，并分别位于底座的两侧，且安装组件包括拉柄、拉杆、弹簧、连接板、活动杆、固定管和支撑杆；底座内并列设置有两组固定管，固定管通过支撑杆与底座连接，且固定管为两端开口的中空结构；拉杆穿过底座的侧壁，并与底座滑动连接；拉杆的一端与拉柄连接，拉杆的另一端与连接板连接；拉杆的外部套接弹簧；弹簧的一端与底座的内壁连接，弹簧的另一端与连接板连接；连接板两端分别安装活动杆；活动杆与固定管位于同一水平面上，活动杆与固定管活动连接，且活动杆的外径与固定管的内径相同；活动杆与插销板的穿孔相适配；

散热组件包括引风机和散热片；引风机安装在底座的内部底面上，且引风机位于靠近进气通孔的一侧；散热片安装在两组固定管之间。

优选的，防护罩为半球型结构。

优选的，防护罩由钢化玻璃材料制成的。

优选的，散热片由金属铜的材料制成的。

优选的，底座的内壁上设置有过滤层，且过滤层分别位于进气通孔和排气通孔处。

本实用新型的上述技术方案具有如下有益的技术效果：(向两侧拉动拉柄, 通过拉杆和连接板带动活动杆从固定管内脱离出来，并使得弹簧处于压缩状态，然后将防护罩的插销板插入到底座的插孔内，再释放拉柄，受弹簧的回复力作用，使得活动杆穿过插销板的穿孔，进入到固定管内，完成防护罩的安装工作，进而使得防护罩对舞台灯本体起到保护作用，在舞台灯本体工作时，通过控制引风机和散热片工作，将外界的冷空气吸入到底座内，对舞台灯本体进行散热降温，延迟舞台灯本体的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种三合一光学系统的舞台灯的结构示意图。

图2为本实用新型提出的一种三合一光学系统的舞台灯中底座的结构示意图。

图3为本实用新型提出的一种三合一光学系统的舞台灯中底座的俯视图。

图4为本实用新型提出的一种三合一光学系统的舞台灯中防护罩的结构示意图。

附图标记：

1、底座；2、舞台灯本体；3、支架；4、防护罩；5、进气通孔；6、插孔； 7、引风机；8、拉柄；9、拉杆；10、弹簧；11、连接板；12、活动杆；13、固定管；14、支撑杆；15、散热片；16、排气通孔；17、插销板；18、穿孔。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

图1为本实用新型提出的一种三合一光学系统的舞台灯的结构示意图。

图2为本实用新型提出的一种三合一光学系统的舞台灯中底座的结构示意图。

图3为本实用新型提出的一种三合一光学系统的舞台灯中底座的俯视图。

图4为本实用新型提出的一种三合一光学系统的舞台灯中防护罩的结构示意图。

如图1和图4所示，本实用新型提出的一种三合一光学系统的舞台灯，包括底座1、舞台灯本体2、支架3和防护罩4；底座1为中空结构，底座1的顶部设置有通孔；且底座1的顶面设置有四组插孔6；底座1的左侧壁上均匀设置有进气通孔5，底座1的右侧壁上均匀设置有排气通孔16，且底座1内设置有安装组件和散热组件；支架3的顶端与舞台灯本体2活动连接，支架3的底端与底座1的顶面连接；舞台灯本体2位于底座1通孔的正上方；防护罩4设置在底座1上，并位于舞台灯本体2的外侧，且防护罩4的底部等间距安装有四组插销板17；插销板17通过插孔6与底座1活动连接，且插销板17与插孔6 相适配，插销板17上设置有穿孔18；防护罩4的插销板17通过安装组件与底座1连接；

安装组件设置有两组，并分别位于底座1的两侧，且安装组件包括拉柄8、拉杆9、弹簧10、连接板11、活动杆12、固定管13和支撑杆14；底座1内并列设置有两组固定管13，固定管13通过支撑杆14与底座1连接，且固定管13 为两端开口的中空结构；拉杆9穿过底座1的侧壁，并与底座1滑动连接；拉杆9的一端与拉柄8连接，拉杆9的另一端与连接板11连接；拉杆9的外部套接弹簧10；弹簧10的一端与底座1的内壁连接，弹簧10的另一端与连接板11 连接；连接板11两端分别安装活动杆12；活动杆12与固定管13位于同一水平面上，活动杆12与固定管13活动连接，且活动杆12的外径与固定管13的内径相同；活动杆12与插销板17的穿孔18相适配；

散热组件包括引风机7和散热片15；引风机7安装在底座1的内部底面上，且引风机7位于靠近进气通孔5的一侧；散热片15安装在两组固定管13之间。

本实用新型中，向两侧拉动拉柄8,通过拉杆9和连接板11带动活动杆12 从固定管13内脱离出来，并使得弹簧10处于压缩状态，然后将防护罩4的插销板17插入到底座1的插孔6内，再释放拉柄8，受弹簧10的回复力作用，使得活动杆12穿过插销板17的穿孔18，进入到固定管13内，完成防护罩4的安装工作，进而使得防护罩4对舞台灯本体2起到保护作用，在舞台灯本体2工作时，通过控制引风机7和散热片15工作，将外界的冷空气吸入到底座1内，对舞台灯本体2进行散热降温，延迟舞台灯本体2的使用寿命。

在一个可选的实施例中，防护罩4为半球型结构，设置半球型的防护罩4 可以不影响舞台灯本体2的照射的效果。

在一个可选的实施例中，防护罩4由钢化玻璃材料制成的，提高了防护罩4 的承载能力，增强防护罩4自身抗压性，冲击性。

在一个可选的实施例中，散热片15由金属铜的材料制成的，铜制的散热片具有良好的导热性，提高舞台灯本体2的散热效果。

在一个可选的实施例中，底座1的内壁上设置有过滤层，且过滤层分别位于进气通孔5和排气通孔16处，通过设置过滤层，使得对舞台灯本体2进行降温时，可以防止外界灰尘进入到底座1内，同时，也对舞台灯本体2起到防尘的效果。

应当理解的是，本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理，而不构成对本实用新型的限制。因此，在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外，本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920084910.0

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209371163U

授权时间:20190910

主分类号:F21V 17/16

专利分类号:F21V17/16;F21V15/02;F21V29/60;F21V29/74;F21W131/406

范畴分类:35A;

申请人:广州市彩智光电科技有限公司

第一申请人:广州市彩智光电科技有限公司

申请人地址:510080 广东省广州市白云区石门街鸦岗沙场路自编86号二号楼2202

发明人:钟易运;吴雄;朱泽洋

第一发明人:钟易运

当前权利人:广州市彩智光电科技有限公司

代理人:邓声菊

代理机构:11489

代理机构编号:北京中政联科专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9b9cac806910167929b99381.html