# 污泥脱水滤液有机磷污染特征及强化去除

### 论文摘要

针对污水处理厂污泥脱水滤液有机磷污染现状,采用树脂分级、傅里叶红外光谱和气相色谱质谱等方法解析其污染特征和组分结构,进而开展强化去除研究,并初步探究OP的降解转化过程。结果表明:WXA污泥脱水滤液OP和出水OP平均含量分别为10.1 mg·L-1和0.16 mg·L-1,脱水滤液的回流可能影响出水稳定;亲水性OP和疏水性OP平均含量分别为8.58 mg·L-1和1.59 mg·L-1,OP的生物利用度仅为23.8%,表明以难生物降解形态为主,进一步的组分解析结果验证了该推测;强化去除研究表明,最佳条件是O3投加量为30 mg·L-1、pH为12.0和H2O2投加量为1.5 mL,去除率高达82.9%。O3/H2O2氧化技术可实现脱水滤液难降解OP的高效去除,从而保证出水达标排放。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王小东,王子文,陈明飞,王燕,王硕,李激

关键词: 污水处理厂,脱水滤液,有机磷,污染特征,组分解析,强化去除

来源: 环境工程学报 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 江南大学环境与土木工程学院,江南大学江苏省厌氧生物技术重点实验室,江苏高校水处理技术与材料协同创新中心

基金: 国家水体污染控制与治理科技重大专项(2017ZX07202-001),江苏省重点研发计划(社会发展)科技示范工程(BE2015622)

分类号: X703

页码: 1884-1892

总页数: 9

文件大小: 1673K

下载量: 151

### 相关论文文献

- [1].污泥脱水车间除臭通风方案评价辅助软件的开发应用[J]. 给水排水 2019(S1)

- [2].叠螺污泥脱水装置运行总结[J]. 泸天化科技 2020(01)

- [3].自来水厂污泥脱水机设备选型报告[J]. 甘肃科技 2020(01)

- [4].便捷带式污泥脱水烘干技术[J]. 施工技术 2020(S1)

- [5].新型污泥脱水设备比选[J]. 城市住宅 2019(08)

- [6].两种污泥脱水系统在水厂应用的比较[J]. 净水技术 2016(05)

- [7].基于有限元法的旋转挤压式污泥脱水机整体结构强度分析[J]. 化工设备与管道 2016(06)

- [8].带式污泥脱水机泥药混合装置改造[J]. 黑龙江科技信息 2017(18)

- [9].叠螺污泥脱水机运行经验总结[J]. 给水排水 2016(01)

- [10].污泥脱水技术研究进展[J]. 中国资源综合利用 2014(12)

- [11].污水处理厂污泥脱水节能降耗技术研究[J]. 环球市场信息导报 2017(33)

- [12].水处理污泥脱水机选择使用简析[J]. 中国设备工程 2020(06)

- [13].连续自清式叠螺污泥脱水机的结构设计[J]. 农业装备技术 2019(04)

- [14].简论污泥脱水机的设计和选择[J]. 建材与装饰 2016(03)

- [15].新型板框污泥脱水技术的应用研究[J]. 科技与创新 2016(13)

- [16].叠式污泥脱水技术的应用及经济效益分析[J]. 石油石化节能与减排 2013(02)

- [17].污泥脱水机选择小结[J]. 科技创新导报 2012(10)

- [18].离心污泥脱水机在钢铁行业污泥脱水中的应用[J]. 冶金动力 2010(02)

- [19].污泥脱水设备在污水处理厂中的应用[J]. 广东化工 2009(11)

- [20].磷酸铵镁法回收污泥脱水液中磷的研究[J]. 中国沼气 2008(04)

- [21].粗甘油优化污泥脱水液培养小球藻过程的研究[J]. 基因组学与应用生物学 2020(01)

- [22].污水处理厂不同工艺的污泥脱水效能分析及其影响因素研究[J]. 科学技术创新 2017(32)

- [23].活性污泥脱水调理的应用研究进展[J]. 绿色科技 2016(04)

- [24].叠螺机联合板框压滤机在印染污泥脱水中的应用[J]. 染整技术 2020(11)

- [25].污泥脱水絮凝剂消耗的控制措施[J]. 北方环境 2013(03)

- [26].叠氏污泥脱水技术处理炼油厂“三泥”[J]. 当代化工 2012(05)

- [27].污泥脱水技术研究现状及应用[J]. 科技与企业 2012(12)

- [28].螺压机污泥脱水系统的设计及应用[J]. 环境保护与循环经济 2011(01)

- [29].一种新型螺旋污泥脱水机的设计及其应用前景[J]. 科技情报开发与经济 2011(25)

- [30].污泥脱水技术研究现状[J]. 北方环境 2011(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9bdfc42c3293150f3729f57a.html