# 光纤激光钎焊金刚石磨粒工艺试验研究

### 论文摘要

利用新型光纤激光作为热源,在氩气保护下对金刚石磨粒和Ni-Cr合金钎料进行激光钎焊工艺试验。分析了激光功率和焊接速度对焊缝成形的影响,研究了Ni-Cr合金钎料与金刚石磨粒钎焊界面微结构和生成物。结果表明,激光功率和焊接速度对Ni-Cr合金钎料熔化程度和金刚石热损伤具有较大影响。激光功率和焊接速度均较小时,焊缝成形一致性差。激光功率和焊接速度均较大时,焊缝外观成形良好而金刚石磨粒底部熔化不充分易脱落。激光功率为700 W～760 W,焊接速度为0.7～1.5 mm/s,离焦量为+18 mm时,可以获得外观成形良好且结合强度高的钎焊缝。Ni-Cr合金钎料与金刚石磨粒之间存在一薄结合界面,厚度约4μm;金刚石磨粒表面存在片状和条状的物质,XRD分析表明为Cr3C2。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验条件及方法

- 2 试验结果与分析

- 2.1 工艺参数对焊缝成形的影响

- 2.2 界面微结构分析

- 2.3 XRD分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 朱彬,张明军,胡永乐,李晋禹,张健,毛聪

关键词: 光纤激光,激光钎焊,合金,金刚石,焊缝成形

来源: 应用激光 2019年05期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 长沙理工大学机械装备高性能智能制造湖南省重点实验室

基金: 国家自然科学基金项目(项目编号:51641502),湖南省自然科学基金项目(项目编号:2018JJ2437)

分类号: TG454

DOI: 10.14128/j.cnki.al.20193905.840

页码: 840-846

总页数: 7

文件大小: 2721K

下载量: 75

### 相关论文文献

- [1].高频感应钎焊金刚石磨粒剪切失效的试验研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2019(05)

- [2].单颗金刚石磨粒划擦玻璃的力特征与建模[J]. 南阳理工学院学报 2017(02)

- [3].组合式金刚石修整器修整应用研究[J]. 超硬材料工程 2019(04)

- [4].刀头中金刚石磨粒把持力的提高[J]. 石材 2019(09)

- [5].金刚石磨粒与蓝宝石接触形式对其磨损性能的影响[J]. 华侨大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [6].纳米金刚石磨粒表面修饰及其摩擦特性研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2008(05)

- [7].金刚石磨粒划擦Ta12W的声发射特征与建模[J]. 润滑与密封 2018(07)

- [8].钎焊金刚石磨粒焊接强度[J]. 北京科技大学学报 2008(10)

- [9].金刚石磨粒变切深划擦无氧铜的声发射及其时间序列建模[J]. 声学技术 2017(02)

- [10].面向工程陶瓷的单颗金刚石磨粒划擦磨损规律[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2012(03)

- [11].基于SPH方法的单颗金刚石磨粒磨削光学玻璃数值仿真[J]. 组合机床与自动化加工技术 2015(09)

- [12].基于静电喷雾的金刚石磨粒微表面均布特性研究[J]. 表面技术 2018(07)

- [13].激光钎焊金刚石磨粒界面微结构分析[J]. 焊接学报 2010(10)

- [14].光固化树脂结合剂对金刚石磨粒把持力的实验研究[J]. 超硬材料工程 2018(05)

- [15].单颗钎焊金刚石磨粒磨损试验研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2016(02)

- [16].金刚石磨粒的优化排布:一种激光排布技术及对其磨削力和磨损特性的评价[J]. 精密制造与自动化 2011(01)

- [17].单颗金刚石磨粒磨削玻璃的磨削力研究[J]. 中国机械工程 2010(11)

- [18].单颗金刚石磨粒磨削玻璃的磨削特性研究[J]. 闽西职业技术学院学报 2014(01)

- [19].金刚石磨粒划擦无氧铜的声发射信号研究[J]. 机械强度 2017(02)

- [20].单颗金刚石磨粒切削氮化硅陶瓷仿真与试验研究[J]. 机械工程学报 2015(21)

- [21].单向复合材料C/SiC纳米刻划实验研究[J]. 热加工工艺 2019(04)

- [22].不同研磨阶段金刚石磨粒表面覆镍量的优化[J]. 人工晶体学报 2015(01)

- [23].钎焊气氛对金刚石磨粒与钎料界面微观结构的影响(英文)[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics 2008(04)

- [24].线速度对金刚石线锯及硅片表面质量的影响[J]. 工具技术 2019(11)

- [25].电沉积金刚石线锯装置的研制[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2018(02)

- [26].光学镜片亚表面损伤形成数值模拟与分析[J]. 中国机械工程 2016(19)

- [27].铜基钎料焊接金刚石的界面结构与强度[J]. 焊接学报 2012(07)

- [28].氮化硅陶瓷的单颗金刚石磨粒磨削试验研究[J]. 兵器材料科学与工程 2016(06)

- [29].基于图像处理的金刚石磨粒体积计算研究[J]. 计算机工程与设计 2009(18)

- [30].金刚石表面金属化对电镀金刚石线锯性能及生产的影响[J]. 电镀与精饰 2018(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9bef7d34c246a2f59ca4cf18.html