# 机械球磨Y2O3粉末的组织结构演变

### 论文摘要

采用行星式球磨机对Y2O3粉末进行球磨,利用X射线衍射、扫描电镜和透射电镜对粉末进行组织及结构表征,研究Y2O3在机械球磨过程中粒度、形貌、显微组织及结构的演变。结果表明,原始Y2O3粉末为单一立方结构,粒度呈双峰分布,在高能磨球的作用下,粉末发生破碎、层片化和结构转变。球磨60 h后的Y2O3粉末尺寸细小均匀,完全分散,呈单峰、对数正态分布。球磨过程中,首先立方结构的Y2O3发生结构破坏,出现小尺寸的晶格缺陷并非晶化;晶格缺陷区域扩大,形成非晶态和纳米尺寸晶体的复合结构,最终完全转变为非晶态结构。球磨后60 h的Y2O3粉末呈不规则块状组织和短棒状组织,不规则块状组织为非晶态基体和少量纳米晶的复合结构,短棒状组织为完全非晶结构。

### 论文目录

- 1 实验

- 2 结果与讨论

- 2.1 粒度及物相组成

- 2.2 形貌及显微组织

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李全,刘祖铭,彭凯,赵凡,吕学谦

关键词: 粉末,机械球磨,非晶化,结构演变,显微组织

来源: 粉末冶金材料科学与工程 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,材料科学,工业通用技术及设备

单位: 中南大学粉末冶金国家重点实验室

基金: 国家863计划资助项目(2009AA03Z526),国家重点研发计划资助项目(2016YFB0301300),中南大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2018ZZTS417)

分类号: TQ135.11;TB383.3

页码: 226-231

总页数: 6

文件大小: 5406K

下载量: 88

### 相关论文文献

- [1].机械球磨方法在表面薄膜涂层制备中的应用[J]. 粉末冶金技术 2014(01)

- [2].机械球磨技术在材料制备中的应用[J]. 粉末冶金技术 2018(04)

- [3].氧化锆球体表面机械球磨涂覆钛涂层工艺研究[J]. 粉末冶金技术 2019(06)

- [4].机械球磨涂覆技术的研究现状及应用[J]. 稀有金属与硬质合金 2019(03)

- [5].Fe-Cu系机械球磨合金化研究[J]. 精密成形工程 2014(02)

- [6].CNTs/Al复合材料界面反应的实验研究[J]. 矿冶工程 2013(01)

- [7].Si-C-SiO_2体系在高压变质条件下的结构相变[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2009(03)

- [8].机械球磨固化修复六价铬污染土壤[J]. 环境科学与技术 2019(04)

- [9].机械球磨合金化CuSn/TiH_2钎料真空钎焊金刚石研究[J]. 人工晶体学报 2017(12)

- [10].机械球磨时间对液相烧结Ba_2Ti_3Nb_4O_(18)陶瓷材料结构和性能的影响(英文)[J]. 硅酸盐学报 2008(07)

- [11].机械球磨和热挤压制备超细晶5083铝合金的显微组织与力学性能[J]. 中国有色金属学报 2017(11)

- [12].Cr粉在机械球磨过程中的机械力化学效应[J]. 兰州理工大学学报 2016(03)

- [13].机械球磨淀粉的阳离子化及其表面施胶作用研究[J]. 造纸科学与技术 2010(06)

- [14].机械球磨与放电等离子体烧结制备碳纳米管/铜复合材料[J]. 粉末冶金工业 2011(05)

- [15].电解MnO_2机械球磨-掺杂改性及其在超级电容器中的应用[J]. 企业科技与发展 2010(08)

- [16].氮化锆的制备、表征和形成机制的研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [17].壳聚糖纳米粒子与乙基纤维素的混合静电纺丝及纺丝膜的血液相容性[J]. 化工新型材料 2017(08)

- [18].机械球磨对沥青质分子结构及其调和油样临氢热转化生焦的影响[J]. 石油学报(石油加工) 2016(06)

- [19].Ti-Al球磨粉反应等离子喷涂工艺[J]. 中国表面工程 2012(02)

- [20].机械球磨与烧结W基材料的组织与性能[J]. 粉末冶金技术 2012(01)

- [21].AlMg/KMnO_4高活性铝热剂的点火和燃烧性能(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2013(12)

- [22].机械球磨制备Mg_(70)Ni_(30)基复合材料在TiF_3/TiO_2催化机理下的电化学性能[J]. 工业催化 2011(08)

- [23].MgNiSi非晶的制备及其热稳定性和腐蚀性能研究[J]. 材料导报 2009(06)

- [24].天然微合金铁粉与碳粉在机械合金化过程中显微组织的演变（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2016(S1)

- [25].机械球磨氧化银制备银纳米晶的热力学分析(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(02)

- [26].Al-TiO_2-B_2O_3反应体系的机械力化学与热化学行为[J]. 中国有色金属学报 2010(05)

- [27].高纯度Al_3Ti粉末的制备及细化[J]. 特种铸造及有色合金 2008(09)

- [28].机械球磨对煅烧菱镁矿制备纳米片状氢氧化镁颗粒的影响[J]. 过程工程学报 2011(06)

- [29].SiFe@C负极复合材料的结构及性能[J]. 复合材料学报 2019(07)

- [30].热处理对片状Fe-Si-Al磁微粉微波电磁性能的影响[J]. 电子元件与材料 2011(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9d1f2238ab2cf3cdf614ddd5.html