# 斯托克斯参量论文_支丹丹,李健军,高冬阳,袁银麟,翟文超

导读:本文包含了斯托克斯参量论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:参量,偏振,光栅,斯托克,测量,应力,偏差。

### 斯托克斯参量论文文献综述

支丹丹,李健军,高冬阳,袁银麟,翟文超[1]（2016）在《基于旋转波片的斯托克斯参量检测与精度分析》一文中研究指出用于偏振光学遥感器定标的参考光源,其偏振态的检测精度会直接影响偏振光学遥感器的定标精度,进而影响目标特性的反演水平。选用870 nm波段的水平线偏振光作为被测试的定标参考光源,通过旋转1/4波片(quarter-wave plate,QWP)对其光强进行调制。调制光强可表达为波片快轴旋转角度的傅里叶级数,采用傅里叶变换法反演出级数的系数,根据该系数即可计算出被测试光源的Stokes参量。给出10次测量各参量及偏振度的平均值、标准偏差、合成不确定度以及测量平均值与理论值的相对偏差。为提高测试精度,通过对波片快轴初始定位角度偏差Δα、延迟量偏差Δδ与检偏器透光轴角度偏差Δβ进行分析,提出了偏差修正模型。该模型通过Stokes参量检测偏差随Δδ和Δβ的变化趋势及实际偏差值,确定Δδ和Δβ的大小。结合模拟出的波片快轴初始定位角度偏差Δα,对实验装置加以调整,再次对光源的偏振态进行检测。结果表明,基于该修正模型测得光源的各Stokes参量与理论值最大偏差从未经修正的3.77%降低至1.41%。证实了基于本实验的原理、装置、测量方法及所提出的偏差修正模型可有效提高定标参考光源偏振态检测的精度。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2016年08期）

支丹丹[2]（2016）在《基于旋转波片法的斯托克斯参量检测与精度分析》一文中研究指出定标参考光源偏振态的检测精度会直接影响到偏振光学遥感器的定标精度,进而影响到探测目标信息的定量化反演。为精确检测定标参考光源的偏振态,本文分别选用波长为870nm的水平、垂直、左旋圆偏振光及波长为540nm的水平、垂直和45度线偏振光作为被检测的光源,实验中通过旋转装置中的1/4波片QWP(quarter-wave plate)来实现对各种偏振光光强的调制,将被调制的光强展开成1/4波片快轴旋转角度的傅里叶级数形式,根据傅里叶变换法将级数的系数表达为光强对波片快轴旋转角度的积分,为便于使用离散测量值进行数值计算,采用辛普森方法将积分表达为求和形式。根据积分值即可得出被测试光源的Stokes参量与偏振度。本文给出了光源偏振态检测的原理、装置及校准方法。分别采用钛宝石激光器与白光激光器SWS (Supercontinum white sources)产生入射光源,由光谱偏振分析仪检测。给出10次测量各偏振态光源Stokes参量及偏振度的平均值、标准偏差及合成不确定度。870nnm波段水平、垂直及左旋圆偏振态光Stokes参量反演精度最大偏差分别为3.76%、3.32%、2.51%,540nm波段水平、垂直及45度线偏振态光源Stokes参量反演精度最大偏差分别为4.49%、4.44%、4.02%。为提高测试精度,对波片快轴初始定位角度偏差Δα、延迟量偏差Δδ与检偏器透光轴角度偏差△p进行分析,并提出了偏差修正模型。该模型通过Stokes参量检测偏差值及其随Δδ、△p的变化趋势,确定Δδ、△p的大小。结合模拟出的波片快轴初始定位角度偏差Δa,对实验装置加以调整,再次对光源的偏振态进行检测。结果表明,基于该修正模型测得光源的各Stokes参量与理论值最大偏差从未经修正的3.76%降低至1.41%。证实了基于本实验的原理、装置、测量方法及所提出的偏差修正模型可用于定标参考光源的偏振态检测。(本文来源于《安徽大学》期刊2016-05-01）

程怡,唐志列[3]（2014）在《基于斯托克斯参量测量的偏振共焦显微成像技术的研究》一文中研究指出提出了一种基于斯托克斯(Stokes)参量测量的偏振共焦显微成像新方法。以斯托克斯参量、偏振度、相位差、方位角和椭率角等偏振参量作为成像物理量,通过系统集成方法将斯托克斯参量测量系统整合到共焦显微成像系统,通过共焦显微成像系统的显微物镜将激光聚焦到样品表面,而带有样品偏振信息的反射光进入斯托克斯参量测量系统进行偏振测量,把从斯托克斯参量测量系统中出射的4个斯托克斯光分别聚焦到4个点探测器进行光电探测,实现斯托克斯参量的共焦探测,同时获得同一物点的4个斯托克斯参量以及偏振度、相位差、方位角和椭率角等偏振参量。对样品进行二维扫描,获得不同物点的4个斯托克斯参量及其相关的偏振参量,利用计算机软件进行图像重建,从而获得样品的斯托克斯参量及其相关偏振参量的共焦显微图像。(本文来源于《光学学报》期刊2014年06期）

汤飞龙,李中梁,步扬,王向朝,范李立[4]（2013）在《一种提高偏振光斯托克斯参量测量精度的方法》一文中研究指出波片相位延迟量误差是影响旋转波片法斯托克斯(Stokes)参量测量精度的主要因素。通过对传统旋转波片法测量Stokes参量的原理进行理论分析,研究了测量误差与相位延迟量误差之间关系,提出了提高偏振光Stokes参量测量精度的方法。该方法通过调整检偏器透光轴方向与待测光束偏振方向成90°或45°后再进行测量,可有效减小波片相位延迟量误差对Stokes参量测量的影响。实验结果表明,当相位延迟量误差小于1.2°时,采用所提出的优化旋转波片法使Stokes参量测量误差从传统旋转波片法的4.31%减小到0.33%。(本文来源于《中国激光》期刊2013年04期）

苏洋,张宝富,朱勇,叶振兴,彭晖[5]（2012）在《基于光栅透射光斯托克斯参量的实时压力传感方法及性能优化》一文中研究指出提出了基于光纤光栅透射光斯托克斯参量测量的新型实时压力传感方法。深入分析了透射光第一斯托克斯参量和压力所致线双折射之间的单调变化关系。分析表明,入射线偏振光入射角度以及相应测量波长点的选择对系统灵敏度、线性度及动态范围有重要影响。利用光纤光栅和高速在线检偏器搭建了实时压力测量系统,实验数据验证了压力和透射光第一斯托克斯参量之间的单调变化关系,证明了此方法的可行性。最后对实验误差和系统性能进行了分析并提出了改进方案。(本文来源于《光学学报》期刊2012年11期）

叶振兴,苏洋,朱勇,彭晖,张启业[6]（2012）在《基于光纤光栅斯托克斯参量的压力传感测量研究》一文中研究指出利用光纤光栅的偏振特性感知外界参量变化是光纤光栅传感的新研究热点。提出利用光纤光栅第一斯托克斯参量s1感知外界压力的新方法。推导了光纤光栅压力所致线双折射和s1参量的关系,建立了压力、线双折射和s1参量叁者之间的关系模型,分析了线偏振光入射角度对s1参量的影响。仿真表明,偏振光入射角度影响s1曲线的基准值,同时也影响左右波长测量点的对称性和线性度。利用光纤光栅和高速在线检偏器搭建了实时压力测量系统,测量了不同偏振光入射角度下s1参量受压力所致线双折射的影响曲线,验证了理论仿真结果。(本文来源于《中国激光》期刊2012年06期）

李志诚,唐志列,陈萍,陈飞虎[7]（2012）在《基于斯托克斯参量的光弹性应力分布及成像方法研究》一文中研究指出提出了一种基于斯托克斯参量测量的实时光弹性应力测量及其成像的新方法,对该方法的原理及参量测量方法进行了深入研究。根据分振幅斯托克斯参量测量原理设计一个实验系统,利用Equator-Poles(E-P)法定标系统,采用4个性能一致的光电探测器实现光束斯托克斯参量的快速实时测量。用实验系统测量单色平面偏振光通过光弹性样品后的斯托克斯参量,求得出射与入射偏振光的相位延迟量,再求得样品的应力值。运用该方法对有应力分布的平板玻璃和轴向受压有机玻璃进行测量并扫描成像,得到它们的应力分布图像。结果表明,该方法能够准确、快速和无损地测量光弹性样品任意位置的应力,实现对应力的实时测量。(本文来源于《光学学报》期刊2012年05期）

叶振兴,朱勇,苏洋,孟楠,宋超[8]（2012）在《新型叁角形光栅斯托克斯参量磁场测量法》一文中研究指出分析了均匀光栅反射光的第叁归一化斯托克参量(s3)用于磁场测量的限制,提出了利用叁角形光栅反射光的s3参量进行磁场测量的方法。并通过仿真,分析了叁角形光栅反射光s3参量的性能曲线及其性能影响因素。(本文来源于《光通信技术》期刊2012年02期）

杨先才,丁攀峰,王燕飞[9]（2012）在《随机电磁涡旋光束传输过程中斯托克斯参量和偏振度的变化》一文中研究指出基于交叉谱密度矩阵理论及其传输规律,推导随机电磁涡旋光束在自由空间中传输时的广义斯托克斯参量和偏振度的公式,分析相干长度对广义斯托克斯参量和偏振度的影响.研究结果表明:相干长度越长,即相干度越高,光束的涡旋特性越容易保持;随着相干长度的增加,斯托克斯参量和偏振度增加的比较缓慢;当相干长度远大于光斑尺寸时,广义斯托克斯参量和偏振度基本保持不变.(本文来源于《华侨大学学报(自然科学版)》期刊2012年01期）

王燕涛,姜凤贤,焦斌亮[10]（2011）在《利用斯托克斯参量验证偏振光》一文中研究指出利用斯托克斯参量表示入射光的偏振特性,给出了斯托克斯各参量测量方法与计算原理,通过实验和关系转换,进而可更直观地判断光的偏振态.(本文来源于《物理实验》期刊2011年12期）

### 斯托克斯参量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

定标参考光源偏振态的检测精度会直接影响到偏振光学遥感器的定标精度,进而影响到探测目标信息的定量化反演。为精确检测定标参考光源的偏振态,本文分别选用波长为870nm的水平、垂直、左旋圆偏振光及波长为540nm的水平、垂直和45度线偏振光作为被检测的光源,实验中通过旋转装置中的1/4波片QWP(quarter-wave plate)来实现对各种偏振光光强的调制,将被调制的光强展开成1/4波片快轴旋转角度的傅里叶级数形式,根据傅里叶变换法将级数的系数表达为光强对波片快轴旋转角度的积分,为便于使用离散测量值进行数值计算,采用辛普森方法将积分表达为求和形式。根据积分值即可得出被测试光源的Stokes参量与偏振度。本文给出了光源偏振态检测的原理、装置及校准方法。分别采用钛宝石激光器与白光激光器SWS (Supercontinum white sources)产生入射光源,由光谱偏振分析仪检测。给出10次测量各偏振态光源Stokes参量及偏振度的平均值、标准偏差及合成不确定度。870nnm波段水平、垂直及左旋圆偏振态光Stokes参量反演精度最大偏差分别为3.76%、3.32%、2.51%,540nm波段水平、垂直及45度线偏振态光源Stokes参量反演精度最大偏差分别为4.49%、4.44%、4.02%。为提高测试精度,对波片快轴初始定位角度偏差Δα、延迟量偏差Δδ与检偏器透光轴角度偏差△p进行分析,并提出了偏差修正模型。该模型通过Stokes参量检测偏差值及其随Δδ、△p的变化趋势,确定Δδ、△p的大小。结合模拟出的波片快轴初始定位角度偏差Δa,对实验装置加以调整,再次对光源的偏振态进行检测。结果表明,基于该修正模型测得光源的各Stokes参量与理论值最大偏差从未经修正的3.76%降低至1.41%。证实了基于本实验的原理、装置、测量方法及所提出的偏差修正模型可用于定标参考光源的偏振态检测。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 斯托克斯参量论文参考文献

[1].支丹丹,李健军,高冬阳,袁银麟,翟文超.基于旋转波片的斯托克斯参量检测与精度分析[J].光谱学与光谱分析.2016

[2].支丹丹.基于旋转波片法的斯托克斯参量检测与精度分析[D].安徽大学.2016

[3].程怡,唐志列.基于斯托克斯参量测量的偏振共焦显微成像技术的研究[J].光学学报.2014

[4].汤飞龙,李中梁,步扬,王向朝,范李立.一种提高偏振光斯托克斯参量测量精度的方法[J].中国激光.2013

[5].苏洋,张宝富,朱勇,叶振兴,彭晖.基于光栅透射光斯托克斯参量的实时压力传感方法及性能优化[J].光学学报.2012

[6].叶振兴,苏洋,朱勇,彭晖,张启业.基于光纤光栅斯托克斯参量的压力传感测量研究[J].中国激光.2012

[7].李志诚,唐志列,陈萍,陈飞虎.基于斯托克斯参量的光弹性应力分布及成像方法研究[J].光学学报.2012

[8].叶振兴,朱勇,苏洋,孟楠,宋超.新型叁角形光栅斯托克斯参量磁场测量法[J].光通信技术.2012

[9].杨先才,丁攀峰,王燕飞.随机电磁涡旋光束传输过程中斯托克斯参量和偏振度的变化[J].华侨大学学报(自然科学版).2012

[10].王燕涛,姜凤贤,焦斌亮.利用斯托克斯参量验证偏振光[J].物理实验.2011

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9d5a23c0d629562456b2728e.html