# 水下自拍杆论文和设计

### 全文摘要

本申请公开了一种水下自拍杆。该水下自拍杆，包括：手持杆和传动杆，所述手持杆通过向所述传动杆发送超声波信号或红外信号，用于对所述传动杆进行远程遥控，所述手持杆和所述传动杆上具有防水部。本申请解决了水下自拍杆结构复杂的技术问题。本申请中的水下自拍杆的电子水下旋转功能通过其按钮面板进行控制。而当水下自拍杆与拍摄设备一起进行使用时，与拍摄设备同步，从而可以在水下作业。此外，本申请的水下自拍杆，可以支持单手使用，容易操作。

### 主设计要求

1.一种水下自拍杆，其特征在于，包括：手持杆和传动杆，所述手持杆通过向所述传动杆发送超声波信号，用于对所述传动杆进行远程遥控，所述手持杆和所述传动杆上具有防水部。

### 设计方案

1.一种水下自拍杆，其特征在于，包括：手持杆和传动杆，所述手持杆通过向所述传动杆发送超声波信号，用于对所述传动杆进行远程遥控，所述手持杆和所述传动杆上具有防水部。

2.根据权利要求1所述的水下自拍杆，其特征在于，所述传动杆的防水部为设置在所述传动杆外部的密封层。

3.根据权利要求1所述的水下自拍杆，其特征在于，所述手持杆的防水部为设置在所述手持杆内部的密封腔体。

4.根据权利要求1所述的水下自拍杆，其特征在于，所述手持杆包括：第一控制器板、光信号发送器，所述第一控制器板与所述光信号发送器电性连接。

5.根据权利要求4所述的水下自拍杆，其特征在于，所述手持杆还包括：外侧设置的拍摄按键部和遥控按键部。

6.根据权利要求1所述的水下自拍杆，其特征在于，所述传动杆包括：第二控制器板、马达、磁铁、齿轮、透明板、光信号接收器，

所述第二控制器板与所述光信号接收器电性连接，用于处理透过所述透明板进入到所述光信号接收器的光学信号；

所述第二控制器板与所述马达电性连接，用于控制所述马达正、反向转动；

所述马达与所述磁铁联动、所述磁铁与所述齿轮联动，以使所述齿轮在所述磁铁的作用下进行转动。

7.根据权利要求4所述的水下自拍杆，其特征在于，所述光信号发送器为红外或超声波信号发送器。

8.根据权利要求6所述的水下自拍杆，其特征在于，所述光信号接收器为红外或超声波信号接收器。

9.根据权利要求1所述的水下自拍杆，其特征在于，所述手持杆包括：第一电池以及与第一电池配合的充电接口。

10.根据权利要求1所述的水下自拍杆，其特征在于，所述传动杆包括：第二电池以及与电池配合的第二充电接口。

### 设计说明书

技术领域

本申请涉及自动控制领域，具体而言，涉及一种水下自拍杆。

背景技术

水下自拍杆，是可以用来辅助运动摄影相机、水下相机、智能设备、水下照明设备进行拍摄的支架设备。

发明人发现，水下自拍杆结构复杂，需要搭载多个设备。进一步，如果采用有线连接还需要保证传输线具有较好的防水密封性。

针对相关技术中水下自拍杆结构复杂的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

本申请的主要目的在于提供一种水下自拍杆，以解决水下自拍杆结构复杂的问题。

为了实现上述目的，根据本申请的一个方面，提供了一种水下自拍杆。

根据本申请的水下自拍杆包括：手持杆和传动杆，所述手持杆通过向所述传动杆发送超声波信号，用于对所述传动杆进行远程遥控，所述手持杆和所述传动杆上具有防水部。

进一步地，所述传动杆的防水部为设置在所述传动杆外部的密封层。

进一步地，所述手持杆的防水部为设置在所述手持杆内部的密封腔体。

进一步地，所述手持杆包括：第一控制器板、光信号发送器，所述第一控制器板与所述光信号发送器电性连接。

进一步地，所述手持杆还包括：外侧设置的拍摄按键部和遥控按键部。

进一步地，所述传动杆包括：第二控制器板、马达、磁铁、齿轮、透明板、光信号接收器，所述第二控制器板与所述光信号接收器电性连接，用于处理透过所述透明板进入到所述光信号接收器的光学信号；所述第二控制器板与所述马达电性连接，用于控制所述马达正、反向转动；所述马达与所述磁铁联动、所述磁铁与所述齿轮联动，以使所述齿轮在所述磁铁的作用下进行转动。

进一步地，所述光信号发送器为红外或超声波信号发送器。

进一步地，所述光信号接收器为红外或超声波信号接收器。

进一步地，所述手持杆包括：第一电池以及与第一电池配合的充电接口。

进一步地，所述传动杆包括：第二电池以及与电池配合的第二充电接口。

在本申请实施例中，采用手持杆和传动杆的方式，所述手持杆和所述传动杆上具有防水部，通过所述手持杆通过向所述传动杆发送超声波信号，达到了对所述传动杆进行远程遥控的目的，从而实现了在水下作业时进行远程遥控的技术效果，进而解决了自拍杆结构复杂的技术问题。

附图说明

构成本申请的一部分的附图用来提供对本申请的进一步理解，使得本申请的其它特征、目的和优点变得更明显。本申请的示意性实施例附图及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

图1是根据本申请实施例的水下自拍杆外部结构示意图；

图2是根据本申请实施例的水下自拍杆内部结构示意图；

图3是根据本申请又一实施例的水下自拍杆内部结构示意图；

图4是根据本申请实施例的水下自拍杆充电接口示意图。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本申请保护的范围。

需要说明的是，本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本申请的实施例。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

在本申请中，术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“中”、“竖直”、“水平”、“横向”、“纵向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本申请及其实施例，并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位，或以特定方位进行构造和操作。

并且，上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外，还可能用于表示其他含义，例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言，可以根据具体情况理解这些术语在本申请中的具体含义。

此外，术语“安装”、“设置”、“设有”、“连接”、“相连”、“套接”应做广义理解。例如，可以是固定连接，可拆卸连接，或整体式构造；可以是机械连接，或电连接；可以是直接相连，或者是通过中间媒介间接相连，又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

在本申请中的水下自拍杆，可以适用于GoPro相机、运动相机、任何智能手机以及任何水下照明设备。其具有电子遥控360度旋转的功能，并可以选择风景、全景或者快速拍摄模式。水下自拍杆的电子水下旋转功能通过其按钮面板进行控制。而当水下自拍杆与拍摄设备一起进行使用时，与拍摄设备同步，从而可以在水下作业。此外，本申请的水下自拍杆，可以支持单手使用，容易操作。

需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。

如图1所示，本申请实施例的水下自拍杆，包括：手持杆10和传动杆20，所述手持杆10通过向所述传动杆20发送超声波信号，用于对所述传动杆20进行远程遥控，所述手持杆10和所述传动杆20上具有防水部。通过所述手持杆10可以向所述传动杆20发送超声波信号，从而可以对所述手持杆10实现远程的遥控。如此，在水下进行作业时，可以实现远程的角度调节和预设拍摄程序。同时，由于在所述手持杆10和所述传动杆20上具有防水部，可以配合进行水下作业时水下自拍杆的防水性。如图2所示，优选地，所述传动杆20的防水部为设置在所述传动杆外部的密封层22。由于所述传动杆20只需满足部分密封防水即可，所以密封层22可以位于所述传动杆20外部安装有电池和马达的位置。优选地，所述手持杆10的防水部为设置在所述手持杆内部的密封腔体21。在所述手持杆10的密封腔体21可以将其中的控制器电路器进行隔离，防止漏水、渗水而影响到水下自拍杆的正常工作。

从以上的描述中，可以看出，本申请实现了如下技术效果：

在本申请实施例中，采用手持杆和传动杆的方式，所述手持杆和所述传动杆上具有防水部，通过所述手持杆通过向所述传动杆发送超声波信号，达到了对所述传动杆进行远程遥控的目的，从而实现了在水下作业时进行远程遥控的技术效果，进而解决了自拍杆结构复杂的技术问题。

根据本申请实施例，作为本实施例中的优选，如图3所示，所述手持杆10包括：第一控制器板11、光信号发送器12，所述第一控制器板11与所述光信号发送器12电性连接。优选地，所述手持杆10还包括：外侧设置的拍摄按键部和遥控按键部。所述拍摄按键部可以是拍照功能或者摄影功能。所述遥控按键部可以是左右转动功能。

根据本申请实施例，作为本实施例中的优选，如图3所示，所述传动杆20包括：第二控制器板13、马达15、磁铁16、齿轮17、透明板18、光信号接收器14，所述第二控制器板13与所述光信号接收器14电性连接，用于处理透过所述透明板18进入到所述光信号接收器14的光学信号；所述第二控制器板13与所述马达15电性连接，用于控制所述马达15正、反向转动；所述马达15与所述磁铁16联动、所述磁铁16与所述齿轮17联动，以使所述齿轮17在所述磁铁16的作用下进行转动。

优选地，所述光信号发送器12为红外或超声波信号发送器。需要注意的是，本领域技术人员可以根据实际情况使用场景进行选择，在本申请中并不进行限定，只要能够满足光学信号传播的条件即可。

优选地，所述光信号接收器为红外或超声波信号接收器。需要注意的是，本领域技术人员可以根据实际情况使用场景进行选择，在本申请中并不进行限定，只要能够满足光学信号传播的条件即可。

根据本申请实施例，作为本实施例中的优选，所述手持杆10包括：第一电池以及与第一电池配合的充电接口(未示出)。所述传动杆20包括：第二电池以及与电池配合的第二充电接口19。通过上述的充电接口可以对所述手持杆10和所述传动杆20中的第一电池和第二电池进行充电。从而满足水下作业的要求。

以上所述仅为本申请的优选实施例而已，并不用于限制本申请，对于本领域的技术人员来说，本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本申请的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920303723.7

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:HK

国家/省市:HK(香港)

授权编号:CN209839638U

授权时间:20191224

主分类号:F16M13/04

专利分类号:F16M13/04;F16M11/06;F16M11/18;G03B17/56

范畴分类:27H;

申请人:真善美创新科技有限公司

第一申请人:真善美创新科技有限公司

申请人地址:中国香港新界沙田香港科学园科技大道西5号5W企业广场1楼106A室

发明人:罗云富

第一发明人:罗云富

当前权利人:真善美创新科技有限公司

代理人:唐海力;李志刚

代理机构:11541

代理机构编号:北京卓唐知识产权代理有限公司 11541

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9dd0beb979f65bbc41b74455.html