# 超视距雷达论文_韩伟,李洪力,余志惠,许道明

导读:本文包含了超视距雷达论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:视距,天波,地波,目标,作战,效能,电离层。

### 超视距雷达论文文献综述

韩伟,李洪力,余志惠,许道明[1]（2019）在《运用改进AHP的天波超视距雷达作战效能评估》一文中研究指出为客观评估天波超视距雷达的作战效能,根据天波超视距雷达作战任务和工作特点,构建了作战效能评估指标体系;在传统层次分析法仅考虑指标在垂直层次上重要程度的基础上,考虑同一层次上各指标的相互影响和制约关系,构建了带约束条件的效能函数和指标邻接关系矩阵,提出了基于改进型层次分析法的效能评估模型.实例分析表明,该评估模型能较全面、科学地评定天波超视距雷达的作战效能,为兵力运用和指挥决策提供一定的参考依据.(本文来源于《空军预警学院学报》期刊2019年05期）

郁奇勋[2]（2019）在《海上风电场对地波超视距雷达影响分析》一文中研究指出通过雷达的传播损耗计算、反射回波仿真、遮挡仿真等方面分析了海上风电场对地波超视距雷达的影响,仿真结果表明海上风电场会造成地波雷达的威力减小,形成区域遮挡并会造成虚假目标,影响目标探测,具体的影响与风电场的位置和规模相关。与常规岸基微波对海警戒微波雷达不同,地波超视距雷达利用高频电磁波沿地球表面绕射传播特性来实现远程超视距目标的探测,由于高频电磁波沿海面的绕射作用,传播路径沿地球表面弯曲而不是直线传播,因此探测距离可延伸到地球曲面的遮挡区(地平线以下),大大超出了直视距离的探测范围,因而被称为高频地波超视距雷达(High Freguency Ground Wave Over The Horizantal HFGWOTH)。为了使高频电磁波沿海面的绕射传播损耗小,雷(本文来源于《电子世界》期刊2019年17期）

关泽文,陈建文,鲍拯[3]（2019）在《一种改进的基于峰值信噪比-高阶奇异值分解的天波超视距雷达自适应海杂波抑制算法》一文中研究指出天波超视距雷达(OTHR)舰船目标的检测性能受目标区海杂波的影响严重,准确且自适应的海杂波抑制效能对改善低可探测舰船目标的检测性能意义重大。该文针对基于高阶奇异值分解(HOSVD)的海杂波抑制算法非自适应机制的不足,通过引入峰值信噪比(PSNR),提出一种改进的基于PSNR-HOSVD的自适应算法。该算法仅利用第3等效模式展开矩阵的左奇异向量构造一个投影矩阵,相比于HOSVD算法,该文算法可有效降低计算复杂度,同时由于海杂波仅在第3等效模式展开矩阵的列空间中具有聚集特性,因此该文算法具有比HOSVD算法更好的海杂波抑制性能。实测数据处理结果表明,在电离层状态理想和非理想的情况下,该文PSNR-HOSVD自适应算法的性能均优于EVD自适应算法和HOSVD非自适应算法。(本文来源于《电子与信息学报》期刊2019年07期）

杜保平,孙明磊[4]（2019）在《基于天波超视距雷达的海面风向反演研究》一文中研究指出天波超视距雷达利用电离层对高频电磁波的折射原理,可对空中和海面目标进行超视距探测和跟踪,探测距离可达3000公里。除军事应用外,天波超视距雷达还具有独特的海洋遥感能力。为了研究利用天波超视距雷达进行海面风向反演的可行性,本文首先基于海面回波后向散射系数模型,研究了利用天波超视距雷达一阶海面回波谱进行海面风向反演的原理。同时,基于仿真实验数据开展了风向反演模型和算法的研究。最后,利用实测雷达数据初步验证了风向反演的可行性,为天波超视距雷达在军民融合领域的发展提供基础。(本文来源于《信息技术与信息化》期刊2019年06期）

格日乐图[5]（2019）在《船载地波超视距雷达目标探测中的运动补偿方法研究》一文中研究指出船载超视距地波雷达除具有岸基地波雷达的优点外,还具有平台的机动灵活性、不受场地制约等长处。并且随着船的持续航行,能够对更大片的海域进行海态实时监测。因此成为海洋遥感探测应用中的必不可少的手段。但由于船载地波雷达安装在可移动的平台上,导致平台运动对地波雷达回波谱的干扰增大,使得目标检测变得相对困难。且目前对船载地波雷达平台运动引起回波谱干扰问题相关的研究较少,因此本文针对船载地波雷达平台运动引起的回波谱干扰问题进行研究,建立模型,在MATLAB环境中完成仿真验证,并应用于实测数据分析。论文主要完成的工作有:1.针对舰船所受的六自由度运动,建立了船载平台坐标系,分析总结了各运动的特点。利用建立的坐标系,仿真实现了海杂波及目标回波谱,并根据地波雷达运行机理及目标与船载平台之间的运动关系,分析了船载地波雷达海杂波及目标回波特征,与实测数据进行对比。2.针对船载地波雷达目标探测应用,在分析了船载地波雷达目标与海杂波回波特征的基础上,对海杂波通道回波谱展宽问题,提出了基于姿态信息的运动补偿处理方法。通过匀速、非匀速、考虑速度误差等情况下的仿真回波谱数据验证了算法的准确性。3.利用岸基地波雷达及船载地波雷达一阶海杂波雷达散射截面积方程的不同之处,提出了一种基于一阶海杂波雷达散射截面积方程的运动补偿方法,同时推导出了根据海杂波展宽的大小求估计航行速度的方法,并结合求出的速度与补偿方法,补偿处理了仿真船载地波雷达海杂波回波谱。4.对比两种运动补偿方法后,选取了性能较好的基于姿态信息的船载地波雷达运动补偿方法,处理了增加目标信号的回波谱仿真数据以及利用实测姿态信息的仿真回波谱数据。通过与实测回波谱对比验证,本文设计的回波谱仿真模型效果较好。并且根据仿真回波谱的补偿处理结果得到的基于姿态数据的船载地波雷达运动补偿方法获得良好效果。(本文来源于《内蒙古大学》期刊2019-05-20）

周海峰,张冰瑞[6]（2019）在《一种适用于天波超视距雷达的TBD工程化算法》一文中研究指出从天波超视距雷达探测目标信噪比伏大的实际情况出发,提出了一种适用的检测前跟踪(TBD)工程化算法。通过对信噪比起伏大的重点目标进行关联降门限检测,大幅提高了重点目标的检测概率。相比于常规的TDB算法,文中提出的算法原理更加简单,算法复杂度低,十分易于工程实现。(本文来源于《现代雷达》期刊2019年02期）

杨启松,纪永刚,刘永信,王祎鸣[7]（2019）在《基于FJPDA关联算法的地波超视距雷达目标跟踪》一文中研究指出针对地波超视距雷达(SWOTHR)目标跟踪中JPDA算法关联复杂度高、计算量大的问题,将模糊联合概率数据关联(FJPDA)算法应用于地波超视距雷达目标跟踪中。在FJPDA跟踪方法中采用了目标点迹与航迹的模糊隶属度,解决目标点迹与航迹的关联概率问题,避免了传统JPDA算法中对有效矩阵的拆分导致的计算量组合爆炸的现象,可以降低目标跟踪算法的复杂度,提高运行效率。通过实测地波雷达数据的目标跟踪实验分析及与同步AIS信息的比对分析,结果表明:基于FJPDA算法的跟踪方法可以有效跟踪SWOTHR中的目标航迹,跟踪效果与JPDA算法相当,且运行时间明显减少,适合工程应用。(本文来源于《海洋科学进展》期刊2019年01期）

余苗,程建[8]（2018）在《天波超视距雷达作战效能评估基本问题探析》一文中研究指出按照天波超视距雷达作战效能评估"是什么"、"为什么"、"做什么"、"怎么做"的思路,比较分析了系统效能与作战效能的概念,总结了对天波超视距雷达作战效能评估的意义,提出了天波超视距雷达作战效能评估体系框架及其主要内容。该研究可为天波超视距雷达作战效能评估方法的选择提供思路与建议。(本文来源于《火力与指挥控制》期刊2018年12期）

李居尚,战荫泽[9]（2018）在《天波超视距雷达空海目标探测难点与对策》一文中研究指出介绍了天波雷达的特点及探测原理,对天波雷达探测飞机、舰船和弹道导弹等空海目标面临的难点问题进行了详细剖析。讨论了空海目标同时探测的问题,并针对相关问题,提出了相应的关键技术解决对策。(本文来源于《飞航导弹》期刊2018年12期）

于哲峰,梁世昌,高铁锁,孙良奎,黄洁[10]（2018）在《超视距雷达探测高超声速飞行器可行性分析》一文中研究指出在前期开展再入飞行器RCS(雷达散射截面)特性试验和理论研究的基础上,对典型临近空间高超声速飞行器RCS特性开展了研究,分析了绕流和尾迹对飞行器本体RCS特性的影响。研究表明等离子体流场在头身部绕流、近尾尾迹和部分远尾尾迹的最大电子密度将远高于电离层最高电子密度,更高于典型天波超视距雷达工作频段对应的临界电子密度。因而等离子体尾迹将会对3~30 MHz频段电磁波产生较强的散射,使得等离子体尾迹的RCS远远大于飞行器本体的RCS。利用临近空间高超声速飞行器尾迹RCS的这一特点,有可能实现对临近空间高超声速飞行器的超视距探测。(本文来源于《宇航学报》期刊2018年08期）

### 超视距雷达论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过雷达的传播损耗计算、反射回波仿真、遮挡仿真等方面分析了海上风电场对地波超视距雷达的影响,仿真结果表明海上风电场会造成地波雷达的威力减小,形成区域遮挡并会造成虚假目标,影响目标探测,具体的影响与风电场的位置和规模相关。与常规岸基微波对海警戒微波雷达不同,地波超视距雷达利用高频电磁波沿地球表面绕射传播特性来实现远程超视距目标的探测,由于高频电磁波沿海面的绕射作用,传播路径沿地球表面弯曲而不是直线传播,因此探测距离可延伸到地球曲面的遮挡区(地平线以下),大大超出了直视距离的探测范围,因而被称为高频地波超视距雷达(High Freguency Ground Wave Over The Horizantal HFGWOTH)。为了使高频电磁波沿海面的绕射传播损耗小,雷

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 超视距雷达论文参考文献

[1].韩伟,李洪力,余志惠,许道明.运用改进AHP的天波超视距雷达作战效能评估[J].空军预警学院学报.2019

[2].郁奇勋.海上风电场对地波超视距雷达影响分析[J].电子世界.2019

[3].关泽文,陈建文,鲍拯.一种改进的基于峰值信噪比-高阶奇异值分解的天波超视距雷达自适应海杂波抑制算法[J].电子与信息学报.2019

[4].杜保平,孙明磊.基于天波超视距雷达的海面风向反演研究[J].信息技术与信息化.2019

[5].格日乐图.船载地波超视距雷达目标探测中的运动补偿方法研究[D].内蒙古大学.2019

[6].周海峰,张冰瑞.一种适用于天波超视距雷达的TBD工程化算法[J].现代雷达.2019

[7].杨启松,纪永刚,刘永信,王祎鸣.基于FJPDA关联算法的地波超视距雷达目标跟踪[J].海洋科学进展.2019

[8].余苗,程建.天波超视距雷达作战效能评估基本问题探析[J].火力与指挥控制.2018

[9].李居尚,战荫泽.天波超视距雷达空海目标探测难点与对策[J].飞航导弹.2018

[10].于哲峰,梁世昌,高铁锁,孙良奎,黄洁.超视距雷达探测高超声速飞行器可行性分析[J].宇航学报.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9eb935554b596272f60b2f72.html