# 一种实验室用计算机通信装置论文和设计-曾雷

### 全文摘要

本实用新型公开了一种实验室用计算机通信装置，包括主体、主体一侧的连接机构和主体底端的固定机构，所述主体的中间固定连接有外壳，所述外壳的一侧固定连接有安装板，所述安装板的表面设有多个连接头，所述安装板的一侧对应于连接头的位置处活动连接有连接管，所述连接机构包括固定槽，所述固定槽位于安装板的中间对应于连接管的位置处，所述固定槽的中间固定连接有定位板；通过主体一侧的连接机构的设置，极大的使得连接管的连接较为便捷，通过连接机构的配合使用，只需将连接管通过限位球与连接槽的对准旋转连接，即可迅速连接固定，不仅操作便捷，简单易懂，同时稳定性极高，保证了工作的顺利进展。

### 主设计要求

1.一种实验室用计算机通信装置，包括主体、主体一侧的连接机构和主体底端的固定机构，所述主体的中间固定连接有外壳(3)，所述外壳(3)的一侧固定连接有安装板(4)，所述安装板(4)的表面设有多个连接头(5)，所述安装板(4)的一侧对应于连接头(5)的位置处活动连接有连接管(10)，其特征在于：所述连接机构包括固定槽(12)，所述固定槽(12)位于安装板(4)的中间对应于连接管(10)的位置处，所述固定槽(12)的中间固定连接有定位板(11)，所述定位板(11)的一侧对应于安装板(4)的内侧固定连接有定位弹簧(13)，所述连接管(10)的两侧对称式分布有限位球(9)，所述固定槽(12)的两侧对应于安装板(4)的位置处设有与限位球(9)相匹配的连接槽(14)，所述连接槽(14)的底端对应于安装板(4)的内侧设有环形槽(8)，所述环形槽(8)的一侧对应于安装板(4)的内侧设有与限位球(9)相匹配的复位槽(15)。

### 设计方案

1.一种实验室用计算机通信装置，包括主体、主体一侧的连接机构和主体底端的固定机构，所述主体的中间固定连接有外壳(3)，所述外壳(3)的一侧固定连接有安装板(4)，所述安装板(4)的表面设有多个连接头(5)，所述安装板(4)的一侧对应于连接头(5)的位置处活动连接有连接管(10)，其特征在于：所述连接机构包括固定槽(12)，所述固定槽(12)位于安装板(4)的中间对应于连接管(10)的位置处，所述固定槽(12)的中间固定连接有定位板(11)，所述定位板(11)的一侧对应于安装板(4)的内侧固定连接有定位弹簧(13)，所述连接管(10)的两侧对称式分布有限位球(9)，所述固定槽(12)的两侧对应于安装板(4)的位置处设有与限位球(9)相匹配的连接槽(14)，所述连接槽(14)的底端对应于安装板(4)的内侧设有环形槽(8)，所述环形槽(8)的一侧对应于安装板(4)的内侧设有与限位球(9)相匹配的复位槽(15)。

2.根据权利要求1所述的一种实验室用计算机通信装置，其特征在于：所述固定机构包括限位螺栓(16)，所述外壳(3)的底端可拆卸连接有底板(6)，所述外壳(3)的底端对称分布有底座基座(18)，所述底板(6)的表面对应于底座基座(18)的位置处设有与底座基座(18)相吻合的连接凹槽(17)，所述底板(6)的中间对应于连接凹槽(17)的外侧固定连接有限位螺栓(16)。

3.根据权利要求1所述的一种实验室用计算机通信装置，其特征在于：所述连接槽(14)的底端与所述环形槽(8)相通，所述复位槽(15)的底端与所述环形槽(8)相通。

4.根据权利要求1所述的一种实验室用计算机通信装置，其特征在于：所述限位球(9)的横截面为圆形，且所述限位球(9)的形状大小与所述连接槽(14)的形状大小一致，所述限位球(9)的形状大小与所述复位槽(15)的形状大小一致。

5.根据权利要求2所述的一种实验室用计算机通信装置，其特征在于：所述底座基座(18)的横截面为圆形，且所述限位螺栓(16)与所述底座基座(18)相匹配。

6.根据权利要求1所述的一种实验室用计算机通信装置，其特征在于：所述外壳(3)的表面设有操作旋钮(7)，所述操作旋钮(7)的顶端对应于外壳(3)的表面固定连接有操作按钮(2)，所述操作按钮(2)的一侧对应于操作旋钮(7)的位置处固定连接有显示器(1)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于通信装置技术领域，具体涉及一种实验室用计算机通信装置。

背景技术

实验室一般会用到通信装置进行数据的传送，而利用无线电波传输信息的通信方式即称为无线电通信，它能传输声音、文字、数据和图像等，同时不需要架设传输线路，不受通信距离限制，机动性好，建立迅速。

现有的通信装置在使用时存在着一定的问题，通信装置在连接接头时，多通过按压连接，很容易松动，同时在进行重要数据传送时，很可能因为接头的松动而出现数据传输不稳定，不仅耽搁了工作的正常进展，同时浪费了时间和精力，增加了工作难度的问题，为此我们提出一种实验室用计算机通信装置。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种实验室用计算机通信装置，以解决上述背景技术中提出的通信装置在连接接头时，多通过按压连接，很容易松动，同时在进行重要数据传送时，很可能因为接头的松动而出现数据传输不稳定等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种实验室用计算机通信装置，包括主体、主体一侧的连接机构和主体底端的固定机构，所述主体的中间固定连接有外壳，所述外壳的一侧固定连接有安装板，所述安装板的表面设有多个连接头，所述安装板的一侧对应于连接头的位置处活动连接有连接管，所述连接机构包括固定槽，所述固定槽位于安装板的中间对应于连接管的位置处，所述固定槽的中间固定连接有定位板，所述定位板的一侧对应于安装板的内侧固定连接有定位弹簧，所述连接管的两侧对称式分布有限位球，所述固定槽的两侧对应于安装板的位置处设有与限位球相匹配的连接槽，所述连接槽的底端对应于安装板的内侧设有环形槽，所述环形槽的一侧对应于安装板的内侧设有与限位球相匹配的复位槽。

进一步的，所述固定机构包括限位螺栓，所述外壳的底端可拆卸连接有底板，所述外壳的底端对称分布有底座基座，所述底板的表面对应于底座基座的位置处设有与底座基座相吻合的连接凹槽，所述底板的中间对应于连接凹槽的外侧固定连接有限位螺栓。

进一步的，所述连接槽的底端与所述环形槽相通，所述复位槽的底端与所述环形槽相通。

进一步的，所述限位球的横截面为圆形，且所述限位球的形状大小与所述连接槽的形状大小一致，所述限位球的形状大小与所述复位槽的形状大小一致。

进一步的，所述底座基座的横截面为圆形，且所述限位螺栓与所述底座基座相匹配。

进一步的，所述外壳的表面设有操作旋钮，所述操作旋钮的顶端对应于外壳的表面固定连接有操作按钮，所述操作按钮的一侧对应于操作旋钮的位置处固定连接有显示器。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.通过主体一侧的连接机构的设置，极大的使得连接管的连接较为便捷，通过连接机构的配合使用，只需将连接管通过限位球与连接槽的对准旋转连接，即可迅速连接固定，不仅操作便捷，简单易懂，同时稳定性极高，减少了因连接管连接不够稳定出现数据断开的情况，保证了工作的顺利进展。

2.通过主体底端的固定机构的设置，增加了通信装置的实用性，通过固定机构的配合使用，可将外壳在短时间迅速安装固定于底板的顶端，节省了时间和精力，同时对外壳起到了保护作用，增加了工作效率。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的定位弹簧、定位板、限位球剖视图；

图3为本实用新型的连接槽、固定槽、环形槽、复位槽俯视剖视图；

图4为本实用新型的限位螺栓、底座基座剖视图；

图5为本实用新型的图4中A处放大图；

图6为本实用新型的底板、限位螺栓、连接凹槽俯视图。

图中：1、显示器；2、操作按钮；3、外壳；4、安装板；5、连接头；6、底板；7、操作旋钮；8、环形槽；9、限位球；10、连接管；11、定位板；12、固定槽；13、定位弹簧；14、连接槽；15、复位槽；16、限位螺栓；17、连接凹槽；18、底座基座。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1至图6，本实用新型提供一种技术方案：一种实验室用计算机通信装置，包括主体、主体一侧的连接机构和主体底端的固定机构，主体的中间固定连接有外壳3，外壳3的一侧固定连接有安装板4，安装板4的表面设有多个连接头5，安装板4的一侧对应于连接头5的位置处活动连接有连接管10，连接机构包括固定槽12，固定槽12位于安装板4的中间对应于连接管10的位置处，固定槽12的中间固定连接有定位板11，定位板11的一侧对应于安装板4的内侧固定连接有定位弹簧13，连接管10的两侧对称式分布有限位球9，固定槽12的两侧对应于安装板4的位置处设有与限位球9相匹配的连接槽14，连接槽14的底端对应于安装板4的内侧设有环形槽8，环形槽8的一侧对应于安装板4的内侧设有与限位球9相匹配的复位槽15，通过主体一侧的连接机构的设置，极大的使得连接管10的连接较为便捷，通过连接机构的配合使用，只需将连接管10通过限位球9与连接槽14的对准旋转连接，即可迅速连接固定，不仅操作便捷，简单易懂，同时稳定性极高，减少了因连接管10连接不够稳定出现数据断开的情况，保证了工作的顺利进展。

优选的，固定机构包括限位螺栓16，外壳3的底端可拆卸连接有底板6，外壳3的底端对称分布有底座基座18，底板6的表面对应于底座基座18的位置处设有与底座基座18相吻合的连接凹槽17，底板6的中间对应于连接凹槽17的外侧固定连接有限位螺栓16，底座基座18的横截面为圆形，且限位螺栓16与底座基座18相匹配，通过主体底端的固定机构的设置，增加了通信装置的实用性，通过固定机构的配合使用，可将外壳3在短时间迅速安装固定于底板6的顶端，节省了时间和精力，同时对外壳3起到了保护作用，增加了工作效率。

优选的，连接槽14的底端与环形槽8相通，复位槽15的底端与环形槽8相通，限位球9的横截面为圆形，且限位球9的形状大小与连接槽14的形状大小一致，限位球9的形状大小与复位槽15的形状大小一致，可使得限位球9通过连接槽14滑动至环形槽8的内侧，然后通过环形槽8旋转至复位槽15的内侧，从而起到了限位固定作用。

优选的，外壳3的表面设有操作旋钮7，操作旋钮7的顶端对应于外壳3的表面固定连接有操作按钮2，操作按钮2的一侧对应于操作旋钮7的位置处固定连接有显示器1，增加了通信装置的便捷性。

本实用新型的工作原理及使用流程：首先将连接管10两侧的限位球9对准连接槽14的位置处，接着用力按压连接管10，使得连接管10受到的作用力传递至定位板11，从而使得定位板11一侧的定位弹簧13受力收缩，从而使得连接管10两侧的限位球9滑动至环形槽8的位置处，然后旋转连接管10，使得连接管10两侧的限位球9从环形槽8的内侧旋转至复位槽15的位置处，接着松动连接管10，使得定位弹簧13失去作用力从而将定位板11与连接管10顶起，使得复位槽15与限位球9紧密贴合，从而对连接管10进行了限位固定，操作便捷，简单易懂，同时稳定性极高，减少了因连接管10连接不够稳定出现数据断开的情况，保证了工作的顺利进展；将外壳3底端的底座基座18对准底板6中间的连接凹槽17的位置处，使得底座基座18与连接凹槽17紧密贴合，接着旋转限位螺栓16，使得限位螺栓16通过螺纹旋转与底座基座18连接固定，从而将外壳3固定于底板6的顶端，将外壳3在短时间迅速安装固定于底板6的顶端，节省了时间和精力，同时对外壳3起到了保护作用，增加了工作效率。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921185446.0

申请日:2019-07-25

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209787348U

授权时间:20191213

主分类号:H04Q1/02

专利分类号:H04Q1/02;H04Q1/04

范畴分类:申请人:南昌大学

第一申请人:南昌大学

申请人地址:330000 江西省南昌市红谷滩新区学府大道999号

发明人:曾雷;胡凌燕;刘小平;赖刘生;罗希慧羚

第一发明人:曾雷

当前权利人:南昌大学

代理人:丁剑

代理机构:31355

代理机构编号:上海思牛达专利代理事务所(特殊普通合伙) 31355

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9f7187ae533f5f21f22b2e4c.html