# 一种石膏生产进料隔离装置论文和设计-崔继安

### 全文摘要

本实用新型公开了一种石膏生产进料隔离装置，包括主框架，所述主框架的内部形成输料区域，所述主框架两侧内壁之间的一端通过轴承套接有三个水平设置的进料辊，且三个进料辊的一端均套接有从动齿轮一，所述主框架两侧内壁之间的中间位置通过轴承套接有四个水平设置的隔离辊，且四个隔离辊的一端均套接有从动齿轮二。本实用新型中，隔离辊的一端通过从动齿轮二相套接，且通过电动机一进行驱动，电动机一连接的时间继电器可以控制电动机一间断的运行，使得隔离辊可以时序的转动，使得进料辊进料的石膏板间断的通过隔离辊运行至出料辊，使得出料辊上的石膏板之间相互隔离，并且呈现一定的距离，保证后段工序的正常进行。

### 主设计要求

1.一种石膏生产进料隔离装置，包括主框架（2），其特征在于，所述主框架（2）的内部形成输料区域（4），所述主框架（2）两侧内壁之间的一端通过轴承套接有三个水平设置的进料辊（3），且三个进料辊（3）的一端均套接有从动齿轮一，所述主框架（2）两侧内壁之间的中间位置通过轴承套接有四个水平设置的隔离辊（6），且四个隔离辊（6）的一端均套接有从动齿轮二，四个所述从动齿轮二通过驱动链条一连接，所述主框架（2）两侧内壁之间的另一端通过轴承套接有三个水平设置的出料辊（7），且三个出料辊（7）的一端均套接有从动齿轮三，所述主框架（2）的一侧通过螺栓连接有驱动箱（5），所述驱动箱（5）的一侧内壁中间通过螺栓连接有电动机一（10），且电动机一（10）的输出轴与其中一个隔离辊（6）的一端相连接，所述驱动箱（5）的顶部通过螺栓连接有时间继电器（9），且时间继电器（9）与电动机一（10）通过导线电性连接。

### 设计方案

1.一种石膏生产进料隔离装置，包括主框架（2），其特征在于，所述主框架（2）的内部形成输料区域（4），所述主框架（2）两侧内壁之间的一端通过轴承套接有三个水平设置的进料辊（3），且三个进料辊（3）的一端均套接有从动齿轮一，所述主框架（2）两侧内壁之间的中间位置通过轴承套接有四个水平设置的隔离辊（6），且四个隔离辊（6）的一端均套接有从动齿轮二，四个所述从动齿轮二通过驱动链条一连接，所述主框架（2）两侧内壁之间的另一端通过轴承套接有三个水平设置的出料辊（7），且三个出料辊（7）的一端均套接有从动齿轮三，所述主框架（2）的一侧通过螺栓连接有驱动箱（5），所述驱动箱（5）的一侧内壁中间通过螺栓连接有电动机一（10），且电动机一（10）的输出轴与其中一个隔离辊（6）的一端相连接，所述驱动箱（5）的顶部通过螺栓连接有时间继电器（9），且时间继电器（9）与电动机一（10）通过导线电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种石膏生产进料隔离装置，其特征在于，所述主框架（2）的底部通过螺栓连接有六个竖直设置的支撑柱（1）。

3.根据权利要求1所述的一种石膏生产进料隔离装置，其特征在于，所述驱动箱（5）一侧内壁靠近进料辊（3）的一端通过螺栓连接有电动机二（8），且电动机二（8）的输出轴套接有驱动齿轮一（14）。

4.根据权利要求3所述的一种石膏生产进料隔离装置，其特征在于，所述驱动齿轮一（14）的圆周外壁套接有驱动链条二（15），且驱动链条二（15）与三个进料辊（3）的从动齿轮一相啮合。

5.根据权利要求1所述的一种石膏生产进料隔离装置，其特征在于，所述驱动箱（5）的一侧内壁靠近出料辊（7）的一端通过螺栓连接有电动机三（11），且电动机三（11）的输出轴套接有驱动齿轮二（13）。

6.根据权利要求5所述的一种石膏生产进料隔离装置，其特征在于，所述驱动齿轮二（13）的圆周外壁套接有驱动链条三（12），且驱动链条三（12）与三个出料辊（7）的从动齿轮三相啮合。

7.根据权利要求1所述的一种石膏生产进料隔离装置，其特征在于，所述主框架（2）位于隔离辊（6）的顶部位置通过螺栓连接有水平设置的热风机箱（16），且热风机箱（16）的内部安装有热风机。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及石膏板生产技术领域，尤其涉及一种石膏生产进料隔离装置。

背景技术

石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料，它是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便以及隔音绝热和防火等性能较好的建筑材料，是当前着重发展的新型轻质板材之一，现在普遍使用的石膏板是以建筑石膏粉为主要原料，以各种纤维为增强材料的一种新型建筑板材。

在石膏板的生产过程中，现在厂家使用是石膏板的流水线制作模式，通过模具将石膏板制作成型，在进行各种流水线输送至不同的工段进行制作加工，但是，在石膏板生产中由于操作人员的工作效率不一致，导致石膏板在流水线上的摆放距离不一致，在多个工段操作后石膏板容易产生堆积的现象，严重时石膏板相互挤压断裂，导致石膏板生产线的停工，对生产效率的影响十分的巨大。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种石膏生产进料隔离装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种石膏生产进料隔离装置，包括主框架，所述主框架的内部形成输料区域，所述主框架两侧内壁之间的一端通过轴承套接有三个水平设置的进料辊，且三个进料辊的一端均套接有从动齿轮一，所述主框架两侧内壁之间的中间位置通过轴承套接有四个水平设置的隔离辊，且四个隔离辊的一端均套接有从动齿轮二，四个所述从动齿轮二通过驱动链条一连接，所述主框架两侧内壁之间的另一端通过轴承套接有三个水平设置的出料辊，且三个出料辊的一端均套接有从动齿轮三，所述主框架的一侧通过螺栓连接有驱动箱，所述驱动箱的一侧内壁中间通过螺栓连接有电动机一，且电动机一的输出轴与其中一个隔离辊的一端相连接，所述驱动箱的顶部通过螺栓连接有时间继电器，且时间继电器与电动机一通过导线电性连接。

优选的，所述主框架的底部通过螺栓连接有六个竖直设置的支撑柱。

优选的，所述驱动箱一侧内壁靠近进料辊的一端通过螺栓连接有电动机二，且电动机二的输出轴套接有驱动齿轮一。

优选的，所述驱动齿轮一的圆周外壁套接有驱动链条二，且驱动链条二与三个进料辊的从动齿轮一相啮合。

优选的，所述驱动箱的一侧内壁靠近出料辊的一端通过螺栓连接有电动机三，且电动机三的输出轴套接有驱动齿轮二。

优选的，所述驱动齿轮二的圆周外壁套接有驱动链条三，且驱动链条三与三个出料辊的从动齿轮三相啮合。

优选的，所述主框架位于隔离辊的顶部位置通过螺栓连接有水平设置的热风机箱，且热风机箱的内部安装有热风机。

本实用新型的有益效果为：

1、该石膏生产进料隔离装置，在隔离装置主框架两侧内壁的中间位置设置有水平的隔离辊，隔离辊的一端通过从动齿轮二相套接，且通过电动机一进行驱动，电动机一连接的时间继电器可以控制电动机一间断的运行，使得隔离辊可以时序的转动，使得进料辊进料的石膏板间断的通过隔离辊运行至出料辊，使得出料辊上的石膏板之间相互隔离，并且呈现一定的距离，保证后段工序的正常进行。

2、该石膏生产进料隔离装置，在隔离装置的驱动箱的一侧内壁的两端分别设置有电动机二以及电动机三，可以分别带动进料辊以及出料辊的转动运行，在石膏板生产中操作人员直接将石膏板放置在进料辊上即可，避免操作人员与石膏板过多的接触石膏板，防止石膏板对人体造成伤害。

3、该石膏生产进料隔离装置，在隔离装置的主框架的顶部设置有热风机箱，且热风机箱的内部设置有热风机，石膏板在隔离辊顶部运行时可以通过热风机产生的热风对石膏板进行烘干，增加了该隔离装置的功能性。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种石膏生产进料隔离装置的整体结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种石膏生产进料隔离装置的驱动箱结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种石膏生产进料隔离装置的热风机箱结构示意图。

图中：1支撑柱、2主框架、3进料辊、4输料区域、5驱动箱、6隔离辊、7出料辊、8电动机二、9时间继电器、10电动机一、11电动机三、12驱动链条三、13驱动齿轮二、14驱动齿轮一、15驱动链条二、16热风机箱。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

下面详细描述本专利的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本专利，而不能理解为对本专利的限制。

在本专利的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本专利和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本专利的限制。

在本专利的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解，例如，可以是固定相连、设置，也可以是可拆卸连接、设置，或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。

实施例1

参照图1-2，一种石膏生产进料隔离装置，包括主框架2，主框架2的内部形成输料区域4，主框架2两侧内壁之间的一端通过轴承套接有三个水平设置的进料辊3，且三个进料辊3的一端均套接有从动齿轮一，主框架2两侧内壁之间的中间位置通过轴承套接有四个水平设置的隔离辊6，且四个隔离辊6的一端均套接有从动齿轮二，四个从动齿轮二通过驱动链条一连接，主框架2两侧内壁之间的另一端通过轴承套接有三个水平设置的出料辊7，且三个出料辊7的一端均套接有从动齿轮三，主框架2的一侧通过螺栓连接有驱动箱5，驱动箱5的一侧内壁中间通过螺栓连接有电动机一10，且电动机一10的输出轴与其中一个隔离辊6的一端相连接，驱动箱5的顶部通过螺栓连接有时间继电器9，且时间继电器9与电动机一10通过导线电性连接。

本实用新型中，主框架2的底部通过螺栓连接有六个竖直设置的支撑柱1，驱动箱5一侧内壁靠近进料辊3的一端通过螺栓连接有电动机二8，且电动机二8的输出轴套接有驱动齿轮一14，驱动齿轮一14的圆周外壁套接有驱动链条二15，且驱动链条二15与三个进料辊3的从动齿轮一相啮合，驱动箱5的一侧内壁靠近出料辊7的一端通过螺栓连接有电动机三11，且电动机三11的输出轴套接有驱动齿轮二13，驱动齿轮二13的圆周外壁套接有驱动链条三12，且驱动链条三12与三个出料辊7的从动齿轮三相啮合。

实施例2

参照图1-3，一种石膏生产进料隔离装置，主框架2位于隔离辊6的顶部位置通过螺栓连接有水平设置的热风机箱16，且热风机箱16的内部安装有热风机，石膏板在隔离辊6顶部运行时可以通过热风机产生的热风对石膏板进行烘干，增加了该隔离装置的功能性。

工作原理：在使用该石膏生产进料隔离装置时，操作人员首先将该隔离装置移动至合适的工作位置，将其固定稳定并接通电源，操作人员控制该装置电动机二8的运行，使得石膏板生产时可以自行的向前进料，控制电动机三11的运行，可以使得出料后的石膏板自行的向流水线后段运行，紧接着操作人员控制电动机一10的运行，且通过时间继电器9的调节，使得电动机一10可以进行间断运行的动作，在进行石膏板的输送时，石膏板由进料辊3进行进料输送，电动机一10运行时隔离辊6转动，将石膏板输送至出料辊7上进行后段的施工，时间继电器9运行使得电动机一10停止，隔离辊6停止转动，石膏板停止在隔离辊6的一端，紧接着时间继电器9继续运行，将下一块石膏板输送至出料辊7上，使得出料辊7上运行的石膏板之间为指定的距离，将石膏板进行隔离方便后续石膏板的加工制作，在运行的过程中隔离辊6顶部的热风机箱16内部由热风机产生热风可以对石膏板进行有效的烘干作用。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920662012.9

申请日:2019-05-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209777406U

授权时间:20191213

主分类号:B65G13/06

专利分类号:B65G13/06;B65G69/20

范畴分类:申请人:平邑龙源石膏建材有限公司

第一申请人:平邑龙源石膏建材有限公司

申请人地址:273300 山东省临沂市平邑县柏林镇第二工业园区

发明人:崔继安;崔瑞华;卜凡羊

第一发明人:崔继安

当前权利人:平邑龙源石膏建材有限公司

代理人:丁艳侠

代理机构:11777

代理机构编号:北京艾皮专利代理有限公司 11777

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9fb81bcde4957e72c4b06b2e.html