# 便于装卸的弹性卡簧论文和设计-李海峡

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便于装卸的弹性卡簧，涉及机加工刀具固定装置领域。便于装卸的弹性卡簧包括卡簧体，卡簧体上设置有至少两个装卸孔，装卸孔自卡簧体外端面内凹。卡簧体与刀柄摩擦力增大时，采用特制的扳手，将扳手上的凸柱插入装卸孔，旋转扳手即可使卡簧体旋转，从而使卡簧体松动，便于将弹性卡簧取出。若装卸孔至有一个，则凸柱插入后，旋转扳手不能带动卡簧体旋转，因此装卸孔应至少有两个，并且最好是偶数个。为了旋转时卡簧体受力均匀，各装卸孔以卡簧体轴线为中心圆周阵列布置。

### 主设计要求

1.便于装卸的弹性卡簧，包括卡簧体(1)，其特征在于：卡簧体(1)上设置有至少两个装卸孔(11)，装卸孔(11)自卡簧体(1)外端面内凹。

### 设计方案

1.便于装卸的弹性卡簧，包括卡簧体(1)，其特征在于：卡簧体(1)上设置有至少两个装卸孔(11)，装卸孔(11)自卡簧体(1)外端面内凹。

2.根据权利要求1所述的便于装卸的弹性卡簧，其特征在于：各装卸孔(11)以卡簧体(1)轴线为中心圆周阵列布置。

3.根据权利要求2所述的便于装卸的弹性卡簧，其特征在于：卡簧体(1)上设置有卡簧锁销通过槽(12)和退刀凹面(13)，卡簧锁销通过槽(12)靠近卡簧体(1)内端并自卡簧体(1)外表面内凹，退刀凹面(13)自卡簧体(1)内端面延伸至卡簧锁销通过槽(12)一端的底部。

4.根据权利要求3所述的便于装卸的弹性卡簧，其特征在于：卡簧体(1)上设置有刀具锁销孔(14)，刀具锁销孔(14)垂直于卡簧体(1)轴线。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机加工刀具固定装置领域，尤其涉及一种便于装卸的弹性卡簧。

背景技术

弹性卡簧又称弹性筒夹或筒夹，广泛应用于钻床或铣床的刀具夹持中。使用时，弹性卡簧插入刀柄，刀柄被锁紧螺母压缩后夹紧刀具，并依靠摩擦力传递扭矩和防止刀具松动。拆卸时，松开锁紧螺母，弹性卡簧即可拔出。

实际生产中，卡簧与刀柄内孔配合间隙较小，或者反复装取至使卡簧外圆和刀柄的内孔粗糙度降低，以及长期使用后产生微变形等原因，会导致卡簧与刀柄摩擦力增大。从卡簧自身结构来说，其露出刀柄部分的很短，用手无法很好握持，也不能用扳手夹持，从而导致卡簧与刀柄摩擦力增大时卡簧难以取出。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是：提供一种便于装卸的弹性卡簧。

为解决上述问题采用的技术方案是：便于装卸的弹性卡簧包括卡簧体，卡簧体上设置有至少两个装卸孔，装卸孔自卡簧体外端面内凹。

进一步的是：各装卸孔以卡簧体轴线为中心圆周阵列布置。

进一步的是：卡簧体上设置有卡簧锁销通过槽和退刀凹面，卡簧锁销通过槽靠近卡簧体内端并自卡簧体外表面内凹，退刀凹面自卡簧体内端面延伸至卡簧锁销通过槽一端的底部。

进一步的是：卡簧体上设置有刀具锁销通过孔，刀具锁销通过孔垂直于卡簧体轴线。

本实用新型的有益效果是：如图3所示，卡簧与刀柄摩擦力增大时，采用特制扳手，将扳手上的凸柱插入装卸孔，旋转扳手即可使卡簧旋转，从而使卡簧松动，便于将卡簧取出。

附图说明

图1是便于装卸的弹性卡簧的结构图；

图2是便于装卸的弹性卡簧的外端图；

图3是便于装卸的弹性卡簧与刀柄和刀具的装配爆炸图；

图4是卡簧锁销锁定卡簧示意图；

图5是便于装卸的弹性卡簧与刀具的装配爆炸图；

图中标记为：卡簧体1、装卸孔11、卡簧锁销通过槽12、退刀凹面13、刀具锁销孔14、刀具2、刀具锁销通过槽21、刀柄3、锁紧螺母31、卡簧锁销孔32、卡簧锁销4、扳手5、刀具锁销6。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

如图1和图2所示，便于装卸的弹性卡簧包括卡簧体1，卡簧体1上设置有至少两个装卸孔11，装卸孔11自卡簧体1外端面内凹。

如图3所示，卡簧体1与刀柄3摩擦力增大时，采用特制的扳手5，将扳手5上的凸柱51插入装卸孔11，旋转扳手5即可使卡簧体1旋转，从而使卡簧体1松动，便于将弹性卡簧取出。

若装卸孔11只有一个，则凸柱51插入后，旋转扳手5不能带动卡簧体1旋转，因此装卸孔11应至少有两个，并且最好是偶数个。为了旋转时卡簧体1受力均匀，各装卸孔11以卡簧体1轴线为中心圆周阵列布置。

如背景技术所述，常见弹性卡簧使用时插入刀柄3，刀柄3被锁紧螺母31压缩后夹紧刀具2，并依靠摩擦力传递扭矩和防止刀具松动。实际使用时，弹性卡簧可能轴向移动，刀具2也可能轴向移动。

为了避免弹性卡簧移动，卡簧体1上设置有卡簧锁销通过槽12和退刀凹面13，卡簧锁销通过槽12靠近卡簧体1内端并自卡簧体1外表面内凹，退刀凹面13自卡簧体1内端面延伸至卡簧锁销通过槽12一端的底部。如图3和图4所示，在刀柄3上设置卡簧锁销孔32，将卡簧锁销4插入卡簧锁销孔32和卡簧锁销通过槽12，卡簧锁销4可限制卡簧体1轴向移动。退刀凹面13的作用是使得卡簧锁销4不必拆下，卡簧体1也可以装入刀柄3或取出。卡簧体1装入刀柄3过程具体是，卡簧体1装入时，旋转卡簧体1使退刀凹面13正对卡簧锁销4，卡簧体1插入到卡簧锁销通过槽12与卡簧锁销4轴向位置对应；再旋转卡簧体1，使退刀凹面13不与卡簧锁销4正对，卡簧锁销4进入卡簧锁销通过槽12。卡簧体1取出时，则逆向进行卡簧体1装入步骤即可。上述设计原理与申请人此前申请的申请号为201610089333.5的专利原理相同。

弹性卡簧作上述设计时，装卸孔11使得卡簧体1易于旋转，从而有利于卡簧体1装入刀柄3和取出。

为了避免刀具2轴向移动，卡簧体1上设置有刀具锁销孔14，刀具锁销孔14垂直于卡簧体1轴线。如图5所示，将刀具锁销6插入刀具锁销孔14和刀具2上的刀具锁销通过槽21，刀具锁销6即可限制刀具2轴向移动。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920007117.0

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:90(成都)

授权编号:CN209520382U

授权时间:20191022

主分类号:B23B 31/20

专利分类号:B23B31/20

范畴分类:26E;

申请人:森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

第一申请人:森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

申请人地址:610207 四川省成都市双流区西航港经济开发区西航港大道中四段685号

发明人:李海峡;张敬志;赵庆军

第一发明人:李海峡

当前权利人:森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

代理人:傅剑涛

代理机构:51124

代理机构编号:成都虹桥专利事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9fe913636072364c60324fb7.html