# TSP技术在隧道超前地质预报中的应用

### 论文摘要

考虑了TSP的有效资料和围岩勘察情况,选取与围岩类型密切相关、与TSP检测结果密切相关的5个影响因素,包括岩石完整性系数Kv、泊松比μ、杨氏模量E、纵波波速Vp和地下水开发状况W,作为评价围岩地质条件的评价指标。作为影响围岩分类的主要因素,所选评价指标与探测系统的结果密切相关,同时根据地震波场的响应特点,将评价指标分为5个等级,建立了相应的围岩分类模型。该方法可提高TSP检测数据的有效利用率,提高围岩等级判别的准确性,可推广到隧道、引水隧道等工程中。

### 论文目录

- 1 隧道地震波反射法（TSP）检测原理

- 2 隧道地震波反射法（TSP）检测流程

- 3 评价指标建立

- 3.1 岩体完整性系数

- 3.2 岩石物理力学参数

- 3.3 地下水（W）

- 3.4 围岩等级划分

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 樊一平

关键词: 超前地质预报,隧洞,地质分析

来源: 水科学与工程技术 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 新疆水利水电勘测设计研究院

分类号: U452.11

DOI: 10.19733/j.cnki.1672-9900.2019.05.25

页码: 75-77

总页数: 3

文件大小: 344K

下载量: 138

### 相关论文文献

- [1].动态超前地质预报技术在高风险隧道中的运用[J]. 山西建筑 2020(03)

- [2].隧道“靶向钻孔”综合超前地质预报探水技术研究[J]. 铁道建筑技术 2019(05)

- [3].综合超前地质预报在贵阳地铁某隧道中的应用[J]. 勘察科学技术 2019(06)

- [4].立洲电站引水隧洞超前地质预报的探索与应用[J]. 四川水利 2020(01)

- [5].复杂地质条件下煤矿巷道掘进超前地质预报技术应用研究[J]. 山东煤炭科技 2020(03)

- [6].综合超前地质预报技术在西南某隧道的应用研究[J]. 物探化探计算技术 2020(04)

- [7].地震波法隧道三维超前地质预报技术及应用[J]. 石家庄铁道大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [8].地质雷达在隧道超前地质预报中的应用[J]. 工程技术研究 2020(16)

- [9].超前地质预报在夹岩水利枢纽工程长石板隧洞开挖中的应用[J]. 水利水电快报 2020(09)

- [10].综合超前地质预报在岩溶地区轨道交通隧道中的应用[J]. 建设监理 2020(06)

- [11].隧道超前地质预报技术现状及发展趋势[J]. 科技资讯 2018(33)

- [12].超前地质预报技术在地铁隧道不良地质体中的应用[J]. 建筑安全 2019(07)

- [13].高速公路隧道超前地质预报及发展现状分析[J]. 交通世界 2019(17)

- [14].隧道超前地质预报信息化管理[J]. 山西建筑 2019(18)

- [15].对超前地质预报方法的认识[J]. 中国公路 2018(08)

- [16].隧道超前地质预报技术应用研究[J]. 价值工程 2018(30)

- [17].超前地质预报方法及其应用[J]. 采矿技术 2017(02)

- [18].公路隧道超前地质预报技术研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(04)

- [19].综合超前地质预报在隧道断层破碎带开挖中的应用[J]. 山西建筑 2017(26)

- [20].隧道地震预报超前地质预报及其应用研究[J]. 兵工学报 2016(S2)

- [21].提高地震区隧道超前地质预报准确性的措施[J]. 地下空间与工程学报 2016(03)

- [22].隧道施工超前地质预报技术简析[J]. 辽宁省交通高等专科学校学报 2016(04)

- [23].超前地质预报技术在大秦岭隧道岩爆预测中的应用[J]. 地质灾害与环境保护 2014(04)

- [24].综合物探方法在隧道超前地质预报中的应用[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2015(03)

- [25].隧道施工超前地质预报研究现状及发展趋势[J]. 环球人文地理 2017(07)

- [26].综合超前地质预报技术在刘家岩隧道中的应用[J]. 国防交通工程与技术 2011(S1)

- [27].瞬变电磁法在隧道超前地质预报中的应用及实例[J]. 珠江现代建设 2020(03)

- [28].超前地质预报与监控量测在隧道中的综合应用[J]. 建筑安全 2020(02)

- [29].地震波法超前地质预报技术在隧道施工中的运用[J]. 中国金属通报 2020(04)

- [30].三维地震波定向超前地质预报技术试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2020(S1)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a01db4a4273812f16dbd1e96.html