# 一种电磁分选的钕铁硼加工装置论文和设计-林剑

### 全文摘要

本实用新型公开了一种电磁分选的钕铁硼加工装置，包括分选装置，所述分选装置顶部的左侧固定连接有固定装置，所述分选装置顶部的右侧固定连接有加工装置，所述固定装置的顶部固定连接有固定块，所述固定块的左侧固定连接有电机，所述固定装置的前侧开设有第一贯穿槽，所述第一贯穿槽内腔的两侧均开设有滑槽。本实用新型通过凸块和活动件的配合使用，使得活动件能够进行上下移动，从而带动滑动块移动，导向限位块对滑动块起到了导向限位的作用，滑动块带动矩形块移动，矩形块带动移动块和推动块上下移动，从而完成将钕铁硼送入分选装置的过程，最后方便使用者使用，节省工作人员的工作时间，提高工作效率。

### 主设计要求

1.一种电磁分选的钕铁硼加工装置，包括分选装置(1)，其特征在于：所述分选装置(1)顶部的左侧固定连接有固定装置(2)，所述分选装置(1)顶部的右侧固定连接有加工装置(3)，所述固定装置(2)的顶部固定连接有固定块(4)，所述固定块(4)的左侧固定连接有电机(5)，所述固定装置(2)的前侧开设有第一贯穿槽(6)，所述第一贯穿槽(6)内腔的两侧均开设有滑槽(7)，所述滑槽(7)内腔的一侧开设有切槽(8)，所述切槽(8)内腔的一侧固定连接有弹簧(9)，所述弹簧(9)远离切槽(8)的一端固定连接有楔形块(30)，所述楔形块(30)远离弹簧(9)的一侧延伸至滑槽(7)的内腔；所述固定块(4)的前侧开设有第二贯穿槽(10)，所述第二贯穿槽(10)的内腔活动连接有移动块(11)，所述移动块(11)的底部固定连接有推动块(12)，所述推动块(12)的底部延伸至第一贯穿槽(6)的内腔，所述第二贯穿槽(10)内腔的两侧均开设有开腔(13)，所述电机(5)的输出轴贯穿至固定块(4)的内腔并固定连接有转盘(14)，所述转盘(14)正表面的一侧固定连接有凸块(15)，所述凸块(15)的表面套设有活动件(16)，所述开腔(13)内腔的一侧固定连接有导向限位块(17)，所述导向限位块(17)的一侧开设有凹槽(18)，所述凹槽(18)内腔的一侧开设有贯穿孔(19)，所述凹槽(18)的内腔滑动连接有滑动块(20)，所述活动件(16)的左侧延伸至凹槽(18)的内腔并与滑动块(20)固定连接，所述滑动块(20)的右侧固定连接有矩形块(21)，所述矩形块(21)的右侧贯穿至导向限位块(17)的外侧并与移动块(11)固定连接。

### 设计方案

1.一种电磁分选的钕铁硼加工装置，包括分选装置(1)，其特征在于：所述分选装置(1)顶部的左侧固定连接有固定装置(2)，所述分选装置(1)顶部的右侧固定连接有加工装置(3)，所述固定装置(2)的顶部固定连接有固定块(4)，所述固定块(4)的左侧固定连接有电机(5)，所述固定装置(2)的前侧开设有第一贯穿槽(6)，所述第一贯穿槽(6)内腔的两侧均开设有滑槽(7)，所述滑槽(7)内腔的一侧开设有切槽(8)，所述切槽(8)内腔的一侧固定连接有弹簧(9)，所述弹簧(9)远离切槽(8)的一端固定连接有楔形块(30)，所述楔形块(30)远离弹簧(9)的一侧延伸至滑槽(7)的内腔；

所述固定块(4)的前侧开设有第二贯穿槽(10)，所述第二贯穿槽(10)的内腔活动连接有移动块(11)，所述移动块(11)的底部固定连接有推动块(12)，所述推动块(12)的底部延伸至第一贯穿槽(6)的内腔，所述第二贯穿槽(10)内腔的两侧均开设有开腔(13)，所述电机(5)的输出轴贯穿至固定块(4)的内腔并固定连接有转盘(14)，所述转盘(14)正表面的一侧固定连接有凸块(15)，所述凸块(15)的表面套设有活动件(16)，所述开腔(13)内腔的一侧固定连接有导向限位块(17)，所述导向限位块(17)的一侧开设有凹槽(18)，所述凹槽(18)内腔的一侧开设有贯穿孔(19)，所述凹槽(18)的内腔滑动连接有滑动块(20)，所述活动件(16)的左侧延伸至凹槽(18)的内腔并与滑动块(20)固定连接，所述滑动块(20)的右侧固定连接有矩形块(21)，所述矩形块(21)的右侧贯穿至导向限位块(17)的外侧并与移动块(11)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种电磁分选的钕铁硼加工装置，其特征在于：所述开腔(13)内腔的左侧固定连接有限位导轨(26)，所述限位导轨(26)的一侧开设有开槽(27)，所述开槽(27)的内腔滑动连接有滑块(28)，所述滑块(28)的右侧延伸至限位导轨(26)的外侧并与活动件(16)固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种电磁分选的钕铁硼加工装置，其特征在于：所述第二贯穿槽(10)内腔的两侧均开设有第一限位槽(22)，所述第一限位槽(22)内腔的右侧开设有第二限位槽(23)，所述移动块(11)的右侧固定连接有滑轮架(24)，所述滑轮架(24)的内腔活动连接有滑轮(25)，所述滑轮(25)的右侧延伸至第二限位槽(23)的内腔并与固定块(4)接触。

4.根据权利要求1所述的一种电磁分选的钕铁硼加工装置，其特征在于：所述电机(5)的表面套设有防护罩(29)，所述防护罩(29)的右侧与固定块(4)固定连接。

5.根据权利要求4所述的一种电磁分选的钕铁硼加工装置，其特征在于：所述防护罩(29)的底部开设有散热孔(31)，所述散热孔(31)的数量不少于四个。

6.根据权利要求1所述的一种电磁分选的钕铁硼加工装置，其特征在于：所述电机(5)的型号为YVF-132M-4P。

7.根据权利要求1所述的一种电磁分选的钕铁硼加工装置，其特征在于：所述滑动块(20)的表面固定连接有安装轴套，安装轴套与活动件(16)固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及钕磁铁技术领域，具体为一种电磁分选的钕铁硼加工装置。

背景技术

钕磁铁也称为钕铁硼磁铁，是由钕、铁、硼形成的四方晶系晶体，上世纪有人发现钕磁铁，这种磁铁的磁能积(BHmax)大于钐钴磁铁，是当时全世界磁能积最大的物质，后来，住友特殊金属成功发展粉末冶金法，通用汽车公司成功发展旋喷熔炼法，能够制备钕铁硼磁铁，这种磁铁是现今磁性最强的永久磁铁，也是最常使用的稀土磁铁，钕铁硼磁铁被广泛地应用于电子产品，例如硬盘、手机、耳机以及用电池供电的工具等。

电磁分选钕铁硼加工装置是用于钕铁硼加工的装置，然而传统的电磁分选钕铁硼加工装置不方便使用，钕铁硼在加工完成后需要进行电磁分选，分选时工作人员要手动将钕铁硼送入到分选装置内，如此不仅浪费了大量的人力物力，还浪费了工作人员的时间，降低了工作效率。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种电磁分选的钕铁硼加工装置，具备方便使用的优点，解决了传统的电磁分选钕铁硼加工装置不方便使用，钕铁硼在加工完成后需要进行电磁分选，分选时工作人员要手动将钕铁硼送入到分选装置内，如此不仅浪费了大量的人力物力，还浪费了工作人员的时间，降低了工作效率的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种电磁分选的钕铁硼加工装置，包括分选装置，所述分选装置顶部的左侧固定连接有固定装置，所述分选装置顶部的右侧固定连接有加工装置，所述固定装置的顶部固定连接有固定块，所述固定块的左侧固定连接有电机，所述固定装置的前侧开设有第一贯穿槽，所述第一贯穿槽内腔的两侧均开设有滑槽，所述滑槽内腔的一侧开设有切槽，所述切槽内腔的一侧固定连接有弹簧，所述弹簧远离切槽的一端固定连接有楔形块，所述楔形块远离弹簧的一侧延伸至滑槽的内腔。

所述固定块的前侧开设有第二贯穿槽，所述第二贯穿槽的内腔活动连接有移动块，所述移动块的底部固定连接有推动块，所述推动块的底部延伸至第一贯穿槽的内腔，所述第二贯穿槽内腔的两侧均开设有开腔，所述电机的输出轴贯穿至固定块的内腔并固定连接有转盘，所述转盘正表面的一侧固定连接有凸块，所述凸块的表面套设有活动件，所述开腔内腔的一侧固定连接有导向限位块，所述导向限位块的一侧开设有凹槽，所述凹槽内腔的一侧开设有贯穿孔，所述凹槽的内腔滑动连接有滑动块，所述活动件的左侧延伸至凹槽的内腔并与滑动块固定连接，所述滑动块的右侧固定连接有矩形块，所述矩形块的右侧贯穿至导向限位块的外侧并与移动块固定连接。

优选的，所述开腔内腔的左侧固定连接有限位导轨，所述限位导轨的一侧开设有开槽，所述开槽的内腔滑动连接有滑块，所述滑块的右侧延伸至限位导轨的外侧并与活动件固定连接。

优选的，所述第二贯穿槽内腔的两侧均开设有第一限位槽，第一限位槽内腔的右侧开设有第二限位槽，所述移动块的右侧固定连接有滑轮架，所述滑轮架的内腔活动连接有滑轮，所述滑轮的右侧延伸至第二限位槽的内腔并与固定块接触。

优选的，所述电机的表面套设有防护罩，所述防护罩的右侧与固定块固定连接。

优选的，所述防护罩的底部开设有散热孔，所述散热孔的数量不少于四个。

优选的，所述电机的型号为YVF-132M-4P。

优选的，所述滑动块的表面固定连接有安装轴套，安装轴套与活动件固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过凸块和活动件的配合使用，使得活动件能够进行上下移动，从而带动滑动块移动，导向限位块对滑动块起到了导向限位的作用，滑动块带动矩形块移动，矩形块带动移动块和推动块上下移动，从而完成将钕铁硼送入分选装置的过程，最后方便使用者使用，节省工作人员的工作时间，提高工作效率。

2、本实用新型通过限位导轨和开槽的配合使用，对活动件起到了限位的作用，同时提高了活动件移动时的稳定性，通过第一限位槽、第二限位槽、滑轮架和滑轮的配合使用，避免了移动块在移动时出现移动阻塞的情况，提高了移动块移动时的流畅性，通过防护罩的设置，避免了电机长时间暴露在外界，因受到外界因素而损坏的情况，延长电机的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型加工装置和固定块结构右视剖面图；

图3为本实用新型转盘和活动件结构立体图；

图4为本实用新型导向限位块结构立体图；

图5为本实用新型滑轮架结构立体图。

图中：1、分选装置；2、固定装置；3、加工装置；4、固定块；5、电机；6、第一贯穿槽；7、滑槽；8、切槽；9、弹簧；10、第二贯穿槽；11、移动块；12、推动块；13、开腔；14、转盘；15、凸块；16、活动件；17、导向限位块；18、凹槽；19、贯穿孔；20、滑动块；21、矩形块；22、第一限位槽；23、第二限位槽；24、滑轮架；25、滑轮；26、限位导轨；27、开槽；28、滑块；29、防护罩；30、楔形块；31、散热孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种电磁分选的钕铁硼加工装置，包括分选装置1，分选装置1顶部的左侧固定连接有固定装置2，分选装置1顶部的右侧固定连接有加工装置3，固定装置2的顶部固定连接有固定块4，固定块4的左侧固定连接有电机5，固定装置2的前侧开设有第一贯穿槽6，第一贯穿槽6内腔的两侧均开设有滑槽7，滑槽7内腔的一侧开设有切槽8，切槽8内腔的一侧固定连接有弹簧9，弹簧9远离切槽8的一端固定连接有楔形块30，楔形块30远离弹簧9的一侧延伸至滑槽7的内腔。

固定块4的前侧开设有第二贯穿槽10，第二贯穿槽10的内腔活动连接有移动块11，移动块11的底部固定连接有推动块12，推动块12的底部延伸至第一贯穿槽6的内腔，第二贯穿槽10内腔的两侧均开设有开腔13，电机5的输出轴贯穿至固定块4的内腔并固定连接有转盘14，转盘14正表面的一侧固定连接有凸块15，凸块15的表面套设有活动件16，开腔13内腔的一侧固定连接有导向限位块17，导向限位块17的一侧开设有凹槽18，凹槽18内腔的一侧开设有贯穿孔19，凹槽18的内腔滑动连接有滑动块20，活动件16的左侧延伸至凹槽18的内腔并与滑动块20固定连接，滑动块20的右侧固定连接有矩形块21，矩形块21的右侧贯穿至导向限位块17的外侧并与移动块11固定连接。

本实用新型中：开腔13内腔的左侧固定连接有限位导轨26，限位导轨26的一侧开设有开槽27，开槽27的内腔滑动连接有滑块28，滑块28的右侧延伸至限位导轨26的外侧并与活动件16固定连接，通过限位导轨26和开槽27的配合使用，对活动件16起到了限位的作用，同时提高了活动件16移动时的稳定性。

本实用新型中：第二贯穿槽10内腔的两侧均开设有第一限位槽22，第一限位槽22内腔的右侧开设有第二限位槽23，移动块11的右侧固定连接有滑轮架24，滑轮架24的内腔活动连接有滑轮25，滑轮25的右侧延伸至第二限位槽23的内腔并与固定块4接触，通过第一限位槽22、第二限位槽23、滑轮架24和滑轮25的配合使用，避免了移动块11在移动时出现移动阻塞的情况，提高了移动块11移动时的流畅性。

本实用新型中：电机5的表面套设有防护罩29，防护罩29的右侧与固定块4固定连接。

本实用新型中：防护罩29的底部开设有散热孔31，散热孔31的数量不少于四个。

本实用新型中：电机的型号为YVF-132M-4P。

本实用新型中：滑动块20的表面固定连接有安装轴套，安装轴套与活动件16固定连接。

工作原理：本实用新型使用时，使用者在加工装置3对钕铁硼加工完成后，启动电机5，电机5带动转盘14转动，转盘14带动凸块15转动，凸块15带动活动件16上下移动，并通过导向限位块17和限位导轨26进行限位，活动件16带动滑动块20移动，滑动块20带动矩形块21移动，矩形块21带动移动块11移动，移动块11带动推动块12移动，推动块12将第一贯穿槽6内腔中的钕铁硼向下推动，迫使楔形块30进入到切槽8的内腔，直至将钕铁硼推出第一贯穿槽6的内腔进入到分选装置1的内腔进行分选；

滑槽7、切槽8和弹簧9的设置，使得钕铁硼放置在第一贯穿槽6的内腔时能够得到固定限位，同时钕铁硼在移动时也不会受到阻碍，最后达到方便使用的目的。

综上所述：该电磁分选的钕铁硼加工装置，通过凸块15和活动件16的配合使用，使得活动件16能够进行上下移动，从而带动滑动块20移动，导向限位块17对滑动块20起到了导向限位的作用，滑动块20带动矩形块21移动，矩形块21带动移动块11和推动块12上下移动，从而完成将钕铁硼送入分选装置的过程，解决了传统的电磁分选钕铁硼加工装置不方便使用，钕铁硼在加工完成后需要进行电磁分选，分选时工作人员要手动将钕铁硼送入到分选装置内，如此不仅浪费了大量的人力物力，还浪费了工作人员的时间，降低了工作效率的问题。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920006058.5

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209549700U

授权时间:20191029

主分类号:B03C 1/00

专利分类号:B03C1/00

范畴分类:26A;

申请人:大余县天盛金属新材料有限公司

第一申请人:大余县天盛金属新材料有限公司

申请人地址:341599 江西省赣州市大余县南安镇新华工业园

发明人:林剑;林长森;廖永红

第一发明人:林剑

当前权利人:大余县天盛金属新材料有限公司

代理人:姜建华

代理机构:36128

代理机构编号:赣州智府晟泽知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a0628ab2a8a86fff0365bc45.html