# 城市市政给水管网改造的优化问题探究张梅

身份证号码：45212319831217XXXX

摘要：城市给水管网是保证了城市各行各业的用水，是城市发展过程中非常重要的基础性建设。在新时期的城市发展过程中，随着城市人口、规模以及产业的不断扩大，对用水要求也提到了更高的要求。目前我国城市给水管网的供水能力尚不足以达到新时期发展的要求，城市用水和给水管网之间出现了一系列矛盾，如何解决这些问题，是本文探讨的重点。

关键词：市政；给水管网；改造；问题；措施

1城市给水管网普遍存在的问题

1.1管网布局缺乏科学性与合理性

在上世纪初，我国很多城市的给水管网就初具规模，但是由于经验不足，在设计和规划上不能做到全面科学合理，对城市实际的用水需求没有考虑全面，对城市将来的发展也没有考虑到位。随着城市规模的不断扩大，原有的给水管网已经不能适应城市的供水需求，经常处于超负荷的状态，影响了给水管网的使用寿命，经常会出现一些由于超出给水管网使用限度而造成给水系统破坏的现象，给城市的发展以及居民的生活带来了很多的不便之处，也影响了供水的质量。

1.2给水管道老化严重

由于大部分城市的给水管网都是在上个世纪建立的，到目前已经出现了严重老化的现象。由于运行时间过长，出现了很多给水管网的功能出现退化，影响了正常的使用，很多城市对给水管网的维护不加以重视，出现由于各种情况对给水管网造成的破坏，导致在给水管网运行过程中出现爆裂或者明漏、暗漏的现象。

1.3水质缺少安全性

由于给水管网长期处于被忽视的状态，导致在给水的过程中，由于水与管道内部物质的化学反应而导致水质变质，影响了管道的质量。在高压、高速的水流下，或者管道埋设过浅，施工不到位等原因，就会造成管道的爆裂，影响供水以及水的质量。

1.4忽视给水管网的建设

国家市政对于供水有明确的政策规定，在充分考虑城市的供水需求量后，制定了明确的城市供水量，从而对城市给水管网的设计做了明确的规划。但是，一些城市的给水管网管理人员没有明确的规划意识，对国家市政对于给水官网金蛇的规划视而不见，只重视地面上看得见的管网部分建设，对于地下的管网则采取蒙混过关的态度，严重影响了水厂的输水能力，使水厂的输水能力和城市对水的需求能力不相匹配。

2城市给水管网改造的要点

2.1城市给水管网改造的方法

首先，对于原本就有完整的给水管网的城市，可以采用拆敷法来对给水管网进行改造处理。这种情况一般出现在一些老城区，或者发展不是很明显的中小城市。在原有的给水管道上，采取新敷管道替换的方式来对原有的管道进行改造，在此过程中，应该注意管道接口要防止腐蚀，以保证改造后的管道质量。其次，对于供水需求量大的发达城市，且给水管网系统尚没有遭到明显地破坏，可以采取刮管涂衬法来对给水管网进行修缮和清洁，保证管道的内部和外部达到供水质量以及供水量的需求，从而提成城市的供水能力。

2.2管材设计和选择

城市给水官网改造需要严格设计和选择管材，在此过程中需要遵循一定的原则：管材必须具备足够的承载力，能够经久耐用，保证修缮次数越少越好。管材必须有优良的质地，内壁光滑，不会对输水过程造成影响，并且成本相对低廉。一般情况下采用的管材是球墨铸铁管材，满足了城市供水的强度、韧性以及各方面需求。在管道安装过程中，管道内壁涂水泥砂浆，外壁喷锌和沥青，防止管道的腐蚀，保证了管道的使用寿命。另外，内壁衬塑热镀锌管在城市的给水管网设计中也用的较多，充分考虑了管网设计的科学性和合理性。

2.3管线布控和定位

在布置城市给水管网前，要充分设置好管网布控的位置，在城市铺设管网的过程中严格按照城市规划位置进行铺设，在新管线的铺设过程中要保证不影响到旧管线的输水状况，所以尽量与旧管线保留一定的距离。

2.4城市给水管网改造应该注意的问题

城市给水管网关系到整个城市的供水问题，所以需要考虑很多问题，具体而言需要考虑的问题有：在管网施工之前，要弄清楚旧管网的分布位置，以及沿线用户的位置情况，在设计新管网的过程中不能影响到旧管网以及沿线用户的供水，然后才能定下新管线铺设的具体位置。在开挖时不能盲目，一些老城区旧建筑较多，地下水道比较复杂，要考虑清楚开挖后的处理方式，不能因为渗水量大而造成老城区的地下水道破坏。还有一些城市开挖地区店铺多，用水量大，地下供水系统复杂，在开挖处理完之后，及时进行处理，不能出现浮管等现象，影响给水管网的质量；在施工过程中，需要事先与当地电力相关部门取得联系，得到许可之后方可进行作业。同时，作业组需要自带发电机，必备不时之需。

3城市市政给水管网改造优化方式

3.1加大给水管网优化布置

在对城市给水管网进行优化的过程中，要严格遵照城市的供水原则进行，使城市的供水系统得到完善。通过对老城区的给水管网采取各种优化措施，使老城区的供水能够满足不断增长的城市供水需求，促进城市的发展。在对旧的管网进行改造优化的同时，也要加大新管网的铺设工作，增加城市的给水网络，并且使所有的给水网络能够相互关联，共同为城市的建设服务。各个给水网络之间应该能够形成环形循环系统，使城市给水能够更加地高效、流畅。另外，在铺设管网的过程中，一定要考虑到城市未来的发展，留有一定的空间，不能过度利用土地资源，把未来城市的发展道路封死。

3.2保障给水管网的原材料控制

在管材的选择上，要充分考虑到选材的成本以及质量，使供水系统能够拥有耐久性和使用的稳定性。一般情况下，城市给水管网会采取钢管作为给水管材，充分考虑了钢管的机械性能和耐久性，以及严密性好。但是钢管由于价格昂贵，不是所有城市的首选，再加上其容易受到腐蚀，影响了管材的使用年限，并且加工困难，所以存在很多在管网施工过程中的问题。

同样在城市给水管网管材考虑范围内的还有球墨铸铁管，其优点非常明显，质地轻便，拥有良好的机械性能，是普通铸铁优点的集大成者。但是价格同样高昂，抗腐蚀性能同钢管一样，影响了管材的使用寿命。以往在管道施工过程中，经常使用到普通铸铁，但是已经被逐渐淘汰，虽然其具有十分好的抗腐蚀性能，但是加工周期太长，不适合现代城市飞速发展的需求。塑料管材也是其中的选择之一，同铸铁管材相比，拥有良好的抗腐蚀性，并且非常轻便，便于运输。但是造价比铸铁管更高。

3.3加强城市给水管网建设过程中工程质量管理的力度

城市的给水管网在施工中的过程单中，会遇到多种因素的影响，从而降低工程的质量。因此在城市给水管道建设的过程当中，应当加强对工程项目全过程的质量管理，尽可能的减少管道建设过程中不利因素对工程质量的不利影响，提高给水管网使用的可靠性。

3.4加大供水空白地区配水管网的扩建

近几年，城市扩建规模日益加大，对该地的配水管网敷设的管线，根据规划配水管网的布置，如果管径大小适合，可以考虑保留。但是，从该地总体规划上可以看出，对主要中心街道规划区域的配水管线基本没有管网覆盖，反而集中在次要道路上，因此，按照管网优化平差结果，结合当地城市规划范围的实际情况，考虑到城区范围的不断扩大，将管网引申到规划中心。

4总结

管网规划与改造的目标是保证用户有足够的水量水压、供水安全可靠、管网布置经济合理、与城市规划相适应。主要任务是对现有管网进行分析，掌握管网的潜力，找出薄弱环节和不合理地方，制定改造规划方案，用较少的投资和成本来满足城市用水的需求和发展；合理地选择改造对象，必须注意效益与投入的分析，不宜按管龄、管材一刀切。同时应建立追踪分析机制，根据不同对象，采取不同调查方法和内容。

参考文献：

[1]陈汝春.城市给水管网系统的优化布置及其相关问题研究[J].科技信息，2011（7）：305+333.

[2]夏敏.城市市政给排水管网的优化配置与管理探讨[J].江西建材，2016，38（5）：92-92.

[3]吴超，郭晗.有关城市给水管网改造相关问题的思考[J].中国科技投资，2013（A32）：38-38.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a07ea2a001b52e47e04d657c.html